# 节能施工技术在建筑工程中的应用研究

曾贵420122197706160019

摘要：随着国民经济的快速发展，可持续发展模式备受关注，节能型建筑大行其道。能建筑能否达到预想的节能效果，设计和施工是两个关键环节。因此，施工单位的技术负责人、项目经理、质检人员、施工操作人员、材料员等岗位应掌握节能建筑的施工要点，针对节能建筑的特点制定质量保证措施。本文在此从墙体、墙面和门窗等几个方面对节能技术在建筑工程中的应用做了详细的研究。

关键词：节能；墙体；墙面；门窗幕墙

一、节能建筑施工要求

建筑节能主要从外墙、屋面、门窗等方面提高围护结构的热阻值和密闭性,达到节约建筑物的使用能耗的目的。施工单位应根据节能建筑设计施工图,制定施工方案，设立有效的质量控制点，严格按操作程序施工。加强施工操作人员的岗前培训和施工技术交底。材料员应根据设计技术指标，采购质优价低的节能建材，并检查有关质保资料，必要时应进行试配，经测试后确定。质检人员应从材料购进、施工各工序、隐蔽工程验收等方面把好质量关，并做好记录。

二、墙体节能

1、抹灰工艺

保温砂浆是以各种轻质材料为骨料、以水泥为胶凝料，并掺和一些改性添加剂混合搅拌而制成的一种预拌干粉砂浆。它施工方便、耐久性好，一般采用抹灰的施工方式用于建筑外墙保温施工。在进行抹灰之前，保温砂浆必须经过质检验收合格，确保屋面防水层完工，与墙体相连的隔墙、门窗框、管线施工不会对保温层造成破坏的情况下才可以施工。除此之外，要保证施工时环境温度在5℃以上。

保温砂浆抹灰要自上而下依次进行，施工中应注意以下几点：

首先，做好清洁、修平、湿润处理工作，确保基层表面应无粉尘、油污以及其它影响粘结性能的杂物。对于表面不易粘结的混凝土墙、粱、柱等部位，可以通过打毛或刷粘结剂达到粘结效果。

其次，按设计要求弹标准水平线、踢脚线或墙裙线，用水泥砂浆在门窗洞四周抹宽50ram护角;为保证保温层厚度墙面应做标准饼、冲筋。

再次，每次抹灰厚度一、以10nnn左右为宜，继续下一层要确保底层初凝且表面有一定强度。好应注意保湿养护，但切忌用水冲，在砂浆硬化期间避免对其撞击和振动，以免破坏施工效果。

最后，保温砂浆用于外侧必须采取防水，防裂、防脱落等保护措施。

2、喷涂工艺

聚胺酯泡沫塑料、各种保温涂料等一般采用喷涂施工方式。在进行喷涂工艺过程中，必须要根据不同产品的要求严格控制好施工环境的温度，而且在喷涂前还要保证基层清洁、干燥、平整。另外，要特别注意的一点是保温涂层的均匀一致和厚度达标。喷涂距离、角度、速度和流量也都要进行合理的控制。

3、干挂工艺

干挂工艺保温效果好，能够大大提高隔热效果以及防水性能，通常情况下多用于外保温。但是，这种施工工艺成本较高，在住宅施工中很少采用，多用于公共建筑。

采用干挂工艺要充分考虑风力、温度、雨水、空气腐蚀等不利因素，确保体系的强度和稳定性。此外，在施工中要特别注意与墙体锚固的可靠性，保证连接节点的质量符合要求，做好金属件的防腐保护，采用相应的防水措施等。

4、粘贴复合工艺

粘贴复合保温墙体主要分为内置式保温、夹心保温或外置式保温3种。近年来，内置式和外置式粘贴复合保温施工工艺日趋成熟，得到了较为广泛的应用。在施工过程中仍须注意以下几点：

4.1内置式粘贴复合保温施工工艺

进行内置式保温墙保温层粘贴，需在内墙表面设平薄板、钢缝网粉刷层等防护层。并且要保持粘贴面的平整清洁、湿度适宜以及屋面防水层完好。施工要从阴角开始，自上而下。在进行粘贴之前，应做好踢脚线和门窗洞的护角。对于厨房、卫生间等湿度较大的墙体防护面层，施工过程中必须要采取防湿防渗措施，便于贴面。另外，墙体转角处、内外墙交接处等地方的保温效果要格外加强。

4.2外置式粘贴复合保温施工工艺

外置式保温通常采用粘结剂或锚固件将聚苯乙烯板、玻璃棉板、岩棉板、水泥聚苯板等保温板与面层固定在基层墙体上，在进行粘结前通常要在面层内设加强网。

必须严格按照施工工艺操作要求进行施工，满足保温层的抗老化、抗脱落、抗变形、抗撞击、防火、防水等技术要求。另外，在施工过程中要注意粘结剂强度和粘结界面的处理，避免因底层抹灰层过厚、抹灰强度过高、抹灰料或粘结剂误入保温板接缝等原因造成的面层开裂现象的发生。在保温板施工前，要确保已完成外墙作业，并对墙面进行了填补密实、修平清洁处理。除此之外，保证保温板应错缝有序排列，抹灰时厚度要均匀。

三、墙面的节能施工技术

通常屋面的结构主要是防水层、保温材料和屋面板，与传统的建筑工艺相比，墙面的节能技术主要体现在其保温性能上。提高了建筑的保温性能自然就能降低因为气候过冷或者过热而导致需要在房内增加制冷制热设备而增加的能源消耗和有害物质的释放。比如说冬天不用供暖降低了生火取暖的电耗和煤耗，夏天不用制冷降低了电耗等等。目前使用的墙面节能施工技术主要有以下几个方面。

1、合理的选择保温材料

在保温材料选用时应当考察保温材料的容重指标、导热系数以及吸水性能和强度性能等等方面的综合质量状况。尽量选择容重指标低，导热系数小，防潮能力强以及强度大的保温材料。使得建筑保温材料能够起到使用寿命长、保温作用大的功效以及提高墙面坚固度的作用。常用的保温材料板块状的主要有加气的混凝土块、聚苯乙烯板块、水泥聚苯板块等等。需要现场制作的的材料主要有珍珠岩、陶粒、浮石、非聚苯粒等等。

2、实行倒置式的屋面

所谓的倒置式屋面就是将保温层放到放到防水层的上面，这是因为保温材料中有很多吸水能力都特别强的品种，吸水之后其保温效果会明显下降比如说膨胀珍珠岩、矿棉岩棉等材料受潮吸水之后导热系数会增强从而降低了保温的效果。将保温层放置到防水层上面的时候我们可以将保温层的表面通过刷防水涂料的方式来增强其防水的性能。毕竟，防水层长期处于日光暴晒之下也比较容易损毁。经常性的更换防水层也会造成资源的浪费。

3、屋面绿化技术

屋面绿化技术主要是指在屋面上进行植物的种植多为草皮或者水塘式的栽种水生植物。这种技术不仅能够减少温室气体的排放更能改善房屋建筑的周围环境而且其保温效果也很强。经调查研究发现绿化的屋面比普通保温屋面在夏季的温度要低上三摄氏度左右。可见种植绿色植物的保温效果有多明显。

四、门窗幕墙节能施工

门窗框和玻璃扇的传热系数及密闭性是外墙节能的关键环节之一。木质门窗和塑料门窗的传热系数比钢、铝门窗低30%左右,双层玻璃比单层玻璃低40%左右,因此,价格比较好的是塑料单框双玻门窗。为保证门窗能达到预期的节能要求,安装过程中应注意以下几个问题。

1、根据设计要求选择门窗时,要复查其抗风压性、空气渗透性、雨水渗漏性等性能指标。

2、安装门窗框时要反复检查框角的垂直度。变形严重、缝隙超标、密封条不密闭的门窗扇不能上墙。

3、在框与扇、扇与扇之间须设密封条,以防渗水、透气,推拉窗的轨槽处须增加密封处理,局部缝隙较大的位置可用单组份密封膏挤注。

4、在门窗框四周与墙或柱、粱、窗台等交接处,须用水泥砂浆进行严密处置,在靠室外一侧须结合外装修进行处理,以防渗水、透气。

五、结语

要保证节能建筑达到预期的节能效果关键在于建筑的设计和施工。而墙体、屋面、门窗的保温隔热施工又是关键中的关键，施工单位必须要严格按设计和材料施工工艺的技术要求进行施工，保证施工质量，确保建筑物达到预期节能效果。随着建筑节能工作的开展，建筑节能技术必将得到迅速发展。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a0d4657b645b17276c6f1195.html