# 环保型硬铬镀层的显微硬度研究

### 论文摘要

在环保型三价铬镀液中电镀硬铬,并研究了温度、脉冲频率、平均电流密度和占空比对硬铬镀层显微硬度的影响。结果表明:硬铬镀层的显微硬度随温度的升高变化不大,随脉冲频率的提高和平均电流密度的增加先增大后减小,随占空比的增加逐渐增大。当温度为50℃、脉冲频率为3 kHz、平均电流密度为30 A/dm~2、占空比为60%时,可以获得具有纳米晶结构的硬铬镀层。该镀层为体心立方结构,平均晶粒尺寸约为42.7 nm,显微硬度达到8 230 MPa。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 实验

- 1.1 实验材料

- 1.2 工艺流程

- （1） 基体和阳极预处理

- （2） 电镀硬铬

- 1.3 性能测试

- （1） 表面形貌

- （2）

- （3） 显微硬度

- 2 结果与讨论

- 2.1 温度对硬铬镀层显微硬度的影响

- 2.2 脉冲频率对硬铬镀层显微硬度的影响

- 2.3 平均电流密度对硬铬镀层显微硬度的影响

- 2.4 占空比对硬铬镀层显微硬度的影响

- 2.5 硬铬镀层的组织结构

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 崔楠,吴扬,张颖

关键词: 硬铬镀层,显微硬度,环保型三价铬,组织结构

来源: 电镀与环保 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,电力工业

单位: 唐山职业技术学院机电工程系,唐山职业技术学院农林工程系,北京工业大学环能学院

分类号: TQ153.11

页码: 4-6

总页数: 3

文件大小: 296K

下载量: 40

### 相关论文文献

- [1].《代硬铬镀层材料及工艺》正式出版[J]. 中国表面工程 2015(02)

- [2].代铬镀层的研究进展[J]. 化学通报 2013(01)

- [3].黑铬镀层的红外辐射性能及镀液废水处理[J]. 材料保护 2009(12)

- [4].汽车轮毂铬镀层的可见光吸收光谱特性研究[J]. 制造业自动化 2019(03)

- [5].柔性摩擦辅助电镀致密铬镀层的工艺研究[J]. 电镀与涂饰 2016(19)

- [6].浅谈镀前处理对硬铬镀层耐蚀性的影响[J]. 电镀与环保 2015(03)

- [7].一种提高硬铬镀层气密性的方法[J]. 装备环境工程 2012(04)

- [8].改善硬铬镀层耐蚀性能的工艺措施[J]. 表面工程资讯 2014(03)

- [9].如何提高硬铬镀层与基体的结合力[J]. 电镀与精饰 2013(07)

- [10].45钢轴表面不同硬铬镀层质量时的盐雾腐蚀性能[J]. 材料保护 2012(12)

- [11].一种代铬镀层的微观组织和耐磨机理[J]. 中国表面工程 2009(03)

- [12].提高硬铬镀层耐蚀性的双层镀铬工艺[J]. 电镀与涂饰 2013(07)

- [13].用于提高磨损性能的低成本、环境友好型代铬镀层[J]. 电镀与涂饰 2009(03)

- [14].钢铁基体上铜镍铬镀层无腐蚀的退除方法[J]. 电镀与涂饰 2010(04)

- [15].电镀锌-镍合金套硬铬镀层的性能[J]. 电镀与涂饰 2020(06)

- [16].提高硬铬镀层气密性和耐蚀性的方法[J]. 电镀与精饰 2014(01)

- [17].热处理对电沉积纳米晶铬镀层微观结构及耐蚀性的影响[J]. 表面技术 2019(12)

- [18].高耐蚀性三价铬黑铬镀层制备工艺[J]. 电镀与涂饰 2020(03)

- [19].三价铬硫酸盐溶液厚铬镀层性能研究[J]. 电镀与涂饰 2010(06)

- [20].三价铬厚铬镀层的制备及性能表征[J]. 材料保护 2019(04)

- [21].基于X射线衍射方法研究三价铬镀层的晶体结构[J]. 国防制造技术 2014(04)

- [22].镍封新工艺——复合电镀镍–硫酸钡[J]. 电镀与涂饰 2015(17)

- [23].三价铬装饰性镀铬新工艺的研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [24].Ni-Co-C代硬铬镀层的制备及性能研究(Ⅱ):镀层性能研究[J]. 电镀与精饰 2018(04)

- [25].磁控溅射离子镀新型硬黑铬镀层的制备与性能[J]. 电镀与涂饰 2014(12)

- [26].电沉积Ni-Co-B纳米晶合金代硬铬镀层[J]. 中国有色金属学报 2012(11)

- [27].间歇电沉积粒状铬镀层的过程及其性能[J]. 哈尔滨工业大学学报 2018(08)

- [28].电镀工艺对Ni-W装饰性代铬镀层色泽的影响[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [29].W-Ni-Fe合金镀层与硬铬镀层耐磨性的对比试验[J]. 电镀与精饰 2010(09)

- [30].硫酸盐体系三价铬常温镀铬镀层的性能研究[J]. 化学工程师 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a143de8064f5d68e8cbae7ae.html