# 某高排放标准污水处理厂精细化运行措施研究

### 论文摘要

以海河流域某采用Bardenpho工艺的高排放标准污水处理厂为例,结合生产运行,对现状运行问题进行了分析,并对精细化运行措施进行了研究,结果表明:通过设置消氧区（设计HRT为1.4h）并控制好氧池末端DO在2mg/L以下,缺氧池进水碳源损耗可降低11.33mg/LCOD,后缺氧池外碳源损耗可降低10.3mg/LCOD,碳源乙酸钠溶液（有效含量25%）用量可降低10吨/日,投加成本可节省51万元/月;通过设置内源反硝化区（设计HRT为2.3h）,其强化脱氮能力至少可达0.5mg/L,碳源乙酸钠溶液（有效含量25%）用量可降低60吨/月,投加成本可节省10万元/月;通过关闭缺氧池碳源投加,可节省现状缺氧池碳源无效投加量37.5吨/日,投加成本可节省191万元/月,并且后缺氧池模拟试验表明,去除1mg/L NO3--N约需5.59mg/L乙酸钠,在后缺氧池NO3--N平均去除浓度为2mg/L的实际需求及外回流比100%下,所需的碳源乙酸钠溶液（有效含量25%）平均投加量为89.44mg/L。

### 论文目录

- 一、工程概况

- 二、运行问题

- 2.1内回流混合液高浓度DO严重损耗缺氧池外碳源

- 2.2后缺氧池入流高浓度DO严重损耗外碳源并挤占部分池容

- 2.3好氧池池容利用率较低

- 2.4缺氧池碳源无效投加

- 三、精细化运行措施研究

- 3.1降低曝气量并设置消氧区控制缺氧池与后缺氧池碳源损耗

- 3.2设置内源反硝化区强化脱氮降低碳源投加成本

- 3.3优化碳源投加提高碳源利用效率

- 四、结论与建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨敏,郭兴芳,孙永利,郑兴灿,李劢,熊会斌,申世峰,吴凡松

关键词: 高排放标准,精细化运行,消氧区,内源反硝化区,碳源投加优化

来源: 住宅产业 2019年11期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 中国市政工程华北设计研究总院有限公司

基金: 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2017ZX07107-003)

分类号: X703

页码: 138-142

总页数: 5

文件大小: 2137K

下载量: 52

### 相关论文文献

- [1].青岛海泊河污水处理厂缺氧池中微生物群落动态变化[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2018(07)

- [2].预缺氧池配水比对Johannesburg工艺脱氮除磷效果的影响[J]. 环境工程学报 2015(04)

- [3].预缺氧池对A+A~2/O工艺增强系统的脱氮除磷的作用影响[J]. 江苏理工学院学报 2014(04)

- [4].改良A~2/O工艺预缺氧池中的脱氮作用和机理[J]. 环境科学与技术 2009(12)

- [5].厌氧池-缺氧池-生物滤池处理养猪废水中试研究[J]. 水处理技术 2014(12)

- [6].分段进水A/O工艺的一些关系式[J]. 环境工程学报 2010(11)

- [7].缺氧/好氧工艺同步去除碳、氮、硫的研究[J]. 中国给水排水 2013(11)

- [8].多点进水改良型复合A~2/O处理低C/N污水[J]. 化工学报 2013(10)

- [9].缺氧池填料投配比对A~2/O-MBR工艺反硝化除磷的影响[J]. 环境工程学报 2011(03)

- [10].低碳源改良A~2/O工艺中预缺氧池低温下的运行探讨[J]. 给水排水 2014(01)

- [11].改进型分段进水多段A/O工艺设计方法研究[J]. 环境科学与技术 2017(05)

- [12].某典型城市污水厂一级A达标排放中试[J]. 中国给水排水 2013(03)

- [13].反硝化除磷机理及影响因素研究进展[J]. 宁夏农林科技 2011(05)

- [14].A/O-MBR处理低C/N生活污水的脱氮因素研究[J]. 湖北农业科学 2015(10)

- [15].基于改良A~2/O的优化工艺研究现状[J]. 供水技术 2020(01)

- [16].某污水厂主流Anammox现象产生的原因探讨[J]. 中国给水排水 2020(11)

- [17].A~2/O工艺在污水生产中的认识和运用[J]. 生物技术世界 2015(01)

- [18].城市污水生化处理系统中总氮去除的影响因素分析[J]. 东莞理工学院学报 2014(03)

- [19].去除废水异味及所含氮化合物的系统和方法[J]. 齐鲁石油化工 2019(01)

- [20].基于非曝气区关键点流速的污水厂运行状况分析[J]. 中国给水排水 2015(03)

- [21].磷对A~2/O-MBNR联合工艺性能的影响[J]. 江苏农业科学 2013(03)

- [22].缺氧——好氧系统对模拟印染废水的处理研究[J]. 广东化工 2015(04)

- [23].基于(A~2)/O工艺污水处理反应池的设计[J]. 科技与企业 2012(18)

- [24].分区进水式D-A~2/O处理生活污水的实验研究[J]. 水处理技术 2015(03)

- [25].厌氧-缺氧-ALMBR法处理焦化废水的试验研究[J]. 给水排水 2008(05)

- [26].改良A~2/O工艺在小型污水厂的工程应用[J]. 中国给水排水 2011(22)

- [27].Carrousel 2000氧化沟工艺中前置缺氧池与厌氧池的微生物多样性分析[J]. 环境科学研究 2008(02)

- [28].生物脱氮除磷新工艺[J]. 中国建材资讯 2016(05)

- [29].3A-MBR工艺污水脱氮特性试验研究[J]. 广东化工 2015(15)

- [30].反硝化除磷技术的理论、工艺及影响因素的研究进展[J]. 广东化工 2009(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a1692e5b70b220d39cd0164c.html