# 一种新型长寿稳定的纸磨边机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型长寿稳定的纸磨边机，包括稳定垫脚，所述稳定垫脚的顶部设有固定支脚，所述固定支脚的顶部固定连接加工座台，所述加工座台的顶部左上侧设有电机护箱，所述电机护箱的内部设有砂磨电机，所述砂磨电机的右侧转动连接砂磨柱杆，所述砂磨柱杆的右端连接子砂磨杆，所述电机护箱的顶部设有液压缸，所述液压缸的顶部连接活动臂杆，所述活动臂杆的内侧固定连接横梁臂杆，所述横梁臂杆的中间底部固定连接固定架杆，所述固定架杆的内侧转动连接从动砂磨柱杆。该种设备能提高砂磨的效果，并且设备使用寿命较长，同时能防止砂磨过程中产生较多的粉尘，保持设备清洁，防止空气污染，结构简单，实用性强。

### 主设计要求

1.一种新型长寿稳定的纸磨边机，包括稳定垫脚(1)，其特征在于：所述稳定垫脚(1)的顶部设有固定支脚(2)，所述固定支脚(2)的顶部固定连接加工座台(3)，所述加工座台(3)的顶部左上侧设有电机护箱(4)，所述电机护箱(4)的内部设有砂磨电机(5)，所述砂磨电机(5)的右侧转动连接砂磨柱杆(6)，所述砂磨柱杆(6)的右端连接子砂磨杆(7)，所述电机护箱(4)的顶部设有液压缸(8)，所述液压缸(8)的顶部连接活动臂杆(9)，所述活动臂杆(9)的内侧固定连接横梁臂杆(10)，所述横梁臂杆(10)的中间底部固定连接固定架杆(11)，所述固定架杆(11)的内侧转动连接从动砂磨柱杆(12)。

### 设计方案

1.一种新型长寿稳定的纸磨边机，包括稳定垫脚(1)，其特征在于：所述稳定垫脚(1)的顶部设有固定支脚(2)，所述固定支脚(2)的顶部固定连接加工座台(3)，所述加工座台(3)的顶部左上侧设有电机护箱(4)，所述电机护箱(4)的内部设有砂磨电机(5)，所述砂磨电机(5)的右侧转动连接砂磨柱杆(6)，所述砂磨柱杆(6)的右端连接子砂磨杆(7)，所述电机护箱(4)的顶部设有液压缸(8)，所述液压缸(8)的顶部连接活动臂杆(9)，所述活动臂杆(9)的内侧固定连接横梁臂杆(10)，所述横梁臂杆(10)的中间底部固定连接固定架杆(11)，所述固定架杆(11)的内侧转动连接从动砂磨柱杆(12)。

2.根据权利要求1所述的一种新型长寿稳定的纸磨边机，其特征在于：所述砂磨柱杆(6)的内部设有不锈钢金属轴(13)，所述不锈钢金属轴(13)的外部包裹钨钢箔片(14)，所述钨钢箔片(14)的外侧均匀布满砂磨凸球(15)。

3.根据权利要求1所述的一种新型长寿稳定的纸磨边机，其特征在于：所述固定架杆(11)的左右两侧对称设有风扇电机(16)，所述风扇电机(16)的底部转动连接固定扇叶(17)。

4.根据权利要求1所述的一种新型长寿稳定的纸磨边机，其特征在于：所述砂磨柱杆(6)的垂直正下方设有滤网板(18)，所述滤网板(18)的底部设有废料收集盒(19)。

5.根据权利要求1所述的一种新型长寿稳定的纸磨边机，其特征在于：所述稳定垫脚(1)的内部设有方形凸块(20)和条状垫片(21)，所述方形凸块(20)的底部连接2-6个弹簧杆(22)，所述弹簧杆(22)的底部连接条状垫片(21)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械设备技术领域，具体为一种新型长寿稳定的纸磨边机。

背景技术

磨边机，具有粗磨、精磨、抛光一次完成的特点，适用于磨削不同尺寸和厚度的金属带的斜面，直边，配套装有磨轮和备用，该磨轮具有寿命长、成形规则、效率高等优点。

纸张的加工过程中需要经过多种工艺，经常需要进行磨边，这就需要用到纸磨边机，然而传统的纸张磨边机选择使用砂轮进行磨边，容易出现爆裂损毁，使用寿命短，并且砂磨的效果较差，以上这些问题就需要对传统设备进行改进，那么如何设计出一种新型长寿稳定的纸磨边机，这成为我们需要解决的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型长寿稳定的纸磨边机，解决了背景技术中所提出的问题。

为解决上述问题，本实用新型提供如下技术方案：一种新型长寿稳定的纸磨边机，包括稳定垫脚，所述稳定垫脚的顶部设有固定支脚，所述固定支脚的顶部固定连接加工座台，所述加工座台的顶部左上侧设有电机护箱，所述电机护箱的内部设有砂磨电机，所述砂磨电机的右侧转动连接砂磨柱杆，所述砂磨柱杆的右端连接子砂磨杆，所述电机护箱的顶部设有液压缸，所述液压缸的顶部连接活动臂杆，所述活动臂杆的内侧固定连接横梁臂杆，所述横梁臂杆的中间底部固定连接固定架杆，所述固定架杆的内侧转动连接从动砂磨柱杆。

作为本实用新型的进一步优选方式，所述砂磨柱杆的内部设有不锈钢金属轴，所述不锈钢金属轴的外部包裹钨钢箔片，所述钨钢箔片的外侧均匀布满砂磨凸球。

作为本实用新型的进一步优选方式，所述固定架杆的左右两侧对称设有风扇电机，所述风扇电机的底部转动连接固定扇叶。

作为本实用新型的进一步优选方式，所述砂磨柱杆的垂直正下方设有滤网板，所述滤网板的底部设有废料收集盒。

作为本实用新型的进一步优选方式，所述稳定垫脚的内部设有方形凸块和条状垫片，所述方形凸块的底部连接2-6个弹簧杆，所述弹簧杆的底部连接条状垫片。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1.本实用新型通过设计了砂磨柱杆、子砂磨柱杆和从动砂磨柱杆，可以进行选择使用提高了砂磨的效果，并且在砂磨柱杆的外部添加了钨钢箔片，提高了硬度，同时钨钢箔片外部加设了多个砂磨凸球，整体加强了砂磨柱杆的使用寿命，更加经久耐用，功能性较强。

2.本实用新型通过在加工座台的顶部添加了滤网板和废料收集盒，通过利用风扇电机带动固定扇叶，将砂磨过程中的碎屑吹落至废料收集盒中，防止扬起较大的粉尘，起到防止空气污染的效果，同时设计的稳定垫脚内部添加了多个弹簧杆，能进行整体的减震缓冲，更加稳定，实用性较强。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型一种新型长寿稳定的纸磨边机的整体结构示意图；

图2为本实用新型一种新型长寿稳定的纸磨边机的砂磨柱杆内部结构示意图；

图3为本实用新型一种新型长寿稳定的纸磨边机的稳定垫脚内部示意图。

图中:稳定垫脚-1、固定支脚-2、加工座台-3、电机护箱-4、砂磨电机-5、砂磨柱杆-6、子砂磨杆-7、液压缸-8、活动臂杆-9、横梁臂杆-10、固定架杆-11、从动砂磨柱杆-12、不锈钢金属轴-13、钨钢箔片-14、砂磨凸球-15、风扇电机-16、固定扇叶-17、滤网板-18、废料收集盒-19、方形凸块-20、条状垫片-21、弹簧杆-22。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种新型长寿稳定的纸磨边机，包括稳定垫脚1，所述稳定垫脚1的顶部设有固定支脚2，所述固定支脚2的顶部固定连接加工座台3，所述加工座台3的顶部左上侧设有电机护箱4，所述电机护箱4的内部设有砂磨电机5，所述砂磨电机5的右侧转动连接砂磨柱杆6，所述砂磨柱杆6的右端连接子砂磨杆7，所述电机护箱4的顶部设有液压缸8，所述液压缸8的顶部连接活动臂杆9，所述活动臂杆9的内侧固定连接横梁臂杆10，所述横梁臂杆10的中间底部固定连接固定架杆11，所述固定架杆11的内侧转动连接从动砂磨柱杆12。

所述砂磨柱杆6的内部设有不锈钢金属轴13，所述不锈钢金属轴13的外部包裹钨钢箔片14，所述钨钢箔片14的外侧均匀布满砂磨凸球15。通过这样的设计可以利用砂磨凸球15进行砂磨纸张，利用钨钢箔片14加强硬度和耐磨性。

所述固定架杆11的左右两侧对称设有风扇电机16，所述风扇电机16的底部转动连接固定扇叶17。通过这样的设计可以利用风扇电机16带动固定扇叶17将粉尘进行吹落，保持设备清洁。

所述砂磨柱杆6的垂直正下方设有滤网板18，所述滤网板18的底部设有废料收集盒19。通过这样的设计利用废料收集盒19进行收集废料，防止空气污染。

所述稳定垫脚1的内部设有方形凸块20和条状垫片21，所述方形凸块20的底部连接2-6个弹簧杆22，所述弹簧杆22的底部连接条状垫片21。通过这样的设计可以利用弹簧杆22在方形凸块20和条状垫片21之间上下位移，达到减震缓冲效果。

本实用新型所述的一种新型长寿稳定的纸磨边机，在使用过程中，通过设计了砂磨柱杆6、子砂磨柱杆7和从动砂磨柱杆12，可以进行选择使用提高了砂磨的效果，并且在砂磨柱杆6的外部添加了钨钢箔片14，提高了硬度，同时钨钢箔片14外部加设了多个砂磨凸球15，整体加强了砂磨柱杆6的使用寿命，更加经久耐用，同时在加工座台3的顶部添加了滤网板18和废料收集盒19，通过利用风扇电机16带动固定扇叶17，将砂磨过程中的碎屑吹落至废料收集盒19中，防止扬起较大的粉尘，起到防止空气污染的效果，同时设计的稳定垫脚1内部添加了多个弹簧杆22，能进行整体的减震缓冲，更加稳定，实用性较强。

本实用新型的稳定垫脚-1、固定支脚-2、加工座台-3、电机护箱-4、砂磨电机-5、砂磨柱杆-6、子砂磨杆-7、液压缸-8、活动臂杆-9、横梁臂杆-10、固定架杆-11、从动砂磨柱杆-12、不锈钢金属轴-13、钨钢箔片-14、砂磨凸球-15、风扇电机-16、固定扇叶-17、滤网板-18、废料收集盒-19、方形凸块-20、条状垫片-21、弹簧杆-22，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，本实用新型解决的问题是然而传统的纸张磨边机选择使用砂轮进行磨边，容易出现爆裂损毁，使用寿命短，并且砂磨的效果较差。本实用新型通过上述部件的互相组合，该种设备能提高砂磨的效果，并且设备使用寿命较长，同时能防止砂磨过程中产生较多的粉尘，保持设备清洁，防止空气污染，结构简单，实用性强。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920287018.2

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209717231U

授权时间:20191203

主分类号:B24B9/02

专利分类号:B24B9/02;B24B41/04;B24B55/06;B24B55/12

范畴分类:26F;

申请人:广州钟氏包装制品有限公司

第一申请人:广州钟氏包装制品有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市花都区狮岭镇新庄工业区

发明人:钟伟波

第一发明人:钟伟波

当前权利人:广州钟氏包装制品有限公司

代理人:颜德昊

代理机构:44387

代理机构编号:佛山帮专知识产权代理事务所(普通合伙) 44387

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a17fea9ae0059bab650d2dfe.html