# 一种超声波清洗食材的多功能水槽论文和设计-蓝剑

### 全文摘要

本实用新型提供一种超声波清洗食材的多功能水槽，其水槽本体包括主净化池和副净化池，所述水槽本体的上方设置有置物边缘，所述置物边缘的一端与主净化池相邻设置，所述置物边缘上设置有水龙头，所述主净化池或者副净化池的底部设置有超声波净化部，所述主净化池或副净化池的侧壁上设置有辅助入水孔，用于向主净化池或者副净化池注水；所述主净化池和副净化池的底部均设置有排污口，所述主净化池或副净化池的排污口连接垃圾处理部；所述水龙头包括有龙头架，所述龙头架上设置悬空架，所述水龙头还包括出水端以及与出水端连通的软管端，以解决现有果蔬清洗设备占用空间大，清洗不干净的缺陷。

### 主设计要求

1.一种超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，包括水槽本体，所述水槽本体包括主净化池和副净化池，所述主净化池和副净化池相邻设置，且所述主净化池总是设置在所述副净化池的左侧，所述主净化池的容积大于所述副净化池的容积；所述水槽本体的上方设置有与所述副净化池长度一致且位置对应的置物边缘，所述置物边缘的一端与主净化池相邻设置，所述置物边缘上设置有水龙头，所述水龙头与所述置物边缘转动连接，使所述水龙头分别向主净化池和副净化池注水；所述置物边缘的上表面与所述水槽本体的上表面平齐，所述置物边缘的外侧边缘与所述主净化池的外侧边缘平齐；所述主净化池或者副净化池的底部设置有超声波净化部，所述超声波净化部包括至少一个超声波发生器，所述超声波发生器贴合于所述主净化池或副净化池的底部；所述主净化池或副净化池的侧壁上设置有辅助入水孔，用于向主净化池或者副净化池注水；所述主净化池和副净化池的底部均设置有排污口，所述主净化池或副净化池的排污口连接垃圾处理部；所述水龙头包括有龙头架，所述龙头架与所述置物边缘转动连接，所述龙头架向靠近主净化池的方向延伸设置悬空架，所述水龙头还包括出水端以及与出水端连通的软管端，所述软管端自龙头架伸出至所述水槽本体的上方，所述出水端与所述悬空架卡合连接，且所述出水端方向向下地置于所述悬空架上。

### 设计方案

1.一种超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

包括水槽本体，所述水槽本体包括主净化池和副净化池，所述主净化池和副净化池相邻设置，且所述主净化池总是设置在所述副净化池的左侧，所述主净化池的容积大于所述副净化池的容积；

所述水槽本体的上方设置有与所述副净化池长度一致且位置对应的置物边缘，所述置物边缘的一端与主净化池相邻设置，所述置物边缘上设置有水龙头，所述水龙头与所述置物边缘转动连接，使所述水龙头分别向主净化池和副净化池注水；所述置物边缘的上表面与所述水槽本体的上表面平齐，所述置物边缘的外侧边缘与所述主净化池的外侧边缘平齐；

所述主净化池或者副净化池的底部设置有超声波净化部，所述超声波净化部包括至少一个超声波发生器，所述超声波发生器贴合于所述主净化池或副净化池的底部；

所述主净化池或副净化池的侧壁上设置有辅助入水孔，用于向主净化池或者副净化池注水；

所述主净化池和副净化池的底部均设置有排污口，所述主净化池或副净化池的排污口连接垃圾处理部；

所述水龙头包括有龙头架，所述龙头架与所述置物边缘转动连接，所述龙头架向靠近主净化池的方向延伸设置悬空架，所述水龙头还包括出水端以及与出水端连通的软管端，所述软管端自龙头架伸出至所述水槽本体的上方，所述出水端与所述悬空架卡合连接，且所述出水端方向向下地置于所述悬空架上。

2.根据权利要求1所述的超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

所述副净化池的底部设置有超声波发生器，所述超声波发生器的个数为两个。

3.根据权利要求2所述的超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

两个所述超声波发生器对称的设置在所述排污口的两侧，且两个所述超声波发生器均位于所述副净化池的宽度方向的中心线上。

4.根据权利要求1所述的超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

所述主净化池的底部端面自主净化池的四个侧端面向中部排污口的方向逐渐倾斜，使所述排污口的中心点形成为所述主净化池底部端面的最低点。

5.根据权利要求4所述的超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

所述副净化池的底部端面自副净化池的四个侧端面向中部排污口的方向逐渐倾斜，使所述排污口的中心点形成为所述副净化池底部端面的最低点。

6.根据权利要求5所述的超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

所述辅助入水孔设置在所述副净化池的侧壁上，所述辅助入水孔为矩形孔。

7.根据权利要求5或6所述的超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

所述辅助入水孔内部设置有注水通道，所述注水通道的另一端连接有注水管。

8.根据权利要求7所述的超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

所述主净化池的侧壁上设置有溢水孔，所述溢水孔包括溢水管，所述溢水管的出水端设置有溢水固定罩，所述溢水固定罩与所述溢水管之间设置防水垫。

9.根据权利要求1所述的超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

所述垃圾处理部设置在所述主净化池的底部，且垃圾处理部的输入端与所述主净化池的排污口连接，所述垃圾处理部的输出端连接有排污软管。

10.根据权利要求9所述的超声波清洗食材的多功能水槽，其特征在于，

所述副净化池的排污口设置有软管，所述软管的另一端与排污软管连通。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及厨房清洁设备技术领域，特别涉及一种超声波清洗食材的多功能水槽。

背景技术

随着人们生活水平的提高，对食物卫生问题也越来越重视，目前在国内市场上，超标农药以及各种禁用药被用在农作物上，已经是屡见不鲜的事情，如果长期食用这种食物，会对人的身体造成致命破坏，因此，对果蔬的清洗就变得尤为重要，目前市场上清洗果蔬的工具很多，但是大部分都体积较大，且占用空间较大，不方便使用，如中国专利CN208160555U，公开了一种新型果蔬气泡清洗机，包括机体、开关、过滤排水口、感应水喷头和清洗箱，所述机体的外壁上镶嵌有显示屏和控制面板，且显示屏设置在控制面板的上方，所述开关安装在机体的右侧，且开关的上方固定有毛巾放置架，所述机体与支撑腿之间通过焊接连接，所述过滤排水口安装在机体的底部，所述支撑腿的底部固定有防滑垫，所述感应水喷头安装在储水箱的下方，所述清洗箱设置在感应水喷头的下方，且清洗箱的两侧焊接固定有滑块，所述滑块与导轨滑动连接，所述导轨固定在机体的内壁上。本实用新型设置有感应水喷头，在清洗过程中感应水喷头可自动控制水的流量，导致清洗完毕时感应水喷头会自动停止喷水，节约了大量的水资源。

但是上述设备体积较大，使用起来十分不便，同时，长此以往对设备的损耗也逐渐增大，并且容易出现质量问题，不符合现代化年轻人简约的生活习惯。

实用新型内容

本实用新型是鉴于上述问题作出的，通过提供一种超声波水槽，一方面解决了果蔬清洗不效率的问题，另一方面解决了现有清洗设备占用空间大的缺陷，具体的，包括水槽本体，所述水槽本体包括主净化池和副净化池，所述主净化池和副净化池相邻设置，且所述主净化池总是设置在所述副净化池的左侧，所述主净化池的容积大于所述副净化池的容积；

所述水槽本体的上方设置有与所述副净化池长度一致且位置对应的置物边缘，所述置物边缘的一端与主净化池相邻设置，所述置物边缘上设置有水龙头，所述水龙头与所述置物边缘转动连接，使所述水龙头分别向主净化池和副净化池注水；所述置物边缘的上表面与所述水槽本体的上表面平齐，所述置物边缘的外侧边缘与所述主净化池的外侧边缘平齐；

所述主净化池或者副净化池的底部设置有超声波净化部，所述超声波净化部包括至少一个超声波发生器，所述超声波发生器贴合于所述主净化池或副净化池的底部；

所述主净化池或副净化池的侧壁上设置有辅助入水孔，用于向主净化池或者副净化池注水；

所述主净化池和副净化池的底部均设置有排污口，所述主净化池或副净化池的排污口连接垃圾处理部；

所述水龙头包括有龙头架，所述龙头架与所述置物边缘转动连接，所述龙头架向靠近主净化池的方向延伸设置悬空架，所述水龙头还包括出水端以及与出水端连通的软管端，所述软管端自龙头架伸出至所述水槽本体的上方，所述出水端与所述悬空架卡合连接，且所述出水端方向向下地置于所述悬空架上。

优选的，所述副净化池的底部设置有超声波发生器，所述超声波发生器的个数为两个。

优选的，两个所述超声波发生器对称的设置在所述排污口的两侧，且两个所述超声波发生器均位于所述副净化池的宽度方向的中心线上。

优选的，所述主净化池的底部端面自主净化池的四个侧端面向中部排污口的方向逐渐倾斜，使所述排污口的中心点形成为所述主净化池底部端面的最低点。

优选的，所述副净化池的底部端面自副净化池的四个侧端面向中部排污口的方向逐渐倾斜，使所述排污口的中心点形成为所述副净化池底部端面的最低点。

优选的，所述辅助入水孔设置在所述副净化池的侧壁上，所述辅助入水孔为矩形孔。

优选的，所述辅助入水孔内部设置有注水通道，所述注水通道的另一端连接有注水管。

优选的，所述主净化池的侧壁上设置有溢水孔，所述溢水孔包括溢水管，所述溢水管的出水端设置有溢水固定罩，所述溢水固定罩与所述溢水管之间设置防水垫。

优选的，所述垃圾处理部设置在所述主净化池的底部，且垃圾处理部的输入端与所述主净化池的排污口连接，所述垃圾处理部的输出端连接有排污软管。

优选的，所述副净化池的排污口设置有软管，所述软管的另一端与排污软管连通。

本实用新型的有益效果：

本实用新型提供的水槽，集成了超声波发生装置和垃圾清理装置，不仅能实现高效便捷的烹饪过程，同时超声波清洗果蔬去农药残留效果显著，且利用了水槽下方空间，实现了清洗和节省空间双重效果，并且配合垃圾处理装置，能为使用者节约大量整理垃圾的时间，方便了用户。

附图说明

利用附图对本实用新型作进一步说明，但附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制。

图1是表示实施例的水槽的立体视图。

图2是表示实施例的水槽的俯视图。

在图1、图2中包括有：

1主净化池；

2副净化池；

3置物边缘，31龙头架，32悬空架，33出水端，34软管端；

4超声波发生器；

5垃圾处理部；

6溢水孔；

7辅助入水孔；

8排污软管；

9软管。

具体实施方式

结合以下实施例对本实用新型作进一步描述：

实施例1

本实用新型的实施方式之一，如图1和2所示，本实施例提供了一种超声波清洗食材的多功能水槽，包括水槽本体，所述水槽本体包括主净化池1和副净化池2，所述主净化池1和副净化池2相邻设置，且所述主净化池1设置在所述副净化池2的左侧，所述主净化池1的容积大于所述副净化池2的容积；

所述水槽本体的上方设置有与所述副净化池2长度一致且位置对应的置物边缘3，所述置物边缘3的一端与主净化池1相邻设置，所述置物边缘3上设置有水龙头，所述水龙头与所述置物边缘3转动连接，使所述水龙头分别向主净化池1和副净化池2注水；所述置物边缘3的上表面与所述水槽本体的上表面平齐，所述置物边缘3的外侧边缘与所述主净化池1的外侧边缘平齐；

所述副净化池2的底部设置有超声波净化部，所述超声波净化部包括两个超声波发生器4，所述超声波发生器4贴合于所述副净化池2的底部；

所述副净化池2的侧壁上设置有辅助入水孔7，用于向副净化池2注水；

所述主净化池1和副净化池2的底部均设置有排污口，所述主净化池1的排污口连接垃圾处理部5；

所述水龙头包括有龙头架31，所述龙头架31与所述置物边缘3转动连接，所述龙头架31向靠近主净化池1的方向延伸设置悬空架32，所述水龙头还包括出水端33以及与出水端33连通的软管端34，所述软管端34自龙头架31伸出至所述水槽本体的上方，所述出水端33与所述悬空架32卡合连接，且所述出水端33方向向下地置于所述悬空架32上。

实施例2

本实用新型的实施方式之一，如图所示，本实施例的主要技术方案与实施例1基本相同，在本实施例中未作解释的特征，采用实施例1中的解释，在此不再进行赘述。本实施例与实施例1的区别在于：两个所述超声波发生器4对称的设置在副净化池2的排污口的两侧，且两个所述超声波发生器4均位于所述副净化池2的宽度方向的中心线上。

所述主净化池1的底部端面自主净化池1的四个侧端面向中部排污口的方向逐渐倾斜，使所述排污口的中心点形成为所述主净化池1底部端面的最低点。

所述副净化池2的底部端面自副净化池2的四个侧端面向中部排污口的方向逐渐倾斜，使所述排污口的中心点形成为所述副净化池2底部端面的最低点。

所述辅助入水孔7设置在所述副净化池2的侧壁上，所述辅助入水孔7为矩形孔。

所述辅助入水孔7内部设置有注水通道，所述注水通道的另一端连接有注水管。

所述主净化池1的侧壁上设置有溢水孔6，所述溢水孔包括溢水管，所述溢水管的出水端设置有溢水固定罩，所述溢水固定罩与所述溢水管之间设置防水垫。

实施例3

本实用新型的实施方式之一，如图所示，本实施例的主要技术方案与实施例1或者实施例2基本相同，在本实施例中未作解释的特征，采用实施例1或者实施例2中的解释，在此不再进行赘述。本实施例与实施例1或者实施例2的区别在于：所述垃圾处理部5设置在所述主净化池1的底部，且垃圾处理部5的输入端与所述主净化池1的排污口连接，所述垃圾处理部5的输出端连接有排污软管8。

所述副净化池2的排污口设置有软管9，所述软管9的另一端与排污软管8连通。

最后应当说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对本实用新型保护范围的限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920148297.4

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209779786U

授权时间:20191213

主分类号:E03C1/18

专利分类号:E03C1/18;E03C1/266

范畴分类:36B;16G;

申请人:广东美集世智能科技有限公司

第一申请人:广东美集世智能科技有限公司

申请人地址:528454 广东省中山市翠亨新区翠城道34号创新中心厂房C栋5楼

发明人:蓝剑

第一发明人:蓝剑

当前权利人:广东美集世智能科技有限公司

代理人:李唐明;顿海舟

代理机构:44302

代理机构编号:广州圣理华知识产权代理有限公司 44302

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a19fa6ab08bc55e01d7b6427.html