# 尿素计量喷射泵论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种尿素计量喷射泵，用于柴油发动机尾气后处理系统，尿素计量喷射泵包括泵体、进液口、喷射口以及主滤芯。进液口设置在泵体的一侧的下部，进液口用以连接尿素罐并从中吸取尿素溶液；喷射口设置在泵体的一侧的上部，喷射口用以向外喷射尿素溶液；主滤芯设置在泵体内，主滤芯用以过滤进入泵体内的尿素溶液；其中尿素溶液从进液口进入泵体后，先经过主滤芯过滤后在输送至喷射口喷出。本实用新型的尿素计量喷射泵，其主滤芯布置在尿素计量喷射泵的进液端，保持吸入泵体的尿素溶液干净程度，避免尿素计量喷射泵的堵塞。

### 主设计要求

1.一种尿素计量喷射泵，用于柴油发动机尾气后处理系统，其特征在于，所述尿素计量喷射泵包括：泵体；进液口，其设置在所述泵体的一侧的下部，所述进液口用以连接尿素罐并从中吸取尿素溶液；喷射口，其设置在所述泵体的所述一侧的上部，所述喷射口用以向外喷射尿素溶液；以及主滤芯，其设置在所述泵体内，所述主滤芯用以过滤进入所述泵体内的尿素溶液；其中，尿素溶液从所述进液口进入所述泵体后，先经过所述主滤芯过滤后在输送至所述喷射口喷出。

### 设计方案

1.一种尿素计量喷射泵，用于柴油发动机尾气后处理系统，其特征在于，所述尿素计量喷射泵包括：

泵体；

进液口，其设置在所述泵体的一侧的下部，所述进液口用以连接尿素罐并从中吸取尿素溶液；

喷射口，其设置在所述泵体的所述一侧的上部，所述喷射口用以向外喷射尿素溶液；以及

主滤芯，其设置在所述泵体内，所述主滤芯用以过滤进入所述泵体内的尿素溶液；

其中，尿素溶液从所述进液口进入所述泵体后，先经过所述主滤芯过滤后在输送至所述喷射口喷出。

2.如权利要求1所述的尿素计量喷射泵，其特征在于，还包括回液口，其设置在所述泵体的所述一侧的中部，所述回液口用以将所述喷射口多余的尿素溶液导回至所述尿素罐。

3.如权利要求1所述的尿素计量喷射泵，其特征在于，还包括电气接口，其设置在所述泵体的另一侧上。

4.如权利要求3所述的尿素计量喷射泵，其特征在于，所述电气接口用以与电子控制单元连接。

5.如权利要求4所述的尿素计量喷射泵，其特征在于，所述电子控制单元用于通过所述电气接口控制所述泵体从所述进液口从所述尿素罐中吸取尿素溶液，并且控制尿素溶液定时定量地经过所述主滤芯的过滤后经所述喷射口喷出。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是关于发动机制造领域，特别是关于一种用于柴油发动机尾气后处理系统的尿素计量喷射泵。

背景技术

尿素计量喷射泵是柴油机SCR(选择性催化还原技术)喷射系统的执行部件，负责将尿素溶液通过喷嘴送入混合管，在SCR催化作用下，消除排气中的污染物NOx。

现有技术的尿素计量喷射泵所包括的零件有(如图1所示)：泵体4、进液口1、回液口2、喷射口3、主滤芯5及电气接口6。ECU(ECU(Electronic Control Unit)电子控制单元)通过电气接口6控制泵体4从进液口1吸入尿素罐内的尿素溶液，定时定量经主滤芯5过滤后从喷射口3经尿素管送给喷嘴，多余的尿素溶液通过回液口2返回尿素罐。

主滤芯5将送给喷嘴的尿素溶液过滤干净，避免喷嘴堵塞，进入尿素计量喷射泵的尿素由尿素罐上的滤芯过滤，易出现因尿素罐滤芯失效、尿素罐污染等原因，污染物进入尿素计量喷射泵，损坏泵体。

现有技术的尿素计量喷射泵存在以下缺点：进入尿素计量喷射泵的尿素由尿素罐上的滤芯过滤，易出现因尿素罐滤芯失效、尿素管污染等原因，污染物进入尿素计量喷射泵，损坏泵体。

公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本实用新型的总体背景的理解，而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种尿素计量喷射泵，其主滤芯布置在尿素计量喷射泵的进液端，保持吸入泵体的尿素溶液干净程度，避免尿素计量喷射泵的堵塞。

为实现上述目的，本实用新型提供了一种尿素计量喷射泵，用于柴油发动机尾气后处理系统，尿素计量喷射泵包括泵体、进液口、喷射口以及主滤芯。进液口设置在泵体的一侧的下部，进液口用以连接尿素罐并从中吸取尿素溶液；喷射口设置在泵体的一侧的上部，喷射口用以向外喷射尿素溶液；主滤芯设置在泵体内，主滤芯用以过滤进入泵体内的尿素溶液；其中尿素溶液从进液口进入泵体后，先经过主滤芯过滤后在输送至喷射口喷出。

在一优选的实施方式中，尿素计量喷射泵还包括回液口，其设置在泵体的一侧的中部，回液口用以将喷射口多余的尿素溶液导回至尿素罐。

在一优选的实施方式中，尿素计量喷射泵还包括电气接口，其设置在泵体的另一侧上。

在一优选的实施方式中，电气接口用以与电子控制单元连接。

在一优选的实施方式中，电子控制单元用于通过电气接口控制泵体从进液口从尿素罐中吸取尿素溶液，并且控制尿素溶液定时定量地经过主滤芯的过滤后经喷射口喷出。

与现有技术相比，本实用新型的尿素计量喷射泵具有以下有益效果：其主滤芯布置在尿素计量喷射泵的进液端，保持吸入泵体的尿素溶液干净程度，避免尿素计量喷射泵的堵塞。

附图说明

图1是根据现有技术一实施方式的尿素计量喷射泵的结构示意图。

图2是根据本实用新型一实施方式的尿素计量喷射泵的结构示意图。

主要附图标记说明：

1-喷射口，2-回液口，3-进液口，4-泵体，5-主滤芯，6-电气接口。

具体实施方式

下面结合附图，对本实用新型的具体实施方式进行详细描述，但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。

除非另有其它明确表示，否则在整个说明书和权利要求书中，术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分，而并未排除其它元件或其它组成部分。

如图2所示，图2是根据本实用新型一实施方式的尿素计量喷射泵的结构示意图。根据本实用新型优选实施方式的一种尿素计量喷射泵，用于柴油发动机尾气后处理系统，尿素计量喷射泵主要包括泵体、进液口、喷射口、回液口、电气接口以及主滤芯。

在一些实施方式中，电子控制单元通过电气接口6控制泵体4从进液口3吸入尿素罐内的尿素溶液，尿素溶液经主滤芯5过滤后进入泵体4，并定时定量从喷射口1经尿素管送给喷嘴，多余的尿素溶液通过回液口2返回尿素罐。主滤芯5将吸入泵体4的尿素溶液过滤干净，避免尿素计量喷射泵堵塞和喷嘴堵塞。

综上所述，本实用新型的尿素计量喷射泵具有以下优点：其主滤芯布置在尿素计量喷射泵的进液端，保持吸入泵体的尿素溶液干净程度，避免尿素计量喷射泵的堵塞。

前述对本实用新型的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本实用新型限定为所公开的精确形式，并且很显然，根据上述教导，可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本实用新型的特定原理及其实际应用，从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本实用新型的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本实用新型的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920287582.4

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:45(广西)

授权编号:CN209539517U

授权时间:20191025

主分类号:F04B 13/00

专利分类号:F04B13/00;F04B15/04;F04B53/20;F01N3/20

范畴分类:28D;

申请人:广西玉柴机器股份有限公司

第一申请人:广西玉柴机器股份有限公司

申请人地址:537005 广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

发明人:郭万兴;陶泽民

第一发明人:郭万兴

当前权利人:广西玉柴机器股份有限公司

代理人:席勇;王芳

代理机构:11279

代理机构编号:北京中誉威圣知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a34c3445fed93fe7404d90d9.html