# 北京城市污水处理厂污泥中重金属污染状况及潜在生态风险分析

### 论文摘要

2011—2017年对北京城市中心区8家污水处理厂污泥中8种重金属(Cd、Cr、Cu、Zn、Pb、As、Hg、Ni)开展了持续监测,分析其重金属污染状况、年际及季节变化特征,并应用内梅罗指数法评估污泥在土地利用过程中重金属的潜在生态风险。结果表明:污泥重金属含量为Zn>Cu>Cr>Pb>As>Ni>Hg>Cd,除Hg外,其他重金属含量均低于全国平均水平;四季重金属总量中位值较接近,夏季稍高;Ni、Cd、Hg各年年均值变异系数最大,分别为43%、36%、23%,其他金属变异系数为5%～13%;56%的Hg检测结果超过了《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》(CJ/T 309—2009)中A级污泥限值,且8家污水处理厂均有超标记录;内梅罗指数显示Hg、Zn、Cd、Cu达到重度污染级别,污泥施用于土壤存在较严重的潜在生态风险。因此,污泥用于土壤环境前,需降低其重金属含量。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 样品采集

- 1.2 检测方法

- 1.3 内梅罗指数法

- 2 结果与讨论

- 2.1 污泥重金属污染水平分析

- 2.2 污泥重金属年际污染特征分析

- 2.3 污泥重金属季节污染特征分析

- 2.4 污泥潜在生态风险分析

- 3结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨妍妍,李金香,刘亚平,方永晨,崔彤,刘兆莹,程刚

关键词: 污水处理厂,污泥,重金属,特征分析,潜在生态风险分析

来源: 环境污染与防治 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 北京市环境保护监测中心,首都师范大学资源环境与旅游学院

分类号: X703;X826

DOI: 10.15985/j.cnki.1001-3865.2019.09.018

页码: 1098-1102+1107

总页数: 6

文件大小: 698K

下载量: 358

### 相关论文文献

- [1].北京水泥厂处置污水处理厂污泥工程[J]. 给水排水动态 2011(02)

- [2].污水处理厂污泥中病毒的赋存特性及处理处置过程中暴露风险防控研究进展[J]. 给水排水 2020(03)

- [3].污水处理厂污泥处理资源化利用技术分析[J]. 资源节约与环保 2020(05)

- [4].呼和浩特城区城镇污水处理厂污泥中污染因子特征分析[J]. 环境与发展 2020(06)

- [5].环鄱阳湖城市污水处理厂污泥中全氟化合物的污染特征[J]. 南昌大学学报(工科版) 2020(02)

- [6].污水处理厂污泥的处理处置研究[J]. 节能与环保 2020(08)

- [7].多管发酵法测定城市污水处理厂污泥中大肠菌群精密度的验证[J]. 化工管理 2020(26)

- [8].试论城镇污水处理厂污泥处置与资源化利用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(13)

- [9].污水处理厂污泥处置及利用途径研究[J]. 住宅与房地产 2018(03)

- [10].贵州省污水处理厂污泥中重金属形态分布及其潜在生态风险评价[J]. 中国农村水利水电 2016(12)

- [11].提升城镇污水处理厂污泥环境监管对策分析[J]. 技术与市场 2017(04)

- [12].城镇污水处理厂污泥监测与质量控制[J]. 水利技术监督 2017(02)

- [13].城镇污水处理厂污泥环境监管对策研究[J]. 环境与发展 2017(03)

- [14].城市污水处理厂污泥处理[J]. 中外企业家 2017(11)

- [15].工业污水处理厂污泥危险特性鉴别的初步研究[J]. 绿色科技 2017(12)

- [16].城镇污水处理厂污泥处理稳定标准研究[J]. 给水排水 2017(09)

- [17].污水处理厂污泥资源焚烧利用的可行性分析——以胶南市易通热电有限责任公司污泥焚烧资源综合利用工程为例[J]. 环境与发展 2017(06)

- [18].小城镇污水处理厂污泥处置工艺研究[J]. 资源节约与环保 2016(02)

- [19].东莞市生态环境局 东莞市财政局关于印发《城镇污水处理厂污泥处置费支付办法》的通知[J]. 东莞市人民政府公报 2020(01)

- [20].东莞市人民政府关于印发东莞市生活污水处理厂污泥处置管理规定的通知[J]. 东莞市人民政府公报 2016(06)

- [21].省政府办公厅转发省环保厅省建设厅关于加强全省污水处理厂污泥处置工作意见的通知[J]. 江苏省人民政府公报 2008(15)

- [22].城市污水处理厂污泥重金属污染状况探讨[J]. 资源节约与环保 2020(02)

- [23].城市污水处理厂污泥处置浅析[J]. 科技创新导报 2020(12)

- [24].污水处理厂污泥处置及利用途径研究[J]. 工程技术研究 2020(11)

- [25].石洞口污水处理厂污泥处理除臭及运行管理探讨[J]. 净水技术 2020(S1)

- [26].城市污水处理厂污泥泡沫形成机理及解决措施[J]. 广东化工 2020(15)

- [27].污水处理厂污泥处理资源化利用技术探究[J]. 中国资源综合利用 2019(11)

- [28].上海某污水处理厂污泥深度脱水运行优化探索[J]. 给水排水 2019(09)

- [29].城市污水处理厂污泥的处置与综合利用[J]. 建筑与预算 2017(01)

- [30].污水处理厂污泥处置及利用途径研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(34)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a3cbb4a38c40a20242783942.html