# 电能计量采集运维和故障处理分析张跃巍

(国网山西省电力公司河曲县供电公司山西省036500)

摘要：电力营销服务中电能计量采集运维是保证电能稳定供应的关键所在，文章主要对电能计量采集故障进行分析，并探讨采集运维与故障处理的有效对策，希望能够为相关工作人员提供一些帮助。

关键词：电能计量；计量采集；采集运维；故障处理

引言

在电力企业常规化管理工作开展的过程中,之所以要建立完整的电能计量采集运维工作规划,不仅仅是提升电能计量水平也是优化采集效率的根本方式,只有践行合理性的管控方式,才能为电能监督管理工作创设良好的平台,实现相应工作的全面进步。

1开展电能计量采集运维工作的必要性

电能计量采集系统相比传统的计算方法而言,具有非常明显的优势。由于其具有全面的功能以及强大的自动化管理能力,使得其相较于传统计算方式不但可以有效的提升计算的效率,同时也可以更好的降低计算误差。在这样的情况下,许多工作人员在开展计算的过程中,由于过分重视了电能计量采集系统的功能性,使得其出现误差时没有受到足够的重视。无论是设计人员还是工作人员,对于电能计量采集系统的误差重视度都处于相对不足的状态,有许多设计人员在进行设计的过程中,更多地将重心放在了提升系统的功能性上,对于稳定性的设计不足。在这样的情况下,许多电能计量采集系统在实际应用的过程中并没有发挥出非常优秀的稳定性。因此,设计人员和工作人员应该根据实际工作情况对电能采集系统进行不断的优化,从而更好地保证整个系统的稳定性。

2用户电能计量方式分类

2.1传统手工计量

在传统手工计量采集工作中,电能计量人员要挨家挨户地完成电能数据的收集,并且对应完成电能计量计算,得出完整的电能总量就能完成收费工作,尽管这种方式对于每个数据的了解程度较高,但是会耗费大量的人力和物力,并且采集计量的时间周期较长,且相关人员不能进行电力用户的统一管理。

2.2自动抄表型

自动抄表技术是当前电能计量的最新研究成果,通过SRD通信和GSM/GPRS技术,将采集终端采集的户表数据和工作状态传送至数据中心,实现了电力单位对电能计量的统一管理。此外,自动抄表装置与IC预付费功能结合,实现了双向即时通信模式。专业的数据安全系统保证抄表数据和控制信息的可靠性和完整性,从根本上保证了电能计算数据和系统控制的安全性和可靠性,提高了工作效率。

2.3IC卡型

随着高科技的发展,IC卡型电能计量方法已获得广泛应用。合理运用IC卡型电能计量方式,不但能有效减少人员的工作量和工作压力,还能有效提升电能计量的准确性。电力用户只需通过IC卡预付费用,即可实现快速购电。

3电能计量运行维护及故障处理分析

3.1环境因素导致的通信故障和应对方法

受安装地理位置影响,安装的集中器天线位于箱变内部,导致GPRS信号不稳定,造成主站参数未能有效下发至集中器。这影响表计在集中器的注册行为,导致集中器无法对下属智能电表下达指令,进而出现智能电表的集数据缺失等异常情况。实际工作中,为最大限度减少环境因素对用电信息采集系统的不良影响,确保系统的稳定运行,可适当增加集中器或者设置数个谐波阻断器。

3.2电能计量采集系统问题及解决对策

当工作人员将接线盒与计量二次回路连接时,若出现接触不良,会导致计量二次回路故障。由于接线盒一般都使用时间较长,难免出现内部金属片表面氧化现象,从而引发接触不良。此外,当接线盒端出现螺丝松动或接线端过热时,也会影响接线盒的正常使用。因此,工作人员需严格检查接线盒,以防数据出现异常。电能计量采集系统的接线盒环节经常出现问题,为了更好地避免问题的出现,工作人员在采取措施的过程中,应该在不影响原系统正常运行的情况下进行调整,特别是针对系统中的一些功能而言,能否充分发挥其功能将会对系统的稳定性产生非常巨大的影响。一般情况下,电能计量采集系统的接线盒方案都是在参考原有系统的基础上进行的,大部分的接线盒方案都会根据原有系统中存在的各个子系统进行相应的调整,从而来保证在系统运行过程中各个子系统之间可以更好地进行配合,从而实现共享能力。

3.3表计故障及处理措施

表计故障出现在电表运行过程中。检测时,先确定表计是否出现异常。一般表计异常的原因有:表计内部电子元件老化、损坏,导致内部软件程序出现错误;电表内部存储器未能正常存储数据;表计的液晶显示屏故障或者时钟出现问题;电池内部异常,电池电量过低。因此,检测时,应详细检查表计,排除异常情况。

4提高电能计量采集系统与故障处理的有效措施

4.1做好运行维护工作,提升供电的可靠性

一方面,由于大量的计量设备、仪器都是安装在供电单位与发电企业,因而要注重相关计量设备的管理工作,防止相关设备受到人为、自然因素的破坏。还有一些计量装置安装在用户一侧,电力企业与用户要根据实际状况做好相应的封印,以免计量装置受到损毁。为了提升计量的安全性与精确性,电力企业要适时的淘汰掉存在损毁或年久失修的计量装置。另一方面,一旦发现有计量装置发生故障,要及时进行相应的维修与处理。这一过程中,一旦发现贸易结算问题,要严格根据我国颁布实施的《中华人民共和国电力法》的相关条款进行处置。同时,还要加强对计量运维人员以及运维工艺的监督与管理。一旦工作人员发现或收到故障异常信息,要马上报告计量所,并且在短时间内到达故障现场进行处理。需要注意的是,要根据要求对计量装置以及二次回路等方面进行检查,查明故障原因并进行妥善的处理。此外,电力企业的工作人员要定期开展调查工作,不断提升责任忧患意识,严格按照差错计量法规进行差错电量的正确计算。

4.2基于IEC102规约的采集程序的设计

通常情况下,在电能计量采集系统的运行过程中,数据传输的流程是:电表数据—采集终端—主站的传输路径,因此在数据传输的过程中,对于通信规约的依赖性是非常强的。目前我国电力行业的工作人员在实际工作的过程中,采用的大多是IEC102规约来进行相应的维护,其最大的优点在于即便停电的情况下,依然可以持续进行数据的采集,很大程度上提升了系统的稳定性和安全性。在这样的情况下,给予自动化原则,进行二阶段的设计和改进,实际上就是开发一个融合了IEC102的软件采集系统,从而更好地保障整个系统运行的稳定性,提升系统的实用性。在二阶段改进的过程中,工作人员需要对主站的程序以及采集终端的具体情况进行充分的调查和了解,在此基础上实现二者之间有效数据的通信,减少由于专业能力缺失而产生的各种问题。例如,在实际进行程序开发的过程中,可以使用诸如VC++&MFC等程序来编写采集系统的方式,从而更好地利用多线程技术,对采集结果进行相应的判定,最终提升整个系统的稳定性和功能性,让电能计量采集系统在应用过程中发挥更大的作用。

4.3提升人员综合素质

全面提升专业人员运维管理工作落实效果,且能夯实管控模式的综合效率。除了要对专业人员进行智能化电能数量采集项目调研分析知识的培训,也要进行安全意识调研管理,并且整合管控项目的监督管理效率,为后续建立完整的电力行业良性发展机制创设良好的平台。要针对相关人员进行集中的考核管理,落实岗位责任机制的基础上,确保相关人员电能计量和采集运维工作都能结合细节监督管理要求进行约束控制。

结语

电力资源促进我国社会经济的发展,保障人们的日常生活和工作。为保证电力企业能在激烈的市场竞争中实现稳定发展,需加大对电能计量采集运维工作的重视,并采取集约化和智能化电能计量管理、创设电能计量采集运维工作的维护系统以及提升电能计量采集运维人员综合素质等方法。

参考文献

[1]王宝萱.电能计量采集运维及故障处理探析[J].技术与市场,2017,24(10):64-65.

[2]黄彬.有关电能计量采集运维工作的思考[J].通信世界,2016,(12):192-193.

[3]纪超.有关电能计量采集运维工作的思考[J].山东工业技术,2016,(21):103-104.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a3e0d1516b386d10f98a2cab.html