# 回音壁模式光学微腔制备及色散设计

### 论文摘要

在光学研究中,光学微腔是一种重要的研究工具,具有广泛的应用。近年来,具有超高品质因子、超小模式体积的回音壁模式（whispering gallery mode,WGM）微腔受到众多学者的广泛关注。回音壁模式是指耦合进微腔的光通过全反射的方式在微腔中传播,当满足相位匹配条件时,产生等频率间隔的谐振模。回音壁模式光学微腔在高灵敏度传感器、超窄线宽滤波器、克尔光频梳等应用中已得到深入研究。本文主要对WGM光学微腔的制备、测试、色散设计、非线性光学应用等方面进行研究,主要进行的工作如下:1.介绍了WGM微腔的相关理论。使用CO2激光器融刻二氧化硅棒形成WGM微棒腔,实验制备了透过率大于90%的锥形光纤,在此基础上,采用锥形光纤近场耦合方式,完成了WGM微棒腔的高效耦合。搭建微腔耦合测试平台,对WGM微棒腔的物理参数特性进行了测试。通过调整激光加工过程中的精细打磨方式,将WGM微棒腔的Q值提升至108量级。2.为将制备完成的微棒腔应用于克尔光频梳的产生,需要一定色散特点的微棒腔,只有在反常色散区才能满足调制不稳定性现象的发生。我们使用COMSOL多物理场仿真微腔模场分布,进而计算得出色散曲线。同时通过实验了解微棒腔的色散情况,验证仿真的正确性。3.搭建实验平台,对WGM微棒腔的非线性光学特性进行了深入测试,观察到了简并四波混频效应、调制不稳定性、交叉相位调制和自相位调制等现象,使用WGM微棒腔最终成功产生带宽40nm的克尔光频梳。此外,利用WGM微棒腔内光子与二氧化硅分子的受激拉曼散射,实验观察到了拉曼散射光。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 WGM微腔的常见类型

- 1.3 WGM微腔的应用

- 1.3.1 非线性光学的应用

- 1.3.2 高灵敏度传感器

- 1.3.3 微腔激光器

- 1.4 回音壁模式微腔基本理论

- 1.4.1 品质因数

- 1.4.2 自由频谱宽度

- 1.4.3 模式体积

- 1.4.4 WGM微腔谐振模式的电磁场分布

- 1.4.5 WGM微腔的耦合方式

- 1.5 本文的主要内容和结构

- 第二章 两种微腔制备及耦合测试分析

- 2.1 锥形微纳光纤的制备

- 2.1.1 锥形光纤特性

- 2.1.2 锥形光纤制备

- 2.1.3 锥形光纤耦合理论

- 2.2 微棒腔的制备

- 2.3 微棒腔的耦合实验

- 2.3.0 微棒腔透过谱特性

- 2.3.1 不同盘状区域厚度的耦合

- 2.3.2 微棒腔与锥形光纤的尺寸匹配

- 2.3.3 偏振对耦合的影响

- 2.3.4 微棒腔中的Ringdown现象

- 2.4 微球腔的制备与测试

- 2.4.1 二氧化硅微球腔的制备

- 2.4.2 微球腔的Q值测算

- 2.5 本章小结

- 第三章 微棒腔的色散设计

- 3.1 微腔的色散理论

- 3.2 微棒腔的COMSOL仿真

- 3.2.1 COMSOL Multiphysics简介

- 3.2.2 微棒腔的色散仿真

- 3.3 微棒腔色散测量

- 3.4 本章小结

- 第四章 WGM微棒腔的非线性光学应用

- 4.1 克尔光频梳

- 4.1.1 克尔效应与调制不稳定性

- 4.1.2 克尔光梳的产生过程

- 4.1.3 微棒腔克尔光梳的产生实验

- 4.2 微棒腔中的拉曼激光

- 4.2.1 受激拉曼散射

- 4.2.2 微棒腔中的受激拉曼激光实验

- 4.3 本章小结

- 第五章 全文总结与展望

- 5.1 本文总结

- 5.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 王博洋

导师: 邱昆

关键词: 回音壁模式,光学微腔,锥形光纤,克尔光频梳

来源: 电子科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 物理学,物理学,仪器仪表工业,无线电电子学

单位: 电子科技大学

分类号: O437;TN24;TH74

总页数: 77

文件大小: 3289K

下载量: 270

### 相关论文文献

- [1].回音壁模式光学微腔的激发模式控制[J]. 光学学报 2020(19)

- [2].香肠形回音壁微腔中机械振动的观测[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [3].回音壁模式光学微腔传感[J]. 物理 2019(03)

- [4].微腔介质阻挡放电忆阻特性分析[J]. 电子测量技术 2017(04)

- [5].回音壁模式光学微腔:基础与应用[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2012(11)

- [6].光纤气泡微腔传感技术[J]. 应用科学学报 2018(01)

- [7].基于级联非线性微腔的全光二极管研究[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [8].柱形微腔回音壁激光光谱模式的精确标定[J]. 光谱学与光谱分析 2008(12)

- [9].球形微腔共振模式下的内场分布[J]. 原子与分子物理学报 2014(01)

- [10].光学微腔效应在有机电致发光中的应用[J]. 中国西部科技 2014(02)

- [11].平板型电极微腔放电的特性[J]. 高电压技术 2019(03)

- [12].基于石英光纤材料的微腔电流传感应用[J]. 山东工业技术 2018(20)

- [13].基于贝塞尔函数的矩形微腔共振频率分析[J]. 莆田学院学报 2014(02)

- [14].蓝色微腔有机发光器件[J]. 光学学报 2009(07)

- [15].回音壁模式光学微腔器件的封装与集成[J]. 光子学报 2019(11)

- [16].链式微腔的低损耗光传输特性[J]. 西安电子科技大学学报 2017(06)

- [17].高Q平面环形微腔二氧化碳激光熔融分析[J]. 传感技术学报 2011(03)

- [18].绿色磷光微腔有机电致发光器件研究[J]. 光学学报 2015(06)

- [19].微腔器件研究的意义[J]. 内蒙古石油化工 2013(24)

- [20].氩气微腔放电中特性参数的数值模拟研究[J]. 物理学报 2011(01)

- [21].回音壁模式微腔灵敏度的进样流速影响研究[J]. 激光杂志 2018(01)

- [22].一种新型光学微腔的理论分析[J]. 物理学报 2018(14)

- [23].等边三角形微腔模式的FDTD计算[J]. 呼伦贝尔学院学报 2010(01)

- [24].生物传感器环形微腔的谐振特性研究[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2010(S1)

- [25].基于微腔光学晶体生物传感器的研究进展[J]. 传感器与微系统 2009(12)

- [26].超高品质因子片上微腔光子学研究进展[J]. 科学通报 2020(27)

- [27].分析不同边长光学微腔内横模模场分布[J]. 内蒙古石油化工 2012(17)

- [28].微腔增强发射的半导体量子点单光子源[J]. 物理 2014(11)

- [29].飞秒激光刻蚀Ⅴ型光纤微腔及其干涉谱特性[J]. 光学学报 2011(07)

- [30].耦合微腔结构的有机电致发光器件(英文)[J]. 发光学报 2011(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a4dce3c1022a32590cdf25b8.html