# 一种井用潜水电泵的联轴结构论文和设计-闫建军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种井用潜水电泵的联轴结构，包括电机输出轴和水泵输入六角轴，电机输出轴的下端部和水泵输入六角轴的上端部均径向凹陷有环形的限位槽，电机输出轴的下端外壁上内凹有第一键槽，水泵输入六角轴的上端外壁上内凹有第二键槽。本实用新型中，通过电机输出轴和水泵输入六角轴的外侧分别卡接有第一夹壳和第二夹壳，第一夹壳和第二夹壳的内壁焊接的限位板与电机输出轴的下端部和水泵输入六角轴的上端部径向凹陷的环形的限位槽卡接，使电机输出轴和水泵输入六角轴联接时保证同轴度，避免潜水泵运行时会震动而产生较大的噪音，造成潜水泵故障。

### 主设计要求

1.一种井用潜水电泵的联轴结构，包括电机输出轴(1)和水泵输入六角轴(2)，其特征在于：所述电机输出轴(1)的下端部和水泵输入六角轴(2)的上端部均径向凹陷有环形的限位槽(5)，所述电机输出轴(1)的下端外壁上内凹有第一键槽(3)，所述水泵输入六角轴(2)的上端外壁上内凹有第二键槽(4)，所述电机输出轴(1)和底端和水泵输入六角轴(2)的顶端分别安装有第一固定盘(6)和第二固定盘(7)，所述电机输出轴(1)和水泵输入六角轴(2)的外侧分别活动卡接有第一夹壳(13)和第二夹壳(17)，所述第一夹壳(13)的端面与第二夹壳(17)的端面接触，且第一夹壳(13)和第二夹壳(17)的两端均开设有连接板槽(18)，两个所述连接板槽(18)的内侧开设有螺纹孔(21)，所述第一夹壳(13)和第二夹壳(17)的内壁上均焊接有限位板(16)。

### 设计方案

1.一种井用潜水电泵的联轴结构，包括电机输出轴(1)和水泵输入六角轴(2)，其特征在于：所述电机输出轴(1)的下端部和水泵输入六角轴(2)的上端部均径向凹陷有环形的限位槽(5)，所述电机输出轴(1)的下端外壁上内凹有第一键槽(3)，所述水泵输入六角轴(2)的上端外壁上内凹有第二键槽(4)，所述电机输出轴(1)和底端和水泵输入六角轴(2)的顶端分别安装有第一固定盘(6)和第二固定盘(7)，所述电机输出轴(1)和水泵输入六角轴(2)的外侧分别活动卡接有第一夹壳(13)和第二夹壳(17)，所述第一夹壳(13)的端面与第二夹壳(17)的端面接触，且第一夹壳(13)和第二夹壳(17)的两端均开设有连接板槽(18)，两个所述连接板槽(18)的内侧开设有螺纹孔(21)，所述第一夹壳(13)和第二夹壳(17)的内壁上均焊接有限位板(16)。

2.根据权利要求1所述的一种井用潜水电泵的联轴结构，其特征在于：所述第一固定盘(6)通过第一螺杆(8)固定连接在电机输出轴(1)的底端，且第一固定盘(6)的内侧安装有安装盘(9)，所述安装盘(9)的侧面焊接有三个第一凸块(10)。

3.根据权利要求1所述的一种井用潜水电泵的联轴结构，其特征在于：所述第二固定盘(7)通过第二螺杆(11)固定连接在水泵输入六角轴(2)的顶端，且第二固定盘(7)的内壁上焊接有三个第二凸块(12)。

4.根据权利要求1所述的一种井用潜水电泵的联轴结构，其特征在于：所述第一夹壳(13)和与第二夹壳(17)的两端分别焊接有第一定位键槽(14)和第二定位键槽(15)，第一定位键槽(14)和第二定位键槽(15)分别与第一键槽(3)和第二键槽(4)活动卡接。

5.根据权利要求1所述的一种井用潜水电泵的联轴结构，其特征在于：所述连接板槽(18)的内侧活动卡接有弧形连接板(20)，所述弧形连接板(20)通过第三螺杆(19)与螺纹孔(21)螺纹连接固定安装在连接板槽(18)内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及潜水电泵技术领域，尤其涉及一种井用潜水电泵的联轴结构。

背景技术

潜水电泵是指泵体叶轮和驱动叶轮的电机都潜入水中工作的一种水泵，有深井用和作业面用两种。

现有技术中，井用潜水泵电机轴和水泵轴联接一起的联轴结构通常有联轴器联接，有些是通过焊接或者螺纹直接联接方式进行联接，尤其是一体化井用潜水电泵，其内部结构包含电机和水泵叶轮组，两者通过处于内部的联轴结构联接一起，电机输出轴是圆柱轴，其轴头通常加工为平键轴或者花键轴或者螺纹轴，水泵轴是六角轴，两者联接时需要保证同轴度，才能达到动平衡要求，否则潜水泵运行时会震动而产生较大的噪音，并容易造成潜水泵故障，内部联轴结构是一体化井用潜水电泵的关键结构，影响着产品质量和寿命。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种井用潜水电泵的联轴结构。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种井用潜水电泵的联轴结构，包括电机输出轴和水泵输入六角轴，所述电机输出轴的下端部和水泵输入六角轴的上端部均径向凹陷有环形的限位槽，所述电机输出轴的下端外壁上内凹有第一键槽，所述水泵输入六角轴的上端外壁上内凹有第二键槽，所述电机输出轴和底端和水泵输入六角轴的顶端分别安装有第一固定盘和第二固定盘，所述电机输出轴和水泵输入六角轴的外侧分别活动卡接有第一夹壳和第二夹壳，所述第一夹壳的端面与第二夹壳的端面接触，且第一夹壳和第二夹壳的两端均开设有连接板槽，两个所述连接板槽的内侧开设有螺纹孔，所述第一夹壳和第二夹壳的内壁上均焊接有限位板。

优选的，所述第一固定盘通过第一螺杆固定连接在电机输出轴的底端，且第一固定盘的内侧安装有安装盘，所述安装盘的侧面焊接有三个第一凸块。

优选的，所述第二固定盘通过第二螺杆固定连接在水泵输入六角轴的顶端，且第二固定盘的内壁上焊接有三个第二凸块。

优选的，所述第一夹壳和与第二夹壳的两端分别焊接有第一定位键槽和第二定位键槽，第一定位键槽和第二定位键槽分别与第一键槽和第二键槽活动卡接。

优选的，所述连接板槽的内侧活动卡接有弧形连接板，所述弧形连接板通过第三螺杆与螺纹孔螺纹连接固定安装在连接板槽内。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型，通过电机输出轴的底端部和水泵输入六角轴的顶端部内设有第一固定盘和第二固定盘，第一固定盘通过第一螺杆安装在电机输出轴底端部，第二固定盘通过第二螺杆安装在水泵输入六角轴顶端部，且第一固定盘内侧安装的安装盘侧面焊接的第一凸块活动卡接在第二固定盘内壁焊接的第二凸块内部形成卡接使电机输出轴和水泵输入六角轴形成相连，同时通过第一凸块和第二凸块的卡接结构也便于对电机输出轴和水泵输入六角轴快速拆卸，便于更换和维修。

2、本实用新型，通过电机输出轴的下端部和水泵输入六角轴的上端部均径向凹陷有环形的限位槽，且电机输出轴的下端外壁上和水泵输入六角轴的上端外壁上分别内凹有第一键槽和第二键槽，又在电机输出轴和水泵输入六角轴的外侧分别卡接有第一夹壳和第二夹壳，第一夹壳和第二夹壳的内壁焊接的限位板与电机输出轴的下端部和水泵输入六角轴的上端部径向凹陷的环形的限位槽卡接，使电机输出轴和水泵输入六角轴联接时保证同轴度，避免潜水泵运行时会震动而产生较大的噪音，造成潜水泵故障，又在第一夹壳和第二夹壳的两端开设的连接板槽内侧通过第三螺杆固定连接弧形连接板，可实现对第一夹壳和第二夹壳的固定。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的联轴结构的主视剖切图；

图2为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的联轴结构的第一夹壳结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的联轴结构的第一固定盘结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的联轴结构的第二固定盘结构示意图；

图5为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的联轴结构的第一夹壳和第二夹壳组合结构示意图；

图6为本实用新型提出的一种井用潜水电泵的联轴结构的第一夹壳侧面结构示意图。

图中：1、电机输出轴；2、水泵输入六角轴；3、第一键槽；4、第二键槽；5、限位槽；6、第一固定盘；7、第二固定盘；8、第一螺杆；9、安装盘；10、第一凸块；11、第二螺杆；12、第二凸块；13、第一夹壳；14、第一定位键槽；15、第二定位键槽；16、限位板；17、第二夹壳；18、连接板槽；19、第三螺杆；20、弧形连接板；21、螺纹孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参照图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种井用潜水电泵的联轴结构，包括电机输出轴1和水泵输入六角轴2，电机输出轴1的下端部和水泵输入六角轴2的上端部均径向凹陷有环形的限位槽5，电机输出轴1的下端外壁上内凹有第一键槽3，水泵输入六角轴2的上端外壁上内凹有第二键槽4，电机输出轴1和底端和水泵输入六角轴2的顶端分别安装有第一固定盘6和第二固定盘7，电机输出轴1和水泵输入六角轴2的外侧分别活动卡接有第一夹壳13和第二夹壳17，第一夹壳13的端面与第二夹壳17的端面接触，且第一夹壳13和第二夹壳17的两端均开设有连接板槽18，两个连接板槽18的内侧开设有螺纹孔21，第一夹壳13和第二夹壳17的内壁上均焊接有限位板16，第一夹壳13和第二夹壳17的内壁焊接的限位板16与电机输出轴1的下端部和水泵输入六角轴2的上端部径向凹陷的环形的限位槽5卡接，使电机输出轴1和水泵输入六角轴2联接时保证同轴度，避免潜水泵运行时会震动而产生较大的噪音，造成潜水泵故障。

第一固定盘6通过第一螺杆8固定连接在电机输出轴1的底端，且第一固定盘6的内侧安装有安装盘9，安装盘9的侧面焊接有三个第一凸块10，第二固定盘7通过第二螺杆11固定连接在水泵输入六角轴2的顶端，且第二固定盘7的内壁上焊接有三个第二凸块12，通过第一凸块10和第二凸块12的卡接结构也便于对电机输出轴1和水泵输入六角轴2快速拆卸，便于更换和维修，第一夹壳13和与第二夹壳17的两端分别焊接有第一定位键槽14和第二定位键槽15，第一定位键槽14和第二定位键槽15分别与第一键槽3和第二键槽4活动卡接，连接板槽18的内侧活动卡接有弧形连接板20，弧形连接板20通过第三螺杆19与螺纹孔21螺纹连接固定安装在连接板槽18内，第一夹壳13和第二夹壳17的两端开设的连接板槽18内侧通过第三螺杆19固定连接弧形连接板20，可实现对第一夹壳13和第二夹壳17的固定。

工作原理：首先，把第一固定盘6和第二固定盘7分别通过第一螺杆8和第二螺杆11安装在电机输出轴1和水泵输入六角轴2上，再把第一固定盘6内安装盘9侧面的第一凸块10卡接在第二固定盘7内侧第二凸块12内侧形成固定，再把第一夹壳13两端的第一定位键槽14和第二定位键槽15卡接在第一键槽3和第二键槽4上，同时限位板16进入限位槽5内，再把第二夹壳17与第一夹壳13通过弧形连接板20和第三螺杆19进行连接，可使电机输出轴1和水泵输入六角轴2联接时保证同轴度，避免潜水泵运行时会震动而产生较大的噪音，造成潜水泵故障。

综上所述，该井用潜水电泵的联轴结构，通过电机输出轴1的底端部和水泵输入六角轴2的顶端部内设有第一固定盘6和第二固定盘7，第一固定盘6通过第一螺杆8安装在电机输出轴1底端部，第二固定盘7通过第二螺杆11安装在水泵输入六角轴2顶端部，且第一固定盘6内侧安装的安装盘9侧面焊接的第一凸块10活动卡接在第二固定盘7内壁焊接的第二凸块12内部形成卡接使电机输出轴1和水泵输入六角轴2形成相连，同时通过第一凸块10和第二凸块12的卡接结构也便于对电机输出轴1和水泵输入六角轴2快速拆卸，便于更换和维修，又通过电机输出轴1的下端部和水泵输入六角轴2的上端部均径向凹陷有环形的限位槽5，且电机输出轴1的下端外壁上和水泵输入六角轴2的上端外壁上分别内凹有第一键槽3和第二键槽4，又在电机输出轴1和水泵输入六角轴2的外侧分别卡接有第一夹壳13和第二夹壳17，第一夹壳13和第二夹壳17的内壁焊接的限位板16与电机输出轴1的下端部和水泵输入六角轴2的上端部径向凹陷的环形的限位槽5卡接，使电机输出轴1和水泵输入六角轴2联接时保证同轴度，避免潜水泵运行时会震动而产生较大的噪音，造成潜水泵故障，又在第一夹壳13和第二夹壳17的两端开设的连接板槽18内侧通过第三螺杆19固定连接弧形连接板20，可实现对第一夹壳13和第二夹壳17的固定。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920018804.2

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209430435U

授权时间:20190924

主分类号:F04D 13/10

专利分类号:F04D13/10;F04D29/044

范畴分类:28D;

申请人:邯郸市田星水泵有限公司

第一申请人:邯郸市田星水泵有限公司

申请人地址:057350 河北省邯郸市鸡泽县城隍村西300米

发明人:闫建军

第一发明人:闫建军

当前权利人:邯郸市田星水泵有限公司

代理人:刘磊娜;杨瑞龙

代理机构:13129

代理机构编号:石家庄德皓专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a4facc0bc3c039e2c2820f61.html