# 一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒论文和设计-张中华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，包括后板、夹板和外壳，所述后板的内部设置有固定孔，所述夹板的顶端表面贴合有橡胶垫，所述夹板的内部设置有安装孔，所述外壳的内部安置有拆装机构，且外壳位于后板的右侧，所述拆装机构包括透镜、安装板和螺丝，且透镜的左侧固定有安装板，所述安装板的上下两端均连接有螺丝，所述外壳的右侧安置有前板，且前板的右端表面设置有透明镜片，所述前板的左端表面固定有延伸板，且延伸板的外部设置有定位槽。该便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，能够根据显微镜的尺寸进行调节，适用范围广，稳定性好，不会轻易的发生晃动，且便于拆卸安装，能够保证内部环境整洁的。

### 主设计要求

1.一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，包括后板（1）、夹板（4）和外壳（7），其特征在于：所述后板（1）的内部设置有固定孔（2），且固定孔（2）的上下两侧均安装有调节机构（3），所述夹板（4）的顶端表面贴合有橡胶垫（5），且夹板（4）位于调节机构（3）的左侧，所述夹板（4）的内部设置有安装孔（6），所述外壳（7）的内部安置有拆装机构（8），且外壳（7）位于后板（1）的右侧，所述拆装机构（8）包括透镜（801）、安装板（802）和螺丝（803），且透镜（801）的左侧固定有安装板（802），所述安装板（802）的上下两端均连接有螺丝（803），所述外壳（7）的右侧安置有前板（9），且前板（9）的右端表面设置有透明镜片（10），所述前板（9）的左端表面固定有延伸板（11），且延伸板（11）的外部设置有定位槽（12）。

### 设计方案

1.一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，包括后板（1）、夹板（4）和外壳（7），其特征在于：所述后板（1）的内部设置有固定孔（2），且固定孔（2）的上下两侧均安装有调节机构（3），所述夹板（4）的顶端表面贴合有橡胶垫（5），且夹板（4）位于调节机构（3）的左侧，所述夹板（4）的内部设置有安装孔（6），所述外壳（7）的内部安置有拆装机构（8），且外壳（7）位于后板（1）的右侧，所述拆装机构（8）包括透镜（801）、安装板（802）和螺丝（803），且透镜（801）的左侧固定有安装板（802），所述安装板（802）的上下两端均连接有螺丝（803），所述外壳（7）的右侧安置有前板（9），且前板（9）的右端表面设置有透明镜片（10），所述前板（9）的左端表面固定有延伸板（11），且延伸板（11）的外部设置有定位槽（12）。

2.根据权利要求1所述的一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，其特征在于：所述调节机构（3）包括固定杆（301）、滑动槽（302）、支杆（303）和复位弹簧（304），且固定杆（301）的内部设置有滑动槽（302），并且滑动槽（302）的内部安置有支杆（303），而且支杆（303）的上方连接有复位弹簧（304）。

3.根据权利要求2所述的一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，其特征在于：所述支杆（303）通过滑动槽（302）与固定杆（301）滑动连接，且支杆（303）通过复位弹簧（304）与固定杆（301）构成弹性结构，并且支杆（303）与固定杆（301）之间的竖直中心线相重合。

4.根据权利要求1所述的一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，其特征在于：所述夹板（4）与橡胶垫（5）之间表面贴合，且夹板（4）通过橡胶垫（5）构成粗糙结构，并且夹板（4）通过支杆（303）、复位弹簧（304）和滑动槽（302）之间的配合与后板（1）构成弹性拉伸结构。

5.根据权利要求1所述的一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，其特征在于：所述透镜（801）通过安装板（802）与外壳（7）相连接，且透镜（801）与外壳（7）之间的水平中心线相重合，并且安装板（802）通过螺丝（803）与外壳（7）构成可拆卸结构。

6.根据权利要求1所述的一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，其特征在于：所述前板（9）与延伸板（11）之间为冲压成型，且延伸板（11）与定位槽（12）之间为螺纹连接，并且前板（9）通过延伸板（11）与定位槽（12）之间的配合与外壳（7）相连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及显微镜组件技术领域，具体为一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒。

背景技术

显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器，是人类进入原子时代的标志，主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器，镜筒是用于在显微镜镜体内与物镜相配使用，两者结合起来把物镜的像差作十分完善的校正，而且物镜的视域相当宽阔，镜筒是显微镜中不可缺少的组件。

然而，现有的固定镜筒无法根据显微镜的尺寸进行调节，只能与尺寸相对应的显微镜进行连接，不能适用于不同尺寸的显微镜，适用范围较窄，比较麻烦，稳定性较差，容易受到外部作用力的影响发生晃动，影响到了显微镜的正常使用，且不便于进行拆卸安装，导致内部环境的整洁无法进行保证，为此，我们提出一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，以解决上述背景技术中提出现有的固定镜筒无法根据显微镜的尺寸进行调节，只能与尺寸相对应的显微镜进行连接，不能适用于不同尺寸的显微镜，适用范围较窄，比较麻烦，稳定性较差，容易受到外部作用力的影响发生晃动，影响到了显微镜的正常使用，且不便于进行拆卸安装，导致内部环境的整洁无法进行保证的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，包括后板、夹板和外壳，所述后板的内部设置有固定孔，且固定孔的上下两侧均安装有调节机构，所述夹板的顶端表面贴合有橡胶垫，且夹板位于调节机构的左侧，所述夹板的内部设置有安装孔，所述外壳的内部安置有拆装机构，且外壳位于后板的右侧，所述拆装机构包括透镜、安装板和螺丝，且透镜的左侧固定有安装板，所述安装板的上下两端均连接有螺丝，所述外壳的右侧安置有前板，且前板的右端表面设置有透明镜片，所述前板的左端表面固定有延伸板，且延伸板的外部设置有定位槽。

优选的，所述调节机构包括固定杆、滑动槽、支杆和复位弹簧，且固定杆的内部设置有滑动槽，并且滑动槽的内部安置有支杆，而且支杆的上方连接有复位弹簧。

优选的，所述支杆通过滑动槽与固定杆滑动连接，且支杆通过复位弹簧与固定杆构成弹性结构，并且支杆与固定杆之间的竖直中心线相重合。

优选的，所述夹板与橡胶垫之间表面贴合，且夹板通过橡胶垫构成粗糙结构，并且夹板通过支杆、复位弹簧和滑动槽之间的配合与后板构成弹性拉伸结构。

优选的，所述透镜通过安装板与外壳相连接，且透镜与外壳之间的水平中心线相重合，并且安装板通过螺丝与外壳构成可拆卸结构。

优选的，所述前板与延伸板之间为冲压成型，且延伸板与定位槽之间为螺纹连接，并且前板通过延伸板与定位槽之间的配合与外壳相连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过支杆、滑动槽、固定杆、夹板、橡胶垫和复位弹簧的设置，对支杆施加作用力，使其在固定杆内部的滑动槽中进行移动，从而将支杆松开后，通过复位弹簧的弹力，能够将支杆拉回原位，将支杆拉出，从而将夹板拉出，将夹板拉至合适的位置，通过复位弹簧的作用，使夹板夹紧显微镜，再通过夹板上的安装孔与合适的固定件将镜筒与显微镜固定在一起，固定件可以但不限于是螺栓，从而使镜筒能够适用于不同尺寸的显微镜，提升了镜筒的适用范围，橡胶垫防止了夹板的边角将显微镜划伤的情况；

2、本实用新型通过螺丝、安装板、外壳和透镜的设置，螺丝提升了安装板与外壳之间连接的牢固性，从而使安装板与透镜的位置不会轻易的发生变动，提升了镜筒的稳定性，从而使显微镜在进行使用时不会因透镜的晃动而造成无法正常的使用的情况，在需要对透镜进行清理或更换时，将螺丝从安装板上拆下，然后将安装板从外壳中取出，再对安装板上的透镜进行清洗或更换；

3、本实用新型通过前板、延伸板、定位槽和外壳的设置，螺纹连接具有结构简单、连接可靠、装拆方便等优点，转动前板，将延伸板与定位槽之间的连接断开，从而将前板从外壳上取下，将前板取下后，能够对外壳的内部进行清理，或对前板上的透明镜片进行清理，简化了镜筒的拆装步骤，从而使镜筒内部环境的整洁能够得到保证。

附图说明

图1为本实用新型侧面结构示意图；

图2为本实用新型正面结构示意图；

图3为本实用新型前板结构示意图。

图中：1、后板；2、固定孔；3、调节机构；301、固定杆；302、滑动槽；303、支杆；304、复位弹簧；4、夹板；5、橡胶垫；6、安装孔；7、外壳；8、拆装机构；801、透镜；802、安装板；803、螺丝；9、前板；10、透明镜片；11、延伸板；12、定位槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于安装可进行调节的显微镜用固定镜筒，包括后板1、夹板4和外壳7，后板1的内部设置有固定孔2，且固定孔2的上下两侧均安装有调节机构3，夹板4的顶端表面贴合有橡胶垫5，且夹板4位于调节机构3的左侧，调节机构3包括固定杆301、滑动槽302、支杆303和复位弹簧304，且固定杆301的内部设置有滑动槽302，并且滑动槽302的内部安置有支杆303，而且支杆303的上方连接有复位弹簧304，支杆303通过滑动槽302与固定杆301滑动连接，且支杆303通过复位弹簧304与固定杆301构成弹性结构，并且支杆303与固定杆301之间的竖直中心线相重合，对支杆303施加作用力，使其在固定杆301内部的滑动槽302中进行移动，从而将支杆303松开后，通过复位弹簧304的弹力，能够将支杆303拉回原位，夹板4的内部设置有安装孔6，夹板4与橡胶垫5之间表面贴合，且夹板4通过橡胶垫5构成粗糙结构，并且夹板4通过支杆303、复位弹簧304和滑动槽302之间的配合与后板1构成弹性拉伸结构，将支杆303拉出，从而将夹板4拉出，将夹板4拉至合适的位置，通过复位弹簧304的作用，使夹板4夹紧显微镜，再通过夹板4上的安装孔6与合适的固定件将镜筒与显微镜固定在一起，固定件可以但不限于是螺栓，从而使镜筒能够适用于不同尺寸的显微镜，提升了镜筒的适用范围，橡胶垫5防止了夹板4的边角将显微镜划伤的情况；

外壳7的内部安置有拆装机构8，且外壳7位于后板1的右侧，拆装机构8包括透镜801、安装板802和螺丝803，且透镜801的左侧固定有安装板802，安装板802的上下两端均连接有螺丝803，透镜801通过安装板802与外壳7相连接，且透镜801与外壳7之间的水平中心线相重合，并且安装板802通过螺丝803与外壳7构成可拆卸结构，螺丝803提升了安装板802与外壳7之间连接的牢固性，从而使安装板802与透镜801的位置不会轻易的发生变动，提升了镜筒的稳定性，从而使显微镜在进行使用时不会因透镜801的晃动而造成无法正常的使用的情况，在需要对透镜801进行清理或更换时，将螺丝803从安装板802上拆下，然后将安装板802从外壳7中取出，再对安装板802上的透镜801进行清洗或更换，外壳7的右侧安置有前板9，且前板9的右端表面设置有透明镜片10，前板9的左端表面固定有延伸板11，且延伸板11的外部设置有定位槽12，前板9与延伸板11之间为冲压成型，且延伸板11与定位槽12之间为螺纹连接，并且前板9通过延伸板11与定位槽12之间的配合与外壳7相连接，螺纹连接具有结构简单、连接可靠、装拆方便等优点，转动前板9，将延伸板11与定位槽12之间的连接断开，从而将前板9从外壳7上取下，将前板9取下后，能够对外壳7的内部进行清理，或对前板9上的透明镜片10进行清理，简化了镜筒的拆装步骤，从而使镜筒内部环境的整洁能够得到保证。

工作原理：对于这类的固定镜筒首先将镜筒组接好，再对支杆303施加作用力，使其在固定杆301内部的滑动槽302中进行移动，将支杆303拉出，从而将夹板4拉出，将夹板4拉至合适的位置，然后通过固定孔2将镜筒与显微镜连接在一起，再松开支杆303，通过复位弹簧304的弹力，将支杆303拉回原位，使夹板4夹紧显微镜，再通过夹板4上的安装孔6与合适的固定件将镜筒与显微镜固定在一起，固定件可以但不限于是螺栓，从而使镜筒能够适用于不同尺寸的显微镜，提升了镜筒的适用范围，橡胶垫5防止了夹板4的边角将显微镜划伤的情况，螺丝803提升了安装板802与外壳7之间连接的牢固性，从而使安装板802与透镜801的位置不会轻易的发生变动，提升了镜筒的稳定性，从而使显微镜在进行使用时不会因透镜801的晃动而造成无法正常的使用的情况；

在需要对镜筒进行清理或对其内部的零件进行更换时，转动前板9，将延伸板11与定位槽12之间的连接断开，从而将前板9从外壳7上取下，将前板9取下后，再对外壳7的内部进行清理，或对前板9上的透明镜片10进行清理，简化了镜筒的拆装步骤，从而使镜筒内部环境的整洁能够得到保证，将螺丝803从安装板802上拆下，然后将安装板802从外壳7中取出，再对安装板802上的透镜801进行清洗或更换，就这样完成整个固定镜筒的使用过程。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822248057.X

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209167675U

授权时间:20190726

主分类号:G02B 21/24

专利分类号:G02B21/24;G02B7/02

范畴分类:30A;

申请人:苏州华英光电仪器有限公司

第一申请人:苏州华英光电仪器有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市吴中区郭巷街道金丝港路59号

发明人:张中华

第一发明人:张中华

当前权利人:苏州华英光电仪器有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a513230a4fc5cfbcfa63bda4.html