# 一种选煤机用除尘装置论文和设计-刘志勇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种选煤机用除尘装置，涉及煤碳加工技术领域，包括第一支撑架，所述第一支撑架的一侧通过螺栓固定连接有风机箱，且第一支撑架的一侧安装有控制器，所述风机箱的内部安装有风机，且风机箱的一侧安装有进风管，所述风机箱的一侧安装有万向球座，所述手杆固定环的一侧安装有手杆，所述风机箱的一侧安装有选煤机，本实用新型设置了手杆固定环、万向球座和手杆，有利于根据使用者的要求对导风管喷头的朝向进行改变，便于使用者手动控制对选煤机的某个部位进行长时间的除尘，设置了水雾喷头，有利于降低旋风分离器对煤灰的处理强度，减少旋风分离器底部灰斗的集灰，减少清理灰斗的次数。

### 主设计要求

1.一种选煤机用除尘装置，包括第一支撑架(1)，所述第一支撑架(1)的一侧通过螺栓固定连接有风机箱(2)，且第一支撑架(1)的一侧安装有控制器(19)，所述风机箱(2)的内部安装有风机(3)，且风机箱(2)的一侧安装有进风管(23)，所述风机(3)与控制器(19)电性连接，其特征在于：所述风机箱(2)的一侧安装有万向球座(6)，且万向球座(6)的顶部安装有手杆固定环(24)，所述手杆固定环(24)的一侧安装有手杆(7)，所述风机箱(2)的一侧安装有选煤机(25)。

### 设计方案

1.一种选煤机用除尘装置，包括第一支撑架(1)，所述第一支撑架(1)的一侧通过螺栓固定连接有风机箱(2)，且第一支撑架(1)的一侧安装有控制器(19)，所述风机箱(2)的内部安装有风机(3)，且风机箱(2)的一侧安装有进风管(23)，所述风机(3)与控制器(19)电性连接，其特征在于：所述风机箱(2)的一侧安装有万向球座(6)，且万向球座(6)的顶部安装有手杆固定环(24)，所述手杆固定环(24)的一侧安装有手杆(7)，所述风机箱(2)的一侧安装有选煤机(25)。

2.根据权利要求1所述的一种选煤机用除尘装置，其特征在于：所述选煤机(25)的一侧安装有第二支撑架(17)，且第二支撑架(17)的顶部安装有灰尘收集箱(10)，所述灰尘收集箱(10)的内部开设有灰尘收集槽(22)，所述灰尘收集箱(10)的两侧均安装有水管固定块(9)，且水管固定块(9)的内部开设有水管连接孔(8)，所述灰尘收集箱(10)上靠近水管固定块(9)的一侧位置处安装有水雾喷头(20)，所述灰尘收集箱(10)的底部安装有排水管(18)。

3.根据权利要求2所述的一种选煤机用除尘装置，其特征在于：所述灰尘收集箱(10)的内部开设有进尘口(21)，且灰尘收集箱(10)的一侧安装有旋风分离器(11)，所述旋风分离器(11)的底部安装有第二灰斗(16)。

4.根据权利要求3所述的一种选煤机用除尘装置，其特征在于：所述旋风分离器(11)的一侧安装有灰尘过滤器(12)，且灰尘过滤器(12)的底部安装有第一灰斗(15)，所述灰尘过滤器(12)的一侧安装有引风机(14)，且引风机(14)的顶部安装有排出管(13)，所述引风机(14)与控制器(19)电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种选煤机用除尘装置，其特征在于：所述风机(3)的一侧安装有除尘导风管(4)，所述除尘导风管(4)的一端安装有导风管喷头(5)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于煤碳加工技术领域，具体涉及一种选煤机用除尘装置。

背景技术

煤碳加工是为使开采出来的煤炭及其伴生矿产能充分、有效地发挥能源与原料的作用，满足各种用户需要，保护自然环境而进行的一系列科学研究、技术开发和加工利用的总称，主要包括筛选、选煤、煤炭成型、煤炭制浆、煤炭燃烧、煤炭转化等，选煤过程中需要用到选煤机。

但是目前市场上的选煤机用除尘装置不能满足使用要求，除尘装置上对准选煤机的管道方向不能根据使用者的要求进行转向，并且除尘装置对煤灰的处理效率低，需要频繁更换灰斗，不便于使用的，基于以上出现的问题，提出一种选煤机用除尘装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种选煤机用除尘装置，以解决上述背景技术中提出的除尘装置上的除尘管道口不能被使用者控制转变朝向，并且除尘装置对煤灰的处理效率低的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种选煤机用除尘装置，包括第一支撑架，所述第一支撑架的一侧通过螺栓固定连接有风机箱，且第一支撑架的一侧安装有控制器，所述风机箱的内部安装有风机，且风机箱的一侧安装有进风管，所述风机与控制器电性连接，所述风机箱的一侧安装有万向球座，且万向球座的顶部安装有手杆固定环，所述手杆固定环的一侧安装有手杆，所述风机箱的一侧安装有选煤机。

优选的，所述选煤机的一侧安装有第二支撑架，且第二支撑架的顶部安装有灰尘收集箱，所述灰尘收集箱的内部开设有灰尘收集槽，所述灰尘收集箱的两侧均安装有水管固定块，且水管固定块的内部开设有水管连接孔，所述灰尘收集箱上靠近水管固定块的一侧位置处安装有水雾喷头，所述灰尘收集箱的底部安装有排水管。

优选的，所述灰尘收集箱的内部开设有进尘口，且灰尘收集箱的一侧安装有旋风分离器，所述旋风分离器的底部安装有第二灰斗。

优选的，所述旋风分离器的一侧安装有灰尘过滤器，且灰尘过滤器的底部安装有第一灰斗，所述灰尘过滤器的一侧安装有引风机，且引风机的顶部安装有排出管，所述引风机与控制器电性连接。

优选的，所述风机的一侧安装有除尘导风管，所述除尘导风管的一端安装有导风管喷头。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

(1)本实用新型设置了手杆固定环、万向球座和手杆，除尘时，使用者可手持手杆，然后摇动手杆调整导风管喷头的朝向，有利于根据使用者的要求对导风管喷头的朝向进行改变，便于使用者手动控制对选煤机的某个部位进行长时间的除尘，便于操作，避免了除尘管道的位置固定不动，导致选煤机内部的部位不能得到彻底清灰的问题。

(2)本实用新型设置了水雾喷头，在水管固定块上安装水管后，通过外部水泵将抽水经过水管最后从水雾喷头喷出，有利于将吹起的灰尘中的煤灰与水接触，煤灰被水雾干扰后，与水融合然后在灰尘收集槽内流动至排水管排出，有利于降低旋风分离器对煤灰的处理强度，减少旋风分离器底部灰斗的集灰，减少清理灰斗的次数，一定程度上降低了使用者的劳动强度，同时提高了除尘效率。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型灰尘收集箱的侧视图；

图3为本实用新型风机箱的侧视图；

图中：1-第一支撑架；2-风机箱；3-风机；4-除尘导风管；5-导风管喷头；6-万向球座；7-手杆；8-水管连接孔；9-水管固定块；10-灰尘收集箱；11-旋风分离器；12-灰尘过滤器；13-排出管；14-引风机；15-第一灰斗；16-第二灰斗；17-第二支撑架；18-排水管；19-控制器；20-水雾喷头；21-进尘口；22-灰尘收集槽；23-进风管；24-手杆固定环；25-选煤机。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-图3所示，本实用新型提供如下技术方案：一种选煤机用除尘装置，包括第一支撑架1，第一支撑架1的一侧通过螺栓固定连接有风机箱2，且第一支撑架1的一侧安装有控制器19，风机箱2的内部安装有风机3，且风机箱2的一侧安装有进风管23，风机3与控制器19电性连接，风机箱2的一侧安装有万向球座6，且万向球座6的顶部安装有手杆固定环24，手杆固定环24的一侧安装有手杆7，摇动手杆7调整导风管喷头5的朝向，有利于根据使用者的要求对导风管喷头5的朝向进行改变，便于使用者手动控制对选煤机的某个部位进行长时间的除尘，风机箱2的一侧安装有选煤机25，控制器19采用的型号为KY7.5\/72F，额定电压为60-72V，额定电流为1A。

为了便于清理灰尘，优选的，选煤机25的一侧安装有第二支撑架17，且第二支撑架17的顶部安装有灰尘收集箱10，灰尘收集箱10的内部开设有灰尘收集槽22，灰尘收集箱10的两侧均安装有水管固定块9，且水管固定块9的内部开设有水管连接孔8，灰尘收集箱10上靠近水管固定块9的一侧位置处安装有水雾喷头20，灰尘收集箱10的底部安装有排水管18，有利于降低旋风分离器11对煤灰的处理强度，减少旋风分离器11底部灰斗的集灰，减少清理灰斗的次数。

为了便于过滤煤灰，优选的，灰尘收集箱10的内部开设有进尘口21，且灰尘收集箱10的一侧安装有旋风分离器11，旋风分离器11的底部安装有第二灰斗16。

为了便于空气的净化，优选的，旋风分离器11的一侧安装有灰尘过滤器12，灰尘过滤器12内部安装有多层滤布，有利于对灰尘进行过滤，有利于除尘装置的高效过滤，且灰尘过滤器12的底部安装有第一灰斗15，灰尘过滤器12的一侧安装有引风机14，且引风机14的顶部安装有排出管13，引风机14与控制器19电性连接。

为了便于使用者使用，优选的，风机3的一侧安装有除尘导风管4，除尘导风管4的一端安装有导风管喷头5。

本实用新型的工作原理及使用流程：使用时，使用者将除尘装置接通电源，打开电源开关后，控制器19通电，控制器19控制风机3工作，风机3从进风管23抽取外部空气，高速流动的气流经过除尘导风管4然后从导风管喷头5排出，此时使用者手持手杆7，摇动手杆7选择导风管喷头5的朝向，将导风管喷头5对准选煤机25进行除尘，控制器19控制引风机14工作，扬起的灰尘被引风机14的吸力吸引进灰尘收集箱10，将外部水管连接在水管连接孔上，外部水管通水后，水从水雾喷头20喷出，喷出的水雾将进入灰尘收集箱10内部的灰尘进行冲洗，灰尘内的灰尘与水融合后从排水管18排出，没有与喷雾融合的灰尘进入进尘口21通过管道进入旋风分离器11，旋风分离器11将灰尘进行一次除尘后，含尘空气通过管道进入灰尘过滤器12被二次过滤，最后从排出管排出。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920076536.X

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209647126U

授权时间:20191119

主分类号:B08B 5/02

专利分类号:B08B5/02;B08B5/04;B01D50/00

范畴分类:26P;

申请人:刘志勇

第一申请人:刘志勇

申请人地址:030206 山西省太原市古交市屯兰选煤厂洗煤车间

发明人:刘志勇;聂擎林;张慧鹏

第一发明人:刘志勇

当前权利人:刘志勇

代理人:孔德超

代理机构:61244

代理机构编号:西安汇恩知识产权代理事务所(普通合伙) 61244

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a588da4804343f3b83d797c5.html