# 一种园林绿化用枝丫修剪装置论文和设计-徐跃伟

### 全文摘要

本实用新型涉及园林绿化技术领域，且公开了一种园林绿化用枝丫修剪装置，包括底座，所述底座的内部设置有蓄电池，所述底座的顶部固定安装有液压伸缩杆和液压机，所述液压机为液压伸缩杆提供液压传动的动能，所述液压伸缩杆的顶端固定安装有用于枝丫修剪的剪切装置，所述剪切装置包括有机动箱、伺服电机、传动轴和修剪轮。该园林绿化用枝丫修剪装置，通过液压机、液压伸缩杆和剪切装置的配合使用，便于调节剪切装置的高度，有利于对修剪轮进行升降，从而方便对不同高度的园林树木进行多余枝丫的修剪，同时利用自动修剪的特性，便于工作人员进行操作，有利于减少工作人员的工作强度，避免人工攀爬梯子对枝丫进行修剪而带来安全隐患。

### 主设计要求

1.一种园林绿化用枝丫修剪装置，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)的内部设置有蓄电池，所述底座(1)的顶部固定安装有液压伸缩杆(2)和液压机(3)，所述液压机(3)为液压伸缩杆(2)提供液压传动的动能，所述液压伸缩杆(2)的顶端固定安装有用于枝丫修剪的剪切装置(4)，所述剪切装置(4)包括有机动箱(41)、伺服电机(42)、传动轴(43)和修剪轮(44)，所述机动箱(41)固定安装在液压伸缩杆(2)的顶端，所述伺服电机(42)设置在机动箱(41)的内部，所述传动轴(43)的一端与伺服电机(42)的输出轴焊接固定，且所述传动轴(43)的另一端贯穿并延伸至机动箱(41)远离液压机(3)的一侧，所述修剪轮(44)的中部与传动轴(43)的另一端焊接固定，所述底座(1)的一侧固定安装有用于推动该装置的扶手(5)，且所述底座(1)的另一侧依次固定安装有位于剪切装置(4)下方的固定板(6)和底板(7)，所述底板(7)的顶部固定安装有位于固定板(6)下方的固定座(8)，所述固定座(8)的顶部活动套装有收集桶(9)，用于对经过剪切装置(4)修剪后的枝丫进行收集，所述收集桶(9)的顶端延伸至固定板(6)的上方且位于剪切装置(4)的下方。

### 设计方案

1.一种园林绿化用枝丫修剪装置，包括底座(1)，其特征在于：所述底座(1)的内部设置有蓄电池，所述底座(1)的顶部固定安装有液压伸缩杆(2)和液压机(3)，所述液压机(3)为液压伸缩杆(2)提供液压传动的动能，所述液压伸缩杆(2)的顶端固定安装有用于枝丫修剪的剪切装置(4)，所述剪切装置(4)包括有机动箱(41)、伺服电机(42)、传动轴(43)和修剪轮(44)，所述机动箱(41)固定安装在液压伸缩杆(2)的顶端，所述伺服电机(42)设置在机动箱(41)的内部，所述传动轴(43)的一端与伺服电机(42)的输出轴焊接固定，且所述传动轴(43)的另一端贯穿并延伸至机动箱(41)远离液压机(3)的一侧，所述修剪轮(44)的中部与传动轴(43)的另一端焊接固定，所述底座(1)的一侧固定安装有用于推动该装置的扶手(5)，且所述底座(1)的另一侧依次固定安装有位于剪切装置(4)下方的固定板(6)和底板(7)，所述底板(7)的顶部固定安装有位于固定板(6)下方的固定座(8)，所述固定座(8)的顶部活动套装有收集桶(9)，用于对经过剪切装置(4)修剪后的枝丫进行收集，所述收集桶(9)的顶端延伸至固定板(6)的上方且位于剪切装置(4)的下方。

2.根据权利要求1所述的一种园林绿化用枝丫修剪装置，其特征在于：所述底座(1)底部的两侧均设置有用于推动该装置的滚轮(10)，所述滚轮(10)为实心橡胶轮。

3.根据权利要求1所述的一种园林绿化用枝丫修剪装置，其特征在于：所述液压机(3)顶部远离液压伸缩杆(2)的一侧固定安装有支撑杆(11)，所述支撑杆(11)的顶端固定安装有防护板(12)，用于遮挡经过剪切装置(4)修剪后的意外迸射的枝丫。

4.根据权利要求3所述的一种园林绿化用枝丫修剪装置，其特征在于：所述防护板(12)为不锈钢板，所述防护板(12)的另一端向下倾斜且倾斜角度为十五度。

5.根据权利要求1所述的一种园林绿化用枝丫修剪装置，其特征在于：所述剪切装置(4)的一侧设有电源线，电源线的两端分别与伺服电机(42)和蓄电池相连，且电源线的长度足够液压伸缩杆(2)进行升降。

6.根据权利要求1所述的一种园林绿化用枝丫修剪装置，其特征在于：所述液压伸缩杆(2)通过连接线与液压机(3)相连，且连接线的长度足够液压伸缩杆(2)进行升降。

7.根据权利要求1所述的一种园林绿化用枝丫修剪装置，其特征在于：所述固定板(6)的中部开设有对收集桶(9)进行限位的固定槽，且固定槽的内壁与收集桶(9)的外表面相接触且活动连接。

8.根据权利要求1所述的一种园林绿化用枝丫修剪装置，其特征在于：所述固定座(8)为圆形且顶部开设有用于承托收集桶(9)的套槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及园林绿化技术领域，具体为一种园林绿化用枝丫修剪装置。

背景技术

在进行园林绿化的建设过程中，自然生长的树木往往存在因树冠过于繁茂而影响美观，还有些树木枝丫延伸至相邻树木处，严重影响相邻树木的正常生长，园林工作人员大多使用园林剪对园林树木的多余枝丫进行定期修剪，以便达到预期效果。

由于园林树木较高，工作人员一般手持园林剪攀爬梯子对枝丫进行修剪，操作难度较高，工作强度大，而且还容易发生安全隐患，为此，我们提出一种园林绿化用枝丫修剪装置。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种园林绿化用枝丫修剪装置，具备便于操作，使用安全的优点，解决了工作人员手持园林剪攀爬梯子对枝丫进行修剪，操作难度较高，工作强度大，易发生安全隐患的问题。

本实用新型提供如下技术方案：一种园林绿化用枝丫修剪装置，包括底座，所述底座的内部设置有蓄电池，所述底座的顶部固定安装有液压伸缩杆和液压机，所述液压机为液压伸缩杆提供液压传动的动能，所述液压伸缩杆的顶端固定安装有用于枝丫修剪的剪切装置，所述剪切装置包括有机动箱、伺服电机、传动轴和修剪轮，所述机动箱固定安装在液压伸缩杆的顶端，所述伺服电机设置在机动箱的内部，所述传动轴的一端与伺服电机的输出轴焊接固定，且所述传动轴的另一端贯穿并延伸至机动箱远离液压机的一侧，所述修剪轮的中部与传动轴的另一端焊接固定，所述底座的一侧固定安装有用于推动该装置的扶手，且所述底座的另一侧依次固定安装有位于剪切装置下方的固定板和底板，所述底板的顶部固定安装有位于固定板下方的固定座，所述固定座的顶部活动套装有收集桶，用于对经过剪切装置修剪后的枝丫进行收集，所述收集桶的顶端延伸至固定板的上方且位于剪切装置的下方。

优选的，所述底座底部的两侧均设置有用于推动该装置的滚轮，所述滚轮为实心橡胶轮。

优选的，所述液压机顶部远离液压伸缩杆的一侧固定安装有支撑杆，所述支撑杆的顶端固定安装有防护板，用于遮挡经过剪切装置修剪后的意外迸射的枝丫。

优选的，所述防护板为不锈钢板，所述防护板的另一端向下倾斜且倾斜角度为十五度。

优选的，所述剪切装置的一侧设有电源线，电源线的两端分别与伺服电机和蓄电池相连，且电源线的长度足够液压伸缩杆进行升降。

优选的，所述液压伸缩杆通过连接线与液压机相连，且连接线的长度足够液压伸缩杆进行升降。

优选的，所述固定板的中部开设有对收集桶进行限位的固定槽，且固定槽的内壁与收集桶的外表面相接触且活动连接。

优选的，所述固定座为圆形且顶部开设有用于承托收集桶的套槽。

与现有技术对比，本实用新型具备以下有益效果：

该园林绿化用枝丫修剪装置，通过液压机、液压伸缩杆和剪切装置的配合使用，便于调节剪切装置的高度，有利于对修剪轮进行升降，从而方便对不同高度的园林树木进行多余枝丫的修剪，同时利用自动修剪的特性，便于工作人员进行操作，有利于减少工作人员的工作强度，避免人工攀爬梯子对枝丫进行修剪而带来安全隐患；再通过收集桶对剪切下来的枝丫进行收集和存放，实现修剪的同时对枝丫进行收集处理，有利于提高使用便捷性，利用支撑杆和防护板的配合作用，实现对迸射的枝丫进行遮挡和防护，有利于提高工作人员使用该装置时的安全性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型局部剖视结构示意图；

图3为本实用新型剪切装置的结构示意图。

图中：1、底座；2、液压伸缩杆；3、液压机；4、剪切装置；41、机动箱；42、伺服电机；43、传动轴；44、修剪轮；5、扶手；6、固定板；7、底板；8、固定座；9、收集桶；10、滚轮；11、支撑杆；12、防护板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种园林绿化用枝丫修剪装置，包括底座1，底座1底部的两侧均设置有用于推动该装置的滚轮10，滚轮10为实心橡胶轮，利用实心橡胶轮具有的良好的减震性能，有利于提高该装置移动时的稳定性，底座1的内部设置有蓄电池，用于为伺服电机42进行供电，底座1的顶部固定安装有液压伸缩杆2和液压机3，液压机3为常规液压机，液压伸缩杆2通过连接线与液压机3相连，且连接线的长度足够液压伸缩杆2进行升降，液压机3为液压伸缩杆2提供液压传动的动能，液压伸缩杆2的顶端固定安装有用于枝丫修剪的剪切装置4，剪切装置4的一侧设有电源线，电源线的两端分别与伺服电机42和蓄电池相连，且电源线的长度足够液压伸缩杆2进行升降，剪切装置4包括有机动箱41、伺服电机42、传动轴43和修剪轮44，机动箱41固定安装在液压伸缩杆2的顶端，伺服电机42设置在机动箱41的内部，传动轴43的一端与伺服电机42的输出轴焊接固定，且传动轴43的另一端贯穿并延伸至机动箱41远离液压机3的一侧，修剪轮44的中部与传动轴43的另一端焊接固定，通过液压机3、液压伸缩杆2和剪切装置4的配合使用，便于调节剪切装置4的高度，有利于对修剪轮44进行升降，从而方便对不同高度的园林树木进行多余枝丫的修剪，避免人工攀爬梯子对枝丫进行修剪而带来安全隐患，底座1的一侧固定安装有用于推动该装置的扶手5，扶手5上固定套装有防滑套，且底座1的另一侧依次固定安装有位于剪切装置4下方的固定板6和底板7，底板7的顶部固定安装有位于固定板6下方的固定座8，固定座8的顶部活动套装有收集桶9，用于对经过剪切装置4修剪后的枝丫进行收集，通过收集桶9对剪切下来的枝丫进行收集和存放，实现修剪的同时对枝丫进行收集处理，有利于提高使用便捷性，固定座8为圆形且顶部开设有用于承托收集桶9的套槽，有利于提高收集桶9的稳定性，同时便于收集桶9的取出与放置，有利于提高使用便捷性，收集桶9的顶端延伸至固定板6的上方且位于剪切装置4的下方，固定板6的中部开设有对收集桶9进行限位的固定槽，且固定槽的内壁与收集桶9的外表面相接触且活动连接，液压机3顶部远离液压伸缩杆2的一侧固定安装有支撑杆11，支撑杆11的顶端固定安装有防护板12，用于遮挡经过剪切装置4修剪后的意外迸射的枝丫，防护板12为不锈钢板，防护板12的另一端向下倾斜且倾斜角度为十五度，利用支撑杆11和防护板12的配合作用，实现对迸射的枝丫进行遮挡和防护，有利于提高工作人员使用该装置时的安全性。

工作时，将该装置移动至需要修剪的树木旁，液压伸缩杆2带动剪切装置4上升，待修剪轮44移动至多余枝丫附近时，伺服电机42带动传动轴43和修剪轮44旋转，对多余枝丫进行修剪，经过剪切后的大部分枝丫掉落于收集桶9内，少量枝丫迸射至防护板12上，掉落在地，待修剪完毕后，拾取掉落在地面上的枝丫，即可。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822257621.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:23(黑龙江)

授权编号:CN209572523U

授权时间:20191105

主分类号:A01G 3/08

专利分类号:A01G3/08

范畴分类:12A;

申请人:徐跃伟

第一申请人:徐跃伟

申请人地址:154100 黑龙江省鹤岗市工农区东解放路27号林业局

发明人:徐跃伟

第一发明人:徐跃伟

当前权利人:徐跃伟

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a5895b1709d9b19f2ea19441.html