# 一种木板片收理装置论文和设计-陈翔

### 全文摘要

本实用新型公开了一种木板片收理装置，包括台面，所述台面正面两侧分别设置有靠板，底面连接有支撑腿，所述支撑腿之间还连接有托板，所述台面、支撑腿、靠板、托板均采用非金属材料制成，所述托板上放置有平板检针机；所述台面、支撑腿、靠板、托板均为木质，相互之间通过榫卯结构连接或者通过胶水粘接；所述台面的厚度为8‑10毫米，所述平板检针机表面距离台面底面1‑10毫米。本实用新型在装箱的同时对木板片进行检测，将两道工序合并为一道，有效降低劳动力投入，进而降低木板片的人工成本。

### 主设计要求

1.一种木板片收理装置，包括台面（1），所述台面（1）正面两侧分别设置有靠板（3），底面连接有支撑腿（2），其特征在于：所述支撑腿（2）之间还连接有托板（5），所述台面（1）、支撑腿（2）、靠板（3）、托板（5）均采用非金属材料制成，所述托板（5）上放置有平板检针机（8）。

### 设计方案

1.一种木板片收理装置，包括台面（1），所述台面（1）正面两侧分别设置有靠板（3），底面连接有支撑腿（2），其特征在于：所述支撑腿（2）之间还连接有托板（5），所述台面（1）、支撑腿（2）、靠板（3）、托板（5）均采用非金属材料制成，所述托板（5）上放置有平板检针机（8）。

2.如权利要求1所述的一种木板片收理装置，其特征在于：所述台面（1）、支撑腿（2）、靠板（3）、托板（5）均为木质，相互之间通过榫卯结构连接或者通过胶水粘接。

3.如权利要求1所述的一种木板片收理装置，其特征在于：所述台面（1）的厚度为8-10毫米，所述平板检针机（8）表面距离台面（1）底面1-10毫米。

4.如权利要求1或3所述的一种木板片收理装置，其特征在于：所述平板检针机（8）为电磁感应式。

5.如权利要求1所述的一种木板片收理装置，其特征在于：所述托板（5）下方的支撑腿（2）上还连接有收纳台（6）。

6.如权利要求1所述的一种木板片收理装置，其特征在于：所述靠板（3）外侧壁与台面（1）之间还连接有加强筋（4）。

7.如权利要求1所述的一种木板片收理装置，其特征在于：所述支撑腿（2）设置有四根，相邻的两根支撑腿（2）之间连接有加强杆（7）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及木材加工设备技术领域，尤其涉及一种木板片收理装置。

背景技术

传统铅笔由铅芯和木板片两部分组成，其中木板片是由原木经切片、蒸煮、干燥、理片等加工后形成，为铅笔生产厂商供货的木材加工商需要将木板片收理后发货，现有用于木板片收理装置结构包括台面，所述台面正面两侧分别设置有靠板，底面连接有支撑腿，工人将数块木板片放在台面上，边部紧贴靠板归拢整齐后包覆防水膜，然后放入包装箱，为避免木板片上有铁屑或钉子影响后道工序的加工，需要先对送到台面上的木板片进行探测，由专人进行监护，及时将有问题的木板片挑出，由于增加了劳动力投入，木板片的人工成本随之增长。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种木板片收理装置，可以解决现有技术在装箱之前需要对送到台面上的木板片进行探测，由专人进行监护，导致增加了劳动力投入的问题。

本实用新型通过以下技术方案实现：

一种木板片收理装置，包括台面，所述台面正面两侧分别设置有靠板，底面连接有支撑腿，所述支撑腿之间还连接有托板，所述台面、支撑腿、靠板、托板均采用非金属材料制成，所述托板上放置有平板检针机。

本实用新型的进一步方案是，所述台面、支撑腿、靠板、托板均为木质，相互之间通过榫卯结构连接或者通过胶水粘接，避免对检测工作造成干扰。

本实用新型的进一步方案是，所述台面的厚度为8-10毫米，所述平板检针机表面距离台面底面1-10毫米，确保平板检针机工作的灵敏度。

本实用新型的进一步方案是，所述平板检针机为电磁感应式，工人需要长时间在工作台旁操作，电磁感应式平板检针机不影响人体健康。

本实用新型的进一步方案是，所述托板下方的支撑腿上还连接有收纳台；收纳台便于放置操作中需要使用的物品。

本实用新型的进一步方案是，所述靠板外侧壁与台面之间还连接有加强筋；加强筋防止靠板变形、倾倒，确保靠板的使用寿命。

本实用新型的进一步方案是，所述支撑腿设置有四根，相邻的两根支撑腿之间连接有加强杆；加强杆防止支撑腿晃动、变形，确保工作台的稳定性及使用寿命。

本实用新型与现有技术相比的优点在于：

该收理装置在木板片装箱的同时对木板片进行检测，将两道工序合并为一道，有效降低劳动力投入，进而降低木板片的人工成本。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

其中：1-台面、2-支撑腿、3-靠板、4-加强筋、5-托板、6-收纳台、7-加强杆、8-平板检针机。

具体实施方式

如图1所示的一种木板片收理装置，包括厚度为8-10毫米的台面1，所述台面1正面两侧分别设置有靠板3，所述靠板3外侧壁与台面1之间还连接有加强筋4，所述台面1底面连接有四根支撑腿2，所述支撑腿2之间还连接有托板5，所述托板5下方的支撑腿2上还连接有收纳台6，相邻的两根支撑腿2之间连接有加强杆7；所述台面1、支撑腿2、靠板3、加强筋4、托板5、收纳台6、加强杆7均为木质，相互之间通过榫卯结构连接或者通过胶水粘接；所述托板5上放置有电磁感应式的平板检针机8，可选用JZQ01-A型，所述平板检针机8表面距离台面1底面1-10毫米。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822260197.9

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209241508U

授权时间:20190813

主分类号:B65B 67/10

专利分类号:B65B67/10

范畴分类:34A;

申请人:江苏马可笔业有限公司

第一申请人:江苏马可笔业有限公司

申请人地址:223700 江苏省宿迁市泗阳县众兴镇大兴社区（经济开发区木业园区）

发明人:陈翔;王国伟;母敬争

第一发明人:陈翔

当前权利人:江苏马可笔业有限公司

代理人:朱介人

代理机构:32223

代理机构编号:淮安市科文知识产权事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a5a0ecadb2159e3c9d33dfd8.html