# 一种智能调节放热的蓄热式电暖器论文和设计-张伟

### 全文摘要

本实用新型涉及蓄热式电暖器技术领域，且公开了一种智能调节放热的蓄热式电暖器，包括蓄热式电暖器主体，所述蓄热式电暖器主体的上表面固定连接有出风管，且出风管的与蓄热式电暖器主体的内部相连通，所述出风管的上表面固定连接有连接杆。该智能调节放热的蓄热式电暖器，当蓄热式电暖器主体内部温度过高时，会使得热膨胀块受热向右膨胀并通过圆杆带动齿条向右移动，并挤压伸缩杆，齿条向右移动时通过齿轮和转轴带动转盘转动，并使得第一通风口和第二通风口相互错开，当热膨胀块一直膨胀时，会导致第一通风口和第二通风口完全错开，使得转盘将第一通风口堵住，停止排出热风，从而可以实现具备智能调节出风口大小的目的。

### 主设计要求

1.一种智能调节放热的蓄热式电暖器，包括蓄热式电暖器主体(1)，其特征在于：所述蓄热式电暖器主体(1)的上表面固定连接有出风管(2)，且出风管(2)的与蓄热式电暖器主体(1)的内部相连通，所述出风管(2)的上表面固定连接有连接杆(4)，所述连接杆(4)的上表面固定连接有导风板(3)，所述蓄热式电暖器主体(1)表面的顶部固定连接有导风罩(5)，所述导风罩(5)的上表面开设有第一通风口(6)，所述导风罩(5)的上表面固定镶嵌有第一轴承(7)，所述第一轴承(7)的内壁固定连接有转轴(13)，所述转轴(13)的表面固定连接有转盘(8)，所述转盘(8)的上表面开设有第二通风口(9)，且第二通风口(9)贯穿转盘(8)的上下两端，所述导风罩(5)的上表面固定连接有支撑架(10)，所述支撑架(10)的右端固定连接有圆盘(11)，所述圆盘(11)的下表面固定镶嵌有第二轴承(12)，且第二轴承(12)的内壁与转轴(13)的表面固定连接，所述转轴(13)的表面固定连接有齿轮(14)，所述齿轮(14)的表面啮合有齿条(15)，所述齿条(15)的右侧面固定连接有伸缩杆(16)，所述伸缩杆(16)的表面固定连接有阻尼弹簧(17)，所述伸缩杆(16)的右端固定连接有固定块(18)，所述固定块(18)固定连接在圆盘(11)的下表面，所述齿条(15)的左侧面固定连接有圆杆(19)，所述圆杆(19)的表面套接有导向管(22)，所述导向管(22)固定连接在支撑架(10)的下表面，所述圆杆(19)的左侧面固定连接有热膨胀块(20)，所述热膨胀块(20)的左侧面固定连接有限位块(21)，所述限位块(21)固定连接在支撑架(10)的下表面。

### 设计方案

1.一种智能调节放热的蓄热式电暖器，包括蓄热式电暖器主体(1)，其特征在于：所述蓄热式电暖器主体(1)的上表面固定连接有出风管(2)，且出风管(2)的与蓄热式电暖器主体(1)的内部相连通，所述出风管(2)的上表面固定连接有连接杆(4)，所述连接杆(4)的上表面固定连接有导风板(3)，所述蓄热式电暖器主体(1)表面的顶部固定连接有导风罩(5)，所述导风罩(5)的上表面开设有第一通风口(6)，所述导风罩(5)的上表面固定镶嵌有第一轴承(7)，所述第一轴承(7)的内壁固定连接有转轴(13)，所述转轴(13)的表面固定连接有转盘(8)，所述转盘(8)的上表面开设有第二通风口(9)，且第二通风口(9)贯穿转盘(8)的上下两端，所述导风罩(5)的上表面固定连接有支撑架(10)，所述支撑架(10)的右端固定连接有圆盘(11)，所述圆盘(11)的下表面固定镶嵌有第二轴承(12)，且第二轴承(12)的内壁与转轴(13)的表面固定连接，所述转轴(13)的表面固定连接有齿轮(14)，所述齿轮(14)的表面啮合有齿条(15)，所述齿条(15)的右侧面固定连接有伸缩杆(16)，所述伸缩杆(16)的表面固定连接有阻尼弹簧(17)，所述伸缩杆(16)的右端固定连接有固定块(18)，所述固定块(18)固定连接在圆盘(11)的下表面，所述齿条(15)的左侧面固定连接有圆杆(19)，所述圆杆(19)的表面套接有导向管(22)，所述导向管(22)固定连接在支撑架(10)的下表面，所述圆杆(19)的左侧面固定连接有热膨胀块(20)，所述热膨胀块(20)的左侧面固定连接有限位块(21)，所述限位块(21)固定连接在支撑架(10)的下表面。

2.根据权利要求1所述的一种智能调节放热的蓄热式电暖器，其特征在于：所述第一通风口(6)的数量为十六个，且每两个第一通风口(6)为一组，八组所述第一通风口(6)以环形阵列的形式固定连接在导风罩(5)的上表面。

3.根据权利要求1所述的一种智能调节放热的蓄热式电暖器，其特征在于：所述第一通风口(6)和第二通风口(9)大小相等，且第一通风口(6)和第二通风口(9)的圆心与转轴(13)的圆心之间的距离相等。

4.根据权利要求1所述的一种智能调节放热的蓄热式电暖器，其特征在于：所述支撑架(10)的数量为两个，且两个支撑架(10)以圆盘(11)上表面的垂直中线为对称轴对称设置在圆盘(11)的表面。

5.根据权利要求1所述的一种智能调节放热的蓄热式电暖器，其特征在于：所述第一轴承(7)与第二轴承(12)大小相等，且第一轴承(7)与第二轴承(12)的圆心位于同一直线。

6.根据权利要求1所述的一种智能调节放热的蓄热式电暖器，其特征在于：所述热膨胀块(20)位于第一通风口(6)的正上方。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及蓄热式电暖器技术领域，具体为一种智能调节放热的蓄热式电暖器。

背景技术

蓄热式电暖器以是利用夜间电网低谷时段的低价电能，在低谷时段内完成电、热能量转换并贮存在电暖器内，在白天电网高峰时段，以辐射、对流的方式将贮存的热量释放出来，实现室内供暖。

一般电暖器上配备的出风口调节装置，采用挡板覆盖在出风口上调节出风口的大小，此种结构在电暖器内部高温的情况下，并不能智能的自动调节出风口的大小使得难以调节放热的温度。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种智能调节放热的蓄热式电暖器，具备智能调节出风口大小等优点，解决了不能智能调节出风口大小的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种智能调节放热的蓄热式电暖器，包括蓄热式电暖器主体，所述蓄热式电暖器主体的上表面固定连接有出风管，且出风管的与蓄热式电暖器主体的内部相连通，所述出风管的上表面固定连接有连接杆，所述连接杆的上表面固定连接有导风板，所述蓄热式电暖器主体表面的顶部固定连接有导风罩，所述导风罩的上表面开设有第一通风口，所述导风罩的上表面固定镶嵌有第一轴承，所述第一轴承的内壁固定连接有转轴，所述转轴的表面固定连接有转盘，所述转盘的上表面开设有第二通风口，且第二通风口贯穿转盘的上下两端，所述导风罩的上表面固定连接有支撑架，所述支撑架的右端固定连接有圆盘，所述圆盘的下表面固定镶嵌有第二轴承，且第二轴承的内壁与转轴的表面固定连接，所述转轴的表面固定连接有齿轮，所述齿轮的表面啮合有齿条，所述齿条的右侧面固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆的表面固定连接有阻尼弹簧，所述伸缩杆的右端固定连接有固定块，所述固定块固定连接在圆盘的下表面，所述齿条的左侧面固定连接有圆杆，所述圆杆的表面套接有导向管，所述导向管固定连接在支撑架的下表面，所述圆杆的左侧面固定连接有热膨胀块，所述热膨胀块的左侧面固定连接有限位块，所述限位块固定连接在支撑架的下表面。

优选的，所述第一通风口的数量为十六个，且每两个第一通风口为一组，八组所述第一通风口以环形阵列的形式固定连接在导风罩的上表面。

优选的，所述第一通风口和第二通风口大小相等，且第一通风口和第二通风口的圆心与转轴的圆心之间的距离相等。

优选的，所述支撑架的数量为两个，且两个支撑架以圆盘上表面的垂直中线为对称轴对称设置在圆盘的表面。

优选的，所述第一轴承与第二轴承大小相等，且第一轴承与第二轴承的圆心位于同一直线。

优选的，所述热膨胀块位于第一通风口的正上方。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种智能调节放热的蓄热式电暖器，具备以下有益效果：

1、该智能调节放热的蓄热式电暖器，通过设置蓄热式电暖器主体，当蓄热式电暖器主体内部温度过高时，会使得热膨胀块受热向右膨胀并通过圆杆带动齿条向右移动，并挤压伸缩杆，齿条向右移动时通过齿轮和转轴带动转盘转动，并使得第一通风口和第二通风口相互错开，当热膨胀块一直膨胀时，会导致第一通风口和第二通风口完全错开，使得转盘将第一通风口堵住，停止排出热风，从而可以实现具备智能调节出风口大小的目的。

2、该智能调节放热的蓄热式电暖器，通过设置蓄热式电暖器主体，当蓄热式电暖器主体温度降下来时，热膨胀块收缩配合伸缩杆使得齿条向左移动，齿条带动转轴逆时针运动，使得通过转轴带动转盘逆时针移动重新使得第一通风口和第二通风口重合，从而可以打开第一通风口继续排出热风。

附图说明

图1为本实用新型结构正剖图；

图2为本实用新型转盘结构局部正剖图；

图3为本实用新型结构俯视图。

图中：1蓄热式电暖器主体、2出风管、3导风板、4连接杆、5导风罩、6第一通风口、7第一轴承、8转盘、9第二通风口、10支撑架、11圆盘、12第二轴承、13转轴、14齿轮、15齿条、16伸缩杆、17阻尼弹簧、18固定块、19圆杆、20热膨胀块、21限位块、22导向管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种智能调节放热的蓄热式电暖器，包括蓄热式电暖器主体1，蓄热式电暖器主体1的上表面固定连接有出风管2，且出风管2的与蓄热式电暖器主体1的内部相连通，出风管2的上表面固定连接有连接杆4，连接杆4的上表面固定连接有导风板3，蓄热式电暖器主体1表面的顶部固定连接有导风罩5，导风罩5的上表面开设有第一通风口6，第一通风口6的数量为十六个，且每两个第一通风口6为一组，八组第一通风口6以环形阵列的形式固定连接在导风罩5的上表面，通过出风管2配合导风板3使得热风可以从第一通风口6均匀的向外吹散，导风罩5的上表面固定镶嵌有第一轴承7，第一轴承7的内壁固定连接有转轴13，转轴13的表面固定连接有转盘8，转盘8的上表面开设有第二通风口9，第一通风口6和第二通风口9大小相等，且第一通风口6和第二通风口9的圆心与转轴13的圆心之间的距离相等，使得当转盘8转动时可以实现第一通风口6的关闭和打开，且第二通风口9贯穿转盘8的上下两端，导风罩5的上表面固定连接有支撑架10，支撑架10的右端固定连接有圆盘11，支撑架10的数量为两个，且两个支撑架10以圆盘11上表面的垂直中线为对称轴对称设置在圆盘11的表面，两个支撑架10使得可以更好的支撑圆盘11，圆盘11的下表面固定镶嵌有第二轴承12，第一轴承7与第二轴承12大小相等，且第一轴承7与第二轴承12的圆心位于同一直线，使得转轴13可以分别固定在第一轴承7与第二轴承12的内壁，且保持转轴13垂直与圆盘11设置，且第二轴承12的内壁与转轴13的表面固定连接，转轴13的表面固定连接有齿轮14，齿轮14的表面啮合有齿条15，齿条15的右侧面固定连接有伸缩杆16，伸缩杆16的表面固定连接有阻尼弹簧17，伸缩杆16的右端固定连接有固定块18，固定块18固定连接在圆盘11的下表面，齿条15的左侧面固定连接有圆杆19，圆杆19的表面套接有导向管22，导向管22固定连接在支撑架10的下表面，圆杆19的左侧面固定连接有热膨胀块20，热膨胀块20位于第一通风口6的正上方，使得当通过第一通风口6和第二通风口9的温度过高时，会使得热膨胀块20膨胀，热膨胀块20的左侧面固定连接有限位块21，限位块21固定连接在支撑架10的下表面，通过蓄热式电暖器主体1将热风从出风管2处排出，热风通过导风板3向四处分散并通过第一通风口6和第二通风口9处向外排出，起到取暖的作用，当蓄热式电暖器主体1内部温度过高时，会使得位于第一通风口6正上方的热膨胀块20受热膨胀，在限位块21的作用下，使得热膨胀块20向右膨胀并通过圆杆19带动齿条15向右移动，并挤压伸缩杆16，齿条15向右移动时会带动齿轮14顺时针转动，齿轮14通过第一轴承7和第二轴承12带动转轴13顺时针转动，使得转轴13带动转盘8顺时针转动，并使得第一通风口6和第二通风口9相互错开，当热膨胀块20一直膨胀时，会导致第一通风口6和第二通风口9完全错开，使得转盘8将第一通风口6堵住，停止排出热风，当蓄热式电暖器主体1温度降下来时，热膨胀块20收缩配合伸缩杆16使得齿条15向左移动，齿条15带动转轴13逆时针运动，使得通过转轴13带动转盘8逆时针移动重新使得第一通风口6和第二通风口9重合，从而可以打开第一通风口6继续排出热风。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

在使用时，通过蓄热式电暖器主体1将热风从出风管2处排出，热风通过导风板3向四处分散并通过第一通风口6和第二通风口9处向外排出，起到取暖的作用，当蓄热式电暖器主体1内部温度过高时，会使得位于第一通风口6正上方的热膨胀块20受热膨胀，在限位块21的作用下，使得热膨胀块20向右膨胀并通过圆杆19带动齿条15向右移动，并挤压伸缩杆16，齿条15向右移动时会带动齿轮14顺时针转动，齿轮14通过第一轴承7和第二轴承12带动转轴13顺时针转动，使得转轴13带动转盘8顺时针转动，并使得第一通风口6和第二通风口9相互错开，当热膨胀块20一直膨胀时，会导致第一通风口6和第二通风口9完全错开，使得转盘8将第一通风口6堵住，停止排出热风，当蓄热式电暖器主体1温度降下来时，热膨胀块20收缩配合伸缩杆16使得齿条15向左移动，齿条15带动转轴13逆时针运动，使得通过转轴13带动转盘8逆时针移动重新使得第一通风口6和第二通风口9重合，从而可以打开第一通风口6继续排出热风。

综上所述，该智能调节放热的蓄热式电暖器，当蓄热式电暖器主体1内部温度过高时，会使得热膨胀块20受热向右膨胀并通过圆杆19带动齿条15向右移动，并挤压伸缩杆16，齿条15向右移动时通过齿轮14和转轴13带动转盘8转动，并使得第一通风口6和第二通风口9相互错开，当热膨胀块20一直膨胀时，会导致第一通风口6和第二通风口9完全错开，使得转盘8将第一通风口6堵住，停止排出热风，从而可以实现具备智能调节出风口大小的目的。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920059087.8

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209325894U

授权时间:20190830

主分类号:F24D 13/00

专利分类号:F24D13/00;F24D19/00

范畴分类:35C;

申请人:河北虹强采暖设备有限公司

第一申请人:河北虹强采暖设备有限公司

申请人地址:053200 河北省衡水市冀州区工业园区永兴东路

发明人:张伟

第一发明人:张伟

当前权利人:河北虹强采暖设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a62a6cd3dc11346795ed159f.html