# 盐渍土论文_王川川,刘万礼,谢远征

导读:本文包含了盐渍土论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:盐渍,滨海,盐碱地,抗压强度,河套,灌区,电导率。

### 盐渍土论文文献综述

王川川,刘万礼,谢远征[1]（2019）在《电法和触探在呼伦贝尔草原盐渍土路段的应用研究》一文中研究指出呼伦贝尔草原分布有大面积的盐渍土区,属不良地质现象。该地区盐渍土属软弱土层,其厚度分布不均匀,主要成分为泥炭质土、软粘土等。为了研究呼伦贝尔草原盐渍土的分布位置和厚度,以阿拉坦额莫勒至阿日哈沙特口岸公路项目K71路段为例,结合现场钻探、高密度电法和PANDA2可变能量轻型触探仪等地质勘察方法研究该盐渍土路段,从而可以得知盐渍土路段的地层分布情况和不同深度的土体强度。(本文来源于《山西建筑》期刊2019年20期）

卢垟杰,师晨迪,汪怡珂[2]（2019）在《盐渍土中施加化学改良剂对甜菜生长的影响》一文中研究指出研究了3种改良剂不同组合下对盐渍土上甜菜生长情况的影响,结果表明:盐渍土的4种改良剂组合中,硫酸钙与硫酸铵的组合对甜菜生长的促进作用明显,其中SPAD较对照组高120. 85%,叶绿素含量超出对照组1倍多,光合作用强,对甜菜品质提升有重要作用。(本文来源于《农业与技术》期刊2019年21期）

巩伟,焦淑贤,汪日灯[3]（2019）在《改良滨海盐渍土路基填料试验研究与工程应用》一文中研究指出针对罗伯茨国际机场盐渍土路基溶陷、盐胀、腐蚀等病害,开展不同石灰、粉煤灰掺量下盐渍土的击实、CBR及无侧限抗压强度试验研究。结果表明:石灰掺量一定时,改良盐渍土的最佳含水率随粉煤灰掺量的增加而升高,最大干密度随粉煤灰掺量的增加而减小;改良盐渍土无龄期下CBR均在31%以上,7 d龄期下CBR均高于45%,石灰掺量大于6%时,盐渍土的CBR值不升反降;盐渍土的无侧限抗压强度随龄期不断增长,粉煤灰会抑制盐渍土的早期强度,而提升盐渍土的最终强度;经工程应用验证,采用石灰、粉煤灰改良盐渍土路基切实可行。(本文来源于《中外公路》期刊2019年05期）

孙猛,桂学,周指示,李群德,周强军[4]（2019）在《内陆盐渍土地区交通工程建设盐胀难题解决现状与前景思考》一文中研究指出盐渍土问题已成为西北交通工程领域岩土研究的重要难题之一。为此,在阐述盐渍土地区盐胀作用机理及影响因素的基础上,探讨了盐渍土盐胀难题处理措施,包括控制盐分、控制含水量、路基路面结构加固等,并对内陆盐渍土地区处理前景进行了展望。(本文来源于《交通世界》期刊2019年26期）

孙婴婴,李刚,侯宪东[5]（2019）在《拌沙比例对盐渍土土壤结构和盐分离子的改良效应研究》一文中研究指出为系统化分析拌沙对于盐渍化土壤的改良作用,本研究选择陕西省定边县的重度盐渍化土壤开展小区试验,通过在0～30 cm土层内拌入不同比例沙,监测了其表层(0～30 cm)和下层(30～60 cm)土层内土壤性质变化。结果表明:拌沙处理能有效降低定边盐渍土0～30 cm土层内的土壤细小颗粒、增加其大颗粒,改善其质地过于细密的问题,从而促进SO_4~(2-)、Na~+、Cl~-、K~+、Ca_2~+等盐离子的淋失,降低其盐碱程度,且拌沙比例越高,改善效果越明显;盐渍土的pH并未随着沙的拌入而发生明显变化,但电导率则以拌沙量为3 cm处理下降幅最明显;30～60 cm土层内土壤性质并未受拌沙处理的明显影响。研究结果补充了拌沙对盐渍土改良的理论和技术体系。(本文来源于《西部大开发(土地开发工程研究)》期刊2019年10期）

卢炜,陈伟志[6]（2019）在《高速铁路路基用砾类盐渍土变形特征研究》一文中研究指出为研究砾类盐渍土构筑高速铁路路基的技术要求及变形特征,结合某高速铁路建设,开展考虑变形控制要求的盐渍土路基盐胀与溶陷系数阈值分析,在此基础上,通过溶陷与盐胀试验、现场浸水试验、冻融循环试验,研究降水及季节交替工况下砾类盐渍土路基的变形特征。结果表明:对于不同设计速度与轨道类型的路基,其盐胀与溶陷系数阈值不同;在单次降温条件,压实系数小于0.97的砾类盐渍土以"体缩"变形为主,压实系数大于0.97的砾类盐渍土盐胀变形较明显;当降雨达到年均降雨量及极端单次降雨时,砾类盐渍土路基可完成不小于65%和95%的溶陷量;在冻融循环条件下,压实系数较小的砾类盐渍土路基变形呈融沉趋势,而压实系数较大的砾类盐渍土路基变形则呈盐胀趋势。基于砾类盐渍土变形研究成果,初步提出满足溶陷与盐胀控制要求的砾类盐渍土路基设计原则。(本文来源于《铁道学报》期刊2019年10期）

张宇晨,红梅,赵巴音那木拉,常菲,李艳勤[7]（2019）在《不同措施对河套灌区重度盐渍土改良效果》一文中研究指出为了探究不同灌溉模式施加不同改良剂对河套灌区重度盐渍土的改良效果,设置秸秆深埋(SL)、石膏+有机肥(SF)、对照(CK)3个处理,对河套灌区重度盐渍土土壤盐分在0-70 cm剖面上的分布特点进行研究。结果表明:不同灌溉模式,SL和SF处理在0-15 cm土层均有效降低土壤pH,随改良时间延长改良深度增加pH持续降低,有一定的长效性,滴灌SL与SF处理pH较CK分别下降0.35,0.49,黄灌下降0.42,1.33,对30-70 cm土层影响较小。SF处理碱化度第2年下降达43%,SL处理为40%,滴灌更利于碱化度降低。从抑制盐分积累来看,SL与SF处理能有效抑制盐分0-15 cm土层聚集,黄灌SL与SF处理较CK分别下降13.60%,7.70%,滴灌分别下降31.60%,6.90%,SL处理抑盐效果较显着。土壤盐基离子表明,不同灌溉模式,SL与SF处理均显着降低0-15 cm土层Na~+与HCO_3~-的含量,滴灌降低比例高于黄灌,随着改良时间延长效果越显着,15-70 cm土层无明显变化。石膏加有机肥的施入提高0-70 cm土层SO_4~(2-)、Ca~(2+)及Cl~-的含量。通过对比分析,对河套灌区重度盐渍土治理而言,秸秆深埋和石膏+有机肥均能有效抑制重度盐渍土土壤积盐,有效降低pH及碱化度。整体来看,滴灌模式下石膏+有机肥改良效果优于秸秆深埋。(本文来源于《水土保持学报》期刊2019年05期）

王智明,连杰明[8]（2019）在《西宁黄土状盐渍土地区地基处理效果与其所处地质环境变化关系的研究》一文中研究指出通过对西宁地区建设在黄土状盐渍土上的工程实例分析,研究了黄土状盐渍土地基处理方面的常用方法,在工程建设中成功和失败的原因。说明地质环境的变化对盐渍土工程特性的影响是一个不可忽视的重要因素,也是一些地基处理方法能否成功应用的关键环节所在,对因地制宜的选择盐渍土地基处理方法具有根本的指导作用。(本文来源于《岩土工程技术》期刊2019年05期）

斯庆高娃[9]（2019）在《沟灌不同灌溉定额对盐渍土水盐分布及油葵和产量的影响》一文中研究指出为研究沟灌对甘肃盐渍土垄顶与垄沟土壤水盐的影响,在统一起垄、沟灌的基础上,设置3个梯度的灌溉定额:6 600 m~3/hm~2(T1)、7 200 m~3/hm~2(T2)、7800 m~3/hm~2(T3)。通过田间定位试验研究不同灌溉定额对盐渍土含水率、含盐量及盐分离子的影响。试验结果表明:沟灌有助于在垄沟内蓄积水分,将沟内表层土壤盐分控制在较低水平,0～60 cm土层垄沟内土壤含水率比垄顶平均高19.6%、土壤含盐量比垄顶平均低21.8%;随灌水定额增加土壤盐分降低明显;虽然T3处理下油葵的产量最高(2.51 t/hm~2),但T2处理下油葵的水分生产率最高(16.22 kg/m~3)。试验区地处我国西北干旱区,农业水资源有限,灌水量过多不利于提高水分生产率还会增加发生次生盐渍化的风险,因此,沟灌灌溉定额为7 200 m~3/hm~2适宜于改良该地区盐渍土。(本文来源于《节水灌溉》期刊2019年10期）

罗永大[10]（2019）在《软土、浸水、盐渍土铁路路基施工工艺及方法探讨》一文中研究指出铁路作为一种较为传统的运输方式,在经济社会发展过程中起着重要的作用。铁道轨道建设中,特别是沿海地区,常出现软土、浸水、盐渍土路基,严重影响了铁路轨道施工的顺利进行。文章从笔者自身经历的软土、浸水、盐渍土浸水路基的施工现场出发,分析了所在工程具体的施工工艺与方法,有利于实现工程质量的控制,保证铁路运行的通畅。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年18期）

### 盐渍土论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

研究了3种改良剂不同组合下对盐渍土上甜菜生长情况的影响,结果表明:盐渍土的4种改良剂组合中,硫酸钙与硫酸铵的组合对甜菜生长的促进作用明显,其中SPAD较对照组高120. 85%,叶绿素含量超出对照组1倍多,光合作用强,对甜菜品质提升有重要作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 盐渍土论文参考文献

[1].王川川,刘万礼,谢远征.电法和触探在呼伦贝尔草原盐渍土路段的应用研究[J].山西建筑.2019

[2].卢垟杰,师晨迪,汪怡珂.盐渍土中施加化学改良剂对甜菜生长的影响[J].农业与技术.2019

[3].巩伟,焦淑贤,汪日灯.改良滨海盐渍土路基填料试验研究与工程应用[J].中外公路.2019

[4].孙猛,桂学,周指示,李群德,周强军.内陆盐渍土地区交通工程建设盐胀难题解决现状与前景思考[J].交通世界.2019

[5].孙婴婴,李刚,侯宪东.拌沙比例对盐渍土土壤结构和盐分离子的改良效应研究[J].西部大开发(土地开发工程研究).2019

[6].卢炜,陈伟志.高速铁路路基用砾类盐渍土变形特征研究[J].铁道学报.2019

[7].张宇晨,红梅,赵巴音那木拉,常菲,李艳勤.不同措施对河套灌区重度盐渍土改良效果[J].水土保持学报.2019

[8].王智明,连杰明.西宁黄土状盐渍土地区地基处理效果与其所处地质环境变化关系的研究[J].岩土工程技术.2019

[9].斯庆高娃.沟灌不同灌溉定额对盐渍土水盐分布及油葵和产量的影响[J].节水灌溉.2019

[10].罗永大.软土、浸水、盐渍土铁路路基施工工艺及方法探讨[J].工程技术研究.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a62cb4d42f5177d8a91b0813.html