# 伴随粒子法论文_李建一

导读:本文包含了伴随粒子法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:中子,粒子,发生器,因子,特征,爆炸物,技术。

### 伴随粒子法论文文献综述

李建一[1]（2017）在《伴随粒子法D-D/D-T中子产额测量方法研究》一文中研究指出紧凑型D-D/D-T中子发生器其中子产额高,在工业在线活化分析、爆炸物及毒品检测、快中子治癌等中子应用技术研究中有广泛的应用价值。在紧凑型中子发生器研究应用中,中子产额的准确测量是急需解决的关键问题。本论文针对兰州大学研制的紧凑型中子发生器中子产额及通量测量需求,开展对其测量方法和技术的研究工作。对本工作的主要研究内容、结果与结论总结如下:开展了90o伴随粒子法氘氘、氘氚快中子产额和通量测量的理论及方法研究,提出了一种修正因子的计算方法,开发了相应的计算机程序,完成了入射D粒子能量20 keV-700 keV能区,90o伴随粒子法氘氘、氘氚快中子产额和通量测量所需的修正因子的理论计算,且和起初的计算结果作了比较,给出了计算数据的不确定度约为2%和1.41%。搭建了90o伴随粒子法中子产额测量探测器系统,且在紧凑型D-D中子发生器上进行了初步实验调试,得到了伴随粒子多道谱,证实了D-D聚变反应已经发生,有快中子输出。但由于小型氘氘中子发生器安装的同轴性差,加速腔内反加速电子干扰大,伴随质子计数还不能正确反映D-D中子产额,还需进一步细致研究。采用EJ-410闪烁体探测器,对小型氘氘中子发生器中子产额进行了测试,给出了D-D中子产额随时间的变化关系,数据显示,长时间运行氘氘中子可稳定输出,且保持较好的稳定性,中子产额波动性好于2%;给出了D-D中子产额随入射D束流能量增长的实验数据,结果显示,随氘束流能量的增长D-D中子产额快速增长,提高氘束流能量是实现高中子产额的有效途径。当氘束流能量大于140keV时,小型中子发生器的D-D中子产额大于108 n/s。(本文来源于《兰州大学》期刊2017-05-01）

李建一,王俊润,张宇,黄智武,卢小龙[2]（2017）在《90o伴随粒子法D-D中子产额测量修正因子计算》一文中研究指出开展了90o伴随粒子法D-D中子产额测量中的修正因子理论计算方法研究,基于MATLAB软件平台,开发了用于修正因子计算的计算机程序。计算给出了厚靶条件下,入射氘能量在20–700 ke V范围,90o伴随粒子法D-D中子产额测量各向异性修正因子Rthick、中子和质子产额比(Yd,n/Yd,p)thick及总修正因子RY,并与早先的研究结果进行了对比,分析了计算结果的不确定度,总修正因子计算数据的不确定度约为2%。(本文来源于《核技术》期刊2017年01期）

王新华,郑普,安力,阳剑,郭海萍[3]（2014）在《伴随粒子法检测隐藏爆炸物安检仪研发》一文中研究指出为应对日益增长的恐怖活动.研制了基于伴随α粒子的中子飞行时间技术的隐藏爆炸物安全检测仪。介绍了该安检仪检测的工作原理.详细阐述了安检仪的伴随α粒子探测器的DT中子管、屏蔽系统、支撑平台、阵列γ探测器、信号获取和处理系统、数据库、传输装置及外壳的研制过程。利用研制的安检仪对常用炸药和化学战剂进行了检测.结果表明该安检仪可以满足实际应用的需求。该仪器不仅可以用于安检通道内的爆炸物检测.通过训练也可以用于毒品和危化品的检测。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2014年05期）

安力,何铁,郑普,王新华,郭海萍[4]（2013）在《伴随粒子法γ能谱本底测量技术》一文中研究指出为了解决伴随粒子法瞬发γ能谱实验中随机γ本底的影响,通过实验研究了"标记"中子和非"标记"中子与物质作用产生的瞬发γ信号和随机γ本底信号。对不同情况随机本底γ谱测量进行了分析,提出了小尺度样品和大尺度样品本底测量方式。研究表明:对小尺度样品,可以通过去掉样品,选择与有样品测量的γ谱相同的时间窗进行本底测量;对于大尺度样品,可以通过在随机本底范围选取时间窗进行本底测量。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2013年11期）

王新华,郑普,阳剑,安力,郭海萍[5]（2013）在《伴随粒子法检测隐藏爆炸物设备研发》一文中研究指出本文介绍了基于伴随α粒子的中子飞行时间技术的爆炸物安全检测设备的开发和性能测试。该设备由伴随α粒子探测器的DT中子管、屏蔽系统、支撑平台、阵列γ探测器、信号获取和处理系统、数据库、传输装置及外壳组成,主要用于安检通道内行李箱内的爆炸物检测,也可以用于毒品和化学战剂的检测。(本文来源于《第十叁届全国活化分析技术学术交流会会议论文摘要集》期刊2013-09-22）

李炳营,梁一,姚泽恩,严岩,杨尧[6]（2012）在《135°伴随粒子法D-T中子产额测量研究》一文中研究指出研究了伴随粒子法D-T中子产额测量的各向异性修正因子的计算方法,计算给出了D束流能量20～600 keV范围135°随粒子法中子产额测量的各向异性修正因子数据,数据的不确定度约为1.4%。在兰州大学Z-300强流中子发生器上建立了135°伴随粒子测量法中子产额测量系统,并进行了实验测试,结果显示,在较长的测量距离下,α粒子多道幅度谱清晰,快中子与Si探测器反应产生的带电粒子的影响可忽略,D-T中子产额测量的不确定度不大于2%。(本文来源于《核电子学与探测技术》期刊2012年07期）

安力,郑普,王新华,郭海萍,何铁[7]（2011）在《伴随粒子法瞬发γ能谱测量技术研究》一文中研究指出本文介绍了伴随α粒子符合方法测量非弹γ谱的基本原理和测量系统。测量了水、石墨、液氮样品的~(16)O、~(12)C、~(14)N核素以及硝铵、叁聚氰胺、尿素和模拟样品的d-T中子作用的非弹瞬发γ谱,利用反卷积对化合物的脉冲幅度谱进行了解谱,实验获得的元素份额与其化学成份比在10%内相符。(本文来源于《全国危险物质与安全应急技术研讨会论文集（上）》期刊2011-12-10）

何铁,安力,郑普,王新华,郭海萍[8]（2011）在《伴随粒子法中子诱发金属材料的瞬发γ能谱测量》一文中研究指出采用伴随粒子法结合飞行时间技术,测量了铁、铅、铝、镍四种金属的中子诱发瞬发能谱,能谱的信噪比得到了很大的提高。将测量得到的特征γ能谱,与FENDL-1核数据库进行了定性地对比,得到的结果比较一致。(本文来源于《全国危险物质与安全应急技术研讨会论文集（上）》期刊2011-12-10）

安力,何铁,郭海萍,阳剑,郑普[9]（2010）在《伴随粒子法瞬发γ能谱测量技术研究》一文中研究指出采用伴随α粒子符合方法测量了水、石墨、液氮样品的16O、12C、14N核素以及硝铵、叁聚氰胺、尿素和模拟样品的D-T中子作用的非弹瞬发γ谱,利用反卷积对化合物的脉冲幅度谱进行了解谱,实验获得的元素份额与其化学成分比在10%内相符。(本文来源于《第六届(2010年)北京核学会核技术应用学术交流会论文集》期刊2010-10-17）

安力,何铁,郭海萍,阳剑,郑普[10]（2010）在《伴随粒子法瞬发γ能谱测量技术研究》一文中研究指出采用伴随α粒子符合方法测量了水、石墨、液氮样品的16O、12C、14N核素以及硝铵、叁聚氰胺、尿素和模拟样品的D-T中子作用的非弹瞬发γ谱,利用反卷积对化合物的脉冲幅度谱进行了解谱,实验获得的元素份额与其化学成分比在10%内相符。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2010年S1期）

### 伴随粒子法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

开展了90o伴随粒子法D-D中子产额测量中的修正因子理论计算方法研究,基于MATLAB软件平台,开发了用于修正因子计算的计算机程序。计算给出了厚靶条件下,入射氘能量在20–700 ke V范围,90o伴随粒子法D-D中子产额测量各向异性修正因子Rthick、中子和质子产额比(Yd,n/Yd,p)thick及总修正因子RY,并与早先的研究结果进行了对比,分析了计算结果的不确定度,总修正因子计算数据的不确定度约为2%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 伴随粒子法论文参考文献

[1].李建一.伴随粒子法D-D/D-T中子产额测量方法研究[D].兰州大学.2017

[2].李建一,王俊润,张宇,黄智武,卢小龙.90o伴随粒子法D-D中子产额测量修正因子计算[J].核技术.2017

[3].王新华,郑普,安力,阳剑,郭海萍.伴随粒子法检测隐藏爆炸物安检仪研发[J].强激光与粒子束.2014

[4].安力,何铁,郑普,王新华,郭海萍.伴随粒子法γ能谱本底测量技术[J].强激光与粒子束.2013

[5].王新华,郑普,阳剑,安力,郭海萍.伴随粒子法检测隐藏爆炸物设备研发[C].第十叁届全国活化分析技术学术交流会会议论文摘要集.2013

[6].李炳营,梁一,姚泽恩,严岩,杨尧.135°伴随粒子法D-T中子产额测量研究[J].核电子学与探测技术.2012

[7].安力,郑普,王新华,郭海萍,何铁.伴随粒子法瞬发γ能谱测量技术研究[C].全国危险物质与安全应急技术研讨会论文集（上）.2011

[8].何铁,安力,郑普,王新华,郭海萍.伴随粒子法中子诱发金属材料的瞬发γ能谱测量[C].全国危险物质与安全应急技术研讨会论文集（上）.2011

[9].安力,何铁,郭海萍,阳剑,郑普.伴随粒子法瞬发γ能谱测量技术研究[C].第六届(2010年)北京核学会核技术应用学术交流会论文集.2010

[10].安力,何铁,郭海萍,阳剑,郑普.伴随粒子法瞬发γ能谱测量技术研究[J].原子能科学技术.2010

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a64db04b66f854f1eb236478.html