# 一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置论文和设计-张淑萍

### 全文摘要

本实用新型公开了一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，包括装置底板，装置底板的上表面中心位置处设置有第二吸收箱，第二吸收箱的一侧位于装置底板的上表面设置有第一吸收箱。本实用新型中，首先，该装置通过第一盛放箱、第二盛放箱、第三盛放箱、吸收盒和干燥盒的设置能够降低从净化装置中取出试剂的难度，减少工作人员更换试剂所花费的时间，减少了工作人员的工作量，提高了装置的净化效率，其次通过第一连接管、第二连接管、第三连接管、第四连接管、第一密封套和第二密封套等结构的设置能够采用可拆卸的结构能够便于对装置进行拆卸维修和更换，避免更换整个净化装置，避免出现浪费现象，降低了企业部门设备维护的资金投入。

### 主设计要求

1.一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，包括装置底板(15)，其特征在于：所述装置底板(15)的上表面中心位置处设置有第二吸收箱(17)，所述第二吸收箱(17)的一侧位于装置底板(15)的上表面设置有第一吸收箱(16)，所述第二吸收箱(17)的另一侧位于装置底板(15)的上表面设置有干燥箱(21)，所述第一吸收箱(16)的上方设置有第一箱盖(1)，所述第一吸收箱(16)的内部设置有第一盛放箱(3)，所述第一吸收箱(16)远离第二吸收箱(17)的一侧靠近底部位置设置有第一管道(14)，所述第一吸收箱(16)的另一侧靠近顶端位置处设置有第一连接管(6)，所述第二吸收箱(17)与第一连接管(6)对应位置处设置有第二连接管(7)，所述第二吸收箱(17)靠近干燥箱(21)的一侧底部位置处设置有第三连接管(18)，所述干燥箱(21)与第三连接管(18)对应位置处设置有第四连接管(20)，所述干燥箱(21)远离第二吸收箱(17)的一侧顶部位置处设置有第二管道(13)，所述装置底板(15)的下表面四个拐角处均设置有支腿(22)。

### 设计方案

1.一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，包括装置底板(15)，其特征在于：所述装置底板(15)的上表面中心位置处设置有第二吸收箱(17)，所述第二吸收箱(17)的一侧位于装置底板(15)的上表面设置有第一吸收箱(16)，所述第二吸收箱(17)的另一侧位于装置底板(15)的上表面设置有干燥箱(21)，所述第一吸收箱(16)的上方设置有第一箱盖(1)，所述第一吸收箱(16)的内部设置有第一盛放箱(3)，所述第一吸收箱(16)远离第二吸收箱(17)的一侧靠近底部位置设置有第一管道(14)，所述第一吸收箱(16)的另一侧靠近顶端位置处设置有第一连接管(6)，所述第二吸收箱(17)与第一连接管(6)对应位置处设置有第二连接管(7)，所述第二吸收箱(17)靠近干燥箱(21)的一侧底部位置处设置有第三连接管(18)，所述干燥箱(21)与第三连接管(18)对应位置处设置有第四连接管(20)，所述干燥箱(21)远离第二吸收箱(17)的一侧顶部位置处设置有第二管道(13)，所述装置底板(15)的下表面四个拐角处均设置有支腿(22)。

2.根据权利要求1所述的一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，其特征在于：所述第一箱盖(1)与第一吸收箱(16)和第一盛放箱(3)的侧壁对应位置处开设有密封凹槽(5)，且密封凹槽(5)的内部嵌设有密封垫圈(2)。

3.根据权利要求1所述的一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，其特征在于：所述第一盛放箱(3)的内部依次设置有多个吸收盒(4)，且吸收盒(4)的内部设置有杂质吸收剂。

4.根据权利要求1所述的一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，其特征在于：所述第二吸收箱(17)的内部设置有第二盛放箱(9)，所述第二吸收箱(17)的上方设置有第二箱盖(8)，所述第二箱盖(8)和第二盛放箱(9)的结构大小分别与第一箱盖(1)和第一盛放箱(3)的结构大小相同。

5.根据权利要求1所述的一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，其特征在于：所述干燥箱(21)的上方设置有第三箱盖(11)，所述干燥箱(21)的内部设置有第三盛放箱(10)，且第三盛放箱(10)的内部依次设置有多个干燥盒(12)，所述干燥盒(12)的内部设置有干燥剂，所述第三箱盖(11)的结构与第一箱盖(1)的结构设置相同。

6.根据权利要求1所述的一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，其特征在于：所述第一连接管(6)远离第一吸收箱(16)的一端开设有连接凹槽(25)，所述第二连接管(7)上与连接凹槽(25)对应位置处设置有连接管体(24)，所述第一连接管(6)和第二连接管(7)连接的位置处螺纹连接有第一密封套(23)，且第一密封套(23)的与第一连接管(6)和第二连接管(7)连接的位置处开设有圆槽(26)，所述圆槽(26)的内部嵌设有密封环(27)。

7.根据权利要求6所述的一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，其特征在于：所述第三连接管(18)和第四连接管(20)接触位置处螺纹连接有第二密封套(19)，所述第三连接管(18)、第四连接管(20)和第二密封套(19)的结构分别与第一连接管(6)、第二连接管(7)和第一密封套(23)相同。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及测汞仪技术领域，尤其涉及一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置。

背景技术

测汞仪是一种高灵敏度的测汞用的原子吸收光谱的仪器，仪器主要包括发射253.7纳米谱线的汞灯，气体吸收室及光电放大和测量等装置，进入吸收室的气体样品，如含有微迹的汞，则通过吸收室的光线会因部分被汞吸收而减弱，根据光线减弱的程度可以测出气体中的汞含量，但是在测汞仪检测进行作业时，需要运用载气将待检测的气体进行净化，因此净化装置在测汞仪检测气体中扮演着重要的角色。

传统的载气净化装置通常存在很难将失效的过滤吸收试剂和干燥剂取出的现象，需要工作人员花费大量的时间更换各种净化试剂，增加了工作人员的工作量，降低了净化装置的净化效率，同时载气净化装置很容易出现装置部分结构损坏的情况，一体化成型的方式不便于对装置进行维修更换，需要更换整个净化装置，存在浪费现象，增加企业部门的维护资金投入。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，包括装置底板，所述装置底板的上表面中心位置处设置有第二吸收箱，所述第二吸收箱的一侧位于装置底板的上表面设置有第一吸收箱，所述第二吸收箱的另一侧位于装置底板的上表面设置有干燥箱，所述第一吸收箱的上方设置有第一箱盖，所述第一吸收箱的内部设置有第一盛放箱，所述第一吸收箱远离第二吸收箱的一侧靠近底部位置设置有第一管道，所述第一吸收箱的另一侧靠近顶端位置处设置有第一连接管，所述第二吸收箱与第一连接管对应位置处设置有第二连接管，所述第二吸收箱靠近干燥箱的一侧底部位置处设置有第三连接管，所述干燥箱与第三连接管对应位置处设置有第四连接管，所述干燥箱远离第二吸收箱的一侧顶部位置处设置有第二管道，所述装置底板的下表面四个拐角处均设置有支腿。

优选的，所述第一箱盖与第一吸收箱和第一盛放箱的侧壁对应位置处开设有密封凹槽，且密封凹槽的内部嵌设有密封垫圈。

优选的，所述第一盛放箱的内部依次设置有多个吸收盒，且吸收盒的内部设置有杂质吸收剂。

优选的，所述第二吸收箱的内部设置有第二盛放箱，所述第二吸收箱的上方设置有第二箱盖，所述第二箱盖和第二盛放箱的结构大小分别与第一箱盖和第一盛放箱的结构大小相同。

优选的，所述干燥箱的上方设置有第三箱盖，所述干燥箱的内部设置有第三盛放箱，且第三盛放箱的内部依次设置有多个干燥盒，所述干燥盒的内部设置有干燥剂，所述第三箱盖的结构与第一箱盖的结构设置相同。

优选的，所述第一连接管远离第一吸收箱的一端开设有连接凹槽，所述第二连接管上与连接凹槽对应位置处设置有连接管体，所述第一连接管和第二连接管连接的位置处螺纹连接有第一密封套，且第一密封套的与第一连接管和第二连接管连接的位置处开设有圆槽，所述圆槽的内部嵌设有密封环。

优选的，所述第三连接管和第四连接管接触位置处螺纹连接有第二密封套，所述第三连接管、第四连接管和第二密封套的结构分别与第一连接管、第二连接管和第一密封套相同。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：首先，该装置通过第一盛放箱、第二盛放箱、第三盛放箱、吸收盒和干燥盒的设置能够降低从净化装置中取出试剂的难度，减少工作人员更换试剂所花费的时间，减少了工作人员的工作量，提高了装置的净化效率，其次通过第一连接管、第二连接管、第三连接管、第四连接管、第一密封套和第二密封套等结构的设置能够采用可拆卸的结构能够便于对装置进行拆卸维修和更换，避免更换整个净化装置，避免出现浪费现象，降低了企业部门设备维护的资金投入。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置的主视结构剖视示意图；

图2为本实用新型一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置的俯视结构示意图；

图3为本实用新型一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置的A处结构放大示意图。

图中：1、第一箱盖；2、密封垫圈；3、第一盛放箱；4、吸收盒；5、密封凹槽；6、第一连接管；7、第二连接管；8、第二箱盖；9、第二盛放箱；10、第三盛放箱；11、第三箱盖；12、干燥盒；13、第二管道；14、第一管道；15、装置底板；16、第一吸收箱；17、第二吸收箱；18、第三连接管；19、第二密封套；20、第四连接管；21、干燥箱；22、支腿；23、第一密封套；24、连接管体；25、连接凹槽；26、密封凹槽；27、密封环。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参照图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种冷原子吸收测汞仪用载气净化装置，包括装置底板15，装置底板15的上表面中心位置处设置有第二吸收箱17，用于二级吸收，第二吸收箱17的一侧位于装置底板15的上表面设置有第一吸收箱16，用于一级吸收，第二吸收箱17的另一侧位于装置底板15的上表面设置有干燥箱21，用于干燥载气中的水分，第一吸收箱16的上方设置有第一箱盖1，第一吸收箱16的内部设置有第一盛放箱3，第一吸收箱16远离第二吸收箱17的一侧靠近底部位置设置有第一管道14，用于载气通入净化装置，第一吸收箱16的另一侧靠近顶端位置处设置有第一连接管6，第二吸收箱17与第一连接管6对应位置处设置有第二连接管7，第二吸收箱17靠近干燥箱21的一侧底部位置处设置有第三连接管18，干燥箱21与第三连接管18对应位置处设置有第四连接管20，干燥箱21远离第二吸收箱17的一侧顶部位置处设置有第二管道13，用于将净化后的载气排出净化装置，装置底板15的下表面四个拐角处均设置有支腿22。

第一箱盖1与第一吸收箱16和第一盛放箱3的侧壁对应位置处开设有密封凹槽5，且密封凹槽5的内部嵌设有密封垫圈2，第一盛放箱3的内部依次设置有多个吸收盒4，且吸收盒4的内部设置有杂质吸收剂，用来吸收载气中的杂质，第二吸收箱17的内部设置有第二盛放箱9，第二吸收箱17的上方设置有第二箱盖8，第二箱盖8和第二盛放箱9的结构大小分别与第一箱盖1和第一盛放箱3的结构大小相同，干燥箱21的上方设置有第三箱盖11，干燥箱21的内部设置有第三盛放箱10，且第三盛放箱10的内部依次设置有多个干燥盒12，干燥盒12的内部设置有干燥剂，用于吸收载气中的水分，第三箱盖11的结构与第一箱盖1的结构设置相同，第一连接管6远离第一吸收箱16的一端开设有连接凹槽25，第二连接管7上与连接凹槽25对应位置处设置有连接管体24，便于将对应连接管相互固定，第一连接管6和第二连接管7连接的位置处螺纹连接有第一密封套23，用于连接部位的密封，防止泄露的现象出现，且第一密封套23与第一连接管6和第二连接管7连接的位置处开设有圆槽26，圆槽26的内部嵌设有密封环27，进一步进行密封，防止漏气，第三连接管18和第四连接管20接触位置处螺纹连接有第二密封套19，第三连接管18、第四连接管20和第二密封套19的结构分别与第一连接管6、第二连接管7和第一密封套23相同。

工作原理：将装置底板15放入需要放置的地方，分别将第一吸收箱16、第二吸收箱17和干燥箱21依次放置到装置底板15上，通过第一密封套23将第一连接管6和第二连接管7连接在一起，从而将第一吸收箱16和第二吸收箱17连接在一起，通过第二密封套19将第三连接管18和第四连接管20连接，从而将第二吸收箱17和干燥箱21连通，通过第一连接管6、第二连接管7、第三连接管18、第四连接管20、第一密封套23和第二密封套19等结构的设置采用可拆卸的方式能够便于对装置进行拆卸维修和更换，避免更换整个净化装置，避免出现浪费现象，降低了企业部门设备维护的资金投入，分别将装有吸收试剂和干燥剂的吸收盒4、干燥盒12依次放入到第一盛放箱3、第二盛放箱9和第三盛放箱10的内部，接着放入到第一吸收箱16、第二吸收箱17和干燥箱21中，分别将第一箱盖1、第二箱盖8和第三箱盖11密封安装在各个对应箱体上，通过第一盛放箱3、第二盛放箱9、第三盛放箱10、吸收盒4和干燥盒12的设置能够降低从净化装置中取出试剂的难度，减少工作人员更换试剂所花费的时间，减少了工作人员的工作量，提高了装置的净化效率，将载气通过第一管道14通入，通过两级吸收和干燥再通过第二管道13排出，通过收集装置将其收集起来。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920097966.X

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209513386U

授权时间:20191018

主分类号:G01N 1/34

专利分类号:G01N1/34;G01N21/31;B01D46/00;B01D53/18;B01D53/26

范畴分类:31E;

申请人:天津市鑫港煤炭检测有限公司

第一申请人:天津市鑫港煤炭检测有限公司

申请人地址:300000 天津市滨海新区自贸试验区(中心商务区)新港一号路2-1605

发明人:张淑萍;王长青;张凤友;仲思明;陈鲲;王轶群

第一发明人:张淑萍

当前权利人:天津市鑫港煤炭检测有限公司

代理人:陈李青

代理机构:11684

代理机构编号:北京沁优知识产权代理事务所(普通合伙

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a66c62c55ce7ba2fc2806395.html