# 导电辊用铁基非晶及纳米晶涂层在NaOH,H2SO4和NaCl溶液中的腐蚀行为研究

### 论文摘要

采用FeCrMnMo WBCSi的母合金,通过铜模吸铸法,气雾化方法制备非晶合金粉末,然后用超音速火焰喷涂制作涂层;分别采用不同温度320℃、480℃与650℃在箱式电阻炉内对3组试样进行退火处理制备纳米晶涂层,非晶和纳米晶双物相涂层;SEM电镜观察非晶合金粉末尺寸及形状;经X射线衍射和电化学测试非晶及纳米晶涂层等手段,考察了铁基非晶及纳米晶涂层在NaOH,H2SO4和NaCl溶液中的电化学腐蚀行为.结果表明:导电辊采用铁基HVOF喷涂作为外保护层时,在NaOH碱液采用经非晶退火后的纳米晶为佳,在H2SO4和NaCl溶液中使用时,外保护层可为纳米晶,或为非晶和纳米晶双物相状态皆可.

### 论文目录

- 1 实验方法

- 1.1 试样制备

- 1.2 SEM电镜及X射线衍射分析

- 1.3 电化学测试试验

- 2 实验结果及讨论

- 2.1 铁基非晶及纳米晶相变的X射线衍射判定

- 2.2 电弧喷涂非晶涂层与纳米晶涂层在NaOH溶液中的极化行为

- 2.3 在H2SO4溶液及NaCl溶液中极化行为

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵容兵,赵运才

关键词: 导电辊,铁基非晶,铁基纳米晶,腐蚀行为

来源: 有色金属科学与工程 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海电院电力电子实业有限公司,江西理工大学机电工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目（51565017）

分类号: TG174.4

DOI: 10.13264/j.cnki.ysjskx.2019.04.008

页码: 45-50

总页数: 6

文件大小: 869K

下载量: 113

### 相关论文文献

- [1].电镀锡机组导电辊工作原理及其结构[J]. 梅山科技 2012(02)

- [2].连续电镀锌导电辊粘锌影响因素分析[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2018(02)

- [3].酸性脱锡剂在电镀锡机组软熔导电辊脱锡效果的研究[J]. 有色矿冶 2012(02)

- [4].导电辊电镀技术[J]. 电镀与环保 2008(04)

- [5].国外专利信息[J]. 电镀与环保 2018(06)

- [6].国产TIG焊导电辊接头失效机理分析[J]. 焊接 2009(05)

- [7].HASTELLOY合金C—22的导电辊修复焊接工艺研究[J]. 金属加工(热加工) 2008(14)

- [8].再制造工程技术在冶金工业中的应用[J]. 冶金设备 2013(S2)

- [9].镀锡板表面点状缺陷原因分析[J]. 梅山科技 2015(01)

- [10].PU专利[J]. 聚氨酯 2010(03)

- [11].导电辊的结构和电流密度的分析[J]. 冶金设备 2013(02)

- [12].宝钢冷轧1550电镀锌机组导电辊失效分析[J]. 材料开发与应用 2010(02)

- [13].电镀锡机组软熔导电辊粗糙度异常的分析及控制[J]. 电镀与涂饰 2012(06)

- [14].哈氏合金导电辊失效机理研究[J]. 造船技术 2008(06)

- [15].电镀工序中导电系统对镍镀层附着力的影响研究[J]. 工业设计 2012(02)

- [16].多束连续长碳纤维同时电镀金属的装置及其方法[J]. 高科技纤维与应用 2014(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a68e9e65dc1fd3999a643f07.html