# 上流式厌氧污泥床论文_李慧莉,厚建伟,龙志强

导读:本文包含了上流式厌氧污泥床论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:污泥,废水,反应器,流式,酒精,滤液,糖蜜。

### 上流式厌氧污泥床论文文献综述

李慧莉,厚建伟,龙志强[1]（2019）在《中温上流式厌氧污泥床(UASB)处理污泥热脱水滤液》一文中研究指出采用中温上流式厌氧污泥床反应器在(35±1)℃下处理污泥热脱水滤液,以考察其COD去除能力和产能前景.实验运行参数如下:污泥负荷为0.05～0.39 kg COD/(kg污泥·d),水力停留时间为69.5 h,中温接种污泥为高温处理污泥热脱水滤液的实验污泥.实验结果表明:运行稳定后COD去除率达75%以上,最大日产CH_4量为266.46 mL/L,总气体产量中甲烷占比52.29%以上.反应器运行稳定后,VFA去除率可达95%以上;氨氮浓度在3.5～6.6 g/L时出现对产甲烷活性的抑制.经过40多天的实验发现,中温UASB反应器能有效去除污泥热脱水液中的COD,可有效去除氨氮,可用于污泥再处理产生的高浓度污水处理.(本文来源于《兰州理工大学学报》期刊2019年05期）

张建国[2]（2019）在《上流式厌氧污泥床处理生物柴油废水特性研究》一文中研究指出为了提高上流式厌氧污泥床(UASB)处理生物柴油废水的效果和容积负荷,研究了UASB在投加填料前后对生物柴油废水的处理效果和运行变化规律。结果表明,当进水COD为59.18 g/L时,填料装填体积比为5%时,UASB装置对COD的去除率为88.6%,此时COD容积负荷可达12.9 kg/(m~3·d);当进水COD为18.27 g/L时,填料装填体积比为5%时,产沼气量可达11.88 L/d。随进水COD的增加,出水有机酸含量基本呈现上升的趋势,出水pH呈现逐步下降的趋势。(本文来源于《水处理技术》期刊2019年02期）

许晓锋,刘响响,许旅强,丁晓明,王浩[3]（2018）在《上流式厌氧污泥床反应器—膜生物反应器组合工艺处理聚醚废水的工程研究》一文中研究指出基于聚醚废水的特性,采用上流式厌氧污泥床反应器—膜生物反应器(MBR)组合工艺对其进行了处理,介绍了MBR管式超滤膜工艺及其主要构筑物和MBR管式膜组件设计参数。工程运行结果表明:效果良好,COD总去除率可达99%以上,出水COD质量浓度为135mg/L,可满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的二级排放标准。(本文来源于《绿色科技》期刊2018年24期）

纪钧麟,刘丽春,郭德芳,尹芳,张无敌[4]（2018）在《上流式厌氧污泥床反应器处理高浓度玉米酒精废水的启动研究》一文中研究指出采用上流式厌氧污泥床(UASB)反应器处理玉米酒精废水,对UASB反应器的启动过程和工艺参数进行了研究.进水COD浓度从1 710mg/L逐渐提高到24 614mg/L.实验结果表明:在室温条件下,反应器稳定运行后有机负荷达到8.47kg/(m3·d);沼气中平均甲烷含量达到62%;池容产气率达到4.64m3/(m3·d);反应器运行稳定后COD去除率达到90%以上.启动过程中降低了进水pH,即使进水pH低于4.5,反应器仍能稳定运行.反应器启动完成后,发现污泥层中形成了直径约2~4mm的颗粒污泥,颗粒污泥的形成为反应器高效稳定运行奠定基础.(本文来源于《云南师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）

华克峰[5]（2017）在《UASB（上流式厌氧污泥床反应器）处理白酒废水运行控制的研究》一文中研究指出本课题以劲牌有限公司白酒生产过程中产生的废水(其中废水水量约为2200 m~3/d,COD平均浓度为8400mg/L,pH在4.8左右,TP平均浓度为160mg/L,TN平均浓度为185mg/L)为研究对象,考察了厌氧处理(厌氧升流式反应器)+好氧处理(A~3O/A~2O)+物理化学处理(活性炭吸附等)相结合的工艺流程对枫林酒厂处理站白酒废水的处理效果,监测结果显示:经过上述一系列生物、物化工艺处理后,终出水也达到发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准(GB27631-2011)中COD_(cr)≤100mg/L、BOD_5≤30mg/L、SS≤50mg/L、氨氮≤10mg/L、TN≤20mg/L、TP≤1.0mg/L的限值要求。本论文着重研究了枫林酒厂处理站UASB反应器实际运行情况、存在的问题与UASB反应器性能优化这两个方面。本文在连续2年监测枫林酒厂处理站各项运行指标的变化情况下,着重分析在污水厂设计工况下UASB反应器处理白酒废水的实际处理效果,监测结果显示:(1)实际运行中的UASB反应器中,COD去除率在94%上下微小波动,TP平均去除率仅为16%,TN平均去除率为20%。(2)实际运行过程中,厌氧池水温可满足生产要求。其在夏季较高,基本维持在35~42℃;冬季由于外界气温较低,需要注意UASB反应器的防寒保温工作,通过蒸汽加温,可使反应器内温度保持在28℃以上。(3)VFA的平均浓度为4.2mmol/L(251.8mg/L,以乙酸计),小于系统酸化的阈值(800mg/L)。(4)pH变化幅度较小,在6.8~7.5之间波动,其平均值为7.1。在UASB反应器性能优化过程中发现:(1)过低或过高的温度对UASB反应器均产生不利的影响,当温度在35~40℃时,COD去除率最高,可达95%。温度变化时TN、TP的去除率依然较低。TN随温度的升高而出现波动,25~30℃去除率最高,平均去除率为19%。TP在35~40℃去除率最高,平均去除率可到31%。(2)当pH在6~7之间时,UASB反应器对COD的去除效果最好,其COD去除率均在90%以上。随着pH的升高TN去除率整体呈现出波动性的增加趋势,TN最大去除率可达24%。就TP而言,其去除效果随pH的升高先提高后下降,当进水pH为7时,TP最大去除率可达20%。(3)随着HRT的减小,COD和TN去除率逐渐降低,TP的去除率不断提高。当水力停留时间为110~150h,COD去除率达95%以上。当HRT为150h时,TN最大平均去除率为27%。在HRT为73h时TP去除率最高,最高去除率为20.5%。(4)随着回流比的增大,COD的去除率不断提高,回流比≥20%时,COD去除率可达90%以上。在回流比不断增大的过程中,TN和TP去除率有缓慢的提升,但增长不明显。(本文来源于《武汉工程大学》期刊2017-10-20）

徐浩,韩洪军,魏江波,吴限,方芳[6]（2017）在《零价铁强化上流式厌氧污泥床反应器处理煤化工费托合成废水研究》一文中研究指出采用零价铁强化上流式厌氧污泥床反应器(UASB)处理费托合成废水。结果表明:经过120d运行,在进水COD平均质量浓度30 000mg/L、HRT=4.0d、进水pH=6.5的情况下,出水COD去除率平均值最高可达到81.1%,比空白组提高了20.2百分点。同时,通过对厌氧污泥胞外聚合物(EPS)叁维荧光和污泥傅立叶红外光谱分析表明,零价铁的投加显着提升了EPS中蛋白质类物质的含量,提高了厌氧微生物的代谢活性。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2017年08期）

史亮,陈师楚,何凌峰,张永利[7]（2017）在《上流式厌氧污泥床反应器处理凉果废水性能研究》一文中研究指出采用上流式厌氧污泥床反应器(UASB)法处理凉果废水,考察废水厌氧处理过程中COD、浊度、脱色率、pH、电导率、悬浮物去除率的变化规律。结果表明:随着厌氧时间的增加,UASB反应器对废水的处理效果不断提高。在最适宜的厌氧时间条件下,废水的COD去除率达62.0%、浊度去除率达41.1%、吸光度及脱色率分别为0.498及48.4%、pH为5.4、悬浮物去除率达30.3%。故,UASB法可作为凉果废水的预处理方式,以降低后续废水的好氧处理难度。(本文来源于《当代化工》期刊2017年07期）

师杰峰,廖雷,牛耿,覃爱苗,贾力强[8]（2017）在《上流式厌氧污泥床反应器处理糖蜜酒精废水的启动运行研究》一文中研究指出将取自某糖厂的糖蜜酒精废水稀释约100倍,并经过改性蔗渣灰活性炭吸附后,选用上流式厌氧污泥床(UASB)反应器进行处理。控制UASB反应器温度为40℃,进水流量为450mL/h,进水pH为6.5~7.2。结果表明,经过30d后,UASB反应器运行稳定,COD去除率达到60%,色度去除率达到25%,SO_4~(2-)去除率达到20%,产气量为60mL/L。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2017年06期）

谢军[9]（2017）在《上流式厌氧污泥床(UASB)/序批式反应器(SBR)/稳定塘(SP)联合工艺处理屠宰废水》一文中研究指出采用上流式厌氧污泥床(UASB)/序批式反应器(SBR)/稳定塘(SP)为主体工艺处理屠宰废水。结果表明,COD_(CR)、BOD_5、SS和NH_3-N的去除率分别达到了95.1%、95.6%、95.6%和83.6%,出水各项污染物指标达到了《肉类加工工业水污染排放标准》(GB 13457—1992)一级排放标准。(本文来源于《净水技术》期刊2017年05期）

王静,陆万祥[10]（2017）在《上流式厌氧污泥床(UASB)专利技术综述》一文中研究指出上流式厌氧污泥床(UASB反应器)是目前废水厌氧处理中应用最广泛且最成功的厌氧反应装置之一。本文从运行模式、结构及部件改进、反应器的启动和颗粒污泥培养等方面对涉及UASB反应器的相关国内外专利申请进行了梳理,分析其年度变化趋势、国家/地区分布、主要技术主题的技术演进情况,以期对该领域的技术发展提供重要参考。(本文来源于《河南科技》期刊2017年11期）

### 上流式厌氧污泥床论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了提高上流式厌氧污泥床(UASB)处理生物柴油废水的效果和容积负荷,研究了UASB在投加填料前后对生物柴油废水的处理效果和运行变化规律。结果表明,当进水COD为59.18 g/L时,填料装填体积比为5%时,UASB装置对COD的去除率为88.6%,此时COD容积负荷可达12.9 kg/(m~3·d);当进水COD为18.27 g/L时,填料装填体积比为5%时,产沼气量可达11.88 L/d。随进水COD的增加,出水有机酸含量基本呈现上升的趋势,出水pH呈现逐步下降的趋势。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 上流式厌氧污泥床论文参考文献

[1].李慧莉,厚建伟,龙志强.中温上流式厌氧污泥床(UASB)处理污泥热脱水滤液[J].兰州理工大学学报.2019

[2].张建国.上流式厌氧污泥床处理生物柴油废水特性研究[J].水处理技术.2019

[3].许晓锋,刘响响,许旅强,丁晓明,王浩.上流式厌氧污泥床反应器—膜生物反应器组合工艺处理聚醚废水的工程研究[J].绿色科技.2018

[4].纪钧麟,刘丽春,郭德芳,尹芳,张无敌.上流式厌氧污泥床反应器处理高浓度玉米酒精废水的启动研究[J].云南师范大学学报(自然科学版).2018

[5].华克峰.UASB（上流式厌氧污泥床反应器）处理白酒废水运行控制的研究[D].武汉工程大学.2017

[6].徐浩,韩洪军,魏江波,吴限,方芳.零价铁强化上流式厌氧污泥床反应器处理煤化工费托合成废水研究[J].环境污染与防治.2017

[7].史亮,陈师楚,何凌峰,张永利.上流式厌氧污泥床反应器处理凉果废水性能研究[J].当代化工.2017

[8].师杰峰,廖雷,牛耿,覃爱苗,贾力强.上流式厌氧污泥床反应器处理糖蜜酒精废水的启动运行研究[J].环境污染与防治.2017

[9].谢军.上流式厌氧污泥床(UASB)/序批式反应器(SBR)/稳定塘(SP)联合工艺处理屠宰废水[J].净水技术.2017

[10].王静,陆万祥.上流式厌氧污泥床(UASB)专利技术综述[J].河南科技.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a7582a6bd829da417ec8b537.html