# 一种咖啡电子秤论文和设计-张文军

### 全文摘要

本实用新型涉及一种咖啡电子秤，包括电源按键、副屏、主屏、转换键、磅托、干电池盒、称重传感器、充电电池、底板、磅面支架、充电接头、面板、悬架、传力柱和控制板；本实用新型在主屏的对角处设置副屏，当进行教学演示时，旁人可以通过副屏来快速清楚的知晓咖啡的称重数据，适合用来进行教学，并大大提高了教学效果，且操作简单；同时，本实用新型还能借助干电池盒来装入电池，使得供能方式不再局限于一种，扩大了适用范围。

### 主设计要求

1.一种咖啡电子秤，包括电源按键、副屏、主屏、转换键、磅托、干电池盒、称重传感器、充电电池、底板、磅面支架、充电接头、面板、悬架、传力柱和控制板，其特征在于，所述底板的上方设置有磅面支架，所述磅面支架的上方前侧设置有面板，所述磅面支架的上方后侧设置有磅托，所述电源按键和转换键分别嵌设在面板的上侧内部左右两端，所述控制板设置在底板的上方前侧并设于磅面支架的下方，所述主屏设置在控制板的上侧中部并嵌设在磅面支架中且设于面板的下方，所述副屏设置在底板的上方后侧并嵌设在磅面支架中并设于磅托的下方；所述悬架设置在底板的上方后侧并设于副屏的前侧，所述悬架的中部向上形成有凹槽，所述称重传感器的一端插入固定在凹槽中，所述称重传感器的另一端横向设于主屏的后侧，所述充电电池设置在底板和磅面支架之间且设于称重传感器的右侧，所述充电接头设置在底板的上方右侧并嵌设在磅面支架的右侧边缘中；所述干电池盒设置在底板的下方内部并设于称重传感器的左侧；所述磅托的下平面前侧还固定有两个竖直分布的传力柱，两个所述传力柱与称重传感器的另一端上侧相互配合。

### 设计方案

1.一种咖啡电子秤，包括电源按键、副屏、主屏、转换键、磅托、干电池盒、称重传感器、充电电池、底板、磅面支架、充电接头、面板、悬架、传力柱和控制板，其特征在于，所述底板的上方设置有磅面支架，所述磅面支架的上方前侧设置有面板，所述磅面支架的上方后侧设置有磅托，所述电源按键和转换键分别嵌设在面板的上侧内部左右两端，所述控制板设置在底板的上方前侧并设于磅面支架的下方，所述主屏设置在控制板的上侧中部并嵌设在磅面支架中且设于面板的下方，所述副屏设置在底板的上方后侧并嵌设在磅面支架中并设于磅托的下方；所述悬架设置在底板的上方后侧并设于副屏的前侧，所述悬架的中部向上形成有凹槽，所述称重传感器的一端插入固定在凹槽中，所述称重传感器的另一端横向设于主屏的后侧，所述充电电池设置在底板和磅面支架之间且设于称重传感器的右侧，所述充电接头设置在底板的上方右侧并嵌设在磅面支架的右侧边缘中；所述干电池盒设置在底板的下方内部并设于称重传感器的左侧；所述磅托的下平面前侧还固定有两个竖直分布的传力柱，两个所述传力柱与称重传感器的另一端上侧相互配合。

2.根据权利要求1所述的一种咖啡电子秤，其特征在于，所述磅面支架的上平面前后两侧分别开设有第一槽孔和第二槽孔；所述主屏和副屏分别嵌入在第一槽孔和第二槽孔中。

3.根据权利要求2所述的一种咖啡电子秤，其特征在于，所述磅面支架的上平面中部分别开设有沉孔和通孔，所述通孔设于沉孔的前侧，所述凹槽的上端嵌入在通孔中。

4.根据权利要求3所述的一种咖啡电子秤，其特征在于，所述沉孔的底面上开设有两个圆孔，两个所述传力柱的下端分别向下穿过两个圆孔并分别顶紧在称重传感器另一端上侧的两个感应点上。

5.根据权利要求1所述的一种咖啡电子秤，其特征在于，所述磅面支架的右侧边缘开设有缺口，所述充电接头嵌设在缺口中，对应地，所述磅托的右侧开设有插孔，所述插孔的位置与充电接头的位置相互配合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种咖啡电子秤。

背景技术

咖啡流行于世界各地，无论在家里、在办公室、或是各种社交场合，喝咖啡的人司空见惯，随着咖啡文化的不断深入人心，越来越多的人开始主动了解学习制作咖啡，然而一杯极具风味的咖啡制作过程也是极有考究的，最基本而且最重要的就是咖啡粉水比例。

初学者通常借助咖啡电子秤来帮助把控咖啡粉水的比例，咖啡电子秤的主要功能就是称重，操作者可以直观的看到粉水比例。

现有的咖啡电子秤只有一个显示屏，且仅面向与操作者，当使用咖啡电子秤进行教学演示时，旁人的视角无法快速清楚的知晓咖啡的称重数据，教学效果欠佳；而且现有的咖啡电子秤仅依靠充电电池这种单一的方式来提供电能，适用范围小，使用较为不便，有待于进一步改进。

实用新型内容

针对上述现有技术的现状，本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种适合用来进行教学并大大提高了教学效果且操作简单，同时扩大了适用范围的咖啡电子秤。

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种咖啡电子秤，包括电源按键、副屏、主屏、转换键、磅托、干电池盒、称重传感器、充电电池、底板、磅面支架、充电接头、面板、悬架、传力柱和控制板，其特征在于，所述底板的上方设置有磅面支架，所述磅面支架的上方前侧设置有面板，所述磅面支架的上方后侧设置有磅托，所述电源按键和转换键分别嵌设在面板的上侧内部左右两端，所述控制板设置在底板的上方前侧并设于磅面支架的下方，所述主屏设置在控制板的上侧中部并嵌设在磅面支架中且设于面板的下方，所述副屏设置在底板的上方后侧并嵌设在磅面支架中并设于磅托的下方；所述悬架设置在底板的上方后侧并设于副屏的前侧，所述悬架的中部向上形成有凹槽，所述称重传感器的一端插入固定在凹槽中，所述称重传感器的另一端横向设于主屏的后侧，所述充电电池设置在底板和磅面支架之间且设于称重传感器的右侧，所述充电接头设置在底板的上方右侧并嵌设在磅面支架的右侧边缘中；所述干电池盒设置在底板的下方内部并设于称重传感器的左侧；所述磅托的下平面前侧还固定有两个竖直分布的传力柱，两个所述传力柱与称重传感器的另一端上侧相互配合。

优选地，所述磅面支架的上平面前后两侧分别开设有第一槽孔和第二槽孔；所述主屏和副屏分别嵌入在第一槽孔和第二槽孔中。

优选地，所述磅面支架的上平面中部分别开设有沉孔和通孔，所述通孔设于沉孔的前侧，所述凹槽的上端嵌入在通孔中。

优选地，所述沉孔的底面上开设有两个圆孔，两个所述传力柱的下端分别向下穿过两个圆孔并分别顶紧在称重传感器另一端上侧的两个感应点上。

优选地，所述磅面支架的右侧边缘开设有缺口，所述充电接头嵌设在缺口中，对应地，所述磅托的右侧开设有插孔，所述插孔的位置与充电接头的位置相互配合。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：本实用新型在主屏的对角处设置副屏，当进行教学演示时，旁人可以通过副屏来快速清楚的知晓咖啡的称重数据，适合用来进行教学，并大大提高了教学效果，且操作简单；同时，本实用新型还能借助干电池盒来装入电池，使得供能方式不再局限于一种，扩大了适用范围。

附图说明

图1为本实用新型的分解结构图；

图2为本实用新型的外部结构图；

图3为本实用新型的电气原理图。

具体实施方式

如图1～3所示，一种咖啡电子秤，包括电源按键1、副屏2、主屏3、转换键4、磅托5、干电池盒6、称重传感器9、充电电池11、底板12、磅面支架13、充电接头14、面板15、悬架7、传力柱8和控制板10；底板12的上方设置有磅面支架13，磅面支架13的上方前侧设置有面板15，磅面支架13的上方后侧设置有磅托5，电源按键1和转换键4分别嵌设在面板15的上侧内部左右两端，控制板10设置在底板12的上方前侧并设于磅面支架13的下方，主屏3设置在控制板10的上侧中部并嵌设在磅面支架13中且设于面板15的下方，副屏2设置在底板12的上方后侧并嵌设在磅面支架13中并设于磅托5的下方；悬架7设置在底板12的上方后侧并设于副屏2的前侧，悬架7的中部向上形成有凹槽71，称重传感器9的一端插入固定在凹槽71中，称重传感器9的另一端横向设于主屏3的后侧，充电电池11设置在底板12和磅面支架13之间且设于称重传感器9的右侧，充电接头14设置在底板12的上方右侧并嵌设在磅面支架13的右侧边缘中；干电池盒6设置在底板12的下方内部并设于称重传感器9的左侧；磅托5的下平面前侧还固定有两个竖直分布的传力柱8，两个传力柱8与称重传感器9的另一端上侧相互配合；磅面支架13的上平面前后两侧分别开设有第一槽孔131和第二槽孔133；主屏3和副屏2分别嵌入在第一槽孔131和第二槽孔133中，磅面支架13的上平面中部分别开设有沉孔134和通孔132，通孔132设于沉孔134的前侧，凹槽71的上端嵌入在通孔132中，沉孔134的底面上开设有两个圆孔135，两个传力柱8的下端分别向下穿过两个圆孔135并分别顶紧在称重传感器9另一端上侧的两个感应点91上；磅面支架13的右侧边缘开设有缺口136，充电接头14嵌设在缺口136中，对应地，磅托5的右侧开设有插孔51，插孔51的位置与充电接头14的位置相互配合；控制板10上还设置有处理模块，用来对重量数据进行接收、运算和发送，电源按键1、副屏2、主屏3、转换键4、干电池盒6、称重传感器9、充电电池11和充电接头14均通过导线与控制板10相连。

使用时，按动设在面板15上的电源按键1以开机，再将盛有咖啡的容器放置在磅托5上，并短按一次设在面板15上的转换键4以去皮，然后将一定量的咖啡倒入到容器中，咖啡的重量通过两个传力柱8传递到称重传感器9另一端上侧的两个感应点91上，称重传感器9会将其受到的形变量传输给控制板10，控制板10中的处理模块将形变量换算成重量数据并传输给主屏3，操作者就可以通过观察主屏3中的数值来掌握称重数据了，充电电池11为控制板10的运行提供电能，而且电源线可以通过充电接头14对充电电池11进行充电，上述原理为现有技术；而本实用新型的特点在于，当充电电池11用完时，并且暂无电源插座对充电电池11进行充电时，可以将对应型号和数量的干电池放入到干电池盒6中，从而为控制板10的运行提供电能，以扩大适用范围；同时，长按一次设在面板15上的转换键4就能打开副屏2，使得副屏2中也同时显示出咖啡的重量数据，方便周围人观察。

现有的咖啡电子秤只有一个显示屏，且仅面向与操作者，当使用咖啡电子秤进行教学演示时，旁人的视角无法快速清楚的知晓咖啡的称重数据，教学效果欠佳；而且现有的咖啡电子秤仅依靠充电电池这种单一的方式来提供电能，适用范围小，使用较为不便；本实用新型在主屏3的对角处设置副屏2，当进行教学演示时，旁人可以通过副屏2来快速清楚的知晓咖啡的称重数据，适合用来进行教学，并大大提高了教学效果，且操作简单；同时，本实用新型还能借助干电池盒6来装入电池，使得供能方式不再局限于一种，扩大了适用范围。

最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的技术人员应当理解，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行同等替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神与范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921104238.3

申请日:2019-07-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209858055U

授权时间:20191227

主分类号:G01G23/37

专利分类号:G01G23/37;G01G3/00

范畴分类:31H;

申请人:张文军

第一申请人:张文军

申请人地址:331200 江西省宜春市樟树市昌付镇马青村大张组59号

发明人:张文军

第一发明人:张文军

当前权利人:张文军

代理人:高福勇

代理机构:11265

代理机构编号:北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a7abfc4187ef86c6c8a44de1.html