# 电弧炉论文_唐工

导读:本文包含了电弧炉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电弧炉,连铸,熔池,钢水,矿渣,工艺,钢包。

### 电弧炉论文文献综述

唐工[1]（2019）在《电弧炉连铸生产高等级铸坯的工艺优化》一文中研究指出安赛乐·米塔尔集团拉扎罗钢厂扁平材部门是一家独特的传统连铸板坯生产商，电弧炉（EAF）100%使用直接还原铁。经过近十年的不断实践和技术改进，公司已成为API标准应用领域的领先板坯生产商。采用电弧炉+钢包精炼炉+RH真空炉的炼钢工艺，具有独特的工艺诀窍，(本文来源于《世界金属导报》期刊2019-12-24）

蒋世川,张健,付建辉,陈琦[2]（2019）在《电弧炉返回法冶炼Cr13型不锈钢工艺优化实践》一文中研究指出通过提高返回比并使炉料小型化,控制冶炼过程开始吹氧温度、升温速度和终点温度,将高熔点、低碱度渣系优化为CaO/SiO_21.4～2.5的高碱度、低熔点的45.6～53.6 CaO-21.6～32.0 SiO_2-3～13 Cr_2O_3-5～10MgO-5～10 Al_2O_3-0～5 CaF_2复合渣系,以及采取合理的供电制度等工艺措施,使不锈钢冶炼时间缩短30 min/炉,电耗降低75 kWh/t,电极消耗降低1.89 kg/t,炉龄提高64次,渣中Cr_2O_3含量降低到6%～12%。(本文来源于《特殊钢》期刊2019年06期）

杜涵[3]（2019）在《基于有限元的电弧炉短网电抗计算》一文中研究指出随着电弧炉技术的发展,对于电弧炉短网阻抗计算的精度有了更高要求。电弧炉短网结构多样,传统的电抗解析计算方法的准确度无法满足短网设计的要求,现采用有限元法进行短网电抗计算,对短网复杂结构建模并进行电磁场分析,提高了短网计算的准确度。(本文来源于《机电信息》期刊2019年32期）

吕明,李航,杨凌志,李小明,邢相栋[4]（2019）在《EBT区域底吹流量变化对电弧炉炼钢的影响》一文中研究指出电弧炉底吹是加速熔池流动、减少EBT区域死区、改善炼钢反应的重要手段,底吹流量变化会影响电弧炉熔池流动和冶金效果。利用Fluent软件研究了100t电弧炉EBT区域附近不同底吹流量的熔池流动特性,发现当EBT区域底吹流量从100增加至150L/min时,熔池平均流速提高18.03%,死区面积减少22.06%;当进一步增加至200L/min时,熔池流速和死区面积变化幅度降低。在此基础上,通过100t电弧炉炼钢试验研究了不同底吹条件下的冶金效果,发现底吹可显着降低电弧炉钢铁料消耗和石灰消耗,缩短冶炼周期,降低炉渣FeO质量分数和钢液碳氧浓度积;随着EBT区域底吹气体流量从100增加至150L/min,冶金效果进一步得到改善。(本文来源于《钢铁》期刊2019年10期）

甘晓靳[5]（2019）在《工业4.0引领智能电弧炉炼钢厂发展》一文中研究指出1概述如今，促进制造行业下一个阶段数字化进程的刺激因素主要有四个：1）数据量、计算能力和互联互通性的急剧提高；2）统计分析和商务智能一体化的出现；3）诸如触摸式接口和增强现实（AR）系统等新型人机接口；4）数字指令到物理世界转换技术的提高，例如高(本文来源于《世界金属导报》期刊2019-09-17）

郭培彬,陈建行,郑云玲[6]（2019）在《新风光无功补偿及谐波治理装置在电弧炉上的应用》一文中研究指出本文介绍了新风光电子科技股份有限公司一台SVG(型号为FGSVG-C5/10),在内蒙古某农牧厂电弧炉负载的应用情况。现场应用情况表明,高压动态无功补偿装置和FC滤波支路搭配对于电弧炉现场具有很好的补偿效果。(本文来源于《变频器世界》期刊2019年09期）

王学义,马全峰,宋智宇[7]（2019）在《90t电弧炉烟气余热回收设备选型与实践》一文中研究指出针对某公司90t电弧炉生产过程中大量烟气余热浪费的问题,采用了汽化冷却技术进行余热利用系统的改造。系统配设的活动滑套、角管余热锅炉、烟气蓄热装置等关键部件有效利用了烟气的余热并做到了长期安全稳定运行,实现了节能减排的目的。(本文来源于《工业加热》期刊2019年04期）

杨婷[8]（2019）在《浅议绿色电弧炉炼钢技术的发展趋势》一文中研究指出近年来,我国钢铁行业化解过剩产能取得明显成效,尤其是全面取缔"地条钢"以来,电弧炉炼钢已成为钢铁行业发展的"热点"。目前,欧美等发达国家电炉钢占比达到50%以上。我国近十年粗钢产量虽然逐年增加,但电炉钢的比例却呈现一定的下降趋势。2018年,中钢协会员企业的电炉钢比仅为5.11%,远低于世界平均水平。但随着国家环保要求的不断提高及有关配套政策的支持,钢铁(本文来源于《冶金管理》期刊2019年16期）

周章怀,蔡中开,洪刚,杨海云,卿晓斌[9]（2019）在《电弧炉电弧放电时氮氧化物的产生及其控制的分析探讨》一文中研究指出分析了电弧炉电弧放电的工作原理,详细阐述了电弧炉放电产生氮氧化物的过程及反应机理,并通过减少放电间距、增加电弧柱内气体流量和湿度、增大电弧炉的体积、将气流方向平行于电极和电弧炉工业烟气(废气)通入亚硫酸盐液曝气几个方面进行了分析、探讨,检测数据表明,通过以上方法可有效控制NO_x的排放浓度在国家允许范围内。(本文来源于《玻璃》期刊2019年08期）

王岩[10]（2019）在《电弧炉自动化在高炉渣矿岩棉生产中的应用》一文中研究指出本文介绍了高炉渣矿岩棉生产工艺、电弧炉系统的组成,重点阐述了电弧炉控制系统的硬件组成和系统实现。(本文来源于《电工技术》期刊2019年16期）

### 电弧炉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过提高返回比并使炉料小型化,控制冶炼过程开始吹氧温度、升温速度和终点温度,将高熔点、低碱度渣系优化为CaO/SiO_21.4～2.5的高碱度、低熔点的45.6～53.6 CaO-21.6～32.0 SiO_2-3～13 Cr_2O_3-5～10MgO-5～10 Al_2O_3-0～5 CaF_2复合渣系,以及采取合理的供电制度等工艺措施,使不锈钢冶炼时间缩短30 min/炉,电耗降低75 kWh/t,电极消耗降低1.89 kg/t,炉龄提高64次,渣中Cr_2O_3含量降低到6%～12%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电弧炉论文参考文献

[1].唐工.电弧炉连铸生产高等级铸坯的工艺优化[N].世界金属导报.2019

[2].蒋世川,张健,付建辉,陈琦.电弧炉返回法冶炼Cr13型不锈钢工艺优化实践[J].特殊钢.2019

[3].杜涵.基于有限元的电弧炉短网电抗计算[J].机电信息.2019

[4].吕明,李航,杨凌志,李小明,邢相栋.EBT区域底吹流量变化对电弧炉炼钢的影响[J].钢铁.2019

[5].甘晓靳.工业4.0引领智能电弧炉炼钢厂发展[N].世界金属导报.2019

[6].郭培彬,陈建行,郑云玲.新风光无功补偿及谐波治理装置在电弧炉上的应用[J].变频器世界.2019

[7].王学义,马全峰,宋智宇.90t电弧炉烟气余热回收设备选型与实践[J].工业加热.2019

[8].杨婷.浅议绿色电弧炉炼钢技术的发展趋势[J].冶金管理.2019

[9].周章怀,蔡中开,洪刚,杨海云,卿晓斌.电弧炉电弧放电时氮氧化物的产生及其控制的分析探讨[J].玻璃.2019

[10].王岩.电弧炉自动化在高炉渣矿岩棉生产中的应用[J].电工技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a7fccdbd52df528b54508eee.html