# 一种用于表盖的超声波清洗装置论文和设计-余长春

### 全文摘要

本实用新型涉及一种用于表盖的超声波清洗装置，其包括清洗箱，所述清洗箱设置有连通清洗箱的连接管道，所述连接管道远离清洗箱一端设置有水泵，所述清洗箱上设置有流出清洗液的清洗液器，所述清洗箱底部设置有超声波换能器，所述清洗箱上设置有控制按钮，所述控制按钮耦接有输出控制信号以控制水泵、清洗液器以及超声波换能器启动的控制电路，所述控制电路耦接有以接收控制信号并输出报警信号的报警电路。本实用新型具有自动控制水泵、清洗液器以及超声波换能器逐个启动进行清洗，节省人力且提高清洗效率的效果。

### 主设计要求

1.一种用于表盖的超声波清洗装置，包括清洗箱(1)，所述清洗箱(1)设置有连通清洗箱(1)的连接管道(2)，所述连接管道(2)远离清洗箱(1)一端设置有水泵(3)，所述清洗箱(1)上设置有流出清洗液的清洗液器(4)，所述清洗箱(1)底部设置有超声波换能器(5)，其特征在于，所述清洗箱(1)上设置有控制按钮(6)，所述控制按钮(6)耦接有输出控制信号以控制水泵(3)、清洗液器(4)以及超声波换能器(5)启动的控制电路(7)，所述控制电路(7)耦接有以接收控制信号并输出报警信号的报警电路(8)。

### 设计方案

1.一种用于表盖的超声波清洗装置，包括清洗箱(1)，所述清洗箱(1)设置有连通清洗箱(1)的连接管道(2)，所述连接管道(2)远离清洗箱(1)一端设置有水泵(3)，所述清洗箱(1)上设置有流出清洗液的清洗液器(4)，所述清洗箱(1)底部设置有超声波换能器(5)，其特征在于，所述清洗箱(1)上设置有控制按钮(6)，所述控制按钮(6)耦接有输出控制信号以控制水泵(3)、清洗液器(4)以及超声波换能器(5)启动的控制电路(7)，所述控制电路(7)耦接有以接收控制信号并输出报警信号的报警电路(8)。

2.根据权利要求1所述的一种用于表盖的超声波清洗装置，其特征在于，所述控制电路(7)包括：第一控制单元(71)，耦接于所述控制按钮(6)并输出第一控制信号，所述第一控制单元(71)控制所述水泵(3)启动；

第一延时单元(72)，耦接于所述第一控制单元(71)以接收第一控制信号并输出第一延时信号，所述第一延时单元(72)控制清洗液器(4)延时启动后控制超声波换能器(5)启动；

第二延时单元(73)，耦接于所述第一延时单元(72)以接收第一延时信号并输出第二延时信号，所述第二延时单元(73)控制超声波换能器(5)关闭。

3.根据权利要求2所述的一种用于表盖的超声波清洗装置，其特征在于，所述报警电路(8)单元包括：第二控制单元(81)，耦接于所述第二延时单元(73)以接收延时信号并输出第二控制信号；

报警单元(82)，耦接于所述第二控制单元(81)以接收第二控制信号并输出报警信号。

4.根据权利要求3所述的一种用于表盖的超声波清洗装置，其特征在于，所述第一控制单元(71)包括：第一三极管以及第一继电器；

所述第一三极管的基极耦接于所述控制按钮(6)；

所述第一三极管的集电极耦接于所述第一继电器的线圈后连接电源；

所述第一继电器的常开触点耦接于所述水泵(3)的供电回路；

所述第一三极管的发射极接地。

5.根据权利要求4所述的一种用于表盖的超声波清洗装置，其特征在于，所述第一延时单元(72)包括：第一延时继电器以及第二延时继电器；

所述第一延时继电器的线圈耦接于所述第一三极管的集电极后连接电源；

所述第一延时继电器的常闭触点耦接于所述水泵(3)的供电回路；

所述第一延时继电器的常开触点耦接于所述清洗液器(4)的供电回路；

所述第二延时继电器的线圈耦接于所述第一三极管的集电极后连接电源；

所述第二延时继电器的常闭触点耦接于所述清洗液器(4)的供电回路；

所述第二延时继电器的第一常开触点耦接于所述超声波换能器(5)；

所述第二延时继电器的第二常开触点耦接于第二延时单元(73)。

6.根据权利要求3所述的一种用于表盖的超声波清洗装置，其特征在于，所述第二延时单元(73)为555型时基集成电路。

7.根据权利要求3所述的一种用于表盖的超声波清洗装置，其特征在于，所述第二控制单元(81)包括：第二三极管以及第二继电器；

所述第二三极管的基极耦接于所述第二延时单元(73)的输出端；

所述第二三极管的集电极耦接于所述第二继电器的线圈后连接电源；

所述第二继电器的常闭触点耦接于所述超声波换能器(5)；

所述第二继电器的常开触点耦接于报警单元(82)；

所述第二三极管的发射极接地。

8.根据权利要求1所述的一种用于表盖的超声波清洗装置，其特征在于，所述清洗箱(1)内设置有放置表盖的放置篮(9)，所述放置篮(9)两端设置有提手(91)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及手表器件清洗装置的技术领域，尤其是涉及一种用于表盖的超声波清洗装置。

背景技术

手表不仅作为一种时间显示仪器，也成为一种装饰品，为了让手表表盖符合大众的喜好都会喷射上相应颜色的油墨，油墨喷射后都需要将表面多余的油渍清洗干净所以需要采用相应的清洗装置进行清洗。

目前公开号为CN104722523A的中国专利公开了一种复合式金属手表带清洗装置，包括箱体、滤板、两个喷水器、高压水泵、超声波换能器、三通阀，箱体的底部设有斜坡，斜坡的最低处的箱体上开有出水口，滤板水平设置在箱体内，两个喷水器设置在箱体的相对的侧板内壁上，并位于滤板上方，喷水器上均匀分布有若干喷嘴，喷嘴的喷水方向指向滤板的中部，第一管道的一端连接在箱体的出水口上，另一端连接高压水泵的进水端，第二管道的一端连接高压水泵的出水端，另一端连接三通阀的进水口，三通阀两个出水口通过第三管道和第四管道分别连接两个喷水器，超声波换能器设置在箱体的底部。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷：由于手表零件在清洗时需要人工手动开启高压手泵然后再手动加入清洗液后，最后才人工手动控制超声换能器启动，从而使手表零件清洗耗费人力大且使手表零件清洗效率低。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种用于表盖的超声波清洗装置。其具有自动控制表盖清洗，从而节省人力与提高清洗效率的效果。

本实用新型的上述实用新型目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种用于表盖的超声波清洗装置，包括清洗箱，所述清洗箱设置有连通清洗箱的连接管道，所述连接管道远离清洗箱一端设置有水泵，所述清洗箱上设置有流出清洗液的清洗液器，所述清洗箱底部设置有超声波换能器，所述清洗箱上设置有控制按钮，所述控制按钮耦接有输出控制信号以控制水泵、清洗液器以及超声波换能器启动的控制电路，所述控制电路耦接有以接收控制信号并输出报警信号的报警电路。

通过采用上述技术方案，控制电路控制水泵、清洗液器以及超声波换能器逐个启动，同时报警电路设置提醒操作人员表盖清洗完成以进行取出，从而使表盖清洗自动化节省人力且使表盖清洗效率高。

本实用新型进一步设置为：所述控制电路包括：第一控制单元，耦接于所述控制按钮并输出第一控制信号，所述第一控制单元控制所述水泵启动；第一延时单元，耦接于所述第一控制单元以接收第一控制信号并输出第一延时信号，所述第一延时单元控制清洗液器延时启动后控制超声波换能器启动；第二延时单元，耦接于所述第一延时单元以接收第一延时信号并输出第二延时信号，所述第二延时单元控制超声波换能器关闭。

通过采用上述技术方案，第一控制单元控制水泵启动后第一延时单元控制清洗液器与超声波换能器启动，第二延时单元控制超声波换能器关闭，从而使水泵、清洗液器与超声波换能器逐个启动且自动化，保证了清洗顺序且节省了人力。

本实用新型进一步设置为：所述报警电路单元包括：第二控制单元，耦接于所述第二延时单元以接收延时信号并输出第二控制信号；报警单元，耦接于所述第二控制单元以接收第二控制信号并输出报警信号。

通过采用上述技术方案，第二控制单元控制报警单元输出报警信号，以对输出报警信号以提醒操作人员及时取出已经洗完的表盖，以便于及时进行下一批表盖清洗。

本实用新型进一步设置为：所述第一控制单元包括：第一三极管以及第一继电器；所述第一三极管的基极耦接于所述控制按钮；所述第一三极管的集电极耦接于所述第一继电器的线圈后连接电源；所述第一继电器的常开触点耦接于所述水泵的供电回路；所述第一三极管的发射极接地。

通过采用上述技术方案，控制按钮按动后第一三极管接入高电平后导通，则第一继电器的线圈通电后第一继电器的常开触点闭合，则水泵启动，从而使水泵启动简易。

本实用新型进一步设置为：所述第一延时单元包括：第一延时继电器以及第二延时继电器；所述第一延时继电器的线圈耦接于所述第一三极管的集电极后连接电源；所述第一延时继电器的常闭触点耦接于所述水泵的供电回路；所述第一延时继电器的常开触点耦接于所述清洗液器的供电回路；所述第二延时继电器的线圈耦接于所述第一三极管的集电极后连接电源；所述第二延时继电器的常闭触点耦接于所述清洗液器的供电回路；所述第二延时继电器的第一常开触点耦接于所述超声波换能器；所述第二延时继电器的第二常开触点耦接于第二延时单元。

通过采用上述技术方案，第一三极管导通后第一延时继电器的线圈通电，延时一段后第一延时继电器的常闭触点断开与常开触点闭合，则水泵关闭与清洗液器启动，第二延时继电器的线圈通电后，延时后第二延时继电器的常闭触点断开与第一常开触点与第二常开触点闭合，则控制清洗液器关闭与超声波换能器启动，从而使水泵、清洗液器以及超声波换能器启闭简易。

本实用新型进一步设置为：所述第二延时单元为555型时基集成电路。

通过采用上述技术方案，第二延时单元为555型时基集成电路，一方面555芯片成本低有利于降低制作成本，且555芯片实现定时简易，易于操作。

本实用新型进一步设置为：所述第二控制单元包括：第二三极管以及第二继电器；所述第二三极管的基极耦接于所述第二延时单元的输出端；所述第二三极管的集电极耦接于所述第二继电器的线圈后连接电源；所述第二继电器的常闭触点耦接于所述超声波换能器；所述第二继电器的常开触点耦接于报警单元；所述第二三极管的发射极接地。

通过采用上述技术方案，第二三极管接入高电平后导通，则第二继电器的线圈通电后第二继电器的常闭触点断开与常开触点闭合，则超声波换能器启动后报警单元启动，从而使超声波换能器与报警单元启闭控制简易。

本实用新型进一步设置为：所述清洗箱内设置有放置表盖的放置篮，所述放置篮两端设置有提手。

通过采用上述技术方案，提手的设置便于操作人员握住提手以将放置篮从清洗箱内取出或者放入。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

1.控制电路控制水泵、清洗液器以及超声波换能器逐个启动，同时报警电路设置提醒操作人员表盖清洗完成以进行取出，从而使表盖清洗自动化节省人力且使表盖清洗效率高；

2.第一控制单元控制水泵启动后第一延时单元控制清洗液器与超声波换能器启动，第二延时单元控制超声波换能器关闭，从而使水泵、清洗液器与超声波换能器逐个启动且自动化，保证了清洗顺序且节省了人力。

附图说明

图1是本实用新型的实施例结构示意图；

图2是本实用新型的电路原理图。

附图标记：1、清洗箱；2、连接管道；3、水泵；4、清洗液器；5、超声波换能器；6、控制按钮；7、控制电路；71、第一控制单元；72、第一延时单元；73、第二延时单元；8、报警电路；81、第二控制单元；82、报警单元；9、放置篮；91、提手。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1和图2，为本实用新型公开的一种用于表盖的超声波清洗装置，包括清洗箱1，清洗箱1侧壁上连接有连通清洗箱1的连接管道2，连接管道2上设置有抽取水沿连接管道2通入清洗箱1内的水泵3，且清洗箱1上设置有流出清洗液至清洗箱1内的清洗液器4，且清洗箱1底部设置有对清洗箱1内的表盖进行超声波倾斜的超声波换能器5。清洗箱1内设置有放置表盖的放置篮9，放置篮9两端设置有提手91，且提手91为“门”形与放置篮9一体连接。提手91的设置有利于操作人员握住提手91以将放置篮9内的表盖放置或者取出于清洗箱1内。

清洗箱1上设置有控制按钮6，控制按钮6耦接有输出控制信号以控制水泵3启动后控制清洗液器4与超声波换能器5延时启动。控制电路7耦接有以接收控制信号并输出报警信号的报警电路8，报警电路8接收控制电路7输出的控制信号以输出提醒操作人员表盖清洗完成的报警信号。

控制电路7包括：第一控制单元71、第一延时单元72以及第二延时单元73，第一控制单元71耦接于控制按钮6并输出第一控制信号，第一延时单元72耦接于第一控制单元71以接收第一控制信号并输出第一延时信号，第二延时单元73耦接于第一延时单元72以接收第一延时信号并输出第二延时信号。第一控制单元71控制水泵3启动，第一延时单元72控制水泵3关闭后控制清洗液器4启动，第二延时单元73控制清洗液器4关闭后延时控制超声波换能器5启动。

报警单元82包括：第二控制单元81以及报警单元82，第二控制单元81耦接于第二延时单元73以接收第二延时信号并输出第二控制信号，报警单元82耦接于第二控制单元81以接收第二控制信号并输出报警信号，第二控制单元81控制超声波换能器5同时控制报警单元82启动，报警单元82输出报警信号已提醒操作人员表盖清洗完毕。

第一控制单元71包括第一三极管Q1以及第一继电器KM1，第一三极管Q1的型号为NPN型，第一三极管Q1的基极耦接于控制按钮6，第一三极管Q1的集电极耦接第一继电器KM1的线圈后连接电源，第一继电器KM1的常开触点耦接于水泵3的供电回路，第一三极管Q1的发射极接地。按动控制按钮6后第一三极管Q1接入高电平后导通，第一继电器KM1的线圈通电后第一继电器KM1的常开触点闭合，则水泵3启动。

第一延时单元72包括：第一延时继电器KT1以及第二延时继电器KT2，第一延时继电器KT1的线圈耦接于第一三极管Q1的集电极后连接电源，第一延时继电器KT1的常闭触点耦接于水泵3的供电回路，第一延时继电器KT1的常开触点耦接于清洗液器4的供电回路，第二延时继电器KT2的线圈耦接于第一三极管Q1的集电极后连接电源，第二延时继电器KT2的常闭触点耦接于清洗液器4的供电回路，第二延时继电器KT2的第一常开触点耦接于超声波换能器5，第二延时继电器KT2的第二常开触点耦接于第二延时单元73，第二延时继电器KT2的延时时间比第一延时继电器KT1的延时时间。当第一三极管Q1导通后，第一延时继电器KT1与第二延时继电器KT2的线圈通断，通过一段时间第一延时继电器KT1的常闭触点断开与常开触点闭合，则水泵3关闭后清洗液器4启动流出清洗液至清洗箱1内。

第二延时单元73为555型时基集成电路，且555型时基集成电路包括：555芯片、变阻器RP、第一二极管VD1、第一电容C1以及第二电容C2，变阻器RP与第一二极管VD1并联，第一二极管VD1与变阻器RP的另一端连接电源，第一二极管VD1与变阻器RP之间耦接于555芯片的第六引脚，第一电容C1一端耦接于555芯片的第二引脚另一端接地，第二电容C2一端耦接于555芯片的第五引脚另一端接地。555芯片通电后，通过改变变阻器RP的阻值和第一电容C1的容量进而能够改变延时时间，从而设定好表盘需要进行超声波清洗的时间以对表盖进行清洗。

第二控制单元81包括：第二三极管Q2以及第二继电器KM2，第二三极管Q2的型号为NPN型，第二三极管Q2的基极耦接于555芯片的第三引脚，第二三极管Q2的集电极耦接于第二继电器KM2的线圈后连接电源，第二继电器KM2的常闭触点耦接于超声波换能器5，第二继电器KM2的常开触点耦接于报警单元82，第二三极管Q2的发射极接地，当555芯片输出高电平至第二三极管Q2的基极后第二三极管Q2导通，第二继电器KM2的线圈通电后第二继电器KM2的常闭触点断开与常开触点闭合，则超声波换能器5关闭，同时报警单元82启动。报警单元82包括：警示灯L以及蜂鸣器H，警示灯L与蜂鸣器H串联，第二继电器KM2的常开触点耦接于蜂鸣器H与警示灯L的供电回路，当第二继电器KM2的常开触点闭合，则蜂鸣器H与警示灯L同时启动，从而即发出报警声与亮灯，从而提醒操作人员及时对清洗好的表盖取出以便清洗下一批表盖。

本实施例的实施原理为：操作人员手握住提手91以提起放置篮9然后将放置篮9放入清洗箱1内，然后按动控制按钮6，则第一三极管Q1的接入高电平后导通，第一继电器KM1的线圈通电后第一继电器KM1的常开触点闭合，水泵3启动后将水通入清洗箱1内，同时第一延时继电器KT1与第二延时继电器KT2的线圈通电，通过一段时间后第一延时继电器KT1的常闭触点断开与常开触点闭合，则水泵3延时关闭以完成清洗箱1内的水通满，然后清洗液器4启动对清洗箱1内流入清洗液，第二延时继电器KT2在第一延时继电器KT1启动后延时一段时间后第二延时继电器KT2的常闭触点断开、第一常开触点闭合以及第二常开触点闭合，则清洗液器4关闭完成清洗液的倒入，同时超声波换能器5启动对清洗箱1内进行超声波清洗。则555芯片启动后通过预设表盖需要清洗的时间后555芯片输出高电平，则第二三极管Q2的基极接入高电平后导通，则第二继电器KM2的线圈通电后第二继电器KM2的常开触点闭合，则第二继电器KM2的常闭触点断开与常开触点闭合，则超声波换能器5关闭同时蜂鸣器H发出报警声与警示灯L点亮，从而提醒操作人员取出清洗好的表盖，从而使表盖清洗自动化，节省人力且使表盖清洗效率高。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920115351.5

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209531595U

授权时间:20191025

主分类号:B08B 3/12

专利分类号:B08B3/12;B08B3/08;B08B13/00

范畴分类:26P;

申请人:金三维实业（深圳）有限公司

第一申请人:金三维实业（深圳）有限公司

申请人地址:518122 广东省深圳市坪山新区坑梓办事处金沙社区金康路57号

发明人:余长春;李铁球;吴国彬

第一发明人:余长春

当前权利人:金三维实业（深圳）有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a86c3fb1202ebfdfac38783a.html