# 一种医疗塑料垃圾处理装置论文和设计-苏波

### 全文摘要

本实用新型提供一种医疗塑料垃圾处理装置，具体涉及垃圾处理技术领域，包括燃烧炉、油水分离装置、烟气缓冲罐、除尘装置和异味处理装置，燃烧炉、油水分离装置、烟气缓冲罐、除尘装置和异味处理装置之间依次顺序连接，燃烧炉的外部还设置有烘干装置，烘干装置包括预热室，预热室与燃烧炉之间通过螺旋送料器相连接，且螺旋送料器的一端位于预热室的内部，燃烧炉包括炉体，螺旋送料器的另一端位于炉体内的底部，炉体内的顶部还设置有金属多层过滤网，炉体的顶部还设置有引风机，油水分离装置包括水箱，水箱内设置有回形冷凝管。本实用新型具有能有效的对医疗塑料垃圾进行处理，且能防止医疗塑料垃圾进行再次回收利用等优点。

### 主设计要求

1.一种医疗塑料垃圾处理装置，其特征在于：包括燃烧炉(1)、油水分离装置(2)、烟气缓冲罐(3)、除尘装置(4)和异味处理装置(5)，燃烧炉(1)、油水分离装置(2)、烟气缓冲罐(3)、除尘装置(4)和异味处理装置(5)之间依次顺序连接，燃烧炉(1)的外部还设置有烘干装置(6)，烘干装置(6)包括预热室(61)，预热室(61)与燃烧炉(1)之间通过螺旋送料器(62)相连接，且螺旋送料器(62)的一端位于预热室(61)的内部，燃烧炉(1)包括炉体(11)，螺旋送料器(62)的另一端位于炉体(11)内的底部，炉体(11)内的顶部还设置有金属多层过滤网(12)，炉体(11)的顶部还设置有引风机(14)，油水分离装置(2)包括水箱(22)，水箱(22)内设置有回形冷凝管(21)，水箱(22)的外部还设置有油水分离器(23)，引风机(14)通过风管(13)与回形冷凝管(21)连接，回形冷凝管(21)的下端与油水分离器(23)连接，烟气缓冲罐(3)包括烟气罐体(31)，回形冷凝管(21)的上端与烟气罐体(31)相连通，烟气罐体(31)的顶部设置有烟气搅拌电机(32)，烟气搅拌电机(32)的输出轴位于烟气罐体(31)内部，烟气罐体(31)内还设置有烟气搅拌叶片(33)，且烟气搅拌叶片(33)固定设置在烟气搅拌电机(32)的输出轴上，除尘装置(4)包括除尘罐体(41)，除尘罐体(41)的两端均为开口状，烟气罐体(31)通过烟气管道(34)与除尘罐体(41)的一端相连通，除尘罐体(41)的另一端与异味处理装置(5)相连通，除尘罐体(41)内设置有若干静电吸附叶片(42)，除尘罐体(41)内还设置有烟气混流风扇(43)，且烟气混流风扇(43)设置在靠近烟气罐体(31)端，烟气罐体(31)的外部还设置有活性炭处理装置(44)，且活性炭处理装置(44)的两端分别与除尘罐体(41)的两端相连通，活性炭处理装置(44)的外部还设置有二次回流引风机(45)，且二次回流引风机(45)设置在除尘罐体(41)的另一端，烟气罐体(31)底部还设置有灰盘(46)，异味处理装置(5)包括UV光解一室(51)和UV光解二室(52)，UV光解一室(51)和UV光解二室(52)依次并列设置，且UV光解一室(51)与除尘罐体(41)相连通，UV光解二室(52)的一侧与UV光解一室(51)相连通，UV光解二室(52)的另一侧上还设置有出风口(53)。

### 设计方案

1.一种医疗塑料垃圾处理装置，其特征在于：包括燃烧炉(1)、油水分离装置(2)、烟气缓冲罐(3)、除尘装置(4)和异味处理装置(5)，燃烧炉(1)、油水分离装置(2)、烟气缓冲罐(3)、除尘装置(4)和异味处理装置(5)之间依次顺序连接，燃烧炉(1)的外部还设置有烘干装置(6)，烘干装置(6)包括预热室(61)，预热室(61)与燃烧炉(1)之间通过螺旋送料器(62)相连接，且螺旋送料器(62)的一端位于预热室(61)的内部，燃烧炉(1)包括炉体(11)，螺旋送料器(62)的另一端位于炉体(11)内的底部，炉体(11)内的顶部还设置有金属多层过滤网(12)，炉体(11)的顶部还设置有引风机(14)，油水分离装置(2)包括水箱(22)，水箱(22)内设置有回形冷凝管(21)，水箱(22)的外部还设置有油水分离器(23)，引风机(14)通过风管(13)与回形冷凝管(21)连接，回形冷凝管(21)的下端与油水分离器(23)连接，烟气缓冲罐(3)包括烟气罐体(31)，回形冷凝管(21)的上端与烟气罐体(31)相连通，烟气罐体(31)的顶部设置有烟气搅拌电机(32)，烟气搅拌电机(32)的输出轴位于烟气罐体(31)内部，烟气罐体(31)内还设置有烟气搅拌叶片(33)，且烟气搅拌叶片(33)固定设置在烟气搅拌电机(32)的输出轴上，除尘装置(4)包括除尘罐体(41)，除尘罐体(41)的两端均为开口状，烟气罐体(31)通过烟气管道(34)与除尘罐体(41)的一端相连通，除尘罐体(41)的另一端与异味处理装置(5)相连通，除尘罐体(41)内设置有若干静电吸附叶片(42)，除尘罐体(41)内还设置有烟气混流风扇(43)，且烟气混流风扇(43)设置在靠近烟气罐体(31)端，烟气罐体(31)的外部还设置有活性炭处理装置(44)，且活性炭处理装置(44)的两端分别与除尘罐体(41)的两端相连通，活性炭处理装置(44)的外部还设置有二次回流引风机(45)，且二次回流引风机(45)设置在除尘罐体(41)的另一端，烟气罐体(31)底部还设置有灰盘(46)，异味处理装置(5)包括UV光解一室(51)和UV光解二室(52)，UV光解一室(51)和UV光解二室(52)依次并列设置，且UV光解一室(51)与除尘罐体(41)相连通，UV光解二室(52)的一侧与UV光解一室(51)相连通，UV光解二室(52)的另一侧上还设置有出风口(53)。

2.根据权利要求1所述的一种医疗塑料垃圾处理装置，其特征在于：烟气搅拌叶片(33)包括搅拌主轴(331)，搅拌主轴(331)固定设置在烟气搅拌电机(32)的输出轴上，搅拌主轴(331)上自上而下还依次固定设置有主固定盘(332)和副固定盘(333)，主固定盘(332)和副固定盘(333)之间相互平行，主固定盘(332)上设置有若干搅拌杆槽(334)，副固定盘(333)上固定设置有若干搅拌杆固定座(335)，搅拌杆槽(334)内活动设置有工字形滑块(336)，且工字形滑块(336)穿过搅拌杆槽(334)，主固定盘(332)和副固定盘(333)之间还设置有搅拌杆(337)，且搅拌杆(337)的一端固定设置在工字形滑块(336)上，搅拌杆(337)的另一端活动穿过搅拌杆固定座(335)，工字形滑块(336)的两端还均设置有弹簧(338)，弹簧(338)位于搅拌杆槽(334)内，且弹簧(338)的一端固定设置在工字形滑块(336)上，弹簧(338)的另一端固定设置在搅拌杆槽(334)的内壁上。

3.根据权利要求2所述的一种医疗塑料垃圾处理装置，其特征在于：搅拌杆槽(334)的位置与搅拌杆固定座(335)的位置上下相对应，且搅拌杆槽(334)的数量与搅拌杆固定座(335)的数量相同。

4.根据权利要求3所述的一种医疗塑料垃圾处理装置，其特征在于：搅拌杆固定座(335)上还设置有防护套筒(339)，防护套筒(339)为中空圆柱体状结构，防护套筒(339)的轴心线平行于副固定盘(333)，搅拌杆(337)的另一端活动穿过防护套筒(339)，搅拌杆(337)的一端垂直于主固定盘(332)。

5.根据权利要求1所述的一种医疗塑料垃圾处理装置，其特征在于：螺旋送料器(62)包括送料槽(621)，送料槽(621)为顶面开口的槽状结构，送料槽(621)的一端位于预热室(61)的内部，送料槽(621)的另一端位于炉体(11)内的底部，送料槽(621)的一端设置有搅拌电机(622)，搅拌电机(622)的输出轴上设置有螺旋送料杆(623)，送料槽(621)的另一端设置有挡板(624)，螺旋送料杆(623)的一端固定设置在搅拌电机(622)的输出轴上，螺旋送料杆(623)的另一端转动设置在挡板(624)上，送料槽(621)的一端的顶面上还设置有入料口(625)，送料槽(621)的内壁上还对立设置有若干导向杆(626)，导向杆(626)垂直于送料槽(621)的底面，导向杆(626)的横截面为直角三角形，且导向杆(626)的斜边朝向螺旋送料杆(623)。

6.根据权利要求5所述的一种医疗塑料垃圾处理装置，其特征在于：挡板(624)与送料槽(621)的另一端的底面之间设置有间隙。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及垃圾处理技术领域，具体涉及一种医疗塑料垃圾处理装置。

背景技术

现有的医疗机构往往会产生较多的医疗塑料垃圾，比如：输液袋、尿袋、医疗手套、注射器等，常常会被不法商贩购买后，经过塑料破碎、造粒等工序后，制成生活塑料用品，流入市场，对人民的健康造成极大的伤害，因此需要对医疗塑料垃圾进行处理。

传统的处理方法有如下两种：1、直接露天燃烧，这种方法会因为堆积导致不能充分供氧，燃烧不充分，易造成浓烟，另外残留药液在露天燃烧会造成空气污染；2、深埋，塑料降解慢及残留药液会对地下水造成污染。因此急需一种能够有效处理医疗塑料垃圾的装置。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是提供一种具有能有效的对医疗塑料垃圾进行处理，且能防止医疗塑料垃圾进行再次回收利用的医疗塑料垃圾处理装置。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种医疗塑料垃圾处理装置，包括燃烧炉、油水分离装置、烟气缓冲罐、除尘装置和异味处理装置，燃烧炉、油水分离装置、烟气缓冲罐、除尘装置和异味处理装置之间依次顺序连接，燃烧炉的外部还设置有烘干装置，烘干装置包括预热室，预热室与燃烧炉之间通过螺旋送料器相连接，且螺旋送料器的一端位于预热室的内部，燃烧炉包括炉体，螺旋送料器的另一端位于炉体内的底部，炉体内的顶部还设置有金属多层过滤网，炉体的顶部还设置有引风机，油水分离装置包括水箱，水箱内设置有回形冷凝管，水箱的外部还设置有油水分离器，引风机通过风管与回形冷凝管连接，回形冷凝管的下端与油水分离器连接，烟气缓冲罐包括烟气罐体，回形冷凝管的上端与烟气罐体相连通，烟气罐体的顶部设置有烟气搅拌电机，烟气搅拌电机的输出轴位于烟气罐体内部，烟气罐体内还设置有烟气搅拌叶片，且烟气搅拌叶片固定设置在烟气搅拌电机的输出轴上，除尘装置包括除尘罐体，除尘罐体的两端均为开口状，烟气罐体通过烟气管道与除尘罐体的一端相连通，除尘罐体的另一端与异味处理装置相连通，除尘罐体内设置有若干静电吸附叶片，除尘罐体内还设置有烟气混流风扇，且烟气混流风扇设置在靠近烟气罐体端，烟气罐体的外部还设置有活性炭处理装置，且活性炭处理装置的两端分别与除尘罐体的两端相连通，活性炭处理装置的外部还设置有二次回流引风机，且二次回流引风机设置在除尘罐体的另一端，烟气罐体底部还设置有灰盘，异味处理装置包括UV光解一室和UV光解二室，UV光解一室和UV光解二室依次并列设置，且UV光解一室与除尘罐体相连通，UV光解二室的一侧与UV光解一室相连通，UV光解二室的另一侧上还设置有出风口。

优选的，所述烟气搅拌叶片包括搅拌主轴，搅拌主轴固定设置在烟气搅拌电机的输出轴上，搅拌主轴上自上而下还依次固定设置有主固定盘和副固定盘，主固定盘和副固定盘之间相互平行，主固定盘上设置有若干搅拌杆槽，副固定盘上固定设置有若干搅拌杆固定座，搅拌杆槽内活动设置有工字形滑块，且工字形滑块穿过搅拌杆槽，主固定盘和副固定盘之间还设置有搅拌杆，且搅拌杆的一端固定设置在工字形滑块上，搅拌杆的另一端活动穿过搅拌杆固定座，工字形滑块的两端还均设置有弹簧，弹簧位于搅拌杆槽内，且弹簧的一端固定设置在工字形滑块上，弹簧的另一端固定设置在搅拌杆槽的内壁上，烟气搅拌电机带动搅拌主轴转动，可通过搅拌杆对烟气罐体内的烟气进行搅拌，根据烟气搅拌电机转速不同，在离心力的作用下使得工字形滑块在搅拌杆槽内进行滑动，同时带动搅拌杆移动，有利于使得烟气罐体内的烟气搅拌均匀。

优选的，所述搅拌杆槽的位置与搅拌杆固定座的位置上下相对应，且搅拌杆槽的数量与搅拌杆固定座的数量相同，便于根据烟气搅拌电机转速不同，在离心力的作用下使得工字形滑块在搅拌杆槽内进行滑动，同时带动搅拌杆移动，有利于使得烟气罐体内的烟气搅拌均匀。

优选的，所述搅拌杆固定座上还设置有防护套筒，防护套筒为中空圆柱体状结构，防护套筒的轴心线平行于副固定盘，搅拌杆的另一端活动穿过防护套筒，搅拌杆的一端垂直于主固定盘，便于根据烟气搅拌电机转速不同，在离心力的作用下使得工字形滑块在搅拌杆槽内进行滑动，同时方便搅拌杆的另一端在防护套筒内滑动。

优选的，所述螺旋送料器包括送料槽，送料槽为顶面开口的槽状结构，送料槽的一端设置有搅拌电机，搅拌电机的输出轴上设置有螺旋送料杆，送料槽的另一端设置有挡板，螺旋送料杆的一端固定设置在搅拌电机的输出轴上，螺旋送料杆的另一端转动设置在挡板上，送料槽的一端的顶面上还设置有入料口，送料槽的内壁上还对立设置有若干导向杆，导向杆垂直于送料槽的底面，导向杆的横截面为直角三角形，且导向杆的斜边朝向螺旋送料杆，搅拌电机转动，可通过螺旋送料杆将从入料口加入的推送至送料槽的另一端。

优选的，所述挡板与送料槽的另一端的底面之间设置有间隙，便于塑料垃圾从挡板的上端和挡板与送医疗塑料垃圾料槽的底面之间出料。

本实用新型的优点：

(1)可使得医疗塑料垃圾燃烧后降解，使得医疗塑料垃圾在燃烧时产生的烟气能被充分处理，减少了对空气的污染，且使得医疗塑料垃圾不能被再次回收利用，从而防止医疗塑料垃圾再次利用对人们产生健康危害；

(2)烟气搅拌电机带动搅拌主轴转动，可通过搅拌杆对烟气罐体内的烟气进行搅拌，根据烟气搅拌电机转速不同，在离心力的作用下使得工字形滑块在搅拌杆槽内进行滑动，同时带动搅拌杆移动，有利于使得烟气罐体内的烟气搅拌均匀。

附图说明

图1为本实用新型一种医疗塑料垃圾处理装置的结构示意图；

图2为本实用新型一种医疗塑料垃圾处理装置的烟气搅拌叶片结构示意图；

图3为本实用新型一种医疗塑料垃圾处理装置的螺旋送料器结构示意图；

图4为本实用新型一种医疗塑料垃圾处理装置的搅拌电机位置示意图；

图中标记为：1、燃烧炉；11、炉体；12、金属多层过滤网；13、风管；14、引风机；2、油水分离装置；21、回形冷凝管；22、水箱；23、油水分离器；3、烟气缓冲罐；31、烟气罐体；32、烟气搅拌电机；33、烟气搅拌叶片；331、搅拌主轴；332、主固定盘；333、副固定盘；334、搅拌杆槽；335、搅拌杆固定座；336、工字形滑块；337、搅拌杆；338、弹簧；339、防护套筒；34、烟气管道；4、除尘装置；41、除尘罐体；42、静电吸附叶片；43、烟气混流风扇；44、活性炭处理装置；45、二次回流引风机；46、灰盘；5、异味处理装置；51、UV光解一室；52、UV光解二室；53、出风口；6、烘干装置；61、预热室；62、螺旋送料器；621、送料槽；622、搅拌电机；623、螺旋送料杆；624、挡板；625、入料口；626、导向杆。

具体实施方式

下面结合附图描述本实用新型的优选实施方式。

如图1-4所示，本实用新型的一种医疗塑料垃圾处理装置，包括燃烧炉1、油水分离装置2、烟气缓冲罐3、除尘装置4和异味处理装置5，燃烧炉1、油水分离装置2、烟气缓冲罐3、除尘装置4和异味处理装置5之间依次顺序连接，燃烧炉1的外部还设置有烘干装置6，烘干装置6包括预热室61，预热室61与燃烧炉1之间通过螺旋送料器62相连接，且螺旋送料器62的一端位于预热室61的内部，燃烧炉1包括炉体11，螺旋送料器62的另一端位于炉体11内的底部，炉体11内的顶部还设置有金属多层过滤网12，炉体11的顶部还设置有引风机14，油水分离装置2包括水箱22，水箱22内设置有回形冷凝管21，水箱22的外部还设置有油水分离器23，引风机14通过风管13与回形冷凝管21连接，回形冷凝管21的下端与油水分离器23连接，烟气缓冲罐3包括烟气罐体31，回形冷凝管21的上端与烟气罐体31相连通，烟气罐体31的顶部设置有烟气搅拌电机32，烟气搅拌电机32的输出轴位于烟气罐体31内部，烟气罐体31内还设置有烟气搅拌叶片33，且烟气搅拌叶片33固定设置在烟气搅拌电机32的输出轴上，除尘装置4包括除尘罐体41，除尘罐体41的两端均为开口状，烟气罐体31通过烟气管道34与除尘罐体41的一端相连通，除尘罐体41的另一端与异味处理装置5相连通，除尘罐体41内设置有若干静电吸附叶片42，除尘罐体41内还设置有烟气混流风扇43，且烟气混流风扇43设置在靠近烟气罐体31端，烟气罐体31的外部还设置有活性炭处理装置44，且活性炭处理装置44的两端分别与除尘罐体41的两端相连通，活性炭处理装置44的外部还设置有二次回流引风机45，且二次回流引风机45设置在除尘罐体41的另一端，烟气罐体31底部还设置有灰盘46，异味处理装置5包括UV光解一室51和UV光解二室52，UV光解一室51和UV光解二室52依次并列设置，且UV光解一室51与除尘罐体41相连通，UV光解二室52的一侧与UV光解一室51相连通，UV光解二室52的另一侧上还设置有出风口53。

烟气搅拌叶片33包括搅拌主轴331，搅拌主轴331固定设置在烟气搅拌电机32的输出轴上，搅拌主轴331上自上而下还依次固定设置有主固定盘332和副固定盘333，主固定盘332和副固定盘333之间相互平行，主固定盘332上设置有若干搅拌杆槽334，副固定盘333上固定设置有若干搅拌杆固定座335，搅拌杆槽334内活动设置有工字形滑块336，且工字形滑块336穿过搅拌杆槽334，主固定盘332和副固定盘333之间还设置有搅拌杆337，且搅拌杆337的一端固定设置在工字形滑块336上，搅拌杆337的另一端活动穿过搅拌杆固定座335，工字形滑块336的两端还均设置有弹簧338，弹簧338位于搅拌杆槽334内，且弹簧338的一端固定设置在工字形滑块336上，弹簧338的另一端固定设置在搅拌杆槽334的内壁上，烟气搅拌电机32带动搅拌主轴331转动，可通过搅拌杆337对烟气罐体31内的烟气进行搅拌，根据烟气搅拌电机32转速不同，在离心力的作用下使得工字形滑块336在搅拌杆槽334内进行滑动，同时带动搅拌杆337移动，有利于使得烟气罐体31内的烟气搅拌均匀，搅拌杆槽334的位置与搅拌杆固定座335的位置上下相对应，且搅拌杆槽334的数量与搅拌杆固定座335的数量相同，便于根据烟气搅拌电机32转速不同，在离心力的作用下使得工字形滑块336在搅拌杆槽334内进行滑动，同时带动搅拌杆337移动，有利于使得烟气罐体31内的烟气搅拌均匀，搅拌杆固定座335上还设置有防护套筒339，防护套筒339为中空圆柱体状结构，防护套筒339的轴心线平行于副固定盘333，搅拌杆337的另一端活动穿过防护套筒339，搅拌杆337的一端垂直于主固定盘332，便于根据烟气搅拌电机32转速不同，在离心力的作用下使得工字形滑块336在搅拌杆槽334内进行滑动，同时方便搅拌杆337的另一端在防护套筒339内滑动，螺旋送料器62包括送料槽621，送料槽621为顶面开口的槽状结构，送料槽621的一端设置有搅拌电机622，搅拌电机622的输出轴上设置有螺旋送料杆623，送料槽621的另一端设置有挡板624，螺旋送料杆623的一端固定设置在搅拌电机622的输出轴上，螺旋送料杆623的另一端转动设置在挡板624上，送料槽621的一端的顶面上还设置有入料口625，送料槽621的内壁上还对立设置有若干导向杆626，导向杆626垂直于送料槽621的底面，导向杆626的横截面为直角三角形，且导向杆626的斜边朝向螺旋送料杆623，搅拌电机622转动，可通过螺旋送料杆623将从入料口625加入的医疗塑料垃圾推送至送料槽621的另一端，挡板624与送料槽621的另一端的底面之间设置有间隙，便于塑料垃圾从挡板624的上端和挡板624与送料槽621的底面之间出料。

本实用新型的工作原理是：医疗塑料垃圾通过入料口625加入，搅拌电机622转动，可通过螺旋送料杆623将从入料口625加入的医疗塑料垃圾推送至送料槽621的另一端，即将医疗塑料垃圾输送至预热室61内，使医疗塑料垃圾在预热室61内预热可进行分解，再通过螺旋送料杆623推送至燃烧炉1的炉体11内，燃烧后的热烟气向上通过金属多层过滤网12，再由引风机14将热烟气吸入风管13，热烟气通过风管13进入水箱22内的回形冷凝管21，热烟气经冷却后凝结成液体流入油水分离器23，冷却后的热烟气进入烟气罐体31内，由烟气搅拌叶片33对烟气进行搅均，根据烟气搅拌电机32转速不同，在离心力的作用下使得工字形滑块336在搅拌杆槽334内进行滑动，同时带动搅拌杆337移动，有利于使得烟气罐体31内的烟气搅拌均匀，之后烟气进入除尘罐体41内，由烟气混流风扇43将烟气吹向静电吸附叶片42，部分未安全被静电吸附叶片42吸附的且漂浮于除尘罐体41内上部的微小颗粒的烟尘，经过二次回流引风机45进入活性炭处理装置44内，处理后重新回到除尘罐体41内再次经过静电吸附叶片42进行吸附，经过静电吸附叶片42吸附后的烟气依次经过UV光解一室51和UV光解二室52进行气味处理后，最后由出风口53排出。

以上所述仅为实用新型创造的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型创造，凡在本实用新型创造的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型创造的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920054903.6

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209840112U

授权时间:20191224

主分类号:F23G5/44

专利分类号:F23G5/44;F23J15/02;F23G7/00;F23G5/04

范畴分类:申请人:苏波

第一申请人:苏波

申请人地址:234300 安徽省宿州市泗县泗城镇三王村三王庄631-1号

发明人:苏波

第一发明人:苏波

当前权利人:苏波

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a8970168517cbed022020b2a.html