# 路桥试验检测技术及应用分析刘华军

黑龙江省农垦总局齐齐哈尔管理局交通运输局黑龙江齐齐哈尔161006

摘要：随着科学技术的飞速发展和社会的不断进步，人类对于社会各方面的要求和需求都在持续增加，其中也包括了对路桥工程的需求。在路桥工程的实际施工过程中，难免会出现一些问题。本文分析路桥检测技术的实际应用手段，针对检测中出现的问题采取具体应用对策，以此提高路桥施工质量。

关键词：路桥；试验检测；应用；

前言：路桥是一个国家的基础建设工程，就目前我国的经济发展势头来说，未来我国的路桥建设工程将会越来越多，为了满足未来更高要求的路桥工程建设，提高试验检测工作的效率也成为提高公路工程建设的重要项目。对我国对路桥工程试验检测的实际情况可以发现，我国公路工程对试验检测的重要性还不够重视，严重的制约了我国路桥工程的质量的发展，不利于工程的安全建设，从而为路桥工程后期的建设指出正确的方向。。

1.路桥试验检测技术的实际应用

1.1压实度检测技术

静态抽样检测法是国内在路桥工程表面压实度的检测中常用的较多的方法，但是，这种老方法往往无法得出准确的测试结果。现在对压实度检测相对更为有效和精确的是灌砂法和环刀法检测技术。这两种方法不仅可以得出更为准确的检测结果，还可以在检测的同时对发现问题的路桥表面进行及时处理。另外，核子发射技术和预埋加检测法也是两种很有效的压实度检测技术，但是，后者有一个较为明显的缺憾，即完成预埋后无法再轻易将其取出，导致其在实际应用中往往只能使用一次。

1.2路桥面回弹弯沉检测技术

在对路桥表面的弯沉进行测量方面，有一种利用重锤进行自由落体对路桥表面实施冲击的检测方法，称之为路桥面回弹弯沉检测技术。这种检测方法可以在车辆行驶的状态下实现模拟进行检测，是一种实现了动态弯沉的检测方法。相关的试验表明这种利用重锤自由落体，对路桥表面实施冲击的方法符合实际的道路交通情况，这就使得路桥面回弹弯沉检测技术的结果更有说服力，同时，这种检测技术的速率也很高，大大降低了路桥试验检测的时间成本，运用比较先进的激光仪进行检测，使得该技术的检测结果更为准确可信。

1.3路桥表面的无损坏检测技术

无损坏检测技术被广泛应用于单件工程结构的检测，拥有检测结果直观、检测速度快、同时可以显示路桥工程内部状况等优点。另外，还弥补了传统检测方法的诸多不足，对于建立科学的检测体系、提高路桥表面质量都有重要的意义。下面是两种常见的路桥表面无损坏检测技术：第一，图像检测技术，这种技术运用的是激光全息图像技术和红外成像技术。前者主要运用的是摄像然后检测和分析得到的摄像图并利用图像进行力学分析。后者运用的是不同材料导热性不同的特点，加上精度很高的传感器，可以观察到路桥内部的传热规律和温度变化情况，从而很好地实现对路桥表面的分析和检测。第二，频谱分析检测技术，这种检测技术主要利用路桥表面波的频率来实现检测，使用力锤对路桥表面实施垂直冲击，从而得到一种叫做瑞雷面波的波，通过分析瑞雷面波的频率来实现对路桥表面的检测。这种检测技术的优点是可以对不同材料、不同介质的路桥进行分析，并得到准确的检测结果，从而确保路桥工程的质量。

2.路桥工程试验检测工作中存在的问题

2.1试验检测人员缺乏质量意识

在我国当前路桥工程建设过程中，对于路桥工程的试验检测认识不够全面，没有把路桥工程试验检测作为一个重要的项目，试验检测的相关人员也没有认为自己承担者相关责任，所以在试验检测的过程中，试验检测人员常常消极怠工，缺乏对工作的积极性和责任感，这使试验检测工程难以发挥其正真的作用。

2.2试验检测人员素质水平偏低

根据相关的机构数据表明，我国的检测人员存在素质平均水平较差的现象，普遍学历偏低。在我国工业的公路工程试验检测工作人员中，多数从业人员都是大专和本科学历，这种学历对于技术要求较高的公路工程试验检测来说是有欠缺的，难以满足未来要求更高的检验工作。并且在检测人员专业知识不够全面的同时，还缺乏对新技术的学习，这就造成我国试验检测人员不能及时的掌握最新的技术，严重制约试验检验工作的发展。

2.3缺乏先进的试验检测设备

先进的设备是试验检测的核心，只有使用最为先进的试验检测设备，才可以获取有效和真实的试验数据，只有真实准确的试验数据，才可以保障工作的质量。可是，我国的路桥工程试验检测还处于起步阶段，难以制造出先进的试验设备。

3.提高试验检测工作的有效对策

3.1建立完善的培训教育机制增加检验人员的素质

我国已经成为世界第二大经济体，国家的发展已经逐渐迈入了世界水平，所以提高试验检测员工的专业素质适应未来发展需要，成为当下关注的重点。在为公路工程进行试验检测的时候，需要合理使用检测人员，使其各司其责充分发挥个人特长，建立完善的教育和培训机制，对试验检测人员举行定期的学习和培训工作，并进行考核，提高检测人员的学习动力。

3.2利用完善的公路保障体系

建立并完善路桥工程质量保障体系，用规章制度规范路桥工程建设，使工程建设中的每个部门都可以通力合作。并且需要严格规范试验检测工作人员的相关职责，利用制度来提高检测人员的责任感，保障试验检测人员可以认真仔细的完成检测工作。

3.3利用制度规范试验检测工程完善

《公路法》是我国路桥工程建设的核心依据，但这只是公路工程建设的最基础部分，还需要各区域根据当地的需要制定出符合当地特色的相关质量管理体，通过严密的治理管理制度保障公路工程试验检测工程可以有效的完成。在建立相关的规范标准的时候需要随时根据实际需要做出调整，做到与时俱进，这样才可以保证公路工程试验检测工作保持先进性。

3.4严格按照相关要求进行相关试验检测工作

我国目前的试验检测工作主要是让政府和施工单位共同组建试验检测机构。在进行试验检测的时候可以同时检测施工使用的半成品、成品、原料、工艺等多个方面。想要试验检测这么多项目就需要提前做出规划，所以规范的检测制度可以帮助检测单位快速的收集到所需要的试验数据，并且可以快速、真实的获得试验数据。在制定的制度中也需要完善监管制度，充分的发挥政府的监督职责，利用定期抽样法和随机抽样法结合使用的方法，对路桥工程进行检测。对于在检测过程中发现问题，及时反应给施工单位，使施工单位可以及时做出应对措施保障工程的效率和质量。

结语：路桥工程试验检测对工程建设的质量有着十分重要的作用，所以优化路桥工程试验检测对提高工程建设有着巨大的促进作用。施工单位必须加强对试验检测的重视，不断的提高试验检测人员的素质，提高管理水平，加强对试验检测的研究，为我国未来的路桥事业发展做出贡献。

参考文献：

[1]徐文学.论路桥工程试验对工程质量的影响[J].民营科技，2015，（05）：113.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a8c614cb2b3c5d049400c5e0.html