# 低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆论文和设计-罗玉立

### 全文摘要

本实用新型公开了低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，包括防护层、阻燃层和缆心，阻燃层内设有缆心，阻燃层外侧套设有防护层，防护层包括绕曲层和外护套，外护套套设在绕曲层的外侧，阻燃层包括防火套、内护套和阻燃料，防火套套设在内护套的外侧，防火套和内护套之间填充有阻燃料，缆心内设有若干导线，导线均包括线芯、屏蔽层和线套，线芯外套设有线套，线套内设有屏蔽层，导线与内护套之间填充有隔离料，本实用新型低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，通过绕曲层和防护层的设置，使线缆具有柔韧性好、耐屈挠性好的特点，外护套和内护套均具有低烟无卤阻燃的特点，燃烧时对周围环境的影响较小。

### 主设计要求

1.低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，包括防护层(1)、阻燃层(2)和缆心(3)，其特征在于，所述阻燃层(2)内设有缆心(3)，所述阻燃层(2)外侧套设有防护层(1)，所述防护层(1)包括绕曲层(11)和外护套(12)，所述外护套(12)套设在绕曲层(11)的外侧，所述阻燃层(2)包括防火套(21)、内护套(22)和阻燃料(23)，所述防火套(21)套设在内护套(22)的外侧，所述防火套(21)和内护套(22)之间填充有阻燃料(23)，所述缆心(3)内设有若干导线(31)，所述导线(31)均包括线芯(311)、屏蔽层(312)和线套(313)，所述线芯(311)外套设有线套(313)，所述线套(313)和线芯(311)之间设有屏蔽层(312)，所述导线(31)与内护套(22)之间填充有隔离料(32)。

### 设计方案

1.低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，包括防护层(1)、阻燃层(2)和缆心(3)，其特征在于，所述阻燃层(2)内设有缆心(3)，所述阻燃层(2)外侧套设有防护层(1)，所述防护层(1)包括绕曲层(11)和外护套(12)，所述外护套(12)套设在绕曲层(11)的外侧，所述阻燃层(2)包括防火套(21)、内护套(22)和阻燃料(23)，所述防火套(21)套设在内护套(22)的外侧，所述防火套(21)和内护套(22)之间填充有阻燃料(23)，所述缆心(3)内设有若干导线(31)，所述导线(31)均包括线芯(311)、屏蔽层(312)和线套(313)，所述线芯(311)外套设有线套(313)，所述线套(313)和线芯(311)之间设有屏蔽层(312)，所述导线(31)与内护套(22)之间填充有隔离料(32)。

2.根据权利要求1所述的低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，其特征在于，所述外护套(12)和内护套(22)均为低烟无卤阻燃聚氨酯弹性体材料制成，所述防火套(21)为石墨化碳纤维布，所述外护套(12)外侧喷涂有耐磨涂层。

3.根据权利要求1所述的低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，其特征在于，所述阻燃料(23)为水硬性胶凝材料，所述隔离料(32)为陶瓷化硅胶泥。

4.根据权利要求1所述的低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，其特征在于，所述屏蔽层(312)由金属丝编织而成，所述绕曲层(11)由不锈钢丝缠绕而成。

5.根据权利要求1所述的低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，其特征在于，所述线芯(311)为钢芯铝绞线，所述线套(313)为橡胶材料制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及采掘机电缆，特别涉及低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，属于电缆技术领域。

背景技术

采掘机是用于开凿巷道或挖掘矿物的机器，煤矿用采掘机工作环境较为恶劣，因此对采掘机电缆的质量要求较高，若采掘机电缆由于短路或过热发生燃烧，会产生较多有害气体和浓烟，且火焰极易点燃矿内的易燃气体和设备，难以保证生产安全；现有的采掘机电缆还存在着柔韧性差、耐屈挠性差的缺点。

实用新型内容

本实用新型提供低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，通过绕曲层和防护层的设置，使线缆具有柔韧性好、耐屈挠性好的特点；外护套和内护套均具有低烟无卤阻燃的特点，燃烧时对周围环境的影响较小，通过防火套、阻燃料和内护套的设置，可在内护套外形成阻燃防护层，避免内护套和导线损毁的情况，水硬性胶凝材料的成本较低，若外护套损毁，水硬性胶凝材料吸潮后可形成硬化防护层，进一步保护内护套和导线。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

本实用新型低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆,包括防护层、阻燃层和缆心，所述阻燃层内设有缆心，所述阻燃层外侧套设有防护层，所述防护层包括绕曲层和外护套，所述外护套套设在绕曲层的外侧，所述阻燃层包括防火套、内护套和阻燃料，所述防火套套设在内护套的外侧，所述防火套和内护套之间填充有阻燃料，所述缆心内设有若干导线，所述导线均包括线芯、屏蔽层和线套，所述线芯外套设有线套，所述线套和线芯之间设有屏蔽层，所述导线与内护套之间填充有隔离料。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述外护套和内护套均为低烟无卤阻燃聚氨酯弹性体材料制成，所述防火套为石墨化碳纤维布，所述外护套外侧喷涂有耐磨涂层。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述阻燃料为水硬性胶凝材料，所述隔离料为陶瓷化硅胶泥。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述屏蔽层由金属丝编织而成，所述绕曲层由不锈钢丝缠绕而成。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述线芯为钢芯铝绞线，所述线套为橡胶材料制成。

本实用新型所达到的有益效果是：

1、本实用新型低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，通过绕曲层和防护层的设置，使得线缆具有柔韧性好、耐屈挠性好的特点，外护套和内护套均具有低烟无卤阻燃的特点，燃烧时对周围环境影响较小。

2、本实用新型低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆，通过防火套、阻燃料和内护套的设置，可在内护套外形成阻燃防护层，避免内护套和导线损毁的情况，水硬性胶凝材料的成本较低，若外护套损毁，水硬性胶凝材料吸潮后可形成硬化防护层，进一步保护内护套和导线。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型的结构剖视图；

图2是本实用新型绕曲层的结构图。

图中：1、防护层；11、绕曲层；12、外护套；2、阻燃层；21、防火套；22、内护套；23、阻燃料；3、缆心；31、导线；311、线芯；312、屏蔽层；313、线套；32、隔离料。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例：如图1-2所示，本实用新型低烟无卤阻燃耐屈挠煤矿用采掘机电缆,包括防护层1、阻燃层2和缆心3，阻燃层2内设有缆心3，阻燃层2外侧套设有防护层1，防护层1包括绕曲层11和外护套12，外护套12套设在绕曲层11的外侧，阻燃层2包括防火套21、内护套22和阻燃料23，防火套21套设在内护套22的外侧，防火套21和内护套22之间填充有阻燃料23，缆心3内设有若干导线31，导线31均包括线芯311、屏蔽层312和线套313，线芯311外套设有线套313，线套313和线芯311之间设有屏蔽层312，导线31与内护套22之间填充有隔离料32。

外护套12和内护套22均为低烟无卤阻燃聚氨酯弹性体材料制成，防火套21为石墨化碳纤维布，外护套12外侧喷涂有耐磨涂层，有效减少了燃烧产生的浓烟和污染，阻燃料23为水硬性胶凝材料，隔离料32为陶瓷化硅胶泥，水硬性胶凝材料具有阻燃和防潮作用，屏蔽层312由金属丝编织而成，绕曲层11由不锈钢丝缠绕而成，提高了电缆的韧性，线芯311为钢芯铝绞线，线套313为橡胶材料制成，便于导电。

具体的，本实用新型使用时，不锈钢丝围绕防火套21形成螺旋状结构，使得线缆具有柔韧性好、耐屈挠性好的特点，外护套12和内护套22均具有低烟无卤阻燃的特点，燃烧时，对周围环境的影响较小，防火套21和内护套22之间的阻燃料23具有防火、隔热和吸潮的特点，可在内护套22外形成阻燃保护层，避免内护套22和导线31损毁的情况，水硬性胶凝材料的成本较低，若外护套12损毁，水硬性胶凝材料吸潮后可形成硬化保护层，进一步保护内护套22和导线31，屏蔽层312可避免导线31之间互相干扰，保障了电路安全。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920670420.9

申请日:2019-05-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209708693U

授权时间:20191129

主分类号:H01B7/295

专利分类号:H01B7/295;H01B7/04;H01B7/22;H01B7/282

范畴分类:38A;

申请人:湘潭市电线电缆有限公司

第一申请人:湘潭市电线电缆有限公司

申请人地址:411228 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇杨柳路以东海鸥路以南（湘潭天易示范区）

发明人:罗玉立;阳新贵

第一发明人:罗玉立

当前权利人:湘潭市电线电缆有限公司

代理人:周松华;孙建霞

代理机构:43237

代理机构编号:长沙睿翔专利代理事务所(普通合伙) 43237

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a8e0dae032377313d885213f.html