# 渠首工程论文_李昂,高洁

导读:本文包含了渠首工程论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:工程,灌区,丹江口,沁阳,水库,拦河闸,闸坝。

### 渠首工程论文文献综述

李昂,高洁[1]（2019）在《穆棱河鸡冠山渠首工程布置方案分析》一文中研究指出针对鸡冠山渠首工程所处河道特性和功能需求,从渠首枢纽常用的多种布置型式中,选择了3种适合鸡冠山渠首枢纽的布置型式,从技术可行性、施工难易性和运行管理方便性以及经济合理性的角度,对3种布置型式进行了方案比选,论证分析了每种方案的优缺点和适应性,推选全闸式布置方案;同时根据选定的渠首布置方案,提出4种闸门型式,分析不同闸门的利弊,推选钢坝闸门型式。分析结果可为相似的其他工程提供较好的借鉴作用。(本文来源于《水利科学与寒区工程》期刊2019年05期）

[2]（2019）在《低水头渠首工程设计新技术》一文中研究指出2018年度水利先进实用技术重点推广指导目录——SLT 201810技术简介:(1)采用闸、坝结合的拦河渠首型式。枢纽管理运用方面比较灵活,需要下泄多余水量时,可先由溢流坝过流,不需要反复开闸放水,调控上游水位;可将下游河床水位提高,为开闸泄流时闸下消能防冲创造有利条件;(2)采用斜坝、齿形坝、人字形坝等坝型。可有效解决直坝坝前淤积和河道过流不均衡的问题;(3)采用窄深式结构作为闸坝基础。充分利用地基的水平承载能力和钢筋混凝土材料的抗(本文来源于《水利科学与寒区工程》期刊2019年04期）

柏剑[3]（2019）在《渠首枢纽溢洪道放水工程改建设计方案分析》一文中研究指出宝鸡峡林家村渠首枢纽工程经过多年运行,溢洪道在高坝泄洪过程中水毁破坏严重,底板砌体出现剥离、脱落和松动,已不能满足水库正常防汛泄洪要求。以此工程实例,分析溢洪道的加固设计及放水设施的改建方案,得出加固及改建方案设计科学合理,可达到预期改造加固的效果,可供同类工程借鉴。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年07期）

王秀峰[4]（2019）在《牡丹江市河湖连通工程渠首结构布置形式分析》一文中研究指出河湖连通工程新建渠首工程1座,位于牡海公路桥下游200m处,距河口3km,现状主河槽150.0m,枢纽横向布置,经方案比较采用全闸方案,水闸型式为合页坝的拦河渠首布置形式。(本文来源于《黑龙江水利科技》期刊2019年05期）

许楚明[5]（2019）在《韩江粤东安揭总干渠渠首工程沉管施工分析》一文中研究指出水下沉管施工是穿越水深较深、地质条件复杂、有通航要求的水域的主要方法,管节浮运、沉放、水下对接难度较大,是影响沉管成败的关键工序。结合韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程(安揭总干渠渠首工程),对该工程管段水上对接成型、总成管段水上浮运、总成管段沉放安装、回填进行沉管施工分析。韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程(安揭总干渠渠首工程)沉管施工需卷扬机提供拉力,确保下滑安全;管段在水中浮运时,应确保外防腐层不受损坏;下沉过程每次沉放深度不能超过200 mm,通过两端的高程标志点控制管下沉的速度和确保管道平衡下沉。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年05期）

李乐乐,王小平[6]（2019）在《河南小浪底北岸灌区工程渠首1号隧洞贯通》一文中研究指出本报讯（记者 李乐乐 通讯员 王小平）国家172项节水供水重大工程河南小浪底北岸灌区工程近日取得重要进展，与小浪底水库相连的1号隧洞顺利贯通。小浪底北岸灌区工程是《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009—2020年）》中的重点新建大型灌(本文来源于《中国水利报》期刊2019-03-27）

郑健,耿贺松,李昂,李蕾[7]（2019）在《寒区沿河湿地灌区渠首改造工程方案》一文中研究指出在满足灌溉引水要求、兼顾防洪安全的前提下,实现水利工程灰色钢筋混凝土结构与沿河湿地绿色自然景观相协调,是沿河湿地灌区渠首改造设计工作中的重要一环。本文通过技术经济论证,对拦河工程布置四种方案进行比较,得出:钢坝方案满足既定各项设计需求和目标,能成功应用于实际工程,可为今后同类工程规划设计提供技术参考。(本文来源于《水利科学与寒区工程》期刊2019年01期）

艾孜·艾里,米热阿依·吾拉木[8]（2018）在《盖孜河叁道桥渠首防洪改建工程区环境概况》一文中研究指出盖孜河发源于帕米尔公格山(海拨7719m)、幕士塔格山(海拨7546m)。高山终年积雪,水源主要为冰雪消融补给,盖孜河是喀什噶尔河流域第二大河。叁道桥至保尔黑太站之间河道顺直,区间无引水滞洪盖孜河洪水受其自然环境与水文气象条件的影响,具有极强的爆发力,峰高量大,可分为四种类型:一、消融型洪水。二、暴雨型洪水。叁、暴雨--消融混合型洪水,四、泥石流堵塞型洪水。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2018年12期）

卜祥新[9]（2018）在《江卡渠首工程导流堤设计》一文中研究指出导流堤又称引水坝,是进行水流引导或约束的水工建筑物,对于不稳定河道,常常采用导流堤式渠首确保灌溉取水。文章以江卡渠首工程为例进行导流堤工程设计探讨,包括导流堤级别及防洪设计标准的确定、导流堤的布置、导流堤结构形式选择、冲刷深度、渗流及抗滑稳定计算等。工程运行以来,效果良好,说明所采用的设计方法完全可靠,具有借鉴推广意义。(本文来源于《河南水利与南水北调》期刊2018年11期）

包明臣,李娜[10]（2018）在《南水北调中线工程渠首环丹江口水库土壤类型分析》一文中研究指出对环丹江口水库土壤类型进行调查分析,提升丹江口水库淅川库区淹没线以上耕地的保水保肥能力,减少水土流失,涵养库周水源,保证库区留置移民"稳得住、能发展、可致富","确保南水北调中线工程水源地水质清洁稳定,确保京津及沿途人民吃上放心水"。南水北调中线渠首环丹江口水库土壤有3个土类,8个亚类,22个土属,71个土种。(本文来源于《河南水利与南水北调》期刊2018年11期）

### 渠首工程论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

2018年度水利先进实用技术重点推广指导目录——SLT 201810技术简介:(1)采用闸、坝结合的拦河渠首型式。枢纽管理运用方面比较灵活,需要下泄多余水量时,可先由溢流坝过流,不需要反复开闸放水,调控上游水位;可将下游河床水位提高,为开闸泄流时闸下消能防冲创造有利条件;(2)采用斜坝、齿形坝、人字形坝等坝型。可有效解决直坝坝前淤积和河道过流不均衡的问题;(3)采用窄深式结构作为闸坝基础。充分利用地基的水平承载能力和钢筋混凝土材料的抗

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 渠首工程论文参考文献

[1].李昂,高洁.穆棱河鸡冠山渠首工程布置方案分析[J].水利科学与寒区工程.2019

[2]..低水头渠首工程设计新技术[J].水利科学与寒区工程.2019

[3].柏剑.渠首枢纽溢洪道放水工程改建设计方案分析[J].陕西水利.2019

[4].王秀峰.牡丹江市河湖连通工程渠首结构布置形式分析[J].黑龙江水利科技.2019

[5].许楚明.韩江粤东安揭总干渠渠首工程沉管施工分析[J].陕西水利.2019

[6].李乐乐,王小平.河南小浪底北岸灌区工程渠首1号隧洞贯通[N].中国水利报.2019

[7].郑健,耿贺松,李昂,李蕾.寒区沿河湿地灌区渠首改造工程方案[J].水利科学与寒区工程.2019

[8].艾孜·艾里,米热阿依·吾拉木.盖孜河叁道桥渠首防洪改建工程区环境概况[J].中国水运(下半月).2018

[9].卜祥新.江卡渠首工程导流堤设计[J].河南水利与南水北调.2018

[10].包明臣,李娜.南水北调中线工程渠首环丹江口水库土壤类型分析[J].河南水利与南水北调.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a8f48ee83d23c33a5eda770c.html