# 高速熔融纺丝论文_侯曦

导读:本文包含了高速熔融纺丝论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:纺丝,卷绕,纤维,性能,转子,涤纶,取向。

### 高速熔融纺丝论文文献综述

侯曦[1]（2014）在《熔融纺丝高速卷绕机复杂转子系统动力学研究》一文中研究指出熔融纺丝高速卷绕机是整个长丝生产的关键设备,目前国产高速卷绕机与国外同类产品相比仍有一定差距,尤其表现在高速卷绕头的动力学性能方面。高速卷绕头是高速卷绕机的核心,是由锭轴夹头和卷装构成的一个变质量、变刚度、变转速的柔性支撑悬臂细长薄壁高速复杂转子系统。本文结合上海市科委立项项目(高速卷绕机的设计制造与关键技术研究)、与高速卷绕机生产企业合作对高速卷绕头(卷绕线速度5500m/min以上、锭轴长度1500mm)系统的动态性能进行研究,为高速卷绕头的自主设计提供相关理论技术指导。本文采用理论建模、动态仿真和试验测试相结合的方法对高速卷绕头时变系统进行动力学研究。主要工作如下：1、考虑卷装变质量、变转动惯量和“O”型橡胶圈频变支撑刚度特性,运用空间梁单元、质量单元和弹簧单元对高速卷绕头进行理论建模,并给出可适应时变振动系统动力学方程求解的改进算法。仿真得出：过盈联接可按固结方式简化,转动件和非转动件可简化为空间梁单元。而轴承和“O”型橡胶圈可简化为具有等效弹簧和阻尼的弹簧单元,卷装可简化为质量单元。建模得到一个考虑剪切变形对横向位移的影响,计入轴向变形与横向变形的影响,引入卷装变质量变转动惯量,考虑“O”型橡胶圈频变支撑刚度的变质量、变刚度、变转速高速卷绕头时变振动系统有限元数学模型。改进Newmark法,以适应高速卷绕头时变振动系统动力学方程的求解。2、考虑陀螺效应和“O”型橡胶圈频变支撑刚度特性,计算分析了高速卷绕头在“空卷”和“满卷”两特定状态下时不变参数系统动态特性,并进行了相应分析比较。从而得出：高速卷绕头工作过程中不存在像定常系统那样恒定不变的固有频率与振形；陀螺效应对满卷状态高速卷绕头的同步临界转速影响较大,而对空卷状态的同步涡动临界转速影响较小；“O”型橡胶圈的频变特性在高速卷绕头宽频转速(4547～14252r/min)工作范围内的动力学分析中不可忽略。高速卷绕头全工作过程的动态性能并非针对某一“定卷状态”进行分析就能获得,实际研究需全面考虑其变质量、变刚度、变转速的时变特性。3、考虑高速卷绕头系统变质量、变刚度、变转速的时变特性,对其空卷启动、恒线速度卷绕(恒线速度变转速转动)和满卷停止全工作过程动态响应进行计算仿真,分析了其响应峰值速度特性：当高速卷绕头空卷状态以不同等角加速启动时,不平衡激励的频变快慢对空卷高速卷绕头启动过程响应幅频曲线峰值所对应临界转速大小无明显影响；当高速卷绕头在不平衡质量的激励下空卷启动、恒线速度卷绕和满卷停止工作时,其全工作过程中最大不平衡响应峰值转速对应在空卷启动过程的最高转速,这为目前该型高速卷绕头仅针对空卷状态进行有效动平衡即可满足高速卷绕头全工作过程运转稳定要求,提供了可靠的理论依据。4、在专用动平衡机上对空卷状态高速卷绕头进行动平衡,在高速卷绕头样机上对空卷状态启动、稳定高速、停车叁阶段过程进行动态响应测试分析,并与对应动力学模型计算结果进行了验证。动平衡试验中得到与理论计算结果对应的空卷状态高速卷绕头临界转速点；响应测试结果表明动态启动激励快慢即等角加速度角大小对空卷高速卷绕头启动响应的影响与理论分析基本一致,引起高速卷绕头振动的主要原因是其转子系统的不平衡。通过以上试验结果验证本文理论模型是可行的、有效的,能反映工程实际。5、对高速卷绕头系统及其组成部件主要参数的关系进行研究,分析其影响,综合考虑给出了高速卷绕头进一步自主设计指导。分析薄壁筒管(白套)、细长驱动轴、轴承支承位置调节、“O”型橡胶圈及悬臂支撑架等零部件相关参数与高速卷绕头系统的动态响应关系,得出在不改变高速卷绕头现有装配结构的前提下,可通过把薄壁筒管材料替换为碳纤维复合材料,减小悬臂支撑架外端“O”型橡胶圈的个数以减小其支撑刚度,增大悬臂支承架的壁厚来改善高速卷绕头系统的动态响应,综合优化以上参数对改善高速卷绕头系统的动态响应效果更明显。本文创新点在于：考虑变质量、变刚度、变转速特性,建立了一个包括卷装变质量变转动惯量、“O”型橡胶圈频变支撑刚度的高速卷绕头时变系统动力学模型,并给出了可适应时变振动系统动力学方程求解的改进算法。按实际工况,全面研究了高速卷绕头空卷启动、恒线速度变转速卷绕和满卷停止整个工作过程时变系统动态性能,并通过分析计算关键点在整个工作过程的动态响应幅频特性曲线,发现：高速卷绕头全工作过程中最大不平衡响应峰值转速对应在空卷启动过程的最大转速,这为目前该型高速卷绕头只针对空卷状态进行有效动平衡提供了可靠的理论依据。研究了高速卷绕头系统及其组成部件主要参数的关系,分析了其对卷绕过程动态响应性能影响,给出了高速卷绕头进一步自主设计指导,包括在满足工程结构要求条件下通过把薄壁筒管材料替换为碳纤维复合材料,减小悬臂支撑架外端“o”型橡胶圈的个数以降低其支撑刚度,增大悬臂支撑架的壁厚等,均可有效改善高速卷绕头系统的动态响应性能。(本文来源于《东华大学》期刊2014-05-01）

李宏伟[2]（2002）在《关于聚对苯二甲酸丙二酯高速熔融纺丝纤维结构与性能的研究》一文中研究指出聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)是一种性能优异的新型聚酯树脂，近年来获得了较大的发展。在一定的挤出条件下，PTT树脂能够进行高速熔融纺丝。本研究就是在0.5～8 km／min的纺速下制备了一系列PTT的初生纤维，继而以X射线衍射、密度、双折射、DSC、力学测定等手段测试了不同纺速所得的PTT纤维的取向、结晶等内部形态结构改变，以及相应的热学性能和力学性能变化，进一步研究纺丝速度对PTT纤维的结构、性能的影响。研究发现，在较低的纺速范围内，随着纺速的增加，PTT初生纤维在卷绕张力的作用下，其取向度及结晶度迅速上升，分子链排列得更加规整，双折射率、断裂强度均上升，而冷结晶温度和断裂伸长率下降。随着纺速的进一步上升，PTT纤维结晶逐渐达到饱和，X射线衍射图中出现了结晶峰并变得窄而强，同时，纤维样品密度的增加幅度明显减弱。样品中逐步形成较完善的晶体结构，从而使得DSC扫描谱图上的冷结晶峰的强度逐渐减弱并最后消失。在高纺速范围内，由于取向和结晶均趋于饱和，故纤维的结构和性能不再随纺速发生显着变化。此外，还发现在整个研究的纺速范围内，PTT初生纤维的模量基本保持不变，这是由于PTT纤维的晶区具有较低的模量值，且基本接近无定形区的模量值，从而导致了纤维的模量所表现出的与纺速无关性。(本文来源于《北京化工大学》期刊2002-05-23）

刘永强,钟霞,郭少华[3]（2000）在《高速熔融纺丝中涤纶纤维的染色性能》一文中研究指出1 前 言 涤纶纤维是纺织工业中应用最为广泛的合成纤维之一。涤纶纤维传统的生产方法包括两道工序 :纺丝和拉伸。但在高速纺丝工艺中 ,这两道工序可以同步进行。涤纶纤维在高速纺丝的过程中会发生诱导取向结晶。结晶速度受高速纺丝条件的影响 ,如纺丝温度、卷绕速(本文来源于《国外纺织技术》期刊2000年08期）

刘绍诰,朱湘萍,郇维明,胡长虹,姜晓江[4]（1999）在《PET高速熔融纺丝引用等温液体槽对纤维结构的影响》一文中研究指出在PET高速纺丝流程中引用等温液体槽能改变PET纤维结构形成历程。其特征是在1000～7000m/min卷速范围内纺制的纤维,其结构和机械性能有显着的变化,与标准高速纺纤维相比,其取向度和结晶度都大大提高。(本文来源于《济南纺织化纤科技》期刊1999年01期）

张林[5]（1994）在《高速熔融纺丝过程的数学模拟》一文中研究指出高速熔融纺丝过程的数学模拟１前言有关纺丝工艺的理论解析和数值解析已有不少综述和专着等作过介绍，内容涉及基于对熔融纺丝过程熔体细流稳态假设进行处理的基础理论到非稳态、不均匀冷却形成的纤维横截面上温度分布以及湿法、干法纺丝中的传质、粘弹性结构方程式的引入...(本文来源于《合成技术及应用》期刊1994年04期）

### 高速熔融纺丝论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)是一种性能优异的新型聚酯树脂，近年来获得了较大的发展。在一定的挤出条件下，PTT树脂能够进行高速熔融纺丝。本研究就是在0.5～8 km／min的纺速下制备了一系列PTT的初生纤维，继而以X射线衍射、密度、双折射、DSC、力学测定等手段测试了不同纺速所得的PTT纤维的取向、结晶等内部形态结构改变，以及相应的热学性能和力学性能变化，进一步研究纺丝速度对PTT纤维的结构、性能的影响。研究发现，在较低的纺速范围内，随着纺速的增加，PTT初生纤维在卷绕张力的作用下，其取向度及结晶度迅速上升，分子链排列得更加规整，双折射率、断裂强度均上升，而冷结晶温度和断裂伸长率下降。随着纺速的进一步上升，PTT纤维结晶逐渐达到饱和，X射线衍射图中出现了结晶峰并变得窄而强，同时，纤维样品密度的增加幅度明显减弱。样品中逐步形成较完善的晶体结构，从而使得DSC扫描谱图上的冷结晶峰的强度逐渐减弱并最后消失。在高纺速范围内，由于取向和结晶均趋于饱和，故纤维的结构和性能不再随纺速发生显着变化。此外，还发现在整个研究的纺速范围内，PTT初生纤维的模量基本保持不变，这是由于PTT纤维的晶区具有较低的模量值，且基本接近无定形区的模量值，从而导致了纤维的模量所表现出的与纺速无关性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高速熔融纺丝论文参考文献

[1].侯曦.熔融纺丝高速卷绕机复杂转子系统动力学研究[D].东华大学.2014

[2].李宏伟.关于聚对苯二甲酸丙二酯高速熔融纺丝纤维结构与性能的研究[D].北京化工大学.2002

[3].刘永强,钟霞,郭少华.高速熔融纺丝中涤纶纤维的染色性能[J].国外纺织技术.2000

[4].刘绍诰,朱湘萍,郇维明,胡长虹,姜晓江.PET高速熔融纺丝引用等温液体槽对纤维结构的影响[J].济南纺织化纤科技.1999

[5].张林.高速熔融纺丝过程的数学模拟[J].合成技术及应用.1994

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a9125eeee360482b25c18504.html