# 一种饮料瓶生产的清洗装置论文和设计-还振宁

### 全文摘要

本实用新型公开了一种饮料瓶生产的清洗装置，包括水箱、立板、集水座和清洗筒，所述集水座的两侧表面皆焊接有立板，所述集水座的表面开设有清洗槽，所述清洗槽的内侧表面开设有均匀分布的导流孔，所述立板的顶部通过螺栓固定安装有顶板，所述顶板的上方通过螺栓固定安装有水箱，所述水箱的一侧顶板表面通过螺栓固定安装有气缸，所述气缸的输出端贯穿顶板表面通过螺栓固定安装有伸缩杆，所述伸缩杆的输出端通过螺栓固定安装有电机，所述电机的输出端焊接有清洗筒。本实用新型结构合理，通过安装了一系列结构使本饮料瓶生产的清洗装置在清洗的过程中具有可对饮料瓶内部和外壁进行同时清洗、且清洗更加充分和清洗效率更高等优点。

### 主设计要求

1.一种饮料瓶生产的清洗装置，包括水箱（3）、立板（7）、集水座（10）和清洗筒（14），其特征在于：所述集水座（10）的两侧表面皆焊接有立板（7），所述集水座（10）的表面开设有清洗槽（23），所述清洗槽（23）的内侧表面开设有均匀分布的导流孔（11），所述立板（7）的顶部通过螺栓固定安装有顶板（17），所述顶板（17）的上方通过螺栓固定安装有水箱（3），所述水箱（3）的一侧顶板（17）表面通过螺栓固定安装有气缸（19），所述气缸（19）的输出端贯穿顶板（17）表面通过螺栓固定安装有伸缩杆（16），所述伸缩杆（16）的输出端通过螺栓固定安装有电机（15），所述电机（15）的输出端焊接有清洗筒（14），所述清洗筒（14）的内侧焊接有清洗辊（20），且清洗辊（20）的外表面和清洗筒（14）的内侧皆设置有均匀分布的清洗刷（21），所述顶板（17）的底部通过固定杆（5）固定安装有喷头（6），且喷头（6）的输入端通过管道与水箱（3）底部连接，所述水箱（3）的一侧顶板（17）表面通过螺栓固定安装有气压泵（22），且气压泵（22）的输出端与水箱（3）连接。

### 设计方案

1.一种饮料瓶生产的清洗装置，包括水箱（3）、立板（7）、集水座（10）和清洗筒（14），其特征在于：所述集水座（10）的两侧表面皆焊接有立板（7），所述集水座（10）的表面开设有清洗槽（23），所述清洗槽（23）的内侧表面开设有均匀分布的导流孔（11），所述立板（7）的顶部通过螺栓固定安装有顶板（17），所述顶板（17）的上方通过螺栓固定安装有水箱（3），所述水箱（3）的一侧顶板（17）表面通过螺栓固定安装有气缸（19），所述气缸（19）的输出端贯穿顶板（17）表面通过螺栓固定安装有伸缩杆（16），所述伸缩杆（16）的输出端通过螺栓固定安装有电机（15），所述电机（15）的输出端焊接有清洗筒（14），所述清洗筒（14）的内侧焊接有清洗辊（20），且清洗辊（20）的外表面和清洗筒（14）的内侧皆设置有均匀分布的清洗刷（21），所述顶板（17）的底部通过固定杆（5）固定安装有喷头（6），且喷头（6）的输入端通过管道与水箱（3）底部连接，所述水箱（3）的一侧顶板（17）表面通过螺栓固定安装有气压泵（22），且气压泵（22）的输出端与水箱（3）连接。

2.根据权利要求1所述的一种饮料瓶生产的清洗装置，其特征在于：所述清洗槽（23）的内侧开设有定位槽（12），且定位槽（12）的内侧粘贴固定安装有橡胶垫（8）。

3.根据权利要求1所述的一种饮料瓶生产的清洗装置，其特征在于：所述集水座（10）的一侧表面和水箱（3）的顶部分别开设有排污口（9）和进水口（2），且进水口（2）和排污口（9）上皆活动安装有密封塞（1）。

4.根据权利要求1所述的一种饮料瓶生产的清洗装置，其特征在于：所述气缸（19）的一侧顶板（17）表面通过螺栓固定安装有动力箱（18），且动力箱（18）的输出端通过导线与气压泵（22）、气缸（19）和电机（15）的输入端电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种饮料瓶生产的清洗装置，其特征在于：所述立板（7）的一侧表面通过螺栓固定安装有控制按钮（13），且控制按钮（13）的输出端通过导线与气压泵（22）、气缸（19）和电机（15）的输入端电性连接。

6.根据权利要求1所述的一种饮料瓶生产的清洗装置，其特征在于：所述水箱（3）的表面嵌入安装有观察窗（4）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于饮料瓶生产加工装置技术领域，具体涉及一种饮料瓶生产的清洗装置。

背景技术

饮料是供人或者牲畜饮用的液体，它是经过定量包装的，供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的，乙醇含量不超过0.5％的制品，饮料也可分为饮料浓浆或固体形态，它的作用是解渴、提供营养或提神，清洗装置指在渗透探伤中使用的冲洗装置，通常由喷头、水压调节、水温调节、流量调节等部分构成，并配有压力计、温度计等，在流水线上生产饮料时，需要大量的饮料瓶，在装饮料之前，饮料瓶需要进行清洗。

现有的饮料瓶清洗装置存在瓶内角落部分清洗不干净，操作繁琐，清洗速度较慢的缺点，且清洗过程中的污水无法进行收集集中排放，导致随意流淌污染清洗设备和地面。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种饮料瓶生产的清洗装置，以解决上述背景技术中提出的现有的饮料瓶清洗装置存在瓶内角落部分清洗不干净，操作繁琐，清洗速度较慢的缺点，且清洗过程中的污水无法进行收集集中排放，导致随意流淌污染清洗设备和地面的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种饮料瓶生产的清洗装置，包括水箱、立板、集水座和清洗筒，所述集水座的两侧表面皆焊接有立板，所述集水座的表面开设有清洗槽，所述清洗槽的内侧表面开设有均匀分布的导流孔，所述立板的顶部通过螺栓固定安装有顶板，所述顶板的上方通过螺栓固定安装有水箱，所述水箱的一侧顶板表面通过螺栓固定安装有气缸，所述气缸的输出端贯穿顶板表面通过螺栓固定安装有伸缩杆，所述伸缩杆的输出端通过螺栓固定安装有电机，所述电机的输出端焊接有清洗筒，所述清洗筒的内侧焊接有清洗辊，且清洗辊的外表面和清洗筒的内侧皆设置有均匀分布的清洗刷，所述顶板的底部通过固定杆固定安装有喷头，且喷头的输入端通过管道与水箱底部连接，所述水箱的一侧顶板表面通过螺栓固定安装有气压泵，且气压泵的输出端与水箱连接。

优选的，所述清洗槽的内侧开设有定位槽，且定位槽的内侧粘贴固定安装有橡胶垫。

优选的，所述集水座的一侧表面和水箱的顶部分别开设有排污口和进水口，且进水口和排污口上皆活动安装有密封塞。

优选的，所述气缸的一侧顶板表面通过螺栓固定安装有动力箱，且动力箱的输出端通过导线与气压泵、气缸和电机的输入端电性连接。

优选的，所述立板的一侧表面通过螺栓固定安装有控制按钮，且控制按钮的输出端通过导线与气压泵、气缸和电机的输入端电性连接。

优选的，所述水箱的表面嵌入安装有观察窗。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种饮料瓶生产的清洗装置，具备以下有益效果：

1、本实用新型安装了气缸、伸缩杆、电机、清洗筒、清洗辊和清洗刷，可方便根据不同大小和规格的饮料瓶需要，通过气缸带动伸缩杆调节清洗筒的高度，使清洗筒能够进行随意升降调节将清洗筒笼罩在饮料瓶外侧，同时将清洗辊通过瓶口延伸至瓶体内侧，通过电机旋转使清洗刷与瓶体内壁和表面进行充分接触清洗，提高了清洗的效率和使清洗的效果更好，同时增加了装置的灵活性，降低了装置的使用限制性。

2、本实用新型安装了集水座、清洗槽和导流孔，可方便将清洗过程中产生的污水进行阻挡在集水座内侧，并通过导流孔导入到集水座内部进行收集集中排放，避免污水随意流淌污染清洗设备和地面。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

图1为本实用新型提出的主视图；

图2为本实用新型提出的清洗筒内侧结构示意图；

图3为本实用新型提出的俯视图；

图中：1-密封塞；2-进水口；3-水箱；4-观察窗；5-固定杆；6-喷头；7-立板；8-橡胶垫；9-排污口；10-集水座；11-导流孔；12-定位槽；13-控制按钮；14-清洗筒；15-电机；16-伸缩杆；17-顶板；18-动力箱；19-气缸；20-清洗辊；21-清洗刷；22-气压泵；23-清洗槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的灯罩本体或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体式连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种饮料瓶生产的清洗装置，包括水箱3、立板7、集水座10和清洗筒14，集水座10的两侧表面皆焊接有立板7，集水座10的表面开设有清洗槽23，清洗槽23的内侧表面开设有均匀分布的导流孔11，立板7的顶部通过螺栓固定安装有顶板17，顶板17的上方通过螺栓固定安装有水箱3，水箱3的一侧顶板17表面通过螺栓固定安装有气缸19,此气缸19型号可为J64RT2UNIVER，气缸19的输出端贯穿顶板17表面通过螺栓固定安装有伸缩杆16，伸缩杆16的输出端通过螺栓固定安装有电机15，此电机15型号可为Y90S-2，电机15的输出端焊接有清洗筒14，清洗筒14的内侧焊接有清洗辊20，且清洗辊20的外表面和清洗筒14的内侧皆设置有均匀分布的清洗刷21，可方便根据不同大小和规格的饮料瓶需要，通过气缸19带动伸缩杆16调节清洗筒14的高度，使清洗筒14能够进行随意升降调节将清洗筒14笼罩在饮料瓶外侧，同时将清洗辊20通过瓶口延伸至瓶体内侧，通过电机15旋转使清洗刷21与瓶体内壁和表面进行充分接触清洗，提高了清洗的效率和使清洗的效果更好，同时增加了装置的灵活性，降低了装置的使用限制性，顶板17的底部通过固定杆5固定安装有喷头6，且喷头6的输入端通过管道与水箱3底部连接，水箱3的一侧顶板17表面通过螺栓固定安装有气压泵22，且气压泵22的输出端与水箱3连接。

本实用新型中，优选的，清洗槽23的内侧开设有定位槽12，且定位槽12的内侧粘贴固定安装有橡胶垫8，可将瓶体进行固定防止清洗过程发生倾倒。

本实用新型中，优选的，集水座10的一侧表面和水箱3的顶部分别开设有排污口9和进水口2，且进水口2和排污口9上皆活动安装有密封塞1，可对水箱3内部的水进行实时补充和将污水集中排放。

本实用新型中，优选的，气缸19的一侧顶板17表面通过螺栓固定安装有动力箱18，且动力箱18的输出端通过导线与气压泵22、气缸19和电机15的输入端电性连接，可为器件运行提供独立充足的动力。

本实用新型中，优选的，立板7的一侧表面通过螺栓固定安装有控制按钮13，且控制按钮13的输出端通过导线与气压泵22、气缸19和电机15的输入端电性连接，可通过人工控制器件进行协调运作。

本实用新型中，优选的，水箱3的表面嵌入安装有观察窗4，可对水箱3内部的水量进行实时观察。

本实用新型的工作原理及使用流程：使用本饮料瓶生产清洗装置之前需要对本饮料瓶生产清洗装置进行检查，检查本饮料瓶生产清洗装置的各个部件是否完好检查完毕后方可使用，当需要进行饮料瓶清洗工作时，首先可将需要进行清洗的饮料瓶放置到定位槽12内侧，通过橡胶垫8的收缩弹性将饮料瓶进行抵触固定，然后通过控制按钮13启动气压泵22将水箱3内侧的水导出，并通过喷头6进行均匀的喷洒到饮料瓶的内侧和表面，然后可根据不同大小和规格的饮料瓶需要，通过气缸19带动伸缩杆16调节清洗筒14的高度，使清洗筒14能够进行随意升降调节将清洗筒14笼罩在饮料瓶外侧，同时将清洗辊20通过瓶口延伸至瓶体内侧，通过电机15旋转使清洗刷21与瓶体内壁和表面进行充分接触清洗，在清洗过程中可通过清洗槽23将产生的污水进行阻挡在集水座10内侧，并通过导流孔11导入到集水座10内部进行收集集中排放，避免污水随意流淌污染清洗设备和地面。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920043840.4

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209647162U

授权时间:20191119

主分类号:B08B 9/36

专利分类号:B08B9/36;B08B9/34

范畴分类:26P;

申请人:江苏汇源食品饮料有限公司

第一申请人:江苏汇源食品饮料有限公司

申请人地址:224000 江苏省盐城市江苏亭湖经济开发区飞驰大道26号（18）

发明人:还振宁

第一发明人:还振宁

当前权利人:江苏汇源食品饮料有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a928429173446bbd3d833f69.html