# 一种混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置论文和设计-郑国庆

### 全文摘要

本实用新型公开了一种混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置，包括外箱体、连接块、内箱体、隔架、滑轨、滑环、弹簧、压板、螺杆、木板、进风口、保温管和暖风机当隔架的没有收到压力时隔架之间形成缝隙，缝隙中依次塞有多块木板，通过转盘旋转螺杆，能够将隔架和木板压紧，启动暖风机，暖风机通过外箱体的背面中心进风口处泵入暖风，对木板进行烘干，通过隔架将木板隔开并压紧，使得木板在暖风吹过时，每块木板的两侧均匀受热并且通风，极大的提高了木板的干燥速度，并且通过压板将隔架和木板压紧，防止在干燥过程中木板变形，保证木板的质量。

### 主设计要求

1.一种混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置，包括外箱体、连接块、内箱体、隔架、滑轨、滑环、弹簧、压板、螺杆、木板、进风口、保温管和暖风机，其特征在于，所述外箱体为正面开口的空腔长方体结构，外箱体的左右内侧壁上通过连接块固定连接有内箱体，所述内箱体为四块方形板体固定连接有长方形空腔长方体结构，内箱体的顶板和底板开设有两条方形滑槽，滑槽中滑动连接有隔架的连杆；所述隔架两个焊接钢筋网通过支撑杆固定连接而成的长方体结构，支撑杆的两端焊接焊接在两个焊接钢筋网相互对应位置的交叉点处，隔架滑动连接在内箱体的内腔中，截面与内箱体的左右向的横截面相同，隔架的顶面和底面分别焊接有两根对称的连杆，连杆的另一端焊接有滑环，所述滑环为圆环形结构，滑环滑动连接在滑轨上，滑轨为钢制圆柱形杆体，滑轨上相邻的两个滑环之间套接有弹簧；所述压板右侧面接触与最左侧的隔架左侧面接触，压板尺寸与隔架尺寸相同，压板滑动连接在内箱体中，压板的左侧面中心处固定连接有螺杆，螺杆贯穿外箱体、内箱体和左侧的连接块中心，啮合在螺杆座中，螺杆的左端固定连接有转盘；所述外箱体的内侧壁中心设有圆形通孔，通孔侧壁中固定连接有进风口，进风口为圆管型结构，进风口通过保温管与暖风机的输出口连接；所述隔架的支撑杆之间通过焊接有倾斜的加强筋。

### 设计方案

1.一种混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置，包括外箱体、连接块、内箱体、隔架、滑轨、滑环、弹簧、压板、螺杆、木板、进风口、保温管和暖风机，其特征在于，所述外箱体为正面开口的空腔长方体结构，外箱体的左右内侧壁上通过连接块固定连接有内箱体，所述内箱体为四块方形板体固定连接有长方形空腔长方体结构，内箱体的顶板和底板开设有两条方形滑槽，滑槽中滑动连接有隔架的连杆；

所述隔架两个焊接钢筋网通过支撑杆固定连接而成的长方体结构，支撑杆的两端焊接焊接在两个焊接钢筋网相互对应位置的交叉点处，隔架滑动连接在内箱体的内腔中，截面与内箱体的左右向的横截面相同，隔架的顶面和底面分别焊接有两根对称的连杆，连杆的另一端焊接有滑环，所述滑环为圆环形结构，滑环滑动连接在滑轨上，滑轨为钢制圆柱形杆体，滑轨上相邻的两个滑环之间套接有弹簧；

所述压板右侧面接触与最左侧的隔架左侧面接触，压板尺寸与隔架尺寸相同，压板滑动连接在内箱体中，压板的左侧面中心处固定连接有螺杆，螺杆贯穿外箱体、内箱体和左侧的连接块中心，啮合在螺杆座中，螺杆的左端固定连接有转盘；

所述外箱体的内侧壁中心设有圆形通孔，通孔侧壁中固定连接有进风口，进风口为圆管型结构，进风口通过保温管与暖风机的输出口连接；

所述隔架的支撑杆之间通过焊接有倾斜的加强筋。

2.根据权利要求1所述的混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置，其特征在于，所述外箱体的侧壁采用保温板和钢架连接而成。

3.根据权利要求1所述的混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置，其特征在于，所述暖风机为工业电暖风机。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种胶合板生产技术领域，具体是一种混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置。

背景技术

胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成，现有技术的不足之处在于，木板在干燥时，通畅堆垛干燥，干燥速度慢并且木板容易变形翘裂。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置，包括外箱体、连接块、内箱体、隔架、滑轨、滑环、弹簧、压板、螺杆、木板、进风口、保温管和暖风机，所述外箱体为正面开口的空腔长方体结构，外箱体的左右内侧壁上通过连接块固定连接有内箱体，所述内箱体为四块方形板体固定连接有长方形空腔长方体结构，内箱体的顶板和底板开设有两条方形滑槽，滑槽中滑动连接有隔架的连杆；

所述隔架两个焊接钢筋网通过支撑杆固定连接而成的长方体结构，支撑杆的两端焊接焊接在两个焊接钢筋网相互对应位置的交叉点处，隔架滑动连接在内箱体的内腔中，截面与内箱体的左右向的横截面相同，内箱体中通过隔架将木板固定，并在相邻两组木板之间形成空隙，隔架的顶面和底面分别焊接有两根对称的连杆，连杆的另一端焊接有滑环，所述滑环为圆环形结构，滑环滑动连接在滑轨上，滑轨为钢制圆柱形杆体，滑轨上相邻的两个滑环之间套接有弹簧，当隔架的没有收到压力时隔架之间形成缝隙，缝隙中依次塞有多块木板；

所述压板右侧面接触与最左侧的隔架左侧面接触，压板尺寸与隔架尺寸相同，压板滑动连接在内箱体中，压板的左侧面中心处固定连接有螺杆，螺杆贯穿外箱体、内箱体和左侧的连接块中心，啮合在螺杆座中，螺杆的左端固定连接有转盘，通过转盘旋转螺杆，能够将隔架和木板压紧；

所述外箱体的内侧壁中心设有圆形通孔，通孔侧壁中固定连接有进风口，进风口为圆管型结构，进风口通过保温管与暖风机的输出口连接，用于将暖风导入内箱体中，通过隔架上的空隙从内箱体的正面排出，干燥木板；

所述隔架的支撑杆之间通过焊接有倾斜的加强筋，加强隔架的结构强度。

作为本实用新型进一步的方案：所述外箱体的侧壁采用保温板和钢架连接而成，在保证结构强度的同时减少热量散溢，保证干燥效果。

作为本实用新型再进一步的方案：所述暖风机为工业电暖风机，外壳全钢结构，坚固耐用，不锈钢发热元件进行绝缘保护并与外壳进行隔热处理，并且带有过热保护装置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：当隔架的没有收到压力时隔架之间形成缝隙，缝隙中依次塞有多块木板，通过转盘旋转螺杆，能够将隔架和木板压紧，启动暖风机，暖风机通过外箱体的背面中心进风口处泵入暖风，对木板进行烘干，通过隔架将木板隔开并压紧，使得木板在暖风吹过时，每块木板的两侧均匀受热并且通风，极大的提高了木板的干燥速度，并且通过压板将隔架和木板压紧，防止在干燥过程中木板变形，保证木板的质量。

附图说明

图1为混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置的结构示意图。

图2为混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置中装置顶面的结构示意图。

图3为混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置中隔架顶面的结构示意图。

图4为混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置中隔架侧面的结构示意图。

图中：外箱体1、连接块2、内箱体3、隔架4、滑轨5、滑环6、弹簧7、压板8、螺杆9、木板10、进风口11、保温管12、暖风机13。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～4，本实用新型实施例中，一种混凝土模板用胶合板加工用原料干燥装置，包括外箱体1、连接块2、内箱体3、隔架4、滑轨5、滑环6、弹簧7、压板8、螺杆9、木板10、进风口11、保温管12和暖风机13，所述外箱体1为正面开口的空腔长方体结构，外箱体1的左右内侧壁上通过连接块固定连接有内箱体3，所述内箱体3为四块方形板体固定连接有长方形空腔长方体结构，内箱体3的顶板和底板开设有两条方形滑槽，滑槽中滑动连接有隔架4的连杆；

所述隔架4两个焊接钢筋网通过支撑杆固定连接而成的长方体结构，支撑杆的两端焊接焊接在两个焊接钢筋网相互对应位置的交叉点处，隔架4滑动连接在内箱体3的内腔中，截面与内箱体3的左右向的横截面相同，内箱体3中通过隔架4将木板10固定，并在相邻两组木板10之间形成空隙，隔架4的顶面和底面分别焊接有两根对称的连杆，连杆的另一端焊接有滑环6，所述滑环6为圆环形结构，滑环6滑动连接在滑轨5上，滑轨5为钢制圆柱形杆体，滑轨5上相邻的两个滑环6之间套接有弹簧7，当隔架4的没有收到压力时隔架4之间形成缝隙，缝隙中依次塞有多块木板10；

所述压板8右侧面接触与最左侧的隔架4左侧面接触，压板8尺寸与隔架4尺寸相同，压板8滑动连接在内箱体3中，压板8的左侧面中心处固定连接有螺杆9，螺杆9贯穿外箱体1、内箱体3和左侧的连接块2中心，啮合在螺杆座中，螺杆9的左端固定连接有转盘，通过转盘旋转螺杆9，能够将隔架4和木板10压紧；

所述外箱体1的内侧壁中心设有圆形通孔，通孔侧壁中固定连接有进风口11，进风口11为圆管型结构，进风口11通过保温管12与暖风机13的输出口连接，用于将暖风导入内箱体3中，通过隔架4上的空隙从内箱体1的正面排出，干燥木板10；

所述隔架4的支撑杆之间通过焊接有倾斜的加强筋，加强隔架4的结构强度；

所述外箱体1的侧壁采用保温板和钢架连接而成，在保证结构强度的同时减少热量散溢，保证干燥效果；

所述暖风机13为工业电暖风机，外壳全钢结构，坚固耐用，不锈钢发热元件进行绝缘保护并与外壳进行隔热处理，并且带有过热保护装置。

本实用新型的工作原理是：当隔架4的没有收到压力时隔架4之间形成缝隙，缝隙中依次塞有多块木板10，通过转盘旋转螺杆9，能够将隔架4和木板10压紧，启动暖风机13，暖风机13通过外箱体1的背面中心进风口11处泵入暖风，对木板进行烘干。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009950.9

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209279561U

授权时间:20190820

主分类号:F26B 11/00

专利分类号:F26B11/00;F26B21/00;F26B25/00

范畴分类:35E;

申请人:漳州市庆瑞工贸有限公司

第一申请人:漳州市庆瑞工贸有限公司

申请人地址:363000 福建省漳州市龙海市颜厝上洋村

发明人:郑国庆

第一发明人:郑国庆

当前权利人:漳州市庆瑞工贸有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a96d0fd794d772249b06379d.html