# 一种自动调整外部振动器离心力的装置论文和设计-白光明

### 全文摘要

一种自动调整外部振动器离心力的装置属建筑机械领域。本实用新型的技术方案是：外部振动器电机轴的两端分别有圆柱体，圆柱体上有径向槽和轴向键槽；并分别配有动偏心块和定偏心块，动偏心块和定偏心块分别有第一轴向小孔和第二轴向小孔，定偏心块有键槽，动偏心块没有键槽；两端带勾头的扭簧安装在两个偏心块之间，第一勾头、第二勾头分别勾住第一轴向小孔、第二轴向小孔；键装入键槽，轴用弹簧档圈装在电机轴的圆柱体的径向槽内固定，动偏心块与定偏心块相对位置可以调换。有益效果是：在电机转速改变时自动调整动偏心块与定偏心块错位角，达到自动调整离心力大小，省工省时，构思巧妙、设计新颖、结构合理、安全可靠。

### 主设计要求

1.一种自动调整外部振动器离心力的装置，其特征在于：外部振动器电机轴（1）的两端分别有圆柱体（1-1），圆柱体（1-1）上有径向槽（1-2）和轴向键槽（1-3）；并分别配有动偏心块（2）和定偏心块（4），动偏心块（2）和定偏心块（4）上分别有第一轴向小孔（2-1）、第二轴向小孔（4-1），定偏心块（4）有键槽（4-2），动偏心块（2）没有键槽；两端带勾头的扭簧（3）安装在动偏心块（2）和定偏心块（4）之间，第一勾头（3-1）、第二勾头（3-2）分别勾住第一轴向小孔（2-1）、第二轴向小孔（4-1）；键（6）装入键槽（4-2），轴用弹簧档圈（5）装在电机轴（1）的圆柱体（1-1）的径向槽（1-2）内固定，动偏心块（2）与定偏心块（4）相对位置可以调换。

### 设计方案

1.一种自动调整外部振动器离心力的装置，其特征在于：外部

振动器电机轴（1）的两端分别有圆柱体（1-1），圆柱体（1-1）上有径向槽（1-2）和轴向键槽（1-3）；并分别配有动偏心块（2）和定偏心块（4），动偏心块（2）和定偏心块（4）上分别有第一轴向小孔（2-1）、第二轴向小孔（4-1），定偏心块（4）有键槽（4-2），动偏心块（2）没有键槽；两端带勾头的扭簧（3）安装在动偏心块（2）和定偏心块（4）之间，第一勾头（3-1）、第二勾头（3-2）分别勾住第一轴向小孔（2-1）、第二轴向小孔（4-1）；键（6）装入键槽（4-2），轴用弹簧档圈（5）装在电机轴（1）的圆柱体（1-1）的径向槽（1-2）内固定，动偏心块（2）与定偏心块（4）相对位置可以调换。

### 设计说明书

技术领域

一种自动调整外部振动器离心力的装置属建筑机械领域。

背景技术

随着我国国民经济的持续高速发展，外部振动器在建筑、交通、水利等领域的应用越来越广泛，现有的外部振动器均为在电机两端安装固定的偏心块，运转时偏心块产生离心力即对混凝土构件密实的激振力，该激振力传递给混凝土构件，形成对混凝土的扰动力，经过一段时间的振动，混凝土内的空隙被填满，混凝土构件得到密实。在混凝土密实的过程中，需要不同的振动频率，传统的靠人工调整若干个偏心块之间的角度形成若干档的方法费时费力，不能自动调整激振力，在实际中无法应用，迫切需要克服以上弊端，创新研制一种自动随着振动频率改变而自动调整动偏心块与定偏心块错位角自动调整离心力的装置，以适应工况的需求。

发明内容

本实用新型的目的就是创新研制一种自动调整外部振动器离心力的装置，以适应工况的需求。

本实用新型的技术方案是：外部振动器电机轴的两端分别有圆柱体，圆柱体上有径向槽和轴向键槽；并分别配有动偏心块和定偏心块，动偏心块和定偏心块分别有第一轴向小孔和第二轴向小孔，定偏心块有键槽，动偏心块没有键槽；两端带勾头的扭簧安装在两个偏心块之间，第一勾头、第二勾头分别勾住第一轴向小孔、第二轴向小孔；键装入键槽，轴用弹簧档圈装在电机轴的圆柱体的径向槽内固定，动偏心块与定偏心块相对位置可以调换。

本实用新型的有益效果是：当电机转速升高时，动偏心块与定偏心块错位角增大；当电机转速降低时，动偏心块与定偏心块错位角减小。从而在电机转速改变时，自动调整动偏心块与定偏心块错位角，达到自动调整离心力亦即激振力大小的目的。克服了现有外部振动器不能自动调整离心力而且费时费力的弊端，大大降低设备成本，延长使用寿命，省工省时，维修简便，构思巧妙、设计新颖、结构合理、安全可靠。

附图说明

图1是本实用新型实施例的结构示意图。

图2是图1中动偏心块2和定偏心块4相对位置示意图。

图3是图1中动偏心块2的结构示意图。

图4是图3的左视剖视示意图.

图5是图1中定偏心块4的结构示意图。

图6是图5的左视剖视示意图.

具体实施方式

结合本实用新型实施例的附图详细说明本实用新型的细节与工作过程。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一个实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。外部振动器电机轴1的两端分别有圆柱体1-1，圆柱体1-1上有径向槽1-2和轴向键槽1-3；并分别配有动偏心块2和定偏心块4，动偏心块2和定偏心块4分别有第一轴向小孔2-1、第二轴向小孔4-1，定偏心块4有键槽4-2，动偏心块2没有键槽；两端带勾头的扭簧3安装在动偏心块2和定偏心块4之间，第一勾头3-1、第二勾头3-2分别勾住第一轴向小孔2-1、第二轴向小孔4-1；键6装入键槽4-2，轴用弹簧档圈5装在电机轴1的圆柱体1-1的径向槽1-2内固定，动偏心块2与定偏心块4相对位置可以调换。本实施例扭簧3为两端带勾头，也可以是其它形式的扭簧。混凝土振动密实理论告诉我们，利用机械措施迫使混凝土混合料振动，可加快混合料物理力学性质的变化，触变作用使生成的胶体由凝胶转化为溶胶，振动所作的功将颗粒的接触点松开，从而破坏了颗粒间的粘结力和由于颗粒直接接触而产生的机械啮合力，使内摩擦力大大降低，使混合料部分或全部液化，具有接近重质液体的性质。在振动液化过程中，固相颗粒纷纷趋于最适宜的稳定位置，填满颗粒间的空隙，并将存在于混合料中的大部分气体排出，使原来的堆聚结构大大密实，从而提高混凝土的结构强度。此外，振动还加速了水泥的水化作用，使混凝土早期强度增长速度加快。混凝土结构取得良好振动密实效果要求对振动参数合理选择、优化配置，振动频率如接近混合料的固有频率可产生共振，较高频率的振动其衰减较小，并能改善混凝土的性质，被称为“振动活性化”。在混凝土密实的过程中，需要不同的振动频率，传统的靠人工调整若干个偏心块之间的角度形成若干档的方法费时费力，不能自动调整激振力，在实际中无法应用。本实用新型巧妙地解决了这一难题，通过自动调整动偏心块与定偏心块错位角α，达到自动调整离心力大小的目的。当电机转速升高时，动偏心块2与定偏心块4之间的错位角α增大，离心力亦即激振力减小；当电机转速降低时，动偏心块2与定偏心块4之间的错位角α减小，离心力亦即激振力增大。从而在电机转速改变时，自动调整动偏心块与定偏心块错位角，达到自动调整离心力亦即激振力大小的目的。本实用新型的有益效果是：在电机转速改变时，自动调整动偏心块与定偏心块错位角，达到自动调整离心力亦即激振力大小的目的。克服了现有外部振动器不能自动调整离心力而且费时费力的弊端，大大降低设备成本，延长使用寿命，省工省时，维修简便，构思巧妙、设计新颖、结构合理、安全可靠。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920122199.3

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209723637U

授权时间:20191203

主分类号:E04G21/06

专利分类号:E04G21/06;E02D15/02

范畴分类:36E;

申请人:安阳振动器有限责任公司

第一申请人:安阳振动器有限责任公司

申请人地址:455000 河南省安阳市安阳开发区海河大道中段路北

发明人:白光明;王秋生;郭双飞;张学栋;原群英;冯福庆

第一发明人:白光明

当前权利人:安阳振动器有限责任公司

代理人:杨红军

代理机构:41116

代理机构编号:安阳市智浩专利代理事务所(普通合伙) 41116

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a98eaae88c7c344b707ee56c.html