# 多工位液压机的八面导轨组件论文和设计-阮立鹤

### 全文摘要

本实用新型公开了多工位液压机的八面导轨组件，其特征在于：包括定位架和设于主滑块四角的导轨安装板，导轨安装板的内侧设有第一、第二导轨板与主滑块的四角边进行滑动接触，定位架固定安装；导轨安装板为L形板，第一导轨板可前后调节设于导轨安装板在前后方向上的内侧面，第二导轨板固定设于导轨安装板在左右方向上的内侧面，导轨安装板可左右调节连接于定位架上，导轨安装板在左右方向上的外侧面设有斜面，与斜面对应设有斜面推动板，斜面推动板可前后调节连接于定位架上。本实用新型导向精度高，结构紧凑，可更好保证冲压拉伸精度，便于实现液压机的多工位连续生产。

### 主设计要求

1.多工位液压机的八面导轨组件，其特征在于：包括定位架和设于主滑块四角的导轨安装板，导轨安装板的内侧设有第一、第二导轨板与主滑块的四角边进行滑动接触，定位架固定安装。

### 设计方案

1.多工位液压机的八面导轨组件，其特征在于：包括定位架和设于主滑块四角的导轨安装板，导轨安装板的内侧设有第一、第二导轨板与主滑块的四角边进行滑动接触，定位架固定安装。

2.如权利要求1所述的多工位液压机的八面导轨组件，其特征在于：导轨安装板为L形板，第一导轨板可前后调节设于导轨安装板在前后方向上的内侧面，第二导轨板固定设于导轨安装板在左右方向上的内侧面，导轨安装板可左右调节连接于定位架上，导轨安装板在左右方向上的外侧面设有斜面，与斜面对应设有斜面推动板，斜面推动板可前后调节连接于定位架上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种多工位液压机，具体涉及一种多工位液压机的八面导轨组件。

背景技术

液压机广泛应用于冲压、拉伸等工作场合，上模在被主油缸的推动过程中，导向精度不高，要采用相当复杂的结构才能较好保证导向精度，目前一般采用内外两套导柱的导向机构进行导向，而内外导柱的导向机构的采用，需要液压机具有较大外形；如果采用滑轨组件对主油缸推动的主滑块进行导向，那么当液压机具有多工位时，滑轨组件的多面导向就不易实现。

发明内容

鉴于现有技术的不足，本实用新型要解决的技术问题是在于提供一种导向精度高，结构紧凑，可更好保证冲压拉伸精度，便于实现液压机多工位连续生产的多工位液压机八面导轨组件。

本实用新型是采取如下技术方案来完成的：

多工位液压机的八面导轨组件，其特征在于：包括定位架和设于主滑块四角的导轨安装板，导轨安装板的内侧设有第一、第二导轨板与主滑块的四角边进行滑动接触，定位架固定安装。

导轨安装板为L形板，第一导轨板可前后调节设于导轨安装板在前后方向上的内侧面，第二导轨板固定设于导轨安装板在左右方向上的内侧面，导轨安装板可左右调节连接于定位架上，导轨安装板在左右方向上的外侧面设有斜面，与斜面对应设有斜面推动板，斜面推动板可前后调节连接于定位架上。

通过上述设计，每个主油缸推动的主滑块在作上下滑动动作时都能够得到八面的导向，从而最大限度地提高导向精度，具体工作原理是：通过第一导轨板的前后调节可使第一导轨板紧贴主滑块四角的前后角边，保证主滑块滑动时的前后方向上的滑动间隙，通过导轨安装板的左右调节可使第二导轨板紧贴主滑块四角的左右角边（导轨安装板的左右调节通过斜面推动板的前后调节来实现），保证主滑块滑动时的左右方向上的滑动间隙，由于主滑块的四角都能够得到良好导向，因此也就保证了主滑块的滑动精度和上模动作的精度，进而保证上模的冲压或拉伸精度。上述设计中，导轨组件结构紧凑，调节方便，因为都是从前后方向进行调节，所以对于多工位的液压机也是如此。

附图说明

本实用新型有如下附图：

图1为本实用新型的结构示意图，

图2为图1中去除定位架后的视图，

图3为图2的局部放大图。

具体实施方式

如图所示，本实用新型的多工位液压机的八面导轨组件，包括定位架30和设于主滑块29四角的导轨安装板33，主油缸25通过主滑块29来推动上模安装板34，导轨安装板33的内侧设有第一导轨板36、第二导轨板37与主滑块29的四角边进行滑动接触，导轨安装板33为L形板，第一导轨板36通过调节螺钉38可前后调节设于导轨安装板33在前后方向上的内侧面，第二导轨板37固定设于导轨安装板33在左右方向上的内侧面，导轨安装板33可左右调节连接于定位架30上并通过锁紧螺钉39进行锁紧，导轨安装板33在左右方向上的外侧面为斜面40，与斜面40对应设有斜面推动板43，斜面推动板43通过调节螺钉可前后调节连接于定位架30上，这样当对斜面推动板43进行前后调节时，即可对导轨安装板33进行左右方向的调节，使第二导轨板37能够紧贴主滑块29四角的左右角边，定位架30在液压机的左右牌坊35上固定安装。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920039537.7

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209832752U

授权时间:20191224

主分类号:B30B15/04

专利分类号:B30B15/04

范畴分类:29A;

申请人:浙江鹤立智能机械有限公司

第一申请人:浙江鹤立智能机械有限公司

申请人地址:325409 浙江省温州市平阳县万全镇县农场下宋开发区

发明人:阮立鹤

第一发明人:阮立鹤

当前权利人:浙江鹤立智能机械有限公司

代理人:薛辉

代理机构:33241

代理机构编号:杭州斯可睿专利事务所有限公司 33241

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a99e73ea6eb384bbef76c81d.html