# 烟囱效应论文_卢晓民,陈昌伟

导读:本文包含了烟囱效应论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:烟囱,效应,高层建筑,电梯,外罩,风洞,力矩。

### 烟囱效应论文文献综述

卢晓民,陈昌伟[1]（2019）在《高层建筑烟囱效应对电梯门系统的影响》一文中研究指出介绍了烟囱效应相关原理,探讨了其影响参数,阐述了其对当前电梯门系统及乘客的影响。对东北某市的一栋建筑进行实测,验证了纯热压理论规律,同时分析了烟囱效应的影响因素和控制措施。(本文来源于《中国电梯》期刊2019年23期）

魏海,李德前,周梅华[2]（2019）在《倾倒二氧化碳灭火实验需排除“烟囱效应”的干扰》一文中研究指出现行初中化学(或科学)教科书及学术期刊中编排设计的"二氧化碳灭火"实验,在倾倒(或通入)二氧化碳气体时没有排除"烟囱效应"的干扰,难以准确得出"二氧化碳气体密度比空气大"的实验结论。新设计的"倾倒二氧化碳灭火"实验避免了在倾倒二氧化碳气体时的热差作用,确保了实验结果的科学性与严谨性。(本文来源于《化学教学》期刊2019年11期）

张鹏,谢然,王婉君,高常进[3]（2019）在《高层建筑电梯井道烟囱效应形成分析及解决措施》一文中研究指出高层及超高层建筑的热压作用会引发建筑"烟囱效应"。在室内外温差较大地区,电梯门会因电梯井道"烟囱效应"造成难以关闭的问题,影响电梯的正常使用。本文以电梯井道"烟囱效应"形成原因和影响因素作为切入点,提出解决电梯井道"烟囱效应"的多种措施。其中可控力矩门机系统可有效降低电梯井道"烟囱效应"的影响。最后,建立可控力矩门机系统的数学模型,通过simulink电力电子仿真软件分析该系统的可行性。(本文来源于《中国特种设备安全》期刊2019年10期）

钱剑峰,李爽[4]（2019）在《针对烟囱效应对太阳能空调系统性能影响研究》一文中研究指出根据BIPVT技术和热压下的热通风理论以及利用光伏板构建试验台,通过对室外干球温度ta以及玻璃盖板到光伏电池板之间的距离l等参数进行变化,得出结论,室外干球温度对光伏电池板的温度存在正比影响;且玻璃盖板到光伏电池板表面之间的距离l越小,节能型空调系统的性能提升越大;基于对季节性数据处理,同时对节能空调,其系统光伏热结构进行分析,冬季和夏季两季气温变化,各层之间的平均温差为17. 55℃和22. 17℃,与此同时其发电效率则会分别提高2. 72%和7. 09%.(本文来源于《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

朱一丁,张篁葳,周波,王广增,杨海[5]（2019）在《基于烟囱效应的5G AAU密闭式外罩通风改造研究》一文中研究指出5G天线采用AAU设备,其功耗约为4GRRU设备3倍,在密闭式外罩内建设AAU设备,将导致散热不良,引起设备告警甚至退网。分析密闭式外罩特点,应用烟囱效应散热原理,在散热表面积保持不变的情况下,通过增加表面换热系数,实现AAU设备良好散热。结合现有密闭式外罩规格尺寸,通过对比验证改造前后散热效果,最(本文来源于《5G网络创新研讨会（2019）论文集》期刊2019-08-15）

尹灵,孙永霞[6]（2019）在《某超高层建筑中烟囱效应的不利影响和整改措施》一文中研究指出近年来,超高层建筑在全国各地不断涌现,超高层建筑的功能主要涉及办公、酒店、公寓、住宅等,其中超高层建筑安全是设计的重点内容。但是,北方地区的超高层建筑在寒冷季节时,室内电梯在使用过程中经常会出现电梯门关不上,运行中产生噪声、啸叫声的问题,即烟囱效应的问题,尚未引起足够重视。笔者以某一实际超高层项目为例,针对项目中出现的冬季电梯门关不上、部分电梯啸叫声明显的问题,进行现场调研,分析现状,并提出相关整改措施。经后续改造和运行,使用效果良好。(本文来源于《城市建筑》期刊2019年15期）

万腾骏[7]（2019）在《超高层建筑烟囱效应的现场实测、风洞试验与数值模拟研究》一文中研究指出超高层建筑的烟囱效应是指在建成建筑中、在特定的季节发生的一种非受控室内外空气渗透现象,主要和室内外温差、电梯井道高度、建筑构件的渗透特性及风压作用有关。它是当前超高层建筑都普遍面临的技术难题,不仅和建筑设计有关,而且涉及电梯产品设计,是建筑科学领域中的一个交叉学科难题。强烟囱效应将导致电梯关闭故障、气动噪声超标、能源浪费。当前对这一跨学科问题的研究远滞后于建筑速度。本文综合采用现场实测、风洞试验和数值模拟研究手段,并结合工程实践,系统开展了超高层建筑烟囱效应系列研究,内容包括:1)通过实测获得不同地域五栋超高层商业建筑强在烟囱效应作用下电梯门压差高度分布规律,基于经典模型,建议了估算高层建筑烟囱效应极值压差估算公式。2)基于风压模拟热压的新思路,设计了全尺寸电梯门风洞试验,在大气边界层风洞中成功再现了实测电梯门因烟囱效应导致故障现象;测试了不同风速作用下的电梯门受力工况,获得了试验电梯门关闭故障失效阈值;并测试了提高电梯门承压阈值的技术措施。3)基于多区域网络模型计算软件CONTAM的计算原理与数学模型,并在现场实测经验上进行合理假设与简化,编制了相应计算程序,实现了具有一定实用性的模拟和评估超高层建筑烟囱效应的数值模拟方法;用该数值模拟方法对长沙国金中心主塔楼进行数值分析,与实测数据对比验证其准确性;对数值建模参数讨论得出,数值模拟结果的准确性主要与发生强烟囱效应的电梯所在的主要流通路径上的渗透系数取值密切相关。4)以长沙国金中心主塔楼为工程案例,进行了强烟囱效应缓解方案的研究和探讨,包括提高首层大厅气密性、打开中间楼层电梯门、井道顶部开孔等措施对缓解电梯极值压差的影响,为该建筑未来可能的改建措施提供参考。本文的研究对今后完善超高层建筑研究效应的评估、优化设计,以及未来完善有关设计标准具有一定的参考价值。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-05-16）

陈艳秋,袁满,陈龙飞[8]（2019）在《高层住宅内天井烟囱效应的量化及影响因素研究》一文中研究指出提出并验证一种内天井烟囱效应强度的量化方法,即采用内天井底部与外界环境压差量化内天井烟囱效应强度。FDS模拟表明,天井底部与外界环境压差越大,烟囱效应强度越大,火灾烟气越快到达天井顶部,天井顶部温度和烟气浓度受影响越大;内天井烟囱效应强度与内天井进深、宽度呈线性负相关。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2019年05期）

伏果[9]（2019）在《基于烟囱效应的高层建筑电梯防火设计研究》一文中研究指出本文分析了高层建筑电梯烟囱效应成因,并以实际工程为例,分析了电梯防火设计中存在的问题,并就提出开洞补风、设置防火阀、防火封堵、防火隔墙等措施,以期提高高层、超高层建筑电梯防火设计科学性,阻隔火灾发生时火势沿电梯井蔓延,确保人员安全疏散。(本文来源于《城市建设理论研究(电子版)》期刊2019年11期）

谢天光,黄鑫[10]（2019）在《高层建筑电梯井烟囱效应防火设计探讨》一文中研究指出介绍了高层建筑电梯井烟囱效应的成因,分析引发的问题,并提出解决方案。针对解决方案中的防火设计难点,提出防火设计优化措施。以某高层建筑为例开展防火设计,设置3个火源位置,考虑电梯竖井高度为51、14、4层的情况,通过数值模拟进行分析验证。结果表明,该防火设计方案能够在缓解烟囱效应的同时限制火灾大规模蔓延,保证人员安全疏散。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2019年03期）

### 烟囱效应论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

现行初中化学(或科学)教科书及学术期刊中编排设计的"二氧化碳灭火"实验,在倾倒(或通入)二氧化碳气体时没有排除"烟囱效应"的干扰,难以准确得出"二氧化碳气体密度比空气大"的实验结论。新设计的"倾倒二氧化碳灭火"实验避免了在倾倒二氧化碳气体时的热差作用,确保了实验结果的科学性与严谨性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 烟囱效应论文参考文献

[1].卢晓民,陈昌伟.高层建筑烟囱效应对电梯门系统的影响[J].中国电梯.2019

[2].魏海,李德前,周梅华.倾倒二氧化碳灭火实验需排除“烟囱效应”的干扰[J].化学教学.2019

[3].张鹏,谢然,王婉君,高常进.高层建筑电梯井道烟囱效应形成分析及解决措施[J].中国特种设备安全.2019

[4].钱剑峰,李爽.针对烟囱效应对太阳能空调系统性能影响研究[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版).2019

[5].朱一丁,张篁葳,周波,王广增,杨海.基于烟囱效应的5GAAU密闭式外罩通风改造研究[C].5G网络创新研讨会（2019）论文集.2019

[6].尹灵,孙永霞.某超高层建筑中烟囱效应的不利影响和整改措施[J].城市建筑.2019

[7].万腾骏.超高层建筑烟囱效应的现场实测、风洞试验与数值模拟研究[D].华南理工大学.2019

[8].陈艳秋,袁满,陈龙飞.高层住宅内天井烟囱效应的量化及影响因素研究[J].消防科学与技术.2019

[9].伏果.基于烟囱效应的高层建筑电梯防火设计研究[J].城市建设理论研究(电子版).2019

[10].谢天光,黄鑫.高层建筑电梯井烟囱效应防火设计探讨[J].消防科学与技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/a9d54851d2f67e31d8cb33a1.html