# B2O3-SiO2-Na2O缓释材料的合成工艺参数优化及其缓释机理

### 论文摘要

为优化工艺参数、减少原料损失和控制生产成本,本研究采用单因素法研究不同升温速率、保温时间、熔制温度和起始温度对硼酸盐缓释材料（BCRM）在制备过程中B2O3挥发量和气泡生成情况的影响规律。运用X射线衍射分析、红外光谱和X射线光电子能谱仪表征缓释前后BCRM理化性质变化,通过Korsmeyer-Peppas模型分析BCRM缓释机理。结果表明,在起始温度1050℃、保温时间2 h和熔制温度1050℃的最优工艺参数下,B2O3挥发量可降低至1.08%,BCRM澄清透明,无气泡生成,缓释性能良好。此外,温度会影响BCRM的缓释机理,在30和35℃时,释放机理为Super Case II转运;在40℃时,释放机制为non-Fickian扩散。但在不同温度下,硼累积释放率均高于95%。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 1.1 材料合成

- 1.2 硼含量的测定

- 1.3 工艺参数优化

- 1.4 硼释放度的测定

- 1.5 缓释前后BCRM的表征

- 1.6 缓释动力学方程拟合

- 2 结果与讨论

- 2.1 工艺参数优化

- 2.2 缓释性能

- 2.2.1 释放曲线

- 2.2.2 缓释前后BCRM的结构变化

- 2.2.3 缓释机理

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 黄长兴,崔骏,裴元生

关键词: 硼酸盐,工艺参数优化,挥发,缓释机理

来源: 无机材料学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 北京师范大学环境学院教育部水沙科学重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51579009),北京市科技计划项目(Z181100005518005)~~

分类号: TB34

页码: 653-659

总页数: 7

文件大小: 352K

下载量: 55

### 相关论文文献

- [1].基于制件尺寸规格与评价指标的熔融沉积工艺参数优化[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [2].云平台技术在电镀工艺参数优化中的应用[J]. 电镀与环保 2020(04)

- [3].中药浓缩过程工艺参数优化方法研究[J]. 仪器仪表标准化与计量 2020(05)

- [4].六氟化钼的制备及其工艺参数优化研究[J]. 低温与特气 2017(04)

- [5].高速切削工艺参数优化系统[J]. 新技术新工艺 2009(08)

- [6].低中放可燃废物玻璃固化过程关键工艺参数优化研究[J]. 核动力工程 2017(03)

- [7].基于多克隆粒子群的无心磨削工艺参数优化[J]. 机床与液压 2010(03)

- [8].高速切削工艺参数优化模型研究及发展趋势[J]. 电子机械工程 2010(01)

- [9].基于稳健设计的FDM工艺参数优化(英文)[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics 2012(01)

- [10].连杆锻造成形数值模拟及工艺参数优化分析[J]. 河南科技 2015(24)

- [11].硫酸渣煅烧工艺参数优化及循环反应性能研究[J]. 热能动力工程 2020(11)

- [12].防老剂工艺参数优化[J]. 石油化工设备 2008(03)

- [13].支持少样本的高速滚齿工艺参数优化[J]. 计算机集成制造系统 2018(10)

- [14].氯硅烷歧化制备硅烷的工艺参数优化[J]. 材料科学与工程学报 2017(03)

- [15].柔性风选机关键工艺参数优化[J]. 食品与机械 2017(07)

- [16].基于小步长搜索法的注射成型工艺参数优化[J]. 橡塑技术与装备 2008(07)

- [17].胎圈钢丝中间热处理的工艺参数优化[J]. 中国冶金 2020(04)

- [18].天然气粗氦分离系统?分析与工艺参数优化[J]. 天然气与石油 2019(04)

- [19].基于响应曲面法的氮化硅陶瓷磨削工艺参数优化[J]. 兵器材料科学与工程 2017(05)

- [20].复杂壳体类塑料件气体辅助注射成型工艺参数优化研究[J]. 工程塑料应用 2012(07)

- [21].聚合物光学产品注射工艺参数优化综述[J]. 模具制造 2020(02)

- [22].基于遗传算法的高速铣削工艺参数优化研究[J]. 工具技术 2014(06)

- [23].液固挤压复合材料工艺参数优化系统的设计与实现[J]. 机械科学与技术 2008(03)

- [24].蚯蚓生物消解尾菜废弃物工艺参数优化[J]. 农业资源与环境学报 2019(05)

- [25].熔融石英超细研磨的工艺参数优化研究[J]. 金华职业技术学院学报 2019(06)

- [26].感应淬火工艺参数优化和组织硬度分布预测[J]. 材料热处理学报 2013(06)

- [27].基于模糊物元分析的转鼓工艺参数优化[J]. 西部皮革 2016(23)

- [28].基于正交试验的高压辊磨机生产工艺参数优化[J]. 化工矿物与加工 2014(08)

- [29].基于正交试验设计的拉矫机工艺参数优化[J]. 冶金设备 2020(04)

- [30].螺旋搅拌混合机颗粒混合工艺参数优化研究[J]. 饲料工业 2019(19)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa626564ce1db80f4dcb1f95.html