# 基于Isight的液压机下横梁筋板布置位置优化设计

### 论文摘要

液压机下横梁是关系到整机几何刚度和制品成型精度的重要零件。为了获得材料最优布置的箱梁结构形式,对横向筋板厚度不同情况下的筋板布置位置进行优化,利用有限元分析与灵敏度分析获得参数化模型,结合最优拉丁超立方设计建立基于径向基神经网络的近似优化模型,用序列二次规划法(NLPQL)求解。结果表明,横向筋板厚度对梁的刚度性能影响最大,当厚度从小到大变化时,筋板的最优位置布置由中间相对集中方式逐渐往均匀分布方式变化。不同厚度的横向筋板对应有着不同的最优布置方式。在保持原刚度不下降的前提下,可将质量减小约12%。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 有限元模型和灵敏度分析

- 1.1 有限元模型

- 1.2 下横梁模型灵敏度分析

- 2 优化模型的建立和求解

- 2.1 设计变量的选取

- 2.2 约束条件

- 2.3 优化目标函数

- 2.4 优化近似模型的求解

- 3 优化结果及讨论

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林谢昭,沈梦安

关键词: 布置优化,参数化建模,下横梁,液压机

来源: 机械制造与自动化 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 福州大学机械工程及自动化学院

基金: 福建省自然科学基金项目(2017J01692)

分类号: TG305

DOI: 10.19344/j.cnki.issn1671-5276.2019.04.029

页码: 106-109

总页数: 4

文件大小: 664K

下载量: 87

### 相关论文文献

- [1].主塔下横梁支架结构分析[J]. 四川水泥 2020(02)

- [2].双塔斜拉桥下横梁钢管型钢梁轻型现浇支模体系施工技术研究[J]. 上海公路 2020(01)

- [3].两面顶压机下横梁结构有限元分析和结构优化[J]. 煤矿机械 2019(01)

- [4].浅谈高桩码头现浇下横梁砼的施工技术[J]. 珠江水运 2016(12)

- [5].荆岳长江公路大桥主塔下横梁施工技术[J]. 中外公路 2010(04)

- [6].松浦大桥主塔下横梁箱内临时支架设计[J]. 低温建筑技术 2011(10)

- [7].高桩码头下横梁裂缝开展的成因、影响及防治[J]. 山东交通科技 2010(05)

- [8].斜拉桥拱形主塔施工过程分析与下横梁预应力张拉工序优化[J]. 中外公路 2020(02)

- [9].建元高速公路红河特大桥13号主塔下横梁施工技术[J]. 国防交通工程与技术 2019(02)

- [10].飞云江跨海特大桥主塔下横梁支架设计[J]. 交通世界 2019(09)

- [11].索塔下横梁支架设计及施工总结[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(07)

- [12].超长下横梁一次浇筑施工技术[J]. 中国水运 2019(04)

- [13].马岭河大桥主塔下横梁施工支架设计[J]. 交通科技 2010(03)

- [14].荆岳长江公路大桥北索塔下横梁的支架设计与计算[J]. 公路 2009(11)

- [15].西江特大桥主塔下横梁施工关键技术及应用[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(12)

- [16].南京港机重工码头完成下横梁浇筑[J]. 港工技术 2015(03)

- [17].轿车后风窗下横梁冲压工艺及模具设计[J]. 模具制造 2019(11)

- [18].半副车架车型水箱下横梁优化设计[J]. 汽车零部件 2020(03)

- [19].嘉鱼长江公路大桥主塔下横梁支架计算分析[J]. 公路与汽运 2018(02)

- [20].跨径悬索桥塔下横梁施工技术分析[J]. 中国新技术新产品 2019(07)

- [21].大跨径斜拉桥索塔下横梁施工支架结构分析[J]. 湖南交通科技 2010(04)

- [22].山区高墩大跨斜拉桥百米高空下横梁施工新技术[J]. 建筑施工 2009(02)

- [23].大倾角曲线花瓶型索塔下横梁支架设计优化[J]. 黑龙江科技信息 2015(11)

- [24].南洞庭湖特大桥索塔下横梁施工工艺研究[J]. 交通世界 2017(22)

- [25].大型斜拉桥钻石型塔柱下横梁支架设计与施工[J]. 建筑技术开发 2020(17)

- [26].重庆长寿长江大桥主塔下横梁施工方案优化[J]. 市政技术 2009(02)

- [27].主塔下横梁在百米高空施工的新技术[J]. 公路 2008(04)

- [28].江西九江新长江大桥北塔下横梁首次浇筑成功[J]. 施工技术 2011(14)

- [29].大跨度斜拉桥主塔下横梁支架受力分析[J]. 公路与汽运 2019(03)

- [30].混凝土斜拉桥双直立塔柱形索塔与下横梁异步施工控制[J]. 交通科技 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa71fc6b59ea3460496bcabd.html