# 一种多功能骨传导眼镜装置论文和设计-林维章

### 全文摘要

本实用新型涉及生活用品的技术领域，公开了一种多功能骨传导眼镜装置，包括眼镜本体和与之相连的项圈，该眼镜本体的镜腿的端部均设置有骨传导耳机，该项圈上设置有骨传导麦克风、声音识别模块、报警器和心率传感器，该骨传导麦克风、声音识别模块设置在项圈对应喉咙的位置，所该骨传导麦克风与声音识别模块相连，该声音识别模块、报警器和心率传感器与控制器相连，该心率传感器设置在项圈对应颈动脉的位置，该骨传导麦克风用于获取佩戴者的声音信息，该声音识别模块用于接收声音信息，输出不同类型的情绪信息，该报警器用于执行报警，所述心率传感器用于测量佩戴者的心率信息，该控制器用于接收情绪信息、心率信息，控制报警器执行报警。

### 主设计要求

1.一种多功能骨传导眼镜装置，其特征在于：包括眼镜本体和与之相连的项圈，所述眼镜本体的镜腿的端部均设置有骨传导耳机，所述项圈上设置有骨传导麦克风、声音识别模块、报警器和心率传感器，所述骨传导麦克风、声音识别模块设置在项圈对应喉咙的位置，所述骨传导麦克风与声音识别模块相连，所述声音识别模块、报警器和心率传感器与控制器相连，所述心率传感器设置在项圈对应颈动脉的位置，所述骨传导麦克风用于获取佩戴者的声音信息，所述声音识别模块用于接收声音信息，输出不同类型的情绪信息，所述报警器用于执行报警，所述心率传感器用于测量佩戴者的心率信息，所述控制器用于接收情绪信息、心率信息，控制报警器执行报警。

### 设计方案

1.一种多功能骨传导眼镜装置，其特征在于：包括眼镜本体和与之相连的项圈，所述眼镜本体的镜腿的端部均设置有骨传导耳机，所述项圈上设置有骨传导麦克风、声音识别模块、报警器和心率传感器，所述骨传导麦克风、声音识别模块设置在项圈对应喉咙的位置，所述骨传导麦克风与声音识别模块相连，所述声音识别模块、报警器和心率传感器与控制器相连，

所述心率传感器设置在项圈对应颈动脉的位置，所述骨传导麦克风用于获取佩戴者的声音信息，所述声音识别模块用于接收声音信息，输出不同类型的情绪信息，所述报警器用于执行报警，所述心率传感器用于测量佩戴者的心率信息，所述控制器用于接收情绪信息、心率信息，控制报警器执行报警。

2.根据权利要求1所述的多功能骨传导眼镜装置，其特征在于：所述不同类型的情绪信息包括害怕情绪，所述控制器用于将害怕情绪与预设害怕情绪做比较，且将心率信息与预设心率做比较，输出报警信息，所述报警器接收报警信息，发出报警。

3.根据权利要求1所述的多功能骨传导眼镜装置，其特征在于：所述眼镜本体上还设置有与骨传导耳机相连的音乐播放模块，其镜框正面的中央设置有照明灯，其镜框正面的一边设置有摄像头，所述镜腿的侧面设置有发光灯带，其顶面设置有触碰开关和音乐播放键，所述触碰开关用于控制发光灯带和照明灯的开关，所述音乐播放键用于控制音乐播放模块的播放和关闭，所述摄像头、音乐播放模块与控制器相连。

4.根据权利要求1所述的多功能骨传导眼镜装置，其特征在于：所述眼镜本体上还设置有与控制器相连的蓝牙模块和GPS模块，所述蓝牙模块用于实现眼镜本体与智能终端之间的通讯，所述GPS模块用于获取眼镜本体的位置信息。

5.根据权利要求1所述的多功能骨传导眼镜装置，其特征在于：所述眼镜本体和项圈之间通过导线电连接，所述导线外围依次包裹有铝箔、金属编织网和软胶。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生活用品的技术领域，具体涉及一种多功能骨传导眼镜装置。

背景技术

在现代生活中，越来越多的人选择在夜晚跑步进行锻炼、户外旅行或者探险进行心情放松。在夜跑或者户外锻炼的过程中，人们都喜欢听着音乐，如此一来，耳机成了必备品。然而，夜跑者夜晚戴着耳机跑步容易忽视身边的环境，而且经常会进入照明条件不是十分良好的路段，从而对夜跑安全性造成隐患，在夜跑时会经过某些人烟稀少的路段，在此时一旦发生意外，难以被人发现，容易错过最佳救援时机，户外旅行或者探险同样会遇到类似的问题，特别是在攀登雪山、峭壁攀岩等，阳光照射比较强，对眼睛有一定损伤，危险系数也比较高，遇到危险时，经常由于不能及时发现或者报警，而错失最佳施救时机，造成不可挽回的损失。

实用新型内容

本实用新型提供了一种多功能骨传导眼镜装置，解决了现有夜跑或者雪山攀登人员遇到危险时，不能及时施救等问题。

本实用新型可通过以下技术方案实现：

一种多功能骨传导眼镜装置，包括眼镜本体和与之相连的项圈，所述眼镜本体的镜腿的端部均设置有骨传导耳机，所述项圈上设置有骨传导麦克风、声音识别模块、报警器和心率传感器，所述骨传导麦克风、声音识别模块设置在项圈对应喉咙的位置，所述骨传导麦克风与声音识别模块相连，所述声音识别模块、报警器和心率传感器与控制器相连，

所述心率传感器设置在项圈对应颈动脉的位置，所述骨传导麦克风用于获取佩戴者的声音信息，所述声音识别模块用于接收声音信息，输出不同类型的情绪信息，所述报警器用于执行报警，所述心率传感器用于测量佩戴者的心率信息，所述控制器用于接收情绪信息、心率信息，控制报警器执行报警。

进一步，所述不同类型的情绪信息包括害怕情绪，所述控制器用于将害怕情绪与预设害怕情绪做比较，且将心率信息与预设心率做比较，输出报警信息，所述报警器接收报警信息，发出报警。

进一步，所述眼镜本体上还设置有与骨传导耳机相连的音乐播放模块，其镜框正面的中央设置有照明灯，其镜框正面的一边设置有摄像头，所述镜腿的侧面设置有发光灯带，其顶面设置有触碰开关和音乐播放键，所述触碰开关用于控制发光灯带和照明灯的开关，所述音乐播放键用于控制音乐播放模块的播放和关闭，所述摄像头、音乐播放模块与控制器相连。

进一步，所述眼镜本体上还设置有与控制器相连的蓝牙模块和GPS模块，所述蓝牙模块用于实现眼镜本体与智能终端之间的通讯，所述GPS模块用于获取眼镜本体的位置信息。

进一步，所述眼镜本体和项圈之间通过导线电连接，所述导线外围依次包裹有铝箔、金属编织网和软胶。

本实用新型有益的技术效果在于：

通过骨传导麦克风和声音识别模块，对佩戴者遇到危险时的声音进行采集和识别，再结合心率传感器采集心率信息，当超过预设值时，控制报警器进行报警，并且还可以通过蓝牙模块与手机通讯，利用手机进行自动拨号报警，同时，还设置有摄像头、照明灯和GPS模块，可以对事发经过进行摄像记录，便于后续追踪和调查，可以上传佩戴者的位置信息，便于及时发现事发位置，及时施救，另外，还提供了音乐播放功能，利用骨传导耳机进行播放，提高了佩戴者的体验感，本实用新型的结构简单，操作方便，实用性强且成本低，适于推广，具有显著性应用价值。

附图说明

图1为本实用新型的总体结构示意图；

图2为本实用新型的眼镜本体的正面结构示意图；

其中，1-眼镜本体，101-镜腿，102-镜框，2-项圈，3-骨传导耳机，4-骨传导麦克风，5-报警器，6-心率传感器，7-照明灯，8-摄像头，9-发光灯带，10-触碰开关，11-音乐播放键。

具体实施方式

下面结合附图及较佳实施例详细说明本实用新型的具体实施方式。

如图1和2所示，本实用新型提供了一种多功能骨传导眼镜装置，包括眼镜本体1和与之相连的项圈2，该眼镜本体1的镜腿101的端部均设置有骨传导耳机3，在项圈2上设置有骨传导麦克风4、声音识别模块、报警器5和心率传感器6，该骨传导麦克风4、声音识别模块设置在项圈2对应喉咙的位置，该骨传导麦克风4与声音识别模块相连，该声音识别模块、报警器5和心率传感器6与控制器相连，心率传感器6设置在项圈2对应颈动脉的位置，该骨传导麦克风4用于获取佩戴者的声音信息，该声音识别模块用于接收声音信息，输出不同类型的情绪信息，该报警器5用于执行报警，该心率传感器6用于测量佩戴者的心率信息，该控制器用于接收情绪信息、心率信息，控制报警器5执行报警。

该声音识别模块采用英国的初创企业EITechnologies研发的一种语音识别平台，该平台可通过音质分析来识别情绪，其准确率已经超过了人耳的平均水平。EI的技术可以分析人声的音调，更加注重“声学特征”而非言语内容。目前系统可识别五种基本情绪：高兴、悲伤、害怕、愤怒及无感情，准确率约为70-80％左右，这个数字要高于人类60％的平均水平，而受过训练的心理学家的判断准确率约为70％，从这些数据来看，EI的算法准确率已经非常可观。本实用新型主要情绪信息包括害怕情绪，该控制器用于将识别出的害怕情绪与预设害怕情绪做比较，且将心率信息与预设心率做比较，输出报警信息，该报警器5接收报警信息，发出报警。这样，当佩戴者在夜跑或者户外探险中遇到危险时，设置在喉咙处的骨传导麦克风4较普通的声音采集器，更容易采集到如尖叫、颤抖、被捂嘴时发出的唔唔声、“救命”声等声音信号，通过声音识别模块进行识别判断，而与此同时，佩戴者的心率也将会急剧增加，再结合心率传感器6测量得到的心率信息，也可以是血压信息、汗液信息等，将会大大增加对害怕情绪的识别准确率，报警器5的报警信息可以语音播报，从而达到威慑歹徒的效果。

在眼镜本体1上还设置有音乐播放模块，其镜框102正面的中央设置有照明灯7，其镜框12正面的一边设置有摄像头8，在镜腿101的侧面设置有发光灯带9，在镜腿101的顶面设置有触碰开关10和音乐播放键11，该触碰开关10控制照明灯7、发光灯带9开关，该音乐播放键11控制音乐播放模块的播放和关闭，该摄像头8、音乐播放模块也与控制器相连。这样，可以记录危险情况下的事发过程，便于后续案件的调查和责任追溯，同时，还可以提供音乐播放功能，利用骨传导耳机3，可以解放人的双耳，使佩戴者在佩戴耳机时仍能清楚听到环境声，提高户外运动的安全性，减少对耳朵的损伤，提高佩戴者的体验感。

在眼镜本体1上还设置有与控制器相连的蓝牙模块和GPS模块，该蓝牙模块用于实现眼镜本体1与智能终端之间的通讯，该GPS模块用于获取眼镜本体1的位置信息，这样，在遇到危险时，可以利用智能终端自动进行拨号报警，同时还可以通过蓝牙模块发送佩戴者的位置信息，便于施救人员查找。

另外，眼镜本体1和项圈2之间通过导线电连接，该导线的外围依次包裹有铝箔、金属编织网和软胶，从镜腿101靠近耳朵的端部引出至项圈2或者从骨传导耳机3引出至项圈2，在方便佩戴的同时，不影响佩戴者做其他事情，增加铝箔、金属编织网和软胶包裹，更加既可以保证数据传输的稳定性，又可以提高使用寿命，该软胶采用TPE材料制成，该材料比较软，手感好，阻燃且可反复使用。

通过骨传导麦克风和声音识别模块，对佩戴者遇到危险时的声音进行采集和识别，再结合心率传感器采集心率信息，当超过预设值时，控制报警器进行报警，并且还可以通过蓝牙模块与手机通讯，利用手机进行自动拨号报警，同时，还设置有摄像头、照明灯和GPS模块，可以对事发经过进行摄像记录，便于后续追踪和调查，可以上传佩戴者的位置信息，便于及时发现事发位置，及时施救，另外，还提供了音乐播放功能，利用骨传导耳机进行播放，提高了佩戴者的体验感。

虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是本领域的技术人员应当理解，这些仅是举例说明，在不背离本实用新型的原理和实质的前提下，可以对这些实施方式做出多种变更或修改，因此，本实用新型的保护范围由所附权利要求书限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920094532.4

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209327708U

授权时间:20190830

主分类号:G02C 11/00

专利分类号:G02C11/00;G02C11/04

范畴分类:30D;

申请人:上海工程技术大学

第一申请人:上海工程技术大学

申请人地址:201620 上海市松江区龙腾路333号

发明人:林维章;吴亚生;金锺琪

第一发明人:林维章

当前权利人:上海工程技术大学

代理人:姜晓艳

代理机构:31293

代理机构编号:上海唯智赢专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa8b9e2af2bf2d5e08203aa1.html