# 浇注料论文_孟昕,李志辉

导读:本文包含了浇注料论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:浇注料,碳化硅,性能,强度,水泥,玉质,钢包。

### 浇注料论文文献综述

孟昕,李志辉[1]（2019）在《钢包浇注料TRIZ优化》一文中研究指出本文利用TRIZ理论对钢包内衬耐火材料进行性能优化,试验采用纯铝酸钙水泥为结合剂,以特级高铝矾土、高纯电熔镁砂、棕刚玉和尖晶石为主要原料,制成Al2O3-MgO质钢包浇注料,研究了尖晶石的不同加入量对矾土基高铝-尖晶石质浇注料各项性能的影响。利用TRIZ理论中的九屏分析法、功能分析法、提高理想度法则、最终理想解等方法对尖晶石及其他添加成分进行分析,最终通过检测这些成分对浇注料常温以及烧后抗折强度、耐压强度、显气孔率、体积密度,抗热震性、抗渣性和高温抗折强度等性能指标的影响。结果表明:当尖晶石细粉的加入量为6%时,钢包浇注料试样的各项性能指标相对较好,并且其抗渣性能良好。(本文来源于《产业创新研究》期刊2019年11期）

赵金秋,邓乐锐,章荣会[2]（2019）在《几种炭质材料对铁沟浇注料抗渣侵蚀性能的影响》一文中研究指出炭质材料是Al_(2)O_(3)-SiC-C铁沟浇注料的主要原料之一。本文使用静态坩埚法系统研究几种炭质原料对铁沟浇注料抗渣性能的影响，使用SEM和EDS分析炭质原料抗渣侵蚀的机理。结果表明：球沥青、电极粉和裂解炭黑均能够提高材料抗渣渗透性能，炭黑的抗渣(本文来源于《世界金属导报》期刊2019-11-19）

李德民,杨强,王义龙,张宏进,涂军波[3]（2019）在《超低水泥铁沟浇注料的研究及工业化应用》一文中研究指出高炉用Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料的高温性能主要与水泥的加入量有关,为了探明水泥与Al2O3-SiC-C铁沟浇注料性能的相关性及如何提高Al2O3-SiC-C铁沟浇注料的高温使用性能,对水泥加入量对材料性能的影响。本文以电熔棕刚玉颗粒、碳化硅颗粒与细粉、硅微粉、α-Al2O3微粉、白刚玉微粉、Secar71水泥、Si粉、球沥青为主要原料,分别加入质量分数为0、0.4%、0.6%、1%、1.5%的水泥等量替代白刚玉微粉,外加质量分数为4.5%的水搅拌均匀,振动浇注成型,研究了水泥加入量对浇注料经各温度热处理后常温物理性能及高温抗折强度的影响。结果表明:随着水泥加入量的增加,试样110℃烘干24 h后的体积密度及抗折耐压强度逐渐增大,1 500℃保温3h后的体积密度及强度逐渐降低。其原因分析水泥的增加会形成更多的钙长石、钙黄长石等低共熔相,水泥加入少,高温下低共熔相形成少,形成较多莫来石晶相,对高温性能有利,但水化产物少,常温性能要求得不到保障。加入水泥质量分数为0.6%时,浇注料的综合性能最好。根据试验实研究结果,添加0.6%水泥的铁沟浇注料在铁沟应用中取得了较好的效果。(本文来源于《工业加热》期刊2019年05期）

黄健,韩兵强,鄢文,魏耀武,李楠[4]（2019）在《BN粉加入量对Al_2O_3-SiC-C浇注料性能的影响》一文中研究指出为了提高均质矾土基Al_2O_3-SiC-C耐火浇注料的性能,在以88均质矾土颗粒、碳化硅颗粒和细粉、白刚玉细粉、活性α-Al_2O_3微粉、球状沥青、SiO_2微粉、铝酸盐水泥为主要原料的均质矾土基Al_2O_3-SiC-C浇注料中,添加质量分数分别为0、0. 5%、1. 0%、1. 5%、2. 0%的氮化硼粉(粒度≤1μm),研究氮化硼粉加入量对Al_2O_3-SiC-C浇注料常温物理性能、抗氧化性能和抗渣侵蚀性的影响。结果表明:添加0. 5%～1%(w)的BN粉有助于试样的烧结致密化;随着BN粉加入量的增加,试样的抗氧化性和抗渣性逐渐增强;综合考虑,BN粉的适宜添加量为0. 5%～1%(w)。(本文来源于《耐火材料》期刊2019年05期）

李烨,刘坤,丁达飞,王青峰,付晓晖[5]（2019）在《养护温度对铝酸钙水泥结合刚玉质浇注料中温性能的影响》一文中研究指出为了研究养护温度对铝酸钙水泥结合刚玉质浇注料中温性能的影响,将制得的浇注料分别在5、10、25、40和50℃养护,110℃烘24 h后分别于800和1 100℃热处理,检测其显气孔率、常温抗折强度和常温耐压强度,并分析了相同条件处理的基质试样的物相组成以及养护温度对浇注料中温强度影响的原因。结果表明:随养护温度的升高,铝酸钙水泥水化程度增加,促进水化产物均匀分布,使水化产物分解后与Al_2O_3反应原位生成CA、CA_2的量增加,因而增强了浇注料的中温强度。(本文来源于《耐火材料》期刊2019年05期）

魏博[6]（2019）在《回转窑用抗爆裂性浇注料的开发》一文中研究指出浇注料在干燥过程中,当内部压力超过施工体的强度时,就会发生龟裂和爆裂。新开发的浇注料(B3试样)具有更高的抗爆裂性,可快速干燥。养生强度、抗侵蚀性、抗碱反应性优良,试验证明可用于回转窑。(本文来源于《耐火与石灰》期刊2019年05期）

蔡仲恩,李宗宝,于蓓蓓,许红卫[7]（2019）在《碳化硅粉粒度对Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料性能的影响》一文中研究指出选用不同粒度的碳化硅细粉,加入以88级矾土、棕刚玉、活性氧化铝微粉、硅微粉、纯铝酸钙水泥为原料的氧化铝-碳化硅-碳质浇注料中,研究不同粒度的碳化硅细粉对铁沟浇注料性能以及110℃×24h、1 450℃×3 h热处理后常温性能以及高温抗渣侵蚀的影响。结果表明:碳化硅细粉粒度选用75μm时,铁沟浇注料的体积密度及力学指标均有所提高。(本文来源于《第十五届全国不定形耐火材料学术会议论文集》期刊2019-09-18）

温太阳,钟凯,杨彬[8]（2019）在《鱼雷罐用Al_2O_3-SiC-C质浇注料的研制》一文中研究指出以棕刚玉为颗粒料,以SiC、Fe-Si3N4、Al_2O_3微粉、硅微粉、金属硅等为基质料,以硅溶胶作为结合剂,研究了不同棕刚玉及SiC级配下的Al_2O_3-SiC-C浇注料(简称ASC浇注料)的流动性和基本物理性能,以该配方为基础,进一步研究了不同金属硅粉、球状沥青、氮化硅铁含量下ASC料的高温抗折性能。结果表明:研制的ASC高温抗折强度达到9.56 MPa,超过一般铁沟料用ASC浇注料和鱼雷罐砖,满足使用要求,随着金属硅粉的加入量增加,高温抗折强度呈现出先上升后下降的趋势,氮化硅铁的加入有助于提高抗氧化性和高温抗折强度。(本文来源于《第十五届全国不定形耐火材料学术会议论文集》期刊2019-09-18）

王立旺,李新明,朱其良[9]（2019）在《硅溶胶对Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料性能的影响》一文中研究指出根据Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料在实际使用过程中的性能要求,本论文中以硅溶胶为结合剂制备铁沟浇注料,试验分析了硅溶胶加入量对铁沟浇注料常温强度和防爆性能的影响,研究了硅溶胶对浇注料在1 450℃条件下的高温抗折强度以及试样断面显微结构的改善。结果表明:在110和800℃的烧结温度条件下,试样的常温强度基本上随着硅溶胶加入量的增加而增加,在1450℃的烧结温度条件下,当硅溶胶加入量超过7.0%以后,试样常温强度反而有所降低;硅溶胶能够在浇注料中形成多孔网状结构,硅溶胶结合产生的强度大于浇注料内部蒸气压时,有利于抗爆裂性能提高,在试验条件下当硅溶胶加入量在6.6%时抗爆裂温度最高达到700℃;采用硅溶胶作为结合剂能够降低Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料中在高温条件下低共熔物的生成,有利于提高高温抗折强度;硅溶胶有利于在Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料中产生莫来石化反应,试样高温断面存在部分成分熔融和氧化过程。(本文来源于《第十五届全国不定形耐火材料学术会议论文集》期刊2019-09-18）

张艳利,肖明华,李志刚[10]（2019）在《Al粉在水中的反应机制及其对Al_2O_3-SiC-C浇注料抗爆裂性的影响》一文中研究指出综述了Al粉与水之间的反应机制,以及影响Al粉与水反应的外在因素,分析了在水泥结合Al_2O_3-SiC-C浇注料中Al粉与水反应并释放H2的过程,对比了不含Al粉与含Al粉Al_2O_3-SiC-C浇注料的抗爆裂性能、气孔分布及透气度,指出了Al粉防爆剂应用效果的优化途径。(本文来源于《第十五届全国不定形耐火材料学术会议论文集》期刊2019-09-18）

### 浇注料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

炭质材料是Al_(2)O_(3)-SiC-C铁沟浇注料的主要原料之一。本文使用静态坩埚法系统研究几种炭质原料对铁沟浇注料抗渣性能的影响，使用SEM和EDS分析炭质原料抗渣侵蚀的机理。结果表明：球沥青、电极粉和裂解炭黑均能够提高材料抗渣渗透性能，炭黑的抗渣

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 浇注料论文参考文献

[1].孟昕,李志辉.钢包浇注料TRIZ优化[J].产业创新研究.2019

[2].赵金秋,邓乐锐,章荣会.几种炭质材料对铁沟浇注料抗渣侵蚀性能的影响[N].世界金属导报.2019

[3].李德民,杨强,王义龙,张宏进,涂军波.超低水泥铁沟浇注料的研究及工业化应用[J].工业加热.2019

[4].黄健,韩兵强,鄢文,魏耀武,李楠.BN粉加入量对Al_2O_3-SiC-C浇注料性能的影响[J].耐火材料.2019

[5].李烨,刘坤,丁达飞,王青峰,付晓晖.养护温度对铝酸钙水泥结合刚玉质浇注料中温性能的影响[J].耐火材料.2019

[6].魏博.回转窑用抗爆裂性浇注料的开发[J].耐火与石灰.2019

[7].蔡仲恩,李宗宝,于蓓蓓,许红卫.碳化硅粉粒度对Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料性能的影响[C].第十五届全国不定形耐火材料学术会议论文集.2019

[8].温太阳,钟凯,杨彬.鱼雷罐用Al_2O_3-SiC-C质浇注料的研制[C].第十五届全国不定形耐火材料学术会议论文集.2019

[9].王立旺,李新明,朱其良.硅溶胶对Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料性能的影响[C].第十五届全国不定形耐火材料学术会议论文集.2019

[10].张艳利,肖明华,李志刚.Al粉在水中的反应机制及其对Al_2O_3-SiC-C浇注料抗爆裂性的影响[C].第十五届全国不定形耐火材料学术会议论文集.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ab0dae916556b0d3ba339bcd.html