# 一种前轮罩冲孔设备的改进方法及相关冲孔工艺流程优化

### 论文摘要

以轮罩冲孔工位出现的严重质量缺陷事故为背景,结合故障实际处理方法,系统研究了其发生的根本原因,指出WHP冲孔设备中冷却系统控制存在的缺陷,并围绕该缺陷提出一种实时监测流量的反馈控制方案,在成本控制、工期要求、可靠有效等因素的制约下,自行搭建监控系统,顺利实现流量显示及异常报警的功能。同时,针对如何避免批量缺陷再次出现的问题,在本工位建立检测报错功能,并优化相关工艺流程,添加在线测量工艺点,保障了产品的尺寸控制。在一系列改进和优化措施后,再未出现类似的质量问题,取得了良好的实用效果。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 贾凯凯,张泽志,王智学

关键词: 冲孔,设备缺陷,流量监控,反馈控制,工艺流程,在线检测系统

来源: 装备维修技术 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,汽车工业

单位: 北京奔驰汽车有限公司

分类号: U466;TG386

DOI: 10.16648/j.cnki.1005-2917.2019.02.116

页码: 149-151

总页数: 3

文件大小: 2826K

下载量: 16

### 相关论文文献

- [1].冲孔单元冲孔稳定性分析与优化[J]. 电子工业专用设备 2020(02)

- [2].利用电脑花样缝纫机进行鞋面冲孔的方法研究[J]. 中外鞋苑 2017(03)

- [3].生瓷带打孔机冲孔单元的质量提升[J]. 电子工艺技术 2016(03)

- [4].侧围自动化冲孔的应用[J]. 汽车实用技术 2019(16)

- [5].冷轧冲孔机设计及应用研究[J]. 中国设备工程 2019(17)

- [6].利用废料冲裁的冲孔结构[J]. 金属加工(冷加工) 2015(22)

- [7].生瓷带冲孔工艺设备应用及发展趋势[J]. 电子工业专用设备 2014(05)

- [8].小直径冲孔凸模电火花加工方法的应用[J]. 模具制造 2013(05)

- [9].自动聚酰亚胺薄膜冲孔机的研究与开发[J]. 机械设计与制造 2008(10)

- [10].电机保护罩自动冲孔机设计[J]. 科技资讯 2019(29)

- [11].不锈钢板自动冲孔机设计[J]. 科技资讯 2019(28)

- [12].电动冲孔单元在生瓷带打孔机中的应用[J]. 电子工艺技术 2014(02)

- [13].小冲孔试验技术评定材料损伤与寿命预测研究及应用[J]. 塑性工程学报 2014(05)

- [14].浅析执行车架冲孔程序前期图形处理[J]. 现代制造技术与装备 2013(03)

- [15].一种偏心冲孔斜楔的应用[J]. 模具制造 2013(09)

- [16].岩溶地区桩基冲孔施工技术探讨[J]. 山西建筑 2011(16)

- [17].冲孔程序设计在生产过程中的应用[J]. 四川工程职业技术学院学报 2010(01)

- [18].锅炉栏杆柱冲孔设备的研制及应用[J]. 机械工程与自动化 2020(02)

- [19].三软突出煤层“钻机+瓦斯抽采孔水力作业机”协同冲孔工艺研究及应用[J]. 中国煤炭 2018(02)

- [20].冲孔装置在侧围外板夹具中的应用与研究[J]. 锻压技术 2016(04)

- [21].基于塑性损伤数值分析的小冲孔试验影响因素研究[J]. 航空材料学报 2010(03)

- [22].小冲孔试验技术研究及其应用[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [23].用于平衡汽车柔性飞轮的自动冲孔设备的研发[J]. 精密制造与自动化 2017(04)

- [24].纸张专用气动冲孔机的研究与开发[J]. 机床与液压 2018(13)

- [25].吸盘对冲孔精度影响的分析研究[J]. 电子工艺技术 2016(04)

- [26].冲孔灌注桩冲孔工艺及故障处理[J]. 山西建筑 2010(07)

- [27].紧凑型冲孔切换机构在修边模具中的应用[J]. 模具制造 2020(09)

- [28].汽车前部安装在线冲孔研究[J]. 时代汽车 2019(11)

- [29].某车型前轮罩冲孔变形问题分析及优化解决方案[J]. 汽车工艺与材料 2019(09)

- [30].管材冲孔工艺的应用[J]. 叉车技术 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ab156aab2b252523c2a89836.html