# 一种除尘装置论文和设计-曾美仙

### 全文摘要

本实用新型公开一种除尘装置，包括减震底座、除尘箱、除尘水箱，所述减震底座上设置有支架，所述支架上设置有喷头支撑架，所述喷头支撑架的一端与支架铰接，所述喷头支撑架与减震底座之间设置有抬升气缸，所述抬升气缸的活塞杆与喷头支撑架的底端固定连接，所述除尘水箱上设置有高压泵，所述高压泵上连接有进水管和喷水管，所述喷水管上设置有雾化喷头，所述雾化喷头设置在喷头支撑架上，所述除尘箱设置在支架上，所述除尘箱上设置有进气口和出气口，所述进气口和出气口上分别连接有吸风机和吹风机，所述除尘箱的内部设置有多个过滤袋。本实用新型除尘范围广，且调节方便，适应性好。

### 主设计要求

1.一种除尘装置，包括减震底座(1)、除尘箱(10)、除尘水箱(7)，所述除尘水箱(7)设置在减震底座(1)上，其特征是：所述减震底座(1)上设置有支架(8)，所述支架(8)上设置有喷头支撑架(22)，所述喷头支撑架(22)的一端与支架(8)铰接，所述喷头支撑架(22)与减震底座(1)之间设置有抬升气缸(19)，所述抬升气缸(19)的活塞杆与喷头支撑架(22)的底端固定连接，所述除尘水箱(7)上设置有高压泵(15)，所述高压泵(15)上连接有进水管(18)和喷水管(16)，所述进水管(18)延伸到除尘水箱(7)的内部，所述喷水管(16)上设置有雾化喷头(17)，所述雾化喷头(17)设置在喷头支撑架(22)上，所述除尘箱(10)设置在支架(8)上，所述除尘箱(10)上设置有进气口(14)和出气口(12)，所述进气口(14)和出气口(12)上分别连接有吸风机和吹风机，所述除尘箱(10)的内部设置有多个过滤袋(11)。

### 设计方案

1.一种除尘装置，包括减震底座(1)、除尘箱(10)、除尘水箱(7)，所述除尘水箱(7)设置在减震底座(1)上，其特征是：所述减震底座(1)上设置有支架(8)，所述支架(8)上设置有喷头支撑架(22)，所述喷头支撑架(22)的一端与支架(8)铰接，所述喷头支撑架(22)与减震底座(1)之间设置有抬升气缸(19)，所述抬升气缸(19)的活塞杆与喷头支撑架(22)的底端固定连接，所述除尘水箱(7)上设置有高压泵(15)，所述高压泵(15)上连接有进水管(18)和喷水管(16)，所述进水管(18)延伸到除尘水箱(7)的内部，所述喷水管(16)上设置有雾化喷头(17)，所述雾化喷头(17)设置在喷头支撑架(22)上，所述除尘箱(10)设置在支架(8)上，所述除尘箱(10)上设置有进气口(14)和出气口(12)，所述进气口(14)和出气口(12)上分别连接有吸风机和吹风机，所述除尘箱(10)的内部设置有多个过滤袋(11)。

2.根据权利要求1所述的一种除尘装置，其特征是：所述减震底座(1)包括底板(3)、滚轮(2)、设置在底板(3)上端两侧的支柱(4)、设置在底板(3)上方的调节板(5)和安装板(6)，所述支柱(4)的上端穿过调节板(5)并延伸到安装板(6)的内部，且支柱(4)与安装板(6)固定连接，所述安装板(6)与调节板(5)之间设置有缓冲弹簧(20)，所述缓冲弹簧(20)套设在支柱(4)上，所述滚轮(2)设在底板(3)上。

3.根据权利要求2所述的一种除尘装置，其特征是：所述底板(3)上设置有调节气缸(21)，所述调节气缸(21)的活塞杆与调节板(5)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种除尘装置，其特征是：所述过滤袋(11)的两端相通，所述除尘箱(10)上设置有进气部(13)，所述进气部(13)上设置有若干通孔，若干所述通孔与过滤袋(11)的袋口固定连接，且通孔的开口位于过滤袋(11)的开口范围内，所述除尘箱(10)的下端连接有卸料斗(9)，所述进气口(14)设置在进气部(13)的上端。

5.根据权利要求1所述的一种除尘装置，其特征是：所述进水管(18)为伸缩活动水管，所述雾化喷头(17)包括向外凸起的圆形弧面盖体(23)，所述圆形弧面盖体(23)上设有与圆形弧面盖体(23)一体成型的出水孔(24)，所述出水孔(24)的直径沿圆形弧面盖体(23)的内侧向外侧逐渐缩小，所述出水孔(24)呈锥体状。

6.根据权利要求1所述的一种除尘装置，其特征是：所述除尘水箱(7)的顶部设有注水口，所述除尘水箱(7)采用透明材料制成，且除尘水箱(7)上设置有刻度标尺。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型公开一种除尘装置，属于环境保护装置技术领域。

背景技术

环境保护已成为世人关注的热点，经济全球化的大潮和解决全球环境问题的呼声使环境与贸易的关系日益密切，国际组织制定了一系列旨在保护环境的技术标准。如何防治大气污染、洁净空气环境也是人们不断研究的课题。特别是我国的建筑除尘，建筑施工过程中会产生大量的粉尘，严重污染了大气环境。粉尘污染是建筑工地最大的污染源，随着建筑业的现代化和规范化，对粉尘的控制逐步要求严格，特别是在城市建设中。

为了避免建筑工地粉尘污染，现有技术中一般是在建筑工地的固定建筑物或者四周地面上装设有大量的喷水装置，利用喷水装置的喷射水起到降尘、除尘作用。但是，这种方式有以下不足之处：首先，喷水装置固定于地面上，喷射水的高度不够，所能控制的范围也不够，无法对较高或较大范围的扬尘进行降尘，也不能在有风等天气下工作；其次，固定于建筑物上的喷水装置，处于不能运动的状态，高度一定，降尘控制范围为固定不可调，不能对扬尘进行全方位处理；另外，由于施工现场有大型设备在运作，导致施工现场会有震动或者是在转移喷水装置过程中，会产生震动，导致喷水装置运行不稳定。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的是为了解决现有技术中的工地喷水装置喷水高度不方便调节，降尘范围固定不可调，以及受施工环境影响喷水装置运行不稳定的问题而提供一种除尘装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案来实现的：

一种除尘装置，包括减震底座、除尘箱、除尘水箱，所述除尘水箱设置在减震底座上，所述减震底座上设置有支架，所述支架上设置有喷头支撑架，所述喷头支撑架的一端与支架铰接，所述喷头支撑架与减震底座之间设置有抬升气缸，所述抬升气缸的活塞杆与喷头支撑架的底端固定连接，所述除尘水箱上设置有高压泵，所述高压泵上连接有进水管和喷水管，所述进水管延伸到除尘水箱的内部，所述喷水管上设置有雾化喷头，所述雾化喷头设置在喷头支撑架上，所述除尘箱设置在支架上，所述除尘箱上设置有进气口和出气口，所述进气口和出气口上分别连接有吸风机和吹风机，所述除尘箱的内部设置有多个过滤袋。

作为本实用新型的进一步设置，所述减震底座包括底板、滚轮、设置在底板上端两侧的支柱、设置在底板上方的调节板和安装板，所述支柱的上端穿过调节板并延伸到安装板的内部，且支柱与安装板固定连接，所述安装板与调节板之间设置有缓冲弹簧，所述缓冲弹簧套设在支柱上，所述滚轮设在底板上。

作为本实用新型的进一步设置，所述底板上设置有调节气缸，所述调节气缸的活塞杆与调节板固定连接。

作为本实用新型的进一步设置，所述过滤袋的两端相通，所述除尘箱上设置有进气部，所述进气部上设置有若干通孔，若干所述通孔与过滤袋的袋口固定连接，且通孔的开口位于过滤袋的开口范围内，所述除尘箱的下端连接有卸料斗，所述进气口设置在进气部的上端。

作为本实用新型的进一步设置，所述进水管为伸缩活动水管，所述雾化喷头包括向外凸起的圆形弧面盖体，所述圆形弧面盖体上设有与圆形弧面盖体一体成型的出水孔，所述出水孔的直径沿圆形弧面盖体的内侧向外侧逐渐缩小，所述出水孔呈锥体状。

作为本实用新型的进一步设置，所述除尘水箱的顶部设有注水口，所述除尘水箱采用透明材料制成，且除尘水箱上设置有刻度标尺。

本实用新型的有益效果：

设置减震底座，可以适应工地等场所，保证除尘装置运行稳定，减小施工环境带来的影响，同时在移动时，减小震动，喷头支撑架的一端与支架铰接，喷头支撑架与减震底座之间设置有抬升气缸，雾化喷头设置在喷头支撑架上，抬升气缸伸缩可以对雾化喷头喷洒高度进行调节，可以根据实际进行调节，灵活调整雾化喷头喷水的范围，使喷洒范围更加广泛，进水管设置在除尘水箱内，进水管吸水，在高压泵的作用下，将水通过雾化喷头喷出，喷出的水雾化，避免了给工地的地面造成潮湿的问题，不影响工人的工作，同时达到了除尘的效果，除尘箱的设置，可以对飞扬的尘土进行除尘，吸风机吸气，经过过滤袋处理后，通过吹风机将洁净的空气排出，本实用新型除尘范围广，且调节方便，适应性好。

附图说明

图1为本实用新型一种除尘装置的结构示意图；

图2为雾化喷头的结构示意图。

附图标记：1、减震底座；2、滚轮；3、底板；4、支柱；5、调节板；6、安装板；7、除尘水箱；8、支架；9、卸料斗；10、除尘箱；11、过滤袋；12、出气口；13、进气部；14、进气口；15、高压泵；16、喷水管；17、雾化喷头；18、进水管；19、抬升气缸；20、缓冲弹簧；21、调节气缸；22、喷头支撑架；23、圆形弧面盖体；24、出水孔。

具体实施方式

参照图1和图2对本实用新型一种除尘装置做进一步说明。

一种除尘装置，包括减震底座1、除尘箱10、除尘水箱7，除尘水箱7设置在减震底座1上，减震底座1上设置有支架8，支架8上设置有喷头支撑架22，喷头支撑架22的一端与支架8铰接，喷头支撑架22与减震底座1之间设置有抬升气缸19，抬升气缸19的活塞杆与喷头支撑架22的底端固定连接，除尘水箱7上设置有高压泵15，高压泵15上连接有进水管18和喷水管16，进水管18延伸到除尘水箱7的内部，喷水管16上设置有雾化喷头17，雾化喷头17设置在喷头支撑架22上，除尘箱10设置在支架8上，除尘箱10上设置有进气口14和出气口12，进气口14和出气口12上分别连接有吸风机和吹风机，除尘箱10的内部设置有多个过滤袋11。

通过上述技术方案：设置减震底座1，可以适应工地等场所，保证除尘装置运行稳定，减小施工环境带来的影响，同时在移动时，减小震动，喷头支撑架22的一端与支架8铰接，喷头支撑架22与减震底座1之间设置有抬升气缸19，雾化喷头17设置在喷头支撑架22上，抬升气缸19伸缩可以对雾化喷头17喷洒高度进行调节，可以根据实际进行调节，灵活调整雾化17喷头喷水的范围，使喷洒范围更加广泛，进水管18设置在除尘水箱7内，进水管18吸水，在高压泵15的作用下，将水通过雾化喷头17喷出，喷出的水雾化，避免了给工地的地面造成潮湿的问题，不影响工人的工作，同时达到了除尘的效果，除尘箱10的设置，可以对飞扬的尘土进行除尘，吸风机吸气，经过过滤袋11处理后，通过吹风机将洁净的空气排出，本实用新型除尘范围广，且调节方便，适应性好。

作为本实用新型的进一步设置，减震底座1包括底板3、滚轮2、设置在底板3上端两侧的支柱4、设置在底板3上方的调节板5和安装板6，支柱4的上端穿过调节板5并延伸到安装板6的内部，且支柱4与安装板6固定连接，安装板6与调节板5之间设置有缓冲弹簧20，缓冲弹簧20套设在支柱4上，滚轮2设在底板3上。

通过上述技术方案：设置缓冲弹簧20，可以减小外部环境对设备产生影响，保证除尘过程稳定进行，通过设置调节板5，可以调节缓冲弹簧20的伸缩能力，从而保证了缓冲弹簧20的减震作用，进而延长了缓冲弹簧20的使用寿命。

作为本实用新型的进一步设置，底板3上设置有调节气缸21，调节气缸21的活塞杆与调节板5固定连接。

通过上述技术方案：调节气缸21用于支撑调节板5，同时通过调节气缸21的伸缩，调节缓冲弹簧20的伸缩情况。

作为本实用新型的进一步设置，过滤袋11的两端相通，除尘箱10上设置有进气部13，进气部13上设置有若干通孔，若干通孔与过滤袋11的袋口固定连接，且通孔的开口位于过滤袋11的开口范围内，除尘箱10的下端连接有卸料斗9，进气口14设置在进气部13的上端。

通过上述技术方案：进气口14设置在进气部13的上端，可以吸附雾化喷头17范围之外的尘土，尘土进入过滤袋11，过滤后的空气从出气口12排出，尘土积聚在卸料斗9内。

作为本实用新型的进一步设置，进水管18为伸缩活动水管，雾化喷头17包括向外凸起的圆形弧面盖体23，圆形弧面盖体23上设有与圆形弧面盖体23一体成型的出水孔24，出水孔24的直径沿圆形弧面盖体23的内侧向外侧逐渐缩小，出水孔24呈锥体状。

通过上述技术方案：进水管18为伸缩活动水管，可以方便随着抬升气缸19伸缩进行调节，通过对出水孔24的角度、密度、大小的设计，经过高压泵15的作用下，能够使喷出水汽喷射范围更大。

作为本实用新型的进一步设置，除尘水箱7的顶部设有注水口，除尘水箱7采用透明材料制成，且除尘水箱7上设置有刻度标尺。

通过上述技术方案：除尘水箱7采用透明材料制成，可以看到内部的剩余水的情况，设置刻度标尺，方便确定水量。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920021549.7

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209646111U

授权时间:20191119

主分类号:B01D 47/06

专利分类号:B01D47/06;B01D46/02;F16F15/04

范畴分类:23A;41B;

申请人:浙江臻泽建设有限公司

第一申请人:浙江臻泽建设有限公司

申请人地址:321000 浙江省金华市婺城区白龙桥镇东俞村中心街521号

发明人:曾美仙;俞斌;张飞;黄欢;陈振哲

第一发明人:曾美仙

当前权利人:浙江臻泽建设有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ab18c4cdc59c5a1035091e2f.html