# 一种减压玩具论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种减压玩具，包括轨道本体和若干滚珠，轨道本体包括“8”型轨道组件和两个连接件，“8”型轨道组件包括对称设置的两个弧形轨道和可拆卸的设置于两个弧形轨道之间的限位块，其中两个连接件对称设置在两个弧形轨道的两侧，且连接件的两端通过转轴分别与两个弧形轨道位置相对应的一端转动连接，两个弧形轨道可以围绕转轴同向旋转，旋转后的两个弧形轨道的端面贴合形成“S”型轨道，且滚珠可以在“S”型轨道内移动。本实用新型设计合理，结构简单，操作方便，易携带，具有减压作用，还可以锻炼成人和儿童手眼协调能力，提高儿童的平衡感和注意力，有利于儿童智力开发。

### 主设计要求

1.一种减压玩具，其特征在于：包括轨道本体和若干滚珠，所述的轨道本体包括“8”型轨道组件和两个连接件，所述的“8”型轨道组件包括对称设置的两个弧形轨道和可拆卸的设置于两个弧形轨道之间的限位块，其中两个连接件对称设置在两个弧形轨道的两侧，且连接件的两端通过转轴分别与两个弧形轨道位置相对应的一端转动连接，所述的两个弧形轨道可以围绕转轴同向旋转，旋转后的两个弧形轨道的端面贴合形成“S”型轨道，且滚珠可以在“S”型轨道内移动。

### 设计方案

1.一种减压玩具，其特征在于：包括轨道本体和若干滚珠，所述的轨道本体包括“8”型轨道组件和两个连接件，所述的“8”型轨道组件包括对称设置的两个弧形轨道和可拆卸的设置于两个弧形轨道之间的限位块，其中两个连接件对称设置在两个弧形轨道的两侧，且连接件的两端通过转轴分别与两个弧形轨道位置相对应的一端转动连接，所述的两个弧形轨道可以围绕转轴同向旋转，旋转后的两个弧形轨道的端面贴合形成“S”型轨道，且滚珠可以在“S”型轨道内移动。

2.根据权利要求1所述的一种减压玩具，其特征在于：所述的滚珠的数量为四个，且两个连接件朝向“8”型轨道组件的一侧均设有两个用于存放滚珠的凹槽。

3.根据权利要求1所述的一种减压玩具，其特征在于：所述的弧形轨道的深度大于或等于滚珠的直径。

4.根据权利要求1所述的一种减压玩具，其特征在于：所述的弧形轨道呈“Ω”型。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于玩具技术领域，具体涉及一种减压玩具。

背景技术

现有城市生活的快节奏除了带来高效率的办公生活和学习，也伴随着较高的办公、生活和学习的压力，如果这些压力得不到较好的发泄，则会对当事人的生活、学习和工作造成较大的负面影响，急需一种减压玩具来帮助人们释放压力。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种减压玩具，以解决上述背景技术中所提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供以下技术方案：一种减压玩具，其结构要点在于：包括轨道本体和若干滚珠，轨道本体包括“8”型轨道组件和两个连接件，“8”型轨道组件包括对称设置的两个弧形轨道和可拆卸的设置于两个弧形轨道之间的限位块，其中两个连接件对称设置在两个弧形轨道的两侧，且连接件的两端通过转轴分别与两个弧形轨道位置相对应的一端转动连接，两个弧形轨道可以围绕转轴同向旋转，旋转后的两个弧形轨道的端面贴合形成“S”型轨道，且滚珠可以在“S”型轨道内移动。

作为优选的，滚珠的数量为四个，且两个连接件朝向“8”型轨道组件的一侧均设有两个用于存放滚珠的凹槽。

作为优选的弧形轨道的深度大于或等于滚珠的直径。

作为优选的，弧形轨道呈“Ω”型。

与现有技术相比，本实用新型设计合理，结构简单，操作方便，易携带，具有减压作用，还可以锻炼成人和儿童手眼协调能力，提高儿童的平衡感和注意力，有利于儿童智力开发。

附图说明

图1为本实用新型常态下的立体图；

图2为本实用新型常态下的主视图；

图3为本实用新型常态下的后视图；

图4为本实用新型使用状态下的立体图；

图5为本实用新型使用状态下的主视图；

图6为本实用新型使用状态下的后视图；

图7为本实用新型连接件的主视图；

图中：1-滚珠，2-“8”型轨道组件，3-连接件，4-弧形轨道，5-限位块，6-转轴，7-“S”型轨道，8-凹槽。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的解释说明，但不限制本实用新型的保护范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

请参阅图1-7，本实用新型提供一种技术方案，一种减压玩具，包括轨道本体和若干滚珠1，所述的轨道本体包括“8”型轨道组件2和两个连接件3，所述的“8”型轨道组件2包括对称设置的两个弧形轨道4和可拆卸的设置于两个弧形轨道4之间的限位块5，其中两个连接件3对称设置在两个弧形轨道4的两侧，且连接件3的两端通过转轴6分别与两个弧形轨道4位置相对应的一端转动连接，所述的两个弧形轨道4可以围绕转轴6同向旋转，旋转后的两个弧形轨道4的端面贴合形成“S”型轨道7，且滚珠1可以在“S”型轨道7内移动。

其中，在本实施例中，所述的滚珠1的数量为四个，且两个连接件3朝向“8”型轨道组件2的一侧均设有两个用于存放滚珠1的凹槽8。

其中，在本实施例中，所述的弧形轨道4的深度大于或等于滚珠1的直径。

其中，在本实施例中，所述的弧形轨道4呈“Ω”型。

工作原理，限位块5过盈嵌入在两个弧形轨道4之间，使用时将限位块5拆下，拉动两个连接件3，使两个弧形轨道4的一侧端面贴合形成正向的“S”型轨道7，保持滚珠1在正向的“S”型轨道7上按一个方向移动，当滚珠1移动接近正向的“S”型轨道7的末端时，迅速向反方向拉动两个连接件3，使两个弧形轨道4的另一侧端面贴合形成反向的“S”型轨道7，使滚珠1可以继续在反向的“S”型轨道7内移动。通过不断切换“S”型轨道7的方向，让滚珠1持续在S”型轨道7内移动而不掉落，可以锻炼成人和儿童手眼协调能力，还能提高儿童的平衡感和注意力，有利于儿童智力开发，对成人来说还具有减压作用。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内，不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920293760.4

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209714250U

授权时间:20191203

主分类号:A63F7/04

专利分类号:A63F7/04;A63F7/28;A63F7/36

范畴分类:15J;

申请人:蔡锦松

第一申请人:蔡锦松

申请人地址:515000 广东省汕头市澄海区莲下镇渡亭村延德路12巷3号

发明人:蔡锦松

第一发明人:蔡锦松

当前权利人:蔡锦松

代理人:谢肖雄

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ab4c50c200a0be1c4d72c55e.html