# 一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置论文和设计-靳宏洲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，包括安装底座、第一拆卸台、固定套杆、套装凸块和第二卡接凹槽，所述安装底座顶端的中心位置处安装有固定套杆，固定套杆的顶端固定有等间距的套装凸块，所述固定套杆远离第一拆卸台的一端固定有第一拆卸台，第一拆卸台的内侧壁安装有等间距的第二卡接凹槽，所述第二拆卸台表面的中心位置处个固定有环形扎箍，所述环形扎箍的一端安装有锁紧滑动块，锁紧滑动块内部的顶端固定有等间距的放松槽，且放松槽与弹性竖条相互配合。本实用新型不仅扩大了装置使用时的适用范围，减小了装置使用时的产品破损率，而且降低了装置使用时装的操作难度。

### 主设计要求

1.一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，包括安装底座（1）、第一拆卸台（2）、固定套杆（7）、套装凸块（10）和第二卡接凹槽（11），其特征在于：所述安装底座（1）顶端的中心位置处安装有固定套杆（7），固定套杆（7）的顶端固定有等间距的套装凸块（10），所述固定套杆（7）远离第一拆卸台（2）的一端固定有第一拆卸台（2），第一拆卸台（2）的内侧壁安装有等间距的第二卡接凹槽（11），且第二卡接凹槽（11）与套装凸块（10）相互配合，所述第一拆卸台（2）远离固定套杆（7）的一端套装有第二拆卸台（3），第二拆卸台（3）的内侧壁固定有等间距第一卡接凹槽（8），且第一卡接凹槽（8）与第二卡接凹槽（11）相互配合，所述第二拆卸台（3）表面的中心位置处个固定有环形扎箍（4），环形扎箍（4）表面的一侧固定有等间距的弹性竖条（5），所述环形扎箍（4）的一端安装有锁紧滑动块（6），锁紧滑动块（6）内部的顶端固定有等间距的放松槽（14），且放松槽（14）与弹性竖条（5）相互配合。

### 设计方案

1.一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，包括安装底座（1）、第一拆卸台（2）、固定套杆（7）、套装凸块（10）和第二卡接凹槽（11），其特征在于：所述安装底座（1）顶端的中心位置处安装有固定套杆（7），固定套杆（7）的顶端固定有等间距的套装凸块（10），所述固定套杆（7）远离第一拆卸台（2）的一端固定有第一拆卸台（2），第一拆卸台（2）的内侧壁安装有等间距的第二卡接凹槽（11），且第二卡接凹槽（11）与套装凸块（10）相互配合，所述第一拆卸台（2）远离固定套杆（7）的一端套装有第二拆卸台（3），第二拆卸台（3）的内侧壁固定有等间距第一卡接凹槽（8），且第一卡接凹槽（8）与第二卡接凹槽（11）相互配合，所述第二拆卸台（3）表面的中心位置处个固定有环形扎箍（4），环形扎箍（4）表面的一侧固定有等间距的弹性竖条（5），所述环形扎箍（4）的一端安装有锁紧滑动块（6），锁紧滑动块（6）内部的顶端固定有等间距的放松槽（14），且放松槽（14）与弹性竖条（5）相互配合。

2.根据权利要求1所述的一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，其特征在于：所述环形扎箍（4）表面的一侧设置有缓冲压缩片（9），且缓冲压缩片（9）与第二拆卸台（3）固定连接，同时缓冲压缩片（9）的内部设置有耐高温树脂膜（15），并且耐高温树脂膜（15）的一侧固定有波浪形缓冲（16）。

3.根据权利要求1所述的一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，其特征在于：所述锁紧滑动块（6）内部的两端皆安装有抽拉孔框（13）。

4.根据权利要求1所述的一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，其特征在于：所述锁紧滑动块（6）的两端皆安装有缩紧扁嘴（12）。

5.根据权利要求1所述的一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，其特征在于：所述固定套杆（7）的顶端固定有等间距的套装凸块（10），且相邻套装凸块（10）之间的夹角为九十度。

6.根据权利要求2所述的一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，其特征在于：所述波浪形缓冲（16）远离耐高温树脂膜（15）一侧的缓冲压缩片（9）内部安装有防水耐腐皮膜（17）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及装置技术领域，具体为一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置。

背景技术

热收缩膜作为功能性薄膜的一种，由于不仅具有一般塑料薄膜的防护、包装作用，而且还依靠其热收缩功能，实现商品贴体包装、凸显包装商品特征和形象，并可通过设计、印刷色彩斑斓的图案，进一步丰富包装和宣传效果，其中热收缩膜吹膜机组自定型装置的拉紧装置的应用必不可少。

现今市场上的此类装置种类繁多，人们的基本需求基本上都能够得以解决，但是还是有很多问题在困扰着人们，具体问题有以下几点：

1、传统的此类装置使用时安装拆卸都较为繁琐，从而严重的影响了装置使用时的便利程度；

2、传统的此类装置使用时只能够单一的对一类尺寸大小进行操作，从而大大的影响了装置使用时的适用范围；

3、传统的此类装置使用时经常导致产品的破损，从而给人们的使用带来了很大的困绕。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，以解决上述背景技术中提出装置不便于装卸、适用范围小以及造成产品破损的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，包括安装底座、第一拆卸台、固定套杆、套装凸块和第二卡接凹槽，所述安装底座顶端的中心位置处安装有固定套杆，固定套杆的顶端固定有等间距的套装凸块，所述固定套杆远离第一拆卸台的一端固定有第一拆卸台，第一拆卸台的内侧壁安装有等间距的第二卡接凹槽，且第二卡接凹槽与套装凸块相互配合，所述第一拆卸台远离固定套杆的一端套装有第二拆卸台，第二拆卸台的内侧壁固定有等间距第一卡接凹槽，且第一卡接凹槽与第二卡接凹槽相互配合，所述第二拆卸台表面的中心位置处个固定有环形扎箍，环形扎箍表面的一侧固定有等间距的弹性竖条，所述环形扎箍的一端安装有锁紧滑动块，锁紧滑动块内部的顶端固定有等间距的放松槽，且放松槽与弹性竖条相互配合。

优选的，所述环形扎箍表面的一侧设置有缓冲压缩片，且缓冲压缩片与第二拆卸台固定连接，同时缓冲压缩片的内部设置有耐高温树脂膜，并且耐高温树脂膜的一侧固定有波浪形缓冲。

优选的，所述锁紧滑动块内部的两端皆安装有抽拉孔框。

优选的，所述锁紧滑动块的两端皆安装有缩紧扁嘴。

优选的，所述固定套杆的顶端固定有等间距的套装凸块，且相邻套装凸块之间的夹角为九十度。

优选的，所述波浪形缓冲远离耐高温树脂膜一侧的缓冲压缩片内部安装有防水耐腐皮膜。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该热收缩膜吹膜机组自定型装置的拉紧装置不仅扩大了装置使用时的适用范围，减小了装置使用时的产品破损率，而且降低了装置使用时装的操作难度；

1、通过在安装底座顶端的中心位置处安装固定套杆，固定套杆的顶端固定等间距的套装凸块，固定套杆远离第一拆卸台的一端固定第一拆卸台，第一拆卸台的内侧壁安装等间距的第二卡接凹槽，第一拆卸台远离固定套杆的一端套装第二拆卸台，第二拆卸台的内侧壁固定等间距第一卡接凹槽，实现了装置的调节大小功能，从而扩大了装置使用时的适用范围；

2、通过在环形扎箍表面的一侧设置缓冲压缩片，缓冲压缩片的内部设置耐高温树脂膜，耐高温树脂膜的一侧固定波浪形缓冲，波浪形缓冲远离耐高温树脂膜一侧的缓冲压缩片内部安装防水耐腐皮膜，实现了装置的缓冲挤压功能，从而减小了装置使用时的产品破损率；

3、通过在第二拆卸台表面的中心位置处个固定环形扎箍，环形扎箍表面的一侧固定等间距的弹性竖条，所述环形扎箍的一端安装锁紧滑动块，锁紧滑动块内部的顶端固定等间距的放松槽，实现了装置的便于装卸功能，从而降低了装置使用时装的操作难度。

附图说明

图1为本实用新型的主视结构示意图；

图2为本实用新型的俯视剖视结构示意图；

图3为本实用新型的环形扎箍放大结构示意图；

图4为本实用新型的压缩片放大结构示意图。

图中：1、安装底座；2、第一拆卸台；3、第二拆卸台；4、环形扎箍；5、弹性竖条；6、锁紧滑动块；7、固定套杆；8、第一卡接凹槽；9、缓冲压缩片；10、套装凸块；11、第二卡接凹槽；12、缩紧扁嘴；13、抽拉孔框；14、放松槽；15、耐高温树脂膜；16、波浪形缓冲；17、防水耐腐皮膜。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种热收缩膜吹膜机组自定性装置的拉紧装置，包括安装底座1、第一拆卸台2、固定套杆7、套装凸块10和第二卡接凹槽11，安装底座1顶端的中心位置处安装有固定套杆7，固定套杆7的顶端固定有等间距的套装凸块10，且相邻套装凸块10之间的夹角为九十度，用于定位卡紧，固定套杆7的顶端固定有等间距的套装凸块10，固定套杆7远离第一拆卸台2的一端固定有第一拆卸台2，第一拆卸台2的内侧壁安装有等间距的第二卡接凹槽11，且第二卡接凹槽11与套装凸块10相互配合，第一拆卸台2远离固定套杆7的一端套装有第二拆卸台3，第二拆卸台3的内侧壁固定有等间距第一卡接凹槽8，且第一卡接凹槽8与第二卡接凹槽11相互配合，第二拆卸台3表面的中心位置处个固定有环形扎箍4，环形扎箍4表面的一侧设置有缓冲压缩片9，且缓冲压缩片9与第二拆卸台3固定连接，同时缓冲压缩片9的内部设置有耐高温树脂膜15，并且耐高温树脂膜15的一侧固定有波浪形缓冲16，用于避免膜破损，波浪形缓冲16远离耐高温树脂膜15一侧的缓冲压缩片9内部安装有防水耐腐皮膜17，用于延长使用寿命，环形扎箍4表面的一侧固定有等间距的弹性竖条5，环形扎箍4的一端安装有锁紧滑动块6，锁紧滑动块6内部的两端皆安装有抽拉孔框13，用于来回滑动，锁紧滑动块6的两端皆安装有缩紧扁嘴12，用于避免回退，锁紧滑动块6内部的顶端固定有等间距的放松槽14，且放松槽14与弹性竖条5相互配合。

工作原理：使用时，首先通过锁紧膜的尺寸进而选择不同尺寸的固定套杆7，随后通过固定套杆7顶端的套装凸块10与第一拆卸台2内部的第二卡接凹槽11相互配合，将第一拆卸台2套装在固定套杆7得到顶端，也可以通过第一拆卸台2内部的第二卡接凹槽11与第二拆卸台3内部的第一卡接凹槽8相互配合，将第二拆卸台3套装在第一拆卸台2的顶端，实现了装置的调节大小功能，从而扩大了装置使用时的适用范围，随后将环形扎箍4放在第二拆卸台3表面的中心位置处，使环形扎箍4一侧的缓冲压缩片9与第二拆卸台3相互接触，这时，缓冲压缩片9内部的耐高温树脂膜15、波浪形缓冲16以及防水耐腐皮膜17会相互配合工作，实现了装置的缓冲挤压功能，从而减小了装置使用时的产品破损率，最后通过锁紧滑动块6两端的缩紧扁嘴12以及锁紧滑动块6在环形扎箍4的表面弹性竖条5穿过锁紧滑动块6两端的抽拉孔框13与其顶端的放松槽14相互卡接，实现了装置的便于装卸功能，从而降低了装置使用时装的操作难度，完成装置的使用工作。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308895.3

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209666258U

授权时间:20191122

主分类号:B29C 55/28

专利分类号:B29C55/28

范畴分类:17J;

申请人:罗瑞尔纳米合成材料（江苏）有限公司

第一申请人:罗瑞尔纳米合成材料（江苏）有限公司

申请人地址:214100 江苏省无锡市惠山经济开发区风能路67-9号

发明人:靳宏洲

第一发明人:靳宏洲

当前权利人:罗瑞尔纳米合成材料（江苏）有限公司

代理人:倪钜芳

代理机构:11265

代理机构编号:北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ab5b0ff07135a22fa8467e31.html