# 分体式加湿器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及分体式加湿器，包括用于安装到加湿环境中的水箱组件、用于安装到加湿环境之外的配电柜和用于穿过加湿环境隔墙而连接水箱组件与配电柜的线缆，水箱组件和配电柜上分别设有供线缆连接的线缆连接结构。配电柜安装在加工房外部，水箱组件安装在加工房内部，墙体上开设线缆穿孔，用线缆连接配电柜和水箱组件，由于线缆穿孔孔径很小，对加工房气密性几乎无影响；相比于现有技术，解决了现有加湿器使用时影响房间气密性或受凝露影响无法长时间工作的问题；食用菌、冷库、冷柜、超市、大棚、纺织等各个需要加湿的行业均可使用。

### 主设计要求

1.分体式加湿器，其特征在于：包括用于安装到加湿环境中的水箱组件、用于安装到加湿环境之外的配电柜和用于穿过加湿环境隔墙而连接水箱组件与配电柜的线缆，水箱组件和配电柜上分别设有供线缆连接的线缆连接结构。

### 设计方案

1.分体式加湿器，其特征在于：包括用于安装到加湿环境中的水箱组件、用于安装到加湿环境之外的配电柜和用于穿过加湿环境隔墙而连接水箱组件与配电柜的线缆，水箱组件和配电柜上分别设有供线缆连接的线缆连接结构。

2.根据权利要求1所述的分体式加湿器，其特征在于：线缆连接结构由线缆防水接头形成。

3.根据权利要求1或2所述的分体式加湿器，其特征在于：水箱组件包括水箱、超声波雾化器、防水电源盒、防水风扇和浮球阀，超声波雾化器安装在水箱中，浮球阀设置在水箱侧壁上，防水风扇设置在水箱顶部，防水电源盒设置在水箱下方，水箱顶部设有供水雾排出的出雾口。

4.根据权利要求3所述的分体式加湿器，其特征在于：水箱包括设置在水箱顶部的风扇安装板，风扇安装板一侧铰接在水箱上、另一侧设有螺钉连接孔，防水风扇安装在风扇安装板上。

5.根据权利要求3所述的分体式加湿器，其特征在于：水箱底部设有供防水电源盒安装的防护罩，防水电源盒安装在防护罩中，防护罩的侧壁和\/或底壁上设置多个散热孔。

6.根据权利要求3所述的分体式加湿器，其特征在于：水箱侧壁上设有溢水管，溢水管的管口形成溢水口，溢水管具有供排水管道连接的丝扣。

7.根据权利要求3所述的分体式加湿器，其特征在于：水箱顶部设有出雾管，出雾管的上管口形成所述出雾口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于工业加湿器领域，具体涉及一种分体式加湿器。

背景技术

在食用菌、冷库等行业的生产工艺中，保持生产或者存储环境的湿度在工艺要求中起着比较大的作用。此类生产环境中，一般湿度要求在90-95%RH之间，属于高湿环境，易凝露。同时这些环境中一般要求一定的密闭性，从而使室内外的气压有一定高低差。加湿器要应用于这类环境有两种安装方式，一是采用室外安装，在墙体上开孔，但这种方法会影响房间的气密性，同时压力差会导致水箱风扇倒转，启动时突然从倒转状态变为正转，对水箱风扇损坏性较大，影响使用寿命；二是采用室内安装，由于安装环境高湿且易凝露，所以一般的电气元器件无法长时间工作。这些是加湿器在食用菌、冷库等高湿性行业应用时常见的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种分体式加湿器，用以解决现有加湿器在食用菌、冷库等行业中影响房间气密性或受凝露影响无法长时间工作的问题。

为实现上述目的，本实用新型的分体式加湿器采用以下的技术方案：分体式加湿器包括用于安装到加湿环境中的水箱组件、用于安装到加湿环境之外的配电柜和用于穿过加湿环境隔墙而连接水箱组件与配电柜的线缆，水箱组件和配电柜上分别设有供线缆连接的线缆连接结构。

有益效果：安装时将配电柜安装在加湿环境外部，水箱组件安装在加湿环境中，用于加湿，加湿环境隔墙上开设线缆穿孔，线缆连接配电柜和水箱组件，由于线缆穿孔孔径很小，对加湿环境气密性几乎无影响。可使用在食用菌、冷库、冷柜、超市、大棚、纺织等行业，相比于现有技术，解决了现有加湿器影响房间气密性或受凝露影响无法长时间工作的问题。

进一步的，线缆连接结构由线缆防水接头形成。

进一步的，水箱组件包括水箱、超声波雾化器、防水电源盒、防水风扇和浮球阀，超声波雾化器安装在水箱中，浮球阀设置在水箱侧壁上，防水风扇设置在水箱顶部，防水电源盒设置在水箱下方，水箱顶部设有供水雾排出的出雾口；防水风扇和防水电源盒都定制，在高湿易凝露的环境能保证设备长时间稳定工作。

进一步的，水箱包括设置在水箱顶部的风扇安装板，风扇安装板一侧铰接在水箱上、另一侧设有螺钉连接孔，防水风扇安装在风扇安装板上。方便对水箱内进行观察、检修。

进一步的，水箱侧壁上设有溢水管，溢水管的管口形成溢水口，溢水管具有供排水管道连接的丝扣。

进一步的，水箱底部设有供防水电源盒安装的防护罩，防水电源盒安装在防护罩中，防护罩的侧壁和\/或底壁上设置多个散热孔。

进一步的，水箱顶部设有出雾管，出雾管的上管口形成所述出雾口。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图；

图1是分体式加湿器的实施例一中的配电箱的立体图；

图2是水箱组件的立体图；

图3是水箱组件的主视图；

图4是图3的左视图；

图5是图3的俯视图；

图6是图3的仰视图；

图7是分体式加湿器的实施例三的水箱组件的结构示意图；

图8是分体式加湿器的实施例四的水箱组件的结构示意图。

图中：1-配电柜、2-水箱组件、3-水箱、4-出雾管、5-风扇安装板、6-防水风扇、7-防护罩、8-散热孔、9-开关按钮、10-指示灯、11-时间继电器、12-线缆防水接头、13-超声波雾化器、14-溢水管、15-进水口。

具体实施方式

为了使本实用新型的技术目的、技术方案和有益效果更加清楚，下面结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案作出进一步的说明。

分体式加湿器的实施例一，如图1至图6所示，包括用于安装到加工房墙体外侧的配电柜1、用于安装到加工房内部的水箱组件2和用于穿过加工房墙体并连接配电柜1与水箱组件2的线缆，水箱组件2和配电柜1均具有供线缆连接的线缆防水接头12。

配电柜1中主要放置控制器、接触器、开关和指示灯等控制类元器件，配电柜1面板上设有开关按钮9、指示灯10、时间继电器11等。水箱组件2包括水箱3、超声波雾化器13和防水电源盒。超声波雾化器13设置在水箱3内部，共有三块，各超声波雾化器13在水箱3宽度方向上间隔设置，每小时可雾化28L的水，水箱3侧壁上设置自动控制进水的浮球阀。在其他实施例中，超声波雾化器的数量和布置形式可根据实际需要调整。

水箱3顶部设有出雾管4和风扇安装板5，出雾管5上管口形成出雾口，防水风扇6安装在风扇安装板5上，风扇安装板5一侧铰接在水箱3上、另一侧设有螺钉连接；水箱底部设有防护罩7，防水电源盒安装在防护罩7内，防护罩7的侧壁和底壁上设置多个散热孔8。

水箱3侧壁上设有进水口15和溢流口，溢流口中安装有溢水管14，溢水管14的端部带有丝纹，方便客户连接排水管道，尽管水箱3内有浮球阀控制水位，万一现场水压过大，导致浮球阀损坏后，水箱3里面多余的水可从溢水管14溢出。

安装时将配电柜1安装在加工房外部，水箱组件2安装在加工房内部，加工房墙体上开设线缆穿孔，线缆穿过线缆穿孔连接配电柜1和水箱组件2。由于线缆穿孔孔径很小，对加工房气密性几乎无影响，防水风扇6和防水电源盒为定制，在高湿易凝露的环境能保证设备长时间稳定工作。

可使用在食用菌、冷库、冷柜、超市、大棚、纺织等各个行业；相比于现有技术，解决了现有加湿器使用时影响房间气密性或受凝露影响无法长时间工作的问题。

分体式加湿器的实施例二，实施例二与实施例一的不同之处在于：也可以将电源盒设置在配电柜中，这样电源可以采用普通电源，水箱组件的结构也比较简单。

分体式加湿器的实施例三，实施例三与实施例一的不同之处在于：如图7所示，水箱组件2中的超声波雾化器13共有两块，两超声波雾化器13在水箱3宽度方向上间隔设置，防水电源盒减少一个，每小时可雾化14L的水，水箱组件2体积大大减小。

分体式加湿器的实施例四，实施例四与实施例一的不同之处在于：如图8所示，水箱组件2中的超声波雾化器13共有五块，两超声波雾化器13在水箱3长度方向上间隔设置，防水电源盒增加两个，每小时可雾化35L的水，水箱组件2体积也增大一些。

在其他实施例中，也可以将水箱组件替换成现有任一种加湿器的水箱组件，不过需要将水箱组件的用电元件进行防水处理，使其能够在高凝露环境中正常工作。

水箱组件上的线缆防水接头和配电柜上的线缆防水接头也可以替换成其他形式的线缆连接结构，例如在水箱侧壁上的线缆穿孔中设置橡胶套，线缆穿过橡胶套并与橡胶套之间形成密封。

最后所应说明的是：上述实施例仅用于说明而非限制本实用新型的技术方案，任何对本实用新型进行的等同替换及不脱离本实用新型精神和范围的修改或局部替换，其均应涵盖在本实用新型权利要求保护的范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308215.8

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209782896U

授权时间:20191213

主分类号:F24F6/12

专利分类号:F24F6/12;F24F11/89;F24F13/00;H05K7/20;H05K5/06

范畴分类:35C;

申请人:王育乐

第一申请人:王育乐

申请人地址:471200 河南省洛阳市汝阳县蔡店乡蔡店街16号

发明人:王育乐;李鹏飞

第一发明人:王育乐

当前权利人:王育乐

代理人:刘彩霞

代理机构:41172

代理机构编号:郑州知一智业专利代理事务所(普通合伙) 41172

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ac2b4d2e9b34ce9f92e7121a.html