# 一种检测酚醛树脂粘度的装置论文和设计-邹惠德

### 全文摘要

本实用新型公开了一种检测酚醛树脂粘度的装置，包括恒温箱、绕线机、拉绳、定滑轮、拉力传感器、检测棒及固定于恒温箱底部用于盛装酚醛树脂的容器，通过将恒温箱与粘度检测装置结合为一体，更好的对酚醛树脂保温，保证测量的准确度，通过拉力传感器的变化可以精确的捕抓到酚醛树脂粘液脱离检测棒的时间，拉力传感器将信号传送给控制器，控制器控制绕线机停止驱动，通过指针读取检测棒的位置，再减去检测棒的底端离开酚醛树脂时指针的位置，得出的数值即为酚醛树脂的相对粘度，拉力传感器更好的取代人工对时间的判断，降低人工操作造成的误差，从而进一步提高测量的准确度。

### 主设计要求

1.一种检测酚醛树脂粘度的装置，其特征在于：包括恒温箱(1)、绕线机(2)、拉绳(3)、定滑轮(4)、拉力传感器(5)、检测棒(6)及固定于恒温箱(1)底部用于盛装酚醛树脂溶液的容器(7)，所述绕线机(2)通过承托板(21)固定在所述恒温箱(1)的内侧壁，所述恒温箱(1)的顶壁内侧固定有两个相对的支撑板(11)，所述定滑轮(4)的两端分别枢接于各所述支撑板(11)的通孔，所述拉绳(3)一端缠绕在所述绕线机(2)的绕线辊(22)上，另一端绕过所述定滑轮(4)与所述拉力传感器(5)的一端连接，所述拉力传感器(5)的另一端连接所述检测棒(6)，所述检测棒(6)位于所述容器(7)的正上方，所述恒温箱(1)的侧壁上刻有纵向分布的刻度计(12)，所述检测棒(6)的顶端朝向所述刻度计(12)的侧壁上设有指针(61)。

### 设计方案

1.一种检测酚醛树脂粘度的装置，其特征在于：包括恒温箱(1)、绕线机(2)、拉绳(3)、定滑轮(4)、拉力传感器(5)、检测棒(6)及固定于恒温箱(1)底部用于盛装酚醛树脂溶液的容器(7)，所述绕线机(2)通过承托板(21)固定在所述恒温箱(1)的内侧壁，所述恒温箱(1)的顶壁内侧固定有两个相对的支撑板(11)，所述定滑轮(4)的两端分别枢接于各所述支撑板(11)的通孔，所述拉绳(3)一端缠绕在所述绕线机(2)的绕线辊(22)上，另一端绕过所述定滑轮(4)与所述拉力传感器(5)的一端连接，所述拉力传感器(5)的另一端连接所述检测棒(6)，所述检测棒(6)位于所述容器(7)的正上方，所述恒温箱(1)的侧壁上刻有纵向分布的刻度计(12)，所述检测棒(6)的顶端朝向所述刻度计(12)的侧壁上设有指针(61)。

2.根据权利要求1所述的检测酚醛树脂粘度的装置，其特征在于：所述恒温箱(1)内侧壁固定设有温度传感器(13)。

3.根据权利要求1所述的检测酚醛树脂粘度的装置，其特征在于：所述恒温箱(1)外侧壁上通过固定座(14)固定设有冷风机(15)，所述恒温箱(1)接近所述冷风机(15)处开设有冷风入口，所述冷风机(15)的出风口通过连接管与所述冷风入口相连接；所述恒温箱(1)外侧壁与所述冷风机(15)相对的一侧，通过固定座(14)固定设有热风机(16)，所述恒温箱(1)接近所述热风机(16)处开设有热风入口，所述热风机(16)的出风口通过连接管与所述热风入口相连接。

4.根据权利要求1所述的检测酚醛树脂粘度的装置，其特征在于：所述检测棒(6)为不锈钢棒。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及酚醛树脂技术领域，具体涉及一种检测酚醛树脂粘度的装置。

背景技术

酚醛树脂的粘度是其重要的生产指标。检测液体粘度常用的旋转粘度计结构复杂、价格高、维护保养麻烦。在生产企业中，受到使用环境和生产成本的限制，无法使用这种旋转筒式粘度计，导致无法很好地对酚醛树脂的质量稳定性加以控制，导致产品质量不稳定，废品率高。

实用新型内容

为了克服现有技术的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种检测酚醛树脂粘度的装置。

为达此目的，本实用新型采用以下技术方案：

本实用新型提供了一种检测酚醛树脂粘度的装置，包括恒温箱、绕线机、拉绳、定滑轮、拉力传感器、检测棒及固定于恒温箱底部用于盛装酚醛树脂溶液的容器，所述绕线机通过承托板固定在所述恒温箱的内侧壁，所述恒温箱的顶壁内侧固定有两个相对的支撑板，所述定滑轮的两端分别枢接于各所述支撑板的通孔，所述拉绳一端缠绕在所述绕线机的绕线辊上，另一端绕过所述定滑轮与所述拉力传感器的一端连接，所述拉力传感器的另一端连接所述检测棒，所述检测棒位于所述容器的正上方，所述恒温箱的侧壁上刻有纵向分布的刻度计，所述检测棒的顶端朝向所述刻度线的侧壁上设有指针。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述恒温箱内壁固定设有温度传感器。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述恒温箱外侧壁上通过固定座固定设有冷风机，所述恒温箱接近所述冷风机处开设有冷风入口，所述冷风机的出风口通过连接管与所述冷风入口相连接；所述恒温箱外侧壁与所述冷风机相对的一侧，通过固定座固定设有热风机，所述恒温箱接近所述热风机处开设有热风入口，所述热风机的出风口通过连接管与所述热风入口相连接。

在本实用新型较佳地技术方案中，所述检测棒为不锈钢棒。

本实用新型的有益效果为：

本实用新型提供的检测酚醛树脂粘度的装置结构简单，生产成本低，通过将恒温箱与粘度检测装置结合为一体，更好的对酚醛树脂保温，保证测量的准确度，开始工作时，检测棒浸入酚醛树脂液面内预先设定的深度A，检测棒在绕线机的驱动下匀速并缓慢提升，待检测棒提升到使检测棒的底端与酚醛树脂液面的水平面刚好平齐时，人工控制绕线机停止运转，记录下此时指针所指示的高度B，然后静置一定的时间使检测棒下端的挂液落回容器，待酚醛树脂液面趋平后，检测棒的底端会重新浸泡在酚醛树脂液内，然后再驱动绕线机使检测棒继续缓慢提升；由于酚醛树脂极性较大，对金属和多数非金属都有良好的粘接性，粘接强度较高，故当检测棒开始提升时，检测棒的底端与酚醛树脂液面之间会拉出一条酚醛树脂带，当酚醛树脂带断裂时，记录下指针所指示的高度C，通过得出的高度C减去高度B，将得出的高度值作为评价所检测的酚醛树脂的相对粘度的依据；由于酚醛树脂带断裂的时候，拉绳对检测棒的拉力会有剧烈变化，通过拉力传感器的变化可以精确的捕抓到酚醛树脂带断裂时刻，拉力传感器将信号传送给控制器，控制器控制绕线机停止驱动，本实用新型可简单、直接的测量出酚醛树脂的相对粘度，从而实现对酚醛树脂质量稳定性的更精确控制，拉力传感器更好的取代人工对时间的判断，降低人工操作造成的误差，从而进一步提高测量的准确度。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图中：1、恒温箱；11、支撑板；12、刻度线；13、温度传感器；14、固定座；15、冷风机；16、热风机；2、绕线机；21、承托板；22、绕线辊；3、拉绳；4、定滑轮；5、拉力传感器；6、检测棒；61、指针；7、容器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清除、完整地描述，其中，附图仅用于示例性说明，表示的仅是示意图，而非实物图，不能理解为对本专利的限制；为了更好地说明本实用新型的实施例，附图某些部件会有省略、放大或缩小，并不代表实际产品的尺寸；对本领域技术人员来说，附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

本实用新型所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例详细说明：

如图1所示，实施例中提供了一种检测酚醛树脂粘度的装置，包括恒温箱1、绕线机2、拉绳3、定滑轮4、拉力传感器5、检测棒6及固定于恒温箱1底部用于盛装酚醛树脂溶液的容器7，所述绕线机2通过承托板21固定在所述恒温箱1的内侧壁，所述恒温箱1的顶壁内侧固定有两个相对的支撑板11，所述定滑轮4的两端分别枢接于各所述支撑板11的通孔，所述拉绳3一端缠绕在所述绕线机2的绕线辊22上，另一端绕过所述定滑轮4与所述拉力传感器5的一端连接，所述拉力传感器5的另一端连接所述检测棒6，所述检测棒6位于所述容器7的正上方，所述恒温箱1的侧壁上刻有纵向分布的刻度计12，所述检测棒6的顶端朝向所述刻度线12的侧壁上设有指针61。

开始工作时，检测棒6浸入酚醛树脂液面内预先设定的深度A，检测棒6在绕线机2的驱动下匀速并缓慢提升，待检测棒6提升到使检测棒6的底端与酚醛树脂液面的水平面刚好平齐时，人工控制绕线机2停止运转，检测棒6与酚醛树脂液面的水平面平齐可以通过肉眼仔细判断，此处允许存在3mm以内的误差，记录下此时指针所指示的高度B，然后静置一定的时间使检测棒6下端的挂液落回容器，待酚醛树脂液面趋平后，检测棒6的底端会重新浸泡在酚醛树脂液内，然后再驱动绕线机2使检测棒6继续缓慢提升；由于酚醛树脂极性较大，对金属和多数非金属都有良好的粘接性，粘接强度较高，故当检测棒6开始提升时，检测棒6的底端与酚醛树脂液面之间会拉出一条酚醛树脂带，当酚醛树脂带断裂时，拉力传感器5将信号传送给控制器，控制器控制绕线机2停止驱动，记录下此时指针所指示的高度C，通过得出的高度C减去高度B，将得出的高度值作为评价所检测的酚醛树脂的相对粘度的依据。

本实用新型提供的检测酚醛树脂粘度的装置结构简单，生产成本低，通过将恒温箱1与粘度检测装置结合为一体，更好的对酚醛树脂保温，保证测量的准确度，由于酚醛树脂带断裂的时候，拉绳3对检测棒6的拉力会有剧烈变化，通过拉力传感器5的变化可以精确的捕抓到酚醛树脂带断裂时刻，拉力传感器5将信号传送给控制器，控制器控制绕线机2停止驱动，本实用新型可简单、直接的测量出酚醛树脂的相对粘度，从而实现对酚醛树脂质量稳定性的更精确控制，拉力传感器5更好的取代人工对时间的判断，降低人工操作造成的误差，从而进一步提高测量的准确度。

本实用新型提供的检测酚醛树脂粘度的装置结构简单，生产成本低，通过将恒温箱1与粘度检测装置结合为一体，更好的对酚醛树脂保温，保证测量的准确度，开始工作时，检测棒6浸入酚醛树脂至接触容器底部，检测棒6在绕线机2的驱动下匀速并缓慢提升，由于检测棒6从提升到离开酚醛树脂液面，再到酚醛树脂粘液从检测棒6的下端脱离的过程中，拉绳3对检测棒6的拉力不同，通过拉力传感器5的变化可以精确的捕抓到酚醛树脂粘液脱离检测棒的时间，拉力传感器5将信号传送给控制器，控制器控制绕线机2停止驱动，通过指针61读取检测棒6的位置，再减去检测棒6的底端离开酚醛树脂时指针的位置，得出的数值即为酚醛树脂的相对粘度，拉力传感器6更好的取代人工对时间的判断，降低人工操作造成的误差，从而进一步提高测量的准确度。

在本实施例中，所述恒温箱1内壁固定设有温度传感器13，所述温度传感器13与所述控制器电联接；所述恒温箱1外侧壁上通过固定座14固定设有冷风机15，所述恒温箱1接近所述冷风机15处开设有冷风入口，所述冷风机15的出风口通过连接管与所述冷风入口相连接；所述恒温箱1外侧壁与所述冷风机15相对的一侧，通过固定座14固定设有热风机16，所述恒温箱1接近所述热风机16处开设有热风入口，所述热风机16的出风口通过连接管与所述热风入口相连接。通过冷风机15和热风机16向恒温箱1内通入冷气和热气实现恒温箱1内温度的快速变化，并利用温度传感器精确测量恒温箱1内的温度，使得恒温箱1内的温度保持不变，能够更好的保证测量数值的准确度。

在本实施例中，所述检测棒6为不锈钢棒。

本实用新型是通过优选实施例进行描述的，本领域技术人员知悉，在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下，可以对这些特征和实施例进行各种改变、修改、替换和编写，仍落入本实用新型的保护范围内。本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制，其他落入本申请的权利要求内的实施例都属于本实用新型保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920092695.9

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209640143U

授权时间:20191115

主分类号:G01N 11/00

专利分类号:G01N11/00

范畴分类:31E;

申请人:德兴市宏达塑胶科技有限公司

第一申请人:德兴市宏达塑胶科技有限公司

申请人地址:334200 江西省上饶市德兴市香屯硫化工产业园

发明人:邹惠德;程礼炎;刘俊

第一发明人:邹惠德

当前权利人:德兴市宏达塑胶科技有限公司

代理人:文珊

代理机构:36129

代理机构编号:南昌赣专知识产权代理有限公司 36129

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ac39a9e21eb34cfa5d91fe27.html