# 铸态和退火态Al0.5CoCrFeNiTi0.5高熵合金的组织与性能

### 论文摘要

采用真空电弧熔炼法熔炼出Al0.5CoCrFeNiTi0.5高熵合金,并在600、800和1000℃下进行真空退火热处理。利用X射线衍射仪（XRD）、光学显微镜（OM）、电子探针（EPMA）、硬度计、万能试验机以及电化学工作站对合金铸态和不同温度退火态的微观组织、硬度、压缩力学性能以及在3.5%NaCl溶液中的耐蚀性进行研究。组织分析表明:铸态和退火态的Al0.5CoCrFeNiTi0.5合金均由富（Cr,Fe）的FCC、富（Al,Ni,Ti）的BCC和σ三相组成,但退火处理使合金的组织形貌和各相的相对含量发生了改变,铸态下的粗大白色FCC柱状晶转变为细小的FCC+BCC+σ的混合组织;随着退火温度的升高,BCC和σ相含量增加。800℃退火态合金成分均匀性最好,1000℃退火态合金由于退火温度过高,组织粗大,元素偏析重新加剧。硬度试验和压缩试验结果表明:合金在铸态和3种温度退火态下的硬度都较高,表现出良好的抗回火软化能力;800℃退火态合金中由于BCC和σ相的增加,其硬度和屈服强度最高,但塑性最差。1000℃退火态合金由于大量σ相的析出以及组织粗大,其屈服强度、断裂强度和压缩形变率都急剧降低。600℃退火态合金具有理想的FCC、BCC和σ相的组成含量,其综合力学性能最好。电化学腐蚀试验表明:铸态和3种温度退火态的合金在3.5%NaCl溶液中都表现出良好的耐蚀性,800℃退火态合金由于其成分均匀性最好,耐蚀性最好。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 铸态和退火态Al0.5CoCrFeNiTi0.5组织结构分析

- 2.2 铸态和退火态Al0.5Co Cr Fe Ni Ti0.5的力学性能分析

- 2.3 铸态和退火态Al0.5CoCrFeNiTi0.5的耐蚀性分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蒋淑英,林志峰,许红明

关键词: 高熵合金,退火,组织结构,力学性能,耐蚀性

来源: 中国有色金属学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中国石油大学(华东)机电工程学院

基金: 山东省自然科学基金资助项目(ZR2016EMM22)~~

分类号: TG139

DOI: 10.19476/j.ysxb.1004.0609.2019.02.14

页码: 326-333

总页数: 8

文件大小: 1436K

下载量: 272

### 相关论文文献

- [1].重载齿轮钢退火态带状组织控制[J]. 山东冶金 2020(02)

- [2].重载齿轮钢退火态带状组织控制研究[J]. 莱钢科技 2020(01)

- [3].退火态钽丝表面熔化机理的研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2012(10)

- [4].形变退火态Ti-50.8Ni-0.1Nb合金的相变和形状记忆行为[J]. 中国有色金属学报 2019(04)

- [5].退火态TC4/TC11异种钛合金电子束焊接头组织和力学性能研究[J]. 热加工工艺 2018(01)

- [6].淬火态与退火态45钢温变形行为的比较[J]. 热加工工艺 2014(06)

- [7].40Cr钢软化退火态抗拉强度检测数据的不确定度分析[J]. 柴油机设计与制造 2020(02)

- [8].AlCoCrFeNi高熵合金铸态及退火态的组织和性能研究[J]. 稀有金属 2018(12)

- [9].退火态Ti-Ni-Zr合金丝的组织、相变和形状记忆行为[J]. 材料热处理学报 2020(11)

- [10].车用退火态Fe-24Mn-4Cr-0.5C高锰钢力学性能和氢脆性能分析[J]. 锻压技术 2020(04)

- [11].热轧退火态430不锈钢的高温抗氧化性能[J]. 金属热处理 2016(04)

- [12].退火态及马氏体态Zr-Nb合金拉伸性能分析[J]. 西安工业大学学报 2013(04)

- [13].AlCoCrFeNi高熵合金铸态与退火态的耐蚀性[J]. 稀有金属材料与工程 2018(10)

- [14].5E62铝板冷轧及退火态性能、组织的研究[J]. 德州学院学报 2016(04)

- [15].退火态Ti_2AlNb合金板材的超塑性变形行为[J]. 中国有色金属学报 2010(S1)

- [16].原位TiC_P/Fe复合材料的铸态和退火态力学性能及切削加工性[J]. 热加工工艺 2009(06)

- [17].退火态T12钢金相试样免抛光快速显示组织的试验研究[J]. 铸造技术 2019(02)

- [18].铸态及退火态Al_(0.8)CoCrFeNiTi_(0.2)高熵合金的组织和性能[J]. 稀有金属材料与工程 2019(06)

- [19].退火态12Cr13不锈钢显微组织及其对冲击韧性的影响[J]. 金属学报 2011(07)

- [20].锻后退火态H13钢的显微组织分析[J]. 材料研究与应用 2011(03)

- [21].初始状态对形变及热处理后工业纯钛组织和力学性能的影响[J]. 材料科学与工程学报 2017(03)

- [22].终轧温度对铁素体不锈钢00Cr21Mo1织构的影响[J]. 物理测试 2010(01)

- [23].同素异构转变对退火态Fe-15Mn-10Al-0.3C双相钢塑性的影响[J]. 材料研究学报 2019(11)

- [24].应力对退火态Sm-Fe-BGMF磁学性能的影响[J]. 中国稀土学报 2014(04)

- [25].预变形对锆合金拉伸性能的影响[J]. 稀有金属 2013(06)

- [26].泰勒法制备的Ni-Mn-In-Co合金纤维的磁热效应(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(10)

- [27].铸态及退火态La(0.8-x)Nd_xMg_(0.2)Ni_(3.15)Co_(0.2)Al_(0.1)Si_(0.05)(x=0～0.4)合金的电化学贮氢性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(05)

- [28].18CrNiMo7-6钢热处理状态对电解质量的影响[J]. 热处理技术与装备 2019(05)

- [29].高速钢冷带热处理后硬度低的原因分析及改善[J]. 河北冶金 2019(05)

- [30].退火态TC4钛合金型材高温拉伸行为研究[J]. 特种铸造及有色合金 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ac4683b15aea2e89d3edcc20.html