# 摄影测量卫星论文_刘楚斌,李东,薛楠

导读:本文包含了摄影测量卫星论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:测量,光束,外方,偏流,精度,激光,测高仪。

### 摄影测量卫星论文文献综述

刘楚斌,李东,薛楠[1]（2018）在《测绘卫星摄影测量平差的粗差探测方法研究》一文中研究指出粗差探测是平差解算中的重要课题,对平差解算结果可靠性的提升有着重要作用。因此,通过对典型摄影测量粗差探测权函数的分析,提出了一种能基于粗差率自适应调整权函数系数的粗差探测算法。实验结果表明,自适应粗差探测方法在不同粗差条件下的卫星摄影测量平差中能有效剔除粗差,具有较好的稳定性。(本文来源于《海洋测绘》期刊2018年05期）

王一[2]（2018）在《无地面控制点卫星摄影测量若干关键技术研究》一文中研究指出我国地域辽阔,具有大量的高原、沙漠等无人区,此外,随着国家境外利益的拓展,进行无地面控制点条件下的全球摄影测量是我们的首选。天绘一号卫星作为我国第一代传输型立体测绘卫星,其摄影测量目标是实现无地面控制点条件下测制1:5万地形图的精度要求。本文从天绘一号叁线阵CCD影像的摄影测量原理出发,针对无地面控制点条件下摄影测量过程中的摄影参数标定,姿态角元素低频误差补偿与光束法大区域网平差等关键技术进行了理论和实验研究。论文主要研究工作如下:1.在研究天绘一号卫星叁线阵CCD相机的成像原理和摄影测量基本原理基础上,建立了叁线阵影像摄影测量的严密数学模型,分析了影响影像定位精度的因子与因素,从而构建星地链路误差仿真与评估模型,从物理模型层面,评估各种误差对定位精度的影响,并利用天绘一号卫星叁线阵影像的试验场数据,对影响叁线阵CCD影像立体定位精度的关键因素进行了定量误差分析,评估各种误差对定位精度的影响,结果表明验证仿真与理论分析结果一致。2.基于叁线阵CCD影像摄影测量的严格数学模型,研究了星地相机夹角变化值的几何标定与叁线阵摄影机内方位元素变化值的几何标定,将星地相机夹角变化值用偏置矩阵,内方位元素变化值用常数进行标定,无控定位精度得到很大提升;精确考虑像差移位,探讨了基于不同的附加参数模型的内参数几何检校对定位精度的影响,并验证得出天绘卫星的内参畸变主要体现在光学镜头的主点、主距的变化,与线阵CCD相关的畸变可以忽略不计;提出基于多条带影像的联合在轨几何检校技术,多个条带同时处理,可以削弱角元素低频误差对外检校的影响,使得星地相机夹角结果更加逼近真实值;提出基于通用模型自检校区域网平差的几何标定方法,主要解决精密姿轨参数未知的天绘一号卫星叁线阵1A级RPC数据产品的无控定位精度提升问题。3.分析了姿态角元素低频误差产生的原因与表现,并阐述低频误差对定位精度的影响;研究外方位角低频误差补偿的原理,提出了低频误差的通用改正模型及特殊求解方法,通过外方位元素角动态标定技术,对天绘卫星叁线阵影像进行低频误差检测,可基本消除地面点的平面与高程的误差影响,完成无控定位精度提升的“最后一公里”关键难题;同时,梳理传统在轨标定与动态标定相结合的有效标定的流程,对未经过星地相机夹角几何检校的星敏感器数据,直接通过外方位角元素动态标定的扩展方法进行试验验证;最后,探讨低频测量误差、叁线阵像面倾斜误差与星地相机夹角随时间变化的误差规律,对周期性标定方法进行重新定义。4.研究基于严格几何模型的条带区域网平差方法,合理配赋条带内星敏感器随机误差,并形成基于景的1B级影像产品。由于滚转角低频测量误差无法在条带内消除,因此,进一步将条带间的影像构成大区域网,通过基于有理函数模型的大区域网平差方法消除条带间的系统误差与随机误差,使整个区域网内误差趋于一致。针对超大规模的区域网模型,充分借助稀疏矩阵的性质,利用区域网平差法方程是实对称矩阵的特点,对法方程进行改化,并在求解过程中对矩阵运算进行并行优化设计,降低内存提升运算效率。(本文来源于《长安大学》期刊2018-03-27）

马开锋[3]（2015）在《高低温环境卫星天线形面变形的近景摄影测量与数据处理》一文中研究指出为满足我国航天工业事业快速发展的时代要求,特别是高性能技术指标要求的卫星天线新产品如大型的、可展的、柔性的等不断出现,为确保卫星在空间环境中的使用性能、可靠性与安全性,升空前就需预先掌握天线的性能与质量情况,为此要甄选高精度的测量技术手段在模拟空间环境条件下对卫星天线反射面形进行测量。而传统的测量设备与方法由于精度低、量程小、速度慢、自动化程度低、劳动强度大以及姿态要求高等局限性,难以满足特殊空间环境条件下的新型卫星天线所面临的快速、高效、高精度的测量需求。为此,探索并研究能够适应空间环境条件下具有高精度、高效率、自动化、智能化等特点的卫星天线形面测量技术具有重要的现实意义与实用价值。通过对多种测量技术方法的比较分析表明,近景摄影测量技术具有高精度、非接触、便携性等特点,具有智能化、自动化、快速高效、可靠性高(大量多余观测)、适应环境(如高低温、高低压、对人体有毒有害等环境)能力强以及可对动态物体进行测量等优点,能够满足柔性肋式展开型网状卫星天线在高低温试验环境条件下的特殊测量需求。本文基于航天工程科研生产项目背景,采用理论分析与试验研究相结合的技术手段,从理论基础、精度估计、影响因素分析与试验以及测量数据后处理技术四方面入手,对高低温环境卫星天线形面变形的摄影测量技术及其后处理进行了较系统与深入的研究,以期提高高低温环境下近景摄影测量技术的测量精度与可靠性,也为其它工业产品安装检测及其形面变形测量的智慧决策提供理论支撑,本文主要研究工作及成果如下:(1)从摄影几何原理出发阐述了单、双(多)相机的测量原理,分析了摄影测量系统精度估计的内符合式协方差传播定律法、重复性测量精度法、外符合式基准长度法、坐标比对法以及Fraser精度估计法;结合高低温环境下卫星天线形面变形的施测方法,分别从内、外符合精度指标上对单相机摄影测量系统的测量精度进行了试验验证,得到了理想的测试结果。(2)研究分析了高低温环境中数字相机标定方法。鉴于高低温试验环境条件的特殊性,设计了一种能够便捷灵活使用且具有高效防护性的相机防护装置;并对相机结构稳定性、分辨率与成像质量的关系进行了研究分析,给出了常用的相机10参数畸变模型,并在此基础上结合试验工作环境的特殊性,为确保相机标定的效能,提出了采用10参数模型的相机光束法自标定法。同时分析了温度变化对已标定相机及成像质量的影响,经试验测试检验了相机标定方法及相机防护装置在特殊环境下较好的使用性能与便捷的工程服务性。(3)通过分析近景摄影测量标志的反光材料及特性、种类与大小,在总结近景摄影测量标志图像的灰度分布规律以及标志图像中心定位算法的基础上,提出了一种灰度阈值可变指数加权质心法的标志图像中心定位算法,分别采用仿真与实测图像进行了算法验证与结果分析,证明本算法具有较高的定位精度,其中基于实测图像相对于v-stars的标志图像中心综合定位精度rms为0.0122pixels。(4)在闪光强度对近景摄影成像质量及测量精度影响的大量试验测试研究基础上,提出了影像质量甄别的像素最大灰度值判别法,得到了摄影测量精度与摄影距离、闪光强度叁者之间的相关关系。同时研究表明,在保证同光强的图像质量条件下,摄影测量精度与摄影距离具有近似反比关系,并分析了温度变化对摄影辅助光源的影响。以nissinmf18闪光灯为例,在成像质量最佳时的光束法平差精度估计rms与坐标重复性测量精度rms分别达到了:0.028mm、0.039mm、0.085mm与0.038mm、0.053mm、0.118mm,其相应的摄影距离与光强大小分别为3m、5m、7m与1/36、1/32、1/16。(5)分别采用摄影测量法、图像处理法、显微镜法以及叁坐标测量机法对摄影测量基准尺长度标定方法进行了较系统的试验研究与分析。不同时期大量的重复试验表明:当基准尺两端上定量长度标志点的外形质量较好时,四种方法标定基准尺长度的结果一致性也较好,但因叁坐标测量机法自身测量精度高、测量环境条件好且具有测量或计量溯源性,研究提出了基准尺长度标定可优先选取叁坐标测量机法的思想,为我国摄影测量基准尺长度标定或校准规范的制定提供了有价值的数据依据与参考。(6)分析了近景摄影测量网形空间几何结构对测量精度的影响。通过对其中影响精度的关键因素进行试验分析,表明近景摄影测量网形空间几何结构的不同构成对测量精度的影响较大。研究给出了实际摄影测量工程中空间网形几何结构规划设计应遵循的原则,为工程实践应用中测量网形的优化设计提供了决策依据。(7)系统总结凝练了卫星天线形面变形测量结果质量的精度评定指标,重点分析了形面变形测量数据后处理方法;初步提出了形面测量精度的概念,以试验对象现有的信息为基础,提出了一种基于设计坐标引导的快速迭代最近点(ficp)自由曲面拟合配准算法,试验验证了该算法的快、精、准特性。(8)在近景摄影测量理论、技术、方法综合研究的基础上,设计了口径约4m的肋式展开型网状卫星天线在高低温环境下形面变形的近景摄影测量检测方案,并成功地进行了近景摄影测量试验。试验结果表明,不同温度节点的天线反射面标志点叁维坐标重复性测量精度随温度的升降而变化,20℃时精度最好,相应rms均值为0.027mm;-60℃时精度最差,相应rms均值为0.048mm。而天线形面重复性测量精度总体上较好,其rms最大值不超过0.04mm;其中用于精度检验的基准尺长度测量误差随温度变化规律不明显,其长度测量最大误差平均值为0.039mm,长度测量最小误差平均值为0.014mm,总体上与天线形面重复测量精度一致。天线形面(肋)精度随温度变化而改变明显,在温度节点-60℃时最差,其RMS最大值达到了0.878mm(0.761mm)。由于形面误差中包含有摄影测量误差、形面配准误差、天线变形误差等,故整体综合分析知,由温度变化引起的天线变形误差相对较大,但也满足了形面精度设计技术指标的要求。同时由形面误差进一步分析可得到每个测量循环中其它温度节点相对于该循环中间的温度节点(+20℃)为基准的形面变形量,给出了形面变形分布趋势图,表明每40℃温差之间的形面变形量的RMS值均小于0.3mm,达到了形面变形量设计技术指标要求。(本文来源于《中国矿业大学(北京)》期刊2015-10-22）

王任享,王建荣[4]（2015）在《无地面控制点卫星摄影测量探讨》一文中研究指出为解决无地面控制点的卫星摄影测量(简称无控定位)这一国际难题,对国外具有代表性的几个"全球连续覆盖模式"光学摄影测量卫星的主要技术参数特征以及无控摄影测量模式、技术措施等方面进行了系统归纳,尽管各系统在无控定位上作了种种努力,但与美国1∶50 000比例尺制图标准(水平位置误差12m,垂直高程误差6m)相比,都存在一定距离,该文认为其不足的关键在于对星敏感器测姿误差的处理上。该文还特别介绍了天绘一号卫星工程达到这一标准的主要学术与技术措施,并列举了国内外检查点检测精度一致性的实例。(本文来源于《测绘科学》期刊2015年02期）

王建荣,王任享,胡莘[5]（2014）在《卫星摄影测量中偏流角修正余差改正技术》一文中研究指出基于立体影像摄影机理,对偏流角修正的剩余误差导致的上下视差进行分析,建立了立体相机偏流角余差改正的数学模型,推导出偏流角余差影响上下视差的误差方程,并重点从相机参数在轨标定和光束法平差中低频误差补偿两方面提出解决措施。理论分析与实际卫星影像试验表明,偏流角改正余差对上下视差影响较大,必须通过相机参数在轨标定和低频误差补偿两方面予以改正,才能保证全球范围无地面控制点目标定位精度的一致性。(本文来源于《测绘学报》期刊2014年09期）

王任享[6]（2014）在《中国无地面控制点摄影测量卫星追述(二)——1∶1万传输型摄影测量卫星技术思考》一文中研究指出以1∶1万传输型摄影测量卫星工程有效载荷配置为基础,分析了传输型测绘卫星中影响定位精度的误差源,提出了激光测距数据辅助两线阵卫星影像处理的若干思路,并进行了模拟仿真试验。试验结果表明:利用激光测距数据参与两线阵影像光束法平差,能有效改善航线模型系统变形,并保持较小的上下视差,可满足卫星影像无地面控制点条件下1∶1万高精度定位要求。(本文来源于《航天返回与遥感》期刊2014年02期）

王任享[7]（2014）在《中国无地面控制点摄影测量卫星追述(一)——返回式摄影测量卫星》一文中研究指出以无地面控制点条件下的摄影测量为背景,回顾了中国第一代、第二代返回式摄影测量卫星的研制历程,给出了相机的主要技术参数,介绍了研制的技术难点。从地形图制作精度的角度评价了中国第一代、第二代返回式摄影测量卫星的技术水平,给出了制作的立体影像图和等高线图。最后,与美国、俄罗斯(前苏联)、欧空局同类型的返回式卫星进行了比较。(本文来源于《航天返回与遥感》期刊2014年01期）

岳春宇,郑永超,陶宇亮[8]（2013）在《星载激光测高仪辅助卫星摄影测量浅析》一文中研究指出激光测高仪可以快速高精度获取地面高程信息,弥补卫星光学遥感影像叁维信息获取能力的不足。采用高精度激光测高数据作为控制信息,符合卫星摄影测量尽量减少地面控制点的发展趋势。文章首先介绍了实际卫星立体测绘中难以解决的问题,结合激光测高的特点,设计了星载激光测高仪辅助空中叁角测量立体测绘的方案。根据摄影测量观测方程和激光测高仪对地观测方程,以及卫星影像和激光测高数据外方位元素之间的联系,由光束法平差原理建立观测误差方程。对星载激光测高仪进行定位精度理论分析,采用高精度激光测高数据可以作为高程控制,提高高程观测精度。最后对卫星摄影测量数据与星载激光测高数据联合平差仿真实验,实验结果表明定位精度明显提高。(本文来源于《航天返回与遥感》期刊2013年04期）

蒋山平,杨林华,许杰,于江[9]（2013）在《真空低温环境下卫星天线变形摄影测量技术》一文中研究指出介绍了一套在真空低温环境下使用的摄影测量系统。该系统主要用于真空低温环境下对卫星天线等由于热变形而导致的面形变形进行测量,其测量方法采用了摄影测量法的基本原理。该设备为国内首套自主研制的真空低温环境用非接触摄影测量系统,主要由CCD摄影组件、标尺、支撑机构、试件加热设备和专用图像处理软件组成。采用该测量系统在模拟空间环境下对Φ660mm口径反射面卫星天线进行了一次变形测量试验,通过试验完成了对被测天线的变形测量,获得了大量的数据,验证了采用该套测量系统在模拟空间环境下进行天线变形测量的可行性。通过分析,该套测量系统的相对测量精度达到了1/20000。(本文来源于《光学技术》期刊2013年04期）

王任享[10]（2013）在《天绘一号卫星无地面控制点摄影测量关键技术及其发展历程》一文中研究指出本文介绍了天绘一号卫星立项前的预先研究和试验工作、摄影测量研究历程框架以及关键的学术思想。EFP多功能光束法平差结果表明:无地面控制点目标定位精度达到工程技术指标,并与美国SRTM相对精度相当。此外,笔者还简要地介绍了国外主要传输型卫星无地面控制点摄影测量历程。(本文来源于《测绘科学》期刊2013年01期）

### 摄影测量卫星论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

我国地域辽阔,具有大量的高原、沙漠等无人区,此外,随着国家境外利益的拓展,进行无地面控制点条件下的全球摄影测量是我们的首选。天绘一号卫星作为我国第一代传输型立体测绘卫星,其摄影测量目标是实现无地面控制点条件下测制1:5万地形图的精度要求。本文从天绘一号叁线阵CCD影像的摄影测量原理出发,针对无地面控制点条件下摄影测量过程中的摄影参数标定,姿态角元素低频误差补偿与光束法大区域网平差等关键技术进行了理论和实验研究。论文主要研究工作如下:1.在研究天绘一号卫星叁线阵CCD相机的成像原理和摄影测量基本原理基础上,建立了叁线阵影像摄影测量的严密数学模型,分析了影响影像定位精度的因子与因素,从而构建星地链路误差仿真与评估模型,从物理模型层面,评估各种误差对定位精度的影响,并利用天绘一号卫星叁线阵影像的试验场数据,对影响叁线阵CCD影像立体定位精度的关键因素进行了定量误差分析,评估各种误差对定位精度的影响,结果表明验证仿真与理论分析结果一致。2.基于叁线阵CCD影像摄影测量的严格数学模型,研究了星地相机夹角变化值的几何标定与叁线阵摄影机内方位元素变化值的几何标定,将星地相机夹角变化值用偏置矩阵,内方位元素变化值用常数进行标定,无控定位精度得到很大提升;精确考虑像差移位,探讨了基于不同的附加参数模型的内参数几何检校对定位精度的影响,并验证得出天绘卫星的内参畸变主要体现在光学镜头的主点、主距的变化,与线阵CCD相关的畸变可以忽略不计;提出基于多条带影像的联合在轨几何检校技术,多个条带同时处理,可以削弱角元素低频误差对外检校的影响,使得星地相机夹角结果更加逼近真实值;提出基于通用模型自检校区域网平差的几何标定方法,主要解决精密姿轨参数未知的天绘一号卫星叁线阵1A级RPC数据产品的无控定位精度提升问题。3.分析了姿态角元素低频误差产生的原因与表现,并阐述低频误差对定位精度的影响;研究外方位角低频误差补偿的原理,提出了低频误差的通用改正模型及特殊求解方法,通过外方位元素角动态标定技术,对天绘卫星叁线阵影像进行低频误差检测,可基本消除地面点的平面与高程的误差影响,完成无控定位精度提升的“最后一公里”关键难题;同时,梳理传统在轨标定与动态标定相结合的有效标定的流程,对未经过星地相机夹角几何检校的星敏感器数据,直接通过外方位角元素动态标定的扩展方法进行试验验证;最后,探讨低频测量误差、叁线阵像面倾斜误差与星地相机夹角随时间变化的误差规律,对周期性标定方法进行重新定义。4.研究基于严格几何模型的条带区域网平差方法,合理配赋条带内星敏感器随机误差,并形成基于景的1B级影像产品。由于滚转角低频测量误差无法在条带内消除,因此,进一步将条带间的影像构成大区域网,通过基于有理函数模型的大区域网平差方法消除条带间的系统误差与随机误差,使整个区域网内误差趋于一致。针对超大规模的区域网模型,充分借助稀疏矩阵的性质,利用区域网平差法方程是实对称矩阵的特点,对法方程进行改化,并在求解过程中对矩阵运算进行并行优化设计,降低内存提升运算效率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 摄影测量卫星论文参考文献

[1].刘楚斌,李东,薛楠.测绘卫星摄影测量平差的粗差探测方法研究[J].海洋测绘.2018

[2].王一.无地面控制点卫星摄影测量若干关键技术研究[D].长安大学.2018

[3].马开锋.高低温环境卫星天线形面变形的近景摄影测量与数据处理[D].中国矿业大学(北京).2015

[4].王任享,王建荣.无地面控制点卫星摄影测量探讨[J].测绘科学.2015

[5].王建荣,王任享,胡莘.卫星摄影测量中偏流角修正余差改正技术[J].测绘学报.2014

[6].王任享.中国无地面控制点摄影测量卫星追述(二)——1∶1万传输型摄影测量卫星技术思考[J].航天返回与遥感.2014

[7].王任享.中国无地面控制点摄影测量卫星追述(一)——返回式摄影测量卫星[J].航天返回与遥感.2014

[8].岳春宇,郑永超,陶宇亮.星载激光测高仪辅助卫星摄影测量浅析[J].航天返回与遥感.2013

[9].蒋山平,杨林华,许杰,于江.真空低温环境下卫星天线变形摄影测量技术[J].光学技术.2013

[10].王任享.天绘一号卫星无地面控制点摄影测量关键技术及其发展历程[J].测绘科学.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ac9b3bbf0b52b611d9160af7.html