# GCr15钢轴承套圈开裂失效分析

### 论文摘要

采用金相显微镜、洛式硬度计、扫描电镜、X荧光光谱仪等检测分析手段,对GCr15钢轴承套圈运行开裂原因进行分析。结果表明:GCr15钢的化学成分、硬度及金相组织均符合技术要求;金相组织中的网状碳化物存在,大大增加了材料脆性,使得套圈在轴承运转使用中外力作用下快速脆性开裂。材料基体中网状碳化物超标是造成其快速脆性断裂的主要原因。

### 论文目录

- 1 试验方法

- 2 试验结果

- 2.1 金相分析

- 2.2 化学成分分析和硬度检测

- 2.3 轴承滚子断口的扫描电镜分析

- 3 失效原因分析与讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邹龙江,刘书潭,朱高杰

关键词: 轴承套圈,开裂分析

来源: 金属热处理 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 大连理工大学材料科学与工程学院

分类号: TH133.3;TG115

页码: 7-9

总页数: 3

文件大小: 799K

下载量: 102

### 相关论文文献

- [1].电解腐蚀法检测GCr15钢的实际晶粒度[J]. 山东冶金 2020(04)

- [2].GCr15钢气体渗氮+淬火复合处理及干摩擦行为[J]. 中国表面工程 2016(06)

- [3].GCr15轴承钢冶炼工艺的选择与控制[J]. 现代盐化工 2017(04)

- [4].深冷处理对GCr15钢尺寸稳定性的影响[J]. 金属热处理 2015(07)

- [5].深冷处理时间对GCr15钢组织和力学性能的影响[J]. 金属热处理 2013(12)

- [6].深冷处理对GCr15轴承钢组织及力学性能的影响[J]. 材料导报 2013(S2)

- [7].GCr15机械轴承钢表面感应淬火工艺研究[J]. 热加工工艺 2020(20)

- [8].硫含量对GCr15轴承钢中夹杂物的影响[J]. 铸造技术 2017(04)

- [9].GCr15钢制轴承气体碳氮共渗组织及性能的变化[J]. 热处理技术与装备 2017(05)

- [10].冶炼轴承钢GCr15钛含量控制的研究[J]. 特钢技术 2015(04)

- [11].GCr15轧辊热处理爆裂失效分析[J]. 理化检验(物理分册) 2013(06)

- [12].高强轴承钢GCr15的疲劳性能与寿命预测研究[J]. 锻压装备与制造技术 2020(04)

- [13].精炼温度对GCr15轴承钢钢液中钙、镁、铝、氧含量的影响[J]. 河北冶金 2017(06)

- [14].GCr15轴承钢静态再结晶行为[J]. 钢铁研究学报 2017(08)

- [15].GCr15轴承套圈热处理变形数值模拟[J]. 轴承 2020(11)

- [16].GCr15钢马氏体相变过程声发射试验研究[J]. 热加工工艺 2012(04)

- [17].球化退火对GCr15钢球组织的影响[J]. 江苏冶金 2008(01)

- [18].等温淬火处理对铸造GCr15钢机械性能的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [19].GCr15轴承钢精炼渣结壳机理[J]. 钢铁 2015(06)

- [20].GCr15轴承钢盘条孔洞缺陷分析及改善[J]. 河北冶金 2014(06)

- [21].GCr15轴承钢周期球化退火工艺的改进[J]. 金属热处理 2012(05)

- [22].深冷处理对GCr15钢冲击性能的影响[J]. 热处理 2010(03)

- [23].GCr15纺锭杆激光淬火工艺研究[J]. 激光杂志 2008(06)

- [24].GCr15轴承钢电火花线切割工艺参数优化[J]. 轴承 2020(07)

- [25].冷却强度对连续定向凝固电渣重熔GCr15轴承钢中碳化物的影响[J]. 材料与冶金学报 2017(02)

- [26].GCr15轴承钢精炼渣结晶矿相研究[J]. 炼钢 2015(05)

- [27].超低氧含量GCr15轴承钢夹杂物控制[J]. 山东冶金 2015(06)

- [28].GCr15轴承钢开发实践[J]. 山东工业技术 2016(06)

- [29].GCr15轴承钢凝固过程组分变化对夹杂物析出的热力学研究[J]. 钢铁钒钛 2016(01)

- [30].GCr15轴承钢中微量氧测定方法探讨[J]. 科技展望 2016(16)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ad5e555fcfa89504f83a4e1c.html