# 一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置论文和设计-林文燕

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，包括机架，机架上转动设置有收料辊以及两根送料辊，两根送料辊分别紧贴在收料辊两侧，收料辊上活动套设有若干用于收卷无纺布的收卷筒，机架上设置有固定轴承，收料辊一端通过万向节与固定轴承连接，收料辊另一端设置有活动轴承，活动轴承与机架接触连接，活动轴承下方设置有升降驱动装置，升降驱动装置包括可竖直向上移动的升降杆。本装置通过升降驱动装置将收料辊抬起，以便于工人对收料辊上的收卷筒进行调整，从而完成收卷筒的调整操作。收料辊一端通过万向节与固定轴承连接，保证收料辊正常转动，也保证收料辊的向上摆动，从而保证装置的整体稳定性，延长使用寿命。

### 主设计要求

1.一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：包括机架(1)，机架(1)上转动设置有收料辊(2)以及两根送料辊(3)，两根送料辊(3)分别紧贴在收料辊(2)两侧，收料辊(2)上活动套设有若干用于收卷无纺布的收卷筒(4)，机架(1)上设置有固定轴承(5)，收料辊(2)一端通过万向节(6)与固定轴承(5)连接，收料辊(2)另一端设置有活动轴承(7)，活动轴承(7)与机架(1)接触连接，活动轴承(7)下方设置有升降驱动装置(8)，升降驱动装置(8)包括可竖直向上移动的升降杆(81)。

### 设计方案

1.一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：包括机架(1)，机架(1)上转动设置有收料辊(2)以及两根送料辊(3)，两根送料辊(3)分别紧贴在收料辊(2)两侧，收料辊(2)上活动套设有若干用于收卷无纺布的收卷筒(4)，机架(1)上设置有固定轴承(5)，收料辊(2)一端通过万向节(6)与固定轴承(5)连接，收料辊(2)另一端设置有活动轴承(7)，活动轴承(7)与机架(1)接触连接，活动轴承(7)下方设置有升降驱动装置(8)，升降驱动装置(8)包括可竖直向上移动的升降杆(81)。

2.根据权利要求1所述的一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：所述升降驱动装置(8)为液压缸，升降杆(81)为液压缸的活塞杆。

3.根据权利要求1或2所述的一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：所述升降杆(81)顶端可自由转动地设置有活动轮(82)，所述活动轴承(7)包括活动轴承外壳(71)，活动轴承外壳(71)下端开设有可供活动轮(82)插入的第一限位槽，活动轮(82)可沿第一限位槽移动。

4.根据权利要求3所述的一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：所述第一限位槽沿收料辊(2)的轴线方向延伸。

5.根据权利要求3所述的一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：所述机架(1)上可自由转动地设置有滑动轮(9)，活动轴承外壳(71)末端贴合在滑动轮(9)上。

6.根据权利要求5所述的一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：所述活动轴承外壳(71)末端开设有第二限位槽，滑动轮(9)可插入第二限位槽中并沿第二限位槽移动。

7.根据权利要求6所述的一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：所述第二限位槽沿竖直方向延伸。

8.根据权利要求1所述的一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：所述机架(1)于活动轴承(7)上方设置有限位凸块(10)。

9.根据权利要求8所述的一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其特征在于：所述限位凸块(10)下端设置有防撞垫。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及无纺布生产技术领域，尤其是涉及一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置。

背景技术

无纺布在进行分条处理后，一般采用多根收料辊进行收卷，亦有采用在同一根收料辊上设置多个收卷筒的方式收卷。然而，收卷筒在工作过程中容易沿收料辊轴向发生偏移，又由于收料辊两侧通常紧贴着送料辊，因此需要工人将收料辊稍微抬起，再将收卷筒调整至合适位置。这样的调整方式，不仅费时费力，而且在工人操作过程中，容易发生事故，危险程度较高。

实用新型内容

针对上述问题，本实用新型提供了一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，其能将收料辊自动抬起，以便于收卷筒的调整。

本实用新型为解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，包括机架，机架上转动设置有收料辊以及两根送料辊，两根送料辊分别紧贴在收料辊两侧，收料辊上活动套设有若干用于收卷无纺布的收卷筒，机架上设置有固定轴承，收料辊一端通过万向节与固定轴承连接，收料辊另一端设置有活动轴承，活动轴承与机架接触连接，活动轴承下方设置有升降驱动装置，升降驱动装置包括可竖直向上移动的升降杆。

作为上述方案的进一步改进，所述升降驱动装置为液压缸，升降杆为液压缸的活塞杆。

作为上述方案的进一步改进，所述升降杆顶端可自由转动地设置有活动轮，所述活动轴承包括活动轴承外壳，活动轴承外壳下端开设有可供活动轮插入的第一限位槽，活动轮可沿第一限位槽移动。

作为上述方案的进一步改进，所述第一限位槽沿收料辊的轴线方向延伸。

作为上述方案的进一步改进，所述机架上可自由转动地设置有滑动轮，活动轴承外壳末端贴合在滑动轮上。

作为上述方案的进一步改进，所述活动轴承外壳末端开设有第二限位槽，滑动轮可插入第二限位槽中并沿第二限位槽移动。

作为上述方案的进一步改进，所述第二限位槽沿竖直方向延伸。

作为上述方案的进一步改进，所述机架于活动轴承上方设置有限位凸块。

作为上述方案的进一步改进，所述限位凸块下端设置有防撞垫。

本实用新型的有益效果是：本收料辊升降装置主要用于收卷筒的调整，其通过升降驱动装置将收料辊抬起，以便于工人对收料辊上的收卷筒进行调整，从而完成收卷筒的调整操作。收料辊一端通过万向节与固定轴承连接，保证收料辊正常转动，也保证收料辊的向上摆动，从而保证装置的整体稳定性，延长使用寿命。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单说明。显然，所描述的附图只是本实用新型的一部分实施例，而不是全部实施例，本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得的其他设计方案和附图：

图1为本实用新型较佳实施例的主视图；

图2为图1中A处的局部放大图；

图3为本实用新型较佳实施例的俯视图。

具体实施方式

以下将结合实施例和附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述，以充分地理解本实用新型的目的、特征和效果。显然，所描述的实施例只是本实用新型的一部分实施例，而不是全部实施例，基于本实用新型的实施例，本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例，均属于本实用新型保护的范围。

参照图1至图3，一种用于收卷筒调整的收料辊升降装置，包括机架1，机架1上转动设置有收料辊2以及两根送料辊3，两根送料辊3分别紧贴在收料辊2两侧，收料辊2上活动套设有若干用于收卷无纺布的收卷筒4，机架1上设置有固定轴承5，收料辊2一端通过万向节6与固定轴承5连接，收料辊2另一端设置有活动轴承7，活动轴承7与机架1接触连接，活动轴承7下方设置有升降驱动装置8，升降驱动装置8包括可竖直向上移动的升降杆81。本装置通过升降驱动装置8将收料辊2抬起，以便于工人对收料辊2上的收卷筒4进行调整，从而完成收卷筒4的调整操作。收料辊2一端通过万向节6与固定轴承5连接，保证收料辊2正常转动，也保证收料辊2的向上摆动，从而保证装置的整体稳定性，延长使用寿命。

其中，参照图1和图2，所述升降驱动装置8为液压缸，升降杆81为液压缸的活塞杆。

参照图2，所述升降杆81顶端可自由转动地设置有活动轮82，所述活动轴承7包括活动轴承外壳71，活动轴承外壳71下端开设有可供活动轮82插入的第一限位槽，活动轮82可沿第一限位槽移动，优选的，所述第一限位槽沿收料辊2的轴线方向延伸。再进一步地，参照图2，所述机架1上可自由转动地设置有滑动轮9，活动轴承外壳71末端贴合在滑动轮9上。所述活动轴承外壳71末端开设有第二限位槽，滑动轮9可插入第二限位槽中并沿第二限位槽移动。优选的，所述第二限位槽沿竖直方向延伸。

此外，所述机架1于活动轴承7上方设置有限位凸块10，所述限位凸块10下端设置有防撞垫。限位凸块10的设置能保护收料辊2，防止收料辊2过度抬起，防止万向节6因收料辊2过度抬起而被破坏。

所述上述实施例是对本实用新型的上述内容作进一步的说明，但不应将此理解为本实用新型上述主题的范围仅限于上述实施例，凡基于上述内容所实现的技术均属于本实用新型的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920032174.4

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209721089U

授权时间:20191203

主分类号:B65H18/10

专利分类号:B65H18/10;B65H18/02

范畴分类:申请人:珠海市华纶无纺布有限公司

第一申请人:珠海市华纶无纺布有限公司

申请人地址:519060 广东省珠海市香洲区南屏科技园屏北二11号

发明人:林文燕;林文彬

第一发明人:林文燕

当前权利人:珠海市华纶无纺布有限公司

代理人:陈慧华

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ad639d43708ec73ab626e12f.html