# 一种文物整形工作台论文和设计-颜冬

### 全文摘要

本实用新型公开了一种文物整形工作台，包括防护罩，控制盒，控制按钮，调节底盘，检修口，定位板，升降板，夹具板，支撑板，框架，支撑移动轮，推动装置，推动杆，电机，同步带，旋转轴，固定板，大带轮，小带轮，深沟球轴承，键槽，连接杆，连接块和连接板，调节底盘上设置有多个定位板，其上安装有相对应的夹具板，并可对定位板的位置进行调节，保证在对大小不同的文物进行整形时都可使用，整个装置的上升，下降，正转，反转均通过控制按钮进行控制，方便使用，该实用新型装置在对文物进行整形时减少了使用者手臂的使用率，降低了其劳动强度，并且保证了文物的完整性，避免其损坏。

### 主设计要求

1.一种文物整形工作台，包括防护罩（1），控制盒（2），控制按钮（3），调节底盘（4），检修口（5），定位板（6），升降板（7），夹具板（8），支撑板（9），框架（10），支撑移动轮（11），推动装置（12），推动杆（13），电机（14），同步带（15），旋转轴（16），固定板（17），大带轮（18），小带轮（19），深沟球轴承（20），键槽（21），连接杆（22），连接块（23）和连接板（24），其特征在于：所述防护罩（1）内部设置有框架（10），前端安装有控制盒（2），右侧设置有检修口（5），所述控制盒（2）上侧连接有控制按钮（3），所述框架（10）下侧连接有支撑移动轮（11），所述框架（10）底部中心安装有推动装置（12），所述推动装置（12）上侧连接有推动杆（13），所述框架（10）上侧内部设置有四个连接块（23），所述连接块（23）上连接有连接杆（22），所述连接杆（22）上侧连接有连接板（24），所述连接板（24）右侧设置有电机（14），上侧安装有深沟球轴承（20），所述电机（14）上侧安装有小带轮（19），所述小带轮（19）通过同步带（15）与其左侧的大带轮（18）进行连接，所述大带轮（18）中心连接有旋转轴（16），上侧安装有深沟球轴承（20），所述旋转轴（16）外侧四周设置有固定板（17），所述固定板（17）上侧安装有调节底盘（4），所述调节底盘（4）上侧均匀的分布八个键槽（21），所述键槽（21）上侧安装有定位板（6），所述定位板（6）上侧连接有支撑板（9），所述支撑板（9）上侧连接有升降板（7），所述升降板（7）上侧安装有夹具板（8）。

### 设计方案

1.一种文物整形工作台，包括防护罩（1），控制盒（2），控制按钮（3），调节底盘（4），检修口（5），定位板（6），升降板（7），夹具板（8），支撑板（9），框架（10），支撑移动轮（11），推动装置（12），推动杆（13），电机（14），同步带（15），旋转轴（16），固定板（17），大带轮（18），小带轮（19），深沟球轴承（20），键槽（21），连接杆（22），连接块（23）和连接板（24），其特征在于：所述防护罩（1）内部设置有框架（10），前端安装有控制盒（2），右侧设置有检修口（5），所述控制盒（2）上侧连接有控制按钮（3），所述框架（10）下侧连接有支撑移动轮（11），所述框架（10）底部中心安装有推动装置（12），所述推动装置（12）上侧连接有推动杆（13），所述框架（10）上侧内部设置有四个连接块（23），所述连接块（23）上连接有连接杆（22），所述连接杆（22）上侧连接有连接板（24），所述连接板（24）右侧设置有电机（14），上侧安装有深沟球轴承（20），所述电机（14）上侧安装有小带轮（19），所述小带轮（19）通过同步带（15）与其左侧的大带轮（18）进行连接，所述大带轮（18）中心连接有旋转轴（16），上侧安装有深沟球轴承（20），所述旋转轴（16）外侧四周设置有固定板（17），所述固定板（17）上侧安装有调节底盘（4），所述调节底盘（4）上侧均匀的分布八个键槽（21），所述键槽（21）上侧安装有定位板（6），所述定位板（6）上侧连接有支撑板（9），所述支撑板（9）上侧连接有升降板（7），所述升降板（7）上侧安装有夹具板（8）。

2.根据权利要求1所述的一种文物整形工作台，其特征在于：所述电机（14）为减速电机，与外部电源进行电性连接，且外侧设置有防尘保护罩。

3.根据权利要求1所述的一种文物整形工作台，其特征在于：所述控制按钮（3）分别包括电源键，正转键，反转键，上升键和下降键，其中电源键分别与电机（14）和推动装置（12）进行电性连接，正转键和反转键与电机（14）进行连接，上升键和下降键与推动装置（12）进行连接。

4.根据权利要求1所述的一种文物整形工作台，其特征在于：所述键槽（21）与定位板（6）通过键与槽的方式进行连接，并通过固定螺母进行固定。

5.根据权利要求1所述的一种文物整形工作台，其特征在于：所述支撑移动轮（11）上侧设置有传统的刹车装置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种工作台技术领域，具体为一种文物整形工作台。

背景技术

工作台分类：根据台面的不同分为：榉木工作台、钢板合成工作台、防静电工作台、高分子工作台；根据承重的不同分为：轻型工作台、中型工作台、承重型工作台；根据功能的不同分为：多功能工作台、带吊柜工作台等等。在现实生活中各种工作台已经相继出现，在发掘文物后必不可少的也需要用到，但是现在在对文物进行整形时常常通过手工进行，长时间的工作难免不会磕碰，造成文物的损坏。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种文物整形工作台，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案一种文物整形工作台，包括防护罩，控制盒，控制按钮，调节底盘，检修口，定位板，升降板，夹具板，支撑板，框架，支撑移动轮，推动装置，推动杆，电机，同步带，旋转轴，固定板，大带轮，小带轮，深沟球轴承，键槽，连接杆，连接块和连接板，所述防护罩内部设置有框架，前端安装有控制盒，右侧设置有检修口，所述控制盒上侧连接有控制按钮，所述框架下侧连接有支撑移动轮，所述框架底部中心安装有推动装置，所述推动装置上侧连接有推动杆，所述框架上侧内部设置有四个连接块，所述连接块上连接有连接杆，所述连接杆上侧连接有连接板，所述连接板右侧设置有电机，上侧安装有深沟球轴承，所述电机上侧安装有小带轮，所述小带轮通过同步带与其左侧的大带轮进行连接，所述大带轮中心连接有旋转轴，上侧安装有深沟球轴承，所述旋转轴外侧四周设置有固定板，所述固定板上侧安装有调节底盘，所述调剂底盘上侧均匀的分布八个键槽，所述键槽上侧安装有定位板，所述定位板上侧连接有支撑板，所述支撑板上侧连接有升降板，所述升降板上侧安装有夹具板。

优选的，所述电机为减速电机，与外部电源进行电性连接，且外侧设置有防尘保护罩。

优选的，所述控制按钮分别包括电源键，正转键，反转键，上升键和下降键，其中电源键分别与电机和推动装置进行电性连接，正转键和反转键与电机进行连接，上升键和下降键与推动装置进行连接，方便通过控制按钮进行对整个装置的控制。

优选的，所述键槽与定位板通过键与槽的方式进行连接，并通过固定螺母进行固定。

优选的，所述支撑移动轮上侧设置有传统的刹车装置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该实用新型装置在对文物进行整形时减少了使用者手臂的使用率，降低了其劳动强度，并且保证了文物的完整性，避免其损坏。

1.调节底盘上设置有多个定位板，其上安装有相对应的夹具板，并可对定位板的位置进行调节，保证在对大小不同的文物进行整形时都可使用。

2.整个装置的上升，下降，正转，反转均通过控制按钮进行控制，方便使用。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图。

图2为本实用新型夹具台上半部结构示意图。

图3为本实用新型夹具台下半部结构示意图。

图4为本实用新型旋转结构示意图。

图中：1-防护罩，2-控制盒，3-控制按钮，4-调节底盘，5-检修口，6-定位板，7-升降板，8-夹具板，9-支撑板，10-框架，11-支撑移动轮，12-推动装置，13-推动杆，14-电机，15-同步带，16-旋转轴，17-固定板，18-大带轮，19-小带轮，20-深沟球轴承，21-键槽，22-连接杆，23-连接块，24-连接板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种文物整形工作台，包括防护罩1，控制盒2，控制按钮3，调节底盘4，检修口5，定位板6，升降板7，夹具板8，支撑板9，框架10，支撑移动轮11，推动装置12，推动杆13，电机14，同步带15，旋转轴16，固定板17，大带轮18，小带轮19，深沟球轴承20，键槽21，连接杆22，连接块23和连接板24，所述防护罩1内部设置有框架10，前端安装有控制盒2，右侧设置有检修口5，所述控制盒2上侧连接有控制按钮3，所述框架10下侧连接有支撑移动轮11，所述框架10底部中心安装有推动装置12，所述推动装置12上侧连接有推动杆13，所述框架10上侧内部设置有四个连接块23，所述连接块23上连接有连接杆22，所述连接杆22上侧连接有连接板24，所述连接板24右侧设置有电机14，上侧安装有深沟球轴承20，所述电机14上侧安装有小带轮19，所述小带轮19通过同步带15与其左侧的大带轮18进行连接，所述大带轮18中心连接有旋转轴16，上侧安装有深沟球轴承20，所述旋转轴16外侧四周设置有固定板17，所述固定板17上侧安装有调节底盘4，所述调剂底盘4上侧均匀的分布八个键槽21，所述键槽21上侧安装有定位板6，所述定位板6上侧连接有支撑板9，所述支撑板9上侧连接有升降板7，所述升降板7上侧安装有夹具板8，所述电机14为减速电机，与外部电源进行电性连接，且外侧设置有防尘保护罩，所述控制按钮3分别包括电源键，正转键，反转键，上升键和下降键，其中电源键分别与电机14和推动装置12进行电性连接，正转键和反转键与电机14进行连接，上升键和下降键与推动装置12进行连接，所述键槽21与定位板6通过键与槽的方式进行连接，并通过固定螺母进行固定，所述支撑移动轮11上侧设置有传统的刹车装置。

工作原理：将需要进行整形的文物安装在夹具板8上，如大小，高低不合适，则可通过调整定位板6和升降板7的位置来进行满足，同时对于不同的文物进行选择不同的夹具板8，整个调节底盘4的升降，旋转，则通过控制按钮3控制，其中控制按钮3分别包括电源键，正转键，反转键，上升键和下降键，其中电源键分别与电机14和推动装置12进行电性连接，控制整个装置的电源，正转键和反转键与电机14进行连接，控制其旋转，上升键和下降键与推动装置12进行连接，控制其升降，保证在对文物整形的过程中不会出现磕碰，损坏的现象，同时不需要工作人员一直将其使用双手抱着。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内，不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920032259.2

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209364559U

授权时间:20190910

主分类号:B25H 1/16

专利分类号:B25H1/16;B25H1/10

范畴分类:26H;

申请人:山东文保文物修复技术有限公司

第一申请人:山东文保文物修复技术有限公司

申请人地址:250000 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融中心四区3号楼8层802Z室

发明人:颜冬;孙冠军;李茂金;颜虎

第一发明人:颜冬

当前权利人:山东文保文物修复技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ad6c6b3085ef002635fbdf3e.html