# 一种兔子固定装置论文和设计-汤银根

### 全文摘要

本实用新型公开了一种兔子固定装置，包括基座，设于基座上方的安装板，设于安装板上的兔子固定槽，兔子固定槽包括兔头固定部和躯干固定槽；躯干固定槽的两侧设有若干固定兔子的绑带，绑带长度可调节，两侧的绑带一一对应，并且相对应的两条绑带相互卡接，躯干固定槽的前端具有供兔头伸出的豁口，躯干固定槽后端两侧具有供兔腿伸出的开口；兔头固定部包括竖直设置的兔头固定板和横杆，兔头固定板上具有U形槽，U形槽的两侧均匀具有若干通孔，U形槽两侧的通孔一一对应并且相对设置，横杆穿过任意两个对应的通孔；基座通过调节架支撑安装板。本实用新型结构简单，能固定不同大小的兔子。

### 主设计要求

1.一种兔子固定装置，其特征在于，包括基座(8)，设于基座(8)上方的安装板(7)，设于安装板(7)上的兔子固定槽，兔子固定槽包括兔头固定部(1)和躯干固定槽；躯干固定槽的两侧设有若干固定兔子的绑带(12)，绑带(12)长度可调节，两侧的绑带(12)一一对应，并且相对应的两条绑带(12)相互卡接，躯干固定槽的前端具有供兔头伸出的豁口，躯干固定槽后端两侧具有供兔腿伸出的开口；兔头固定部(1)包括竖直设置的兔头固定板(102)和横杆(104)，兔头固定板(102)上具有U形槽(103)，U形槽(103)的两侧均匀具有若干通孔(105)，U形槽(103)两侧的通孔(105)一一对应并且相对设置，横杆(104)穿过任意两个对应的通孔(105)；基座(8)通过调节架支撑安装板(7)。

### 设计方案

1.一种兔子固定装置，其特征在于，包括基座(8)，设于基座(8)上方的安装板(7)，设于安装板(7)上的兔子固定槽，兔子固定槽包括兔头固定部(1)和躯干固定槽；

躯干固定槽的两侧设有若干固定兔子的绑带(12)，绑带(12)长度可调节，两侧的绑带(12)一一对应，并且相对应的两条绑带(12)相互卡接，躯干固定槽的前端具有供兔头伸出的豁口，躯干固定槽后端两侧具有供兔腿伸出的开口；

兔头固定部(1)包括竖直设置的兔头固定板(102)和横杆(104)，兔头固定板(102)上具有U形槽(103)，U形槽(103)的两侧均匀具有若干通孔(105)，U形槽(103)两侧的通孔(105)一一对应并且相对设置，横杆(104)穿过任意两个对应的通孔(105)；

基座(8)通过调节架支撑安装板(7)。

2.如权利要求1所述的兔子固定装置，其特征在于，躯干固定槽大小可调节，躯干固定槽由前躯干固定部(2)和连接于前躯干固定部(2)后端的后躯干固定部(3)组成，前躯干固定部(2)与安装板(7)固定连接，后躯干固定部(3)与前躯干固定部(2)活动连接，前躯干固定部(2)以及后躯干固定部(3)的两侧均设有绑带(12)。

3.如权利要求2所述的兔子固定装置，其特征在于，前躯干固定部(2)包括第一底板(201)，后躯干固定部(3)包括第二底板(301)，第二底板(301)前端设有第一延伸部(302)，第一底板(201)的下表面具有与第一延伸部(302)匹配的第一凹槽，第一延伸部(302)插入第一凹槽内滑动，前躯干固定部(2)两侧设有连接片(6)，连接片(6)具有沿着连接片(6)长度方向的条形孔，条形孔内设有两颗螺栓，两颗螺栓分别与前躯干固定部(2)以及后躯干固定部(3)螺纹连接。

4.如权利要求1所述的兔子固定装置，其特征在于，躯干固定槽的后部具有排泄孔(4)，排泄孔(4)的下方设有排泄物收集槽(5)，排泄物收集槽(5)与躯干固定槽活动连接。

5.如权利要求1所述的兔子固定装置，其特征在于，兔头固定部(1)还包括有滑块(101)，滑块(101)连接于兔头固定板(102)的下端，躯干固定槽的下表面具有与滑块(101)匹配的第二凹槽，滑块(101)插入第二凹槽内滑动，兔头固定板(102)与躯干固定槽通过锁紧装置锁紧固定。

6.如权利要求5所述的兔子固定装置，其特征在于，锁紧装置包括丝杆(11)、支撑板(106)，躯干固定槽的前端设有第二延伸部(202)，支撑板(106)竖直固定于第二延伸部(202)的前端，兔头固定板(102)上具有与丝杆(11)匹配的螺纹孔，丝杆(11)穿过螺纹孔后与支撑板(106)活动连接，支撑板(106)上端具有第二U形槽(107)，第二U形槽(107)的高度低于U形槽(103)的高度。

7.如权利要求1所述的兔子固定装置，其特征在于，躯干固定槽的两侧壁上端均固定设有挡板，两块挡板的上端朝向反方向倾斜。

8.如权利要求1所述的兔子固定装置，其特征在于，升降架包括四条连杆(13)，四条连杆(13)两两对应并且对称位于安装板(7)的两侧，连杆(13)的一端与安装板(7)铰接，另一端与基座(8)上相对应的一侧铰接，其中一对相对应的连杆(13)同时连接有支撑架(9)，支撑架(9)上端与连杆(13)铰接，基座(8)具有若干均匀分布的限位孔(10)，限位孔(10)内设有限位块，支撑架(9)下端顶住限位块用于防止支撑架滑动。

9.如权利要求8所述的兔子固定装置，其特征在于，基座(8)两侧具有对称的键槽，键槽水平设置，两个键槽连通，键槽内设有同时穿过两个键槽的滑杆，滑杆通过拧紧装置锁紧在键槽内滑动，未连接支撑架(9)的一对连杆(13)通过与滑杆铰接而铰接在基座(8)两侧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及兔子饲养设备领域，具体涉及一种兔子固定装置。

背景技术

兔子固定器，顾名思义，就是指用来固定兔子的器具，其是饲养和实验兔子时常用的一种设备。用于在实验或者检查兔子时将兔子固定住，目前已有的兔子固定架是通过绳子将兔子的四肢固定在动物操作台固定架上，操作复杂，大小松紧不能调节，没有自锁性，使用不方便。

发明内容

为了解决上述现有技术中的不足之处，本实用新型提出一种结构简单，能将兔子全身进行固定并且能够根据兔子大小调节松紧的兔子固定装置。

为了实现上述技术效果，本实用新型采用如下方案：

一种兔子固定装置，包括基座，设于基座上方的安装板，设于安装板上的兔子固定槽，兔子固定槽包括兔头固定部和躯干固定槽；

躯干固定槽的两侧设有若干固定兔子的绑带，绑带长度可调节，两侧的绑带一一对应，并且相对应的两条绑带相互卡接，躯干固定槽的前端具有供兔头伸出的豁口，躯干固定槽后端两侧具有供兔腿伸出的开口；

兔头固定部包括竖直设置的兔头固定板和横杆，兔头固定板上具有U形槽，U形槽的两侧均匀具有若干通孔，U形槽两侧的通孔一一对应并且相对设置，横杆穿过任意两个对应的通孔；

基座通过调节架支撑安装板。

优选的，躯干固定槽大小可调节，躯干固定槽由前躯干固定部和连接于前躯干固定部后端的后躯干固定部组成，前躯干固定部与安装板固定连接，后躯干固定部与前躯干固定部活动连接，前躯干固定部以及后躯干固定部的两侧均设有绑带。

优选的，前躯干固定部包括第一底板，后躯干固定部包括第二底板，第二底板前端设有第一延伸部，第一底板的下表面具有与第一延伸部匹配的第一凹槽，第一延伸部插入第一凹槽内滑动，前躯干固定部两侧设有连接片，连接片具有沿着连接片长度方向的条形孔，条形孔内设有两颗螺栓，两颗螺栓分别与前躯干固定部以及后躯干固定部螺纹连接。

优选的，躯干固定槽的后部具有排泄孔，排泄孔的下方设有排泄物收集槽，排泄物收集槽与躯干固定槽活动连接。

优选的，兔头固定部还包括有滑块，滑块连接于兔头固定板的下端，躯干固定槽的下表面具有与滑块匹配的第二凹槽，滑块插入第二凹槽内滑动，兔头固定板与躯干固定槽通过锁紧装置锁紧固定。

优选的，锁紧装置包括丝杆、支撑板，躯干固定槽的前端设有第二延伸部，支撑板竖直固定于第二延伸部的前端，兔头固定板上具有与丝杆匹配的螺纹孔，丝杆穿过螺纹孔后与支撑板活动连接，支撑板上端具有第二U形槽，第二U形槽的高度低于U形槽的高度。

优选的，躯干固定槽的两侧壁上端均固定设有挡板，两块挡板的上端朝向反方向倾斜。

优选的，调节架包括四条连杆，四条连杆两两对应并且对称位于安装板的两侧，连杆的一端与安装板铰接，另一端与基座上相对应的一侧铰接，其中一对相对应的连杆同时连接有支撑架，支撑架上端与连杆铰接，基座具有若干均匀分布的限位孔，限位孔内设有限位块，支撑架下端顶住限位块用于防止滑动。

优选的，基座两侧具有对称的键槽，键槽水平设置，两个键槽连通，键槽内设有同时穿过两个键槽的滑杆，滑杆通过拧紧装置锁紧在键槽内滑动，未连接支撑架的一对连杆通过与滑杆铰接而铰接在基座两侧。

与现有技术相比，有益效果是：

本实用新型结构简单，能同时对兔头以及躯干进行固定，绑带的长度可根据兔子的大小进行调节，使得能完全将兔子固定；并且兔头固定部以及躯干固定部可调节，能够固定不同大小的兔子；排泄孔能避免兔子被固定住后大小便在固定架上；调节架可以根据需要调节兔子固定槽的高度以及角度。

附图说明

图1为本实用新型可调节的兔子固定装置的示意图；

图2为本实用新型可调节的兔子固定装置的正视图；

图3位本实用新型可调节的兔子固定装置的俯视图。

附图标记：1、兔头固定部；101、滑块；102、兔头固定板；103、U形槽；104、横杆；105、通孔；106、支撑板；107、第二U形槽；2、前躯干固定部；201、第一底板；202、第二延伸部；3、后躯干固定部；301、第二底板；302、第一延伸部；4、排泄孔；5、排泄物收集槽；6、连接片；7、安装板；8、基座；9、支撑架；10、限位孔；11、丝杆；12、绑带；13、连杆；14、挡板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

一种兔子固定装置，包括基座8，设于基座8上方的安装板7，设于安装板7上的兔子固定槽。

兔子固定槽包括兔头固定部1和躯干固定槽。

躯干固定槽的前端具有供兔头从躯干固定槽内伸出进入兔头固定部1的豁口。躯干后部两侧具有供兔子后退腿伸出的开口，以方便通过兔子后腿进行输液或者抽血检测等操作。躯干固定槽的后部与兔子的排泄器官对应的位置具有排泄孔4，排泄孔4的下方设有排泄物收集槽5，排泄物收集槽5与躯干固定槽活动连接可以从躯干固定槽上取下，上述技术方案为了避免兔子被固定后进行大小便直接撒在躯干固定槽内。

躯干固定槽分为前后两部分，由前躯干固定部2和后躯干固定部3连接而成，前躯干固定部2与后躯干固定部3之间的距离可调节用以改变躯干固定槽的大小，使得可以固定不同大小的兔子。前躯干固定部2与安装板7固定连接，后躯干固定部3与前躯干固定部2活动连接，前躯干固定部2包括第一底板201，后躯干固定部3包括第二底板301，第二底板301的前端设有第一延伸部302，第一底板201的下表面具有与第一延伸部302匹配的第一凹槽，第一延伸部302插入第一凹槽内滑动，第一延伸部302用于填充后躯干固定部3移动时与前躯干固定部2之间形成的中空部，否则后躯干固定部3移动后躯干固定槽的底部具有中空的区域，中空的区域不能对兔子的躯干起到支撑，前躯干固定部2的两侧壁外侧分别通过两条连接片6与后躯干固定部3的两侧壁外侧连接，连接片6具有沿着连接片6长度方向的条形孔，条形孔内穿过有两颗螺栓，两颗螺栓分别与前躯干固定部2的两侧壁外侧以及后躯干固定部3的两侧壁外擦螺纹连接，拧松螺栓时可以拉动后躯干固定部3调节躯干固定槽的大小，拧紧螺栓时，固定住后躯干固定部3与前躯干固定部2之间的距离使得固定躯干固定槽的大小。

前躯干固定部2的两侧壁上以及后躯干固定部3的两侧壁上均设有若干绑带12，绑带12用于将兔子绑定在躯干固定槽内，两侧的绑带12一一对应，任意对应的两条绑带12通过卡扣连接，绑带12的长度根据兔子的大小可进行调节，以使固定兔子的松紧合适。

兔头固定部1与躯干固定部之间的距离可调节，不同大小的兔子脖子长度不相同，兔头固定部1包括兔头固定板102和横杆104，兔头固定板102竖直设置，兔头固定板102下端设有水平设置的滑块101，躯干固定槽的下表面具有与滑块101匹配的第二凹槽，滑块101插入第二凹槽内滑动，兔头固定板102的上端具有竖直方向上的U形槽103，U形槽103的两侧具有若干通孔105，通孔105在竖直方向上均匀分布，U形槽103两侧的通孔105一一对应，横杆104根据兔头大小穿过相对应的一对通孔105。

躯干固定槽的底板的前端设有第二延伸部202，第二延伸部202的前端设有竖直的支撑板106，支撑板106上端具有竖直的第二U形槽107，第二U形槽107的高度低于U形槽103的高度以支撑住兔子的脖子，兔头固定板102上具有螺纹孔，螺纹孔位于U形槽103的下方，螺纹孔内设有于螺纹孔匹配的丝杆11，丝杆11穿过螺纹孔后与支撑板106转动连接，转动丝杆11，调节兔头固定板102与躯干固定槽之间的距离。

躯干固定槽的两侧壁上端均设有挡板14，两个挡板14呈倒“八”形，两个挡板14下端与躯干固定槽的两侧壁上端固定连接，上端向相反的方向倾斜。倾斜的挡板14方便将兔子的身体放入躯干固定槽内。

基座8通过调节架支撑安装板7，调节架包括四条连杆13，四条连杆13分别位于安装板7的两侧，任意一侧的连杆13数量为两条，两侧的连杆13一一对应并且对称设置，连杆13的上端与安装板7的侧面铰接，下端与相对应的基座8的侧面铰接，连杆13与安装板7的铰接处分别位于安装板7的两端，连杆13与基座8的铰接处分别位于基座8的一端和基座8的中部。与基座8中部铰接的两条连杆13同时连接同一个支撑架9，用于形成三角支撑，支撑架9呈“凹”形，支撑架9的上端分别与两条连杆13铰接，下端位于基座8上，基座8上具有若干均匀分布的限位孔10，限位孔10内设有限位块，支撑架9底端顶住限位块，以使调节架固定，兔子固定槽通过调节架转动可以改变不同的高度，以方便不同情况下对兔子的操作。

基座8两侧对称具有水平方向的键槽，键槽位于基座8一端，两个键槽相连通，键槽内穿过一根滑杆，滑杆两端匹配有螺母，通过拧紧螺母使滑杆固定在键槽内，与基座8端部铰接的两条连杆13铰接在滑杆的两端，通过移动滑杆，改变连杆13在基座8上的铰接位置可以改变兔子固定槽的倾斜角度。

工作原理：根据操作需要调节调节架，使兔子固定槽位于一定高度以及一定的角度，将兔子置于躯干固定槽内，调节后躯干固定部3，使躯干固定槽的大小刚好能容下兔子的身体，调节绑带12的长度，将两两对应的绑带12连接上，将兔子的身体固定在躯干固定槽内。然后将兔子的脖子置于第二U形槽107内，将头置于U形槽103内，将横杆104穿过合适的通孔105将兔头固定在U形槽103内，旋转丝杆11调节兔头固定板102与躯干固定槽之间的距离，使兔头保持自然。

基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920121232.0

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209751285U

授权时间:20191210

主分类号:A61D3/00

专利分类号:A61D3/00

范畴分类:16A;12B;

申请人:桐乡市银海牧业专业合作社

第一申请人:桐乡市银海牧业专业合作社

申请人地址:314000 浙江省嘉兴市桐乡市石门镇殷家漾村元春桥南200米

发明人:汤银根;冯亚仙;汤佳蓉

第一发明人:汤银根

当前权利人:桐乡市银海牧业专业合作社

代理人:王大国

代理机构:33253

代理机构编号:嘉兴启帆专利代理事务所(普通合伙) 33253

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ad92439362941e6f306afe97.html