# 一种真空泵可视化检测装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种真空泵可视化检测装置，包括触摸显示屏一和塔灯一，所述触摸显示屏一和塔灯一均固定在转盘的顶部，所述转盘滑动设置在环形导轨上，所述环形导轨固定在安装座的顶部，所述转盘的底部转轴与轴承转动连接，所述轴承设置在安装座的内部，所述安装座的内部亦设置有单片机一，所述安装座固定在真空泵本体的顶部，所述真空泵本体的侧方地面上设置有支架，所述支架内设置有单片机二，所述支架的顶部分别设置有触摸显示屏二和塔灯二。本实用新型通过设置触摸显示屏一、塔灯一、触摸显示屏二和塔灯二，解决了传统的真空泵检测装置难以高效的监控泵的运行状态，可视化程度低的问题。

### 主设计要求

1.一种真空泵可视化检测装置，包括触摸显示屏一(1)和塔灯一(2)，其特征在于：所述触摸显示屏一(1)和塔灯一(2)均固定在转盘(3)的顶部，所述转盘(3)滑动设置在环形导轨(4)上，所述环形导轨(4)固定在安装座(8)的顶部，所述转盘(3)的底部转轴与轴承(5)转动连接，所述轴承(5)设置在安装座(8)的内部，所述安装座(8)的内部亦设置有单片机一(10)，所述安装座(8)固定在真空泵本体(11)的顶部，所述真空泵本体(11)的侧方地面上设置有支架(13)，所述支架(13)内设置有单片机二(12)，所述支架(13)的顶部分别设置有触摸显示屏二(14)和塔灯二(15)，所述真空泵本体(11)的连接管路上分别设置有真空计(16)和流量计(18)，所述真空泵本体(11)的驱动电机处分别设置有功率表(17)、电流表(19)和转速表(20)。

### 设计方案

1.一种真空泵可视化检测装置，包括触摸显示屏一(1)和塔灯一(2)，其特征在于：所述触摸显示屏一(1)和塔灯一(2)均固定在转盘(3)的顶部，所述转盘(3)滑动设置在环形导轨(4)上，所述环形导轨(4)固定在安装座(8)的顶部，所述转盘(3)的底部转轴与轴承(5)转动连接，所述轴承(5)设置在安装座(8)的内部，所述安装座(8)的内部亦设置有单片机一(10)，所述安装座(8)固定在真空泵本体(11)的顶部，所述真空泵本体(11)的侧方地面上设置有支架(13)，所述支架(13)内设置有单片机二(12)，所述支架(13)的顶部分别设置有触摸显示屏二(14)和塔灯二(15)，所述真空泵本体(11)的连接管路上分别设置有真空计(16)和流量计(18)，所述真空泵本体(11)的驱动电机处分别设置有功率表(17)、电流表(19)和转速表(20)。

2.根据权利要求1所述的一种真空泵可视化检测装置，其特征在于：所述转盘(3)通过定位销(6)固定，所述定位销(6)设置在定位孔(7)内，所述定位销(6)设置有两个，两个所述定位销(6)对称设置在转盘(3)的两端。

3.根据权利要求2所述的一种真空泵可视化检测装置，其特征在于：所述定位孔(7)设置在转盘(3)的边缘处，所述定位孔(7)设置有若干个，若干个所述定位孔(7)沿圆周均匀设置在转盘(3)上。

4.根据权利要求1所述的一种真空泵可视化检测装置，其特征在于：所述触摸显示屏一(1)和塔灯一(2)的外部设置有防护罩(9)。

5.根据权利要求1所述的一种真空泵可视化检测装置，其特征在于：所述真空计(16)、功率表(17)、流量计(18)、电流表(19)和转速表(20)的输出端均与单片机一(10)的输入端电性连接，所述单片机一(10)的输出端与塔灯一(2)的输入端电性连接，且所述单片机一(10)与触摸显示屏一(1)双向连接。

6.根据权利要求1所述的一种真空泵可视化检测装置，其特征在于：所述单片机一(10)通过导线与单片机二(12)电性连接，所述单片机二(12)的输出端与塔灯二(15)的输入端电性连接，且所述单片机二(12)与触摸显示屏二(14)双向连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及真空泵技术领域，具体为一种真空泵可视化检测装置。

背景技术

真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备，通俗来讲，真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置，按真空泵的工作原理，真空泵基本上可以分为两种类型，即气体捕集泵和气体传输泵，其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业，近年来，伴随着我国经济持续高速发展，真空泵相关下游应用行业保持快速增长势头，同时在真空泵应用领域不断拓展等因素的共同拉动下，我国真空泵行业实现了持续稳定地快速的发展，以目前常用的真空干泵为例，所有的真空泵都未配置塔灯，泵的运行状态通过如下方式得知：一、泵组外壳前面板上会设置一个按钮状态指示灯区域，可通过指示灯的状态如颜色及是否闪烁等，用以判断当前泵的运行状态是否正常；二、每个真空泵都配置了一个或多个手柄操作板，在操作板上有LCD显示区域、常用按钮和状态指示灯，操作者或现场人员可通过状态指示灯判断当前泵的运行状态，通过LCD屏幕读取相关参数；三、真空泵可通过通讯协议或网络连接等方式，与设备的上位机连接，操作者或现场人员可在上位机的HMI读取泵的当前状态。上述几种获取当前泵运行状态的方法，都存在一个主要问题，即可读性或可视化比较差，尤其当一条产线上有多台真空泵需要关注时，现场操作人员必须得到泵的面前或在上位机处查看并确认其运行状态，费时费力，可操作性差，故本实用新型设计一种真空泵可视化检测装置来解决上述问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种真空泵可视化检测装置，解决了传统的真空泵检测装置难以高效的监控泵的运行状态，可视化程度低的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种真空泵可视化检测装置，包括触摸显示屏一和塔灯一，所述触摸显示屏一和塔灯一均固定在转盘的顶部，所述转盘滑动设置在环形导轨上，所述环形导轨固定在安装座的顶部，所述转盘的底部转轴与轴承转动连接，所述轴承设置在安装座的内部，所述安装座的内部亦设置有单片机一，所述安装座固定在真空泵本体的顶部，所述真空泵本体的侧方地面上设置有支架，所述支架内设置有单片机二，所述支架的顶部分别设置有触摸显示屏二和塔灯二，所述真空泵本体的连接管路上分别设置有真空计和流量计，所述真空泵本体的驱动电机处分别设置有功率表、电流表和转速表。

优选的，所述转盘通过定位销固定，所述定位销设置在定位孔内，所述定位销设置有两个，两个所述定位销对称设置在转盘的两端。

优选的，所述定位孔设置在转盘的边缘处，所述定位孔设置有若干个，若干个所述定位孔沿圆周均匀设置在转盘上。

优选的，所述触摸显示屏一和塔灯一的外部设置有防护罩。

优选的，所述真空计、功率表、流量计、电流表和转速表的输出端均与单片机一的输入端电性连接，所述单片机一的输出端与塔灯一的输入端电性连接，且所述单片机一与触摸显示屏一双向连接。

优选的，所述单片机一通过导线与单片机二电性连接，所述单片机二的输出端与塔灯二的输入端电性连接，且所述单片机二与触摸显示屏二双向连接。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种真空泵可视化检测装置，具备以下有益效果：

(1)本实用新型通过设置触摸显示屏二，在生产线上进行点检时，不必靠近泵组本身，便可轻易地察觉真空泵当前运行状态是否正常，方便快捷，整个装置人机交互性好，更直观的实时显示泵的运行状态和主要参数，除了可实时查看泵组的运行状态外，也可进行简单的数据分析和总结，能显著缩短点检或确认真空泵运行状态是否正常所需的时间。

(2)本实用新型通过设置塔灯一和塔灯二，当泵的运行参数出现异常时，单片机控制塔灯一和塔灯二工作，提醒工作人员注意。

(3)本实用新型通过设置转盘和环形导轨，使得触摸显示屏一可转动，观看更加方便，此装置结构简单，易于实现，成本低，有很强的现实意义。

附图说明

图1为本实用新型的正剖图；

图2为本实用新型的转盘俯视图；

图3为本实用新型的原理框图。

图中附图标记为：1、触摸显示屏一；2、塔灯一；3、转盘；4、环形导轨；5、轴承；6、定位销；7、定位孔；8、安装座；9、防护罩；10、单片机一；11、真空泵本体；12、单片机二；13、支架；14、触摸显示屏二；15、塔灯二；16、真空计；17、功率表；18、流量计；19、电流表；20、转速表。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种真空泵可视化检测装置，包括触摸显示屏一1和塔灯一2，触摸显示屏一1和塔灯一2均固定在转盘3的顶部，触摸显示屏一1和塔灯一2的外部设置有防护罩9，转盘3滑动设置在环形导轨4上，环形导轨4固定在安装座8的顶部，转盘3的底部转轴与轴承5转动连接，轴承5设置在安装座8的内部，转盘3通过定位销6固定，定位销6设置在定位孔7内，定位销6设置有两个，两个定位销6对称设置在转盘3的两端，定位孔7设置在转盘3的边缘处，定位孔7设置有若干个，若干个定位孔7沿圆周均匀设置在转盘3上，安装座8的内部亦设置有单片机一10，安装座8固定在真空泵本体11的顶部，真空泵本体11的侧方地面上设置有支架13，支架13内设置有单片机二12，支架13的顶部分别设置有触摸显示屏二14和塔灯二15，真空泵本体11的连接管路上分别设置有真空计16和流量计18，各仪表可时刻监测泵的真空度和流量信息，真空泵本体11的驱动电机处分别设置有功率表17、电流表19和转速表20，各仪表可时刻监测泵的电流、功率和转速等信息，真空计16、功率表17、流量计18、电流表19和转速表20的输出端均与单片机一10的输入端电性连接，单片机一10的输出端与塔灯一2的输入端电性连接，且单片机一10与触摸显示屏一1双向连接，单片机一10通过导线与单片机二12电性连接，单片机二12的输出端与塔灯二15的输入端电性连接，且单片机二12与触摸显示屏二14双向连接。

使用时，通过触摸显示屏一1和触摸显示屏二14可展示当前泵运行的主要参数，如泵的电流、功率和转速等信息，以图表的形式展示，如仪表图和柱状图等，并结合不同的颜色显示，以直观的体现当前泵运行状态是否正常，通过设置塔灯一2和塔灯二15，当泵的运行参数出现异常时，单片机控制塔灯一2和塔灯二15工作，提醒工作人员注意，通过设置转盘3和环形导轨4，使得触摸显示屏一1可转动，观看更加方便，此装置结构简单，易于实现，成本低，有很强的现实意义，能显著缩短点检或确认真空泵运行状态是否正常所需的时间。

综上可得，本实用新型通过设置触摸显示屏一1、塔灯一2、触摸显示屏二14和塔灯二15，解决了传统的真空泵检测装置难以高效的监控泵的运行状态，可视化程度低的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920301237.1

申请日:2019-03-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209704819U

授权时间:20191129

主分类号:F04B51/00

专利分类号:F04B51/00

范畴分类:28D;

申请人:河北通嘉宏盛科技有限公司

第一申请人:河北通嘉宏盛科技有限公司

申请人地址:065500 河北省廊坊市固安县工业区南区环保产业园9号楼

发明人:雷晓宏;魏民

第一发明人:雷晓宏

当前权利人:河北通嘉宏盛科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ae3e56213a80410f100a076b.html